建设项目环境影响报告表

（报批本）

项 目 名 称：文水县白氏金属制品有限公司

年产500t铁艺工艺品制造项目

建设单位(盖章)：文水县白氏金属制品有限公司

编制日期：2018年10月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

⒈ 项目名称—指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

⒉ 建设地点—指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

⒊ 行业类别—按国标填写。

⒋ 总投资—指项目投资总额。

⒌ 主要环境保护目标—指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

⒍ 结论与建议—给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

⒎ 预审意见—由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

⒏ 审批意见—由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 文水县白氏金属制品有限公司年产500t铁艺工艺品制造项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 文水县白氏金属制品有限公司 |
| 法 人 | 白昌峰 | 联 系 人 | 白昌峰 |
| 通讯地址 | 山西省吕梁市文水县西城乡西城村西北 |
| 联系电话 |  | 传 真 | / | 邮政编码 | 032100 |
| 建设地点 | 文水县西城乡西城村西北约305m |
| 立项审批部门 | 文水县发展和改革局 | 批准文号 | 文发改备发【2018】130号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 | C2432 金属工艺品制造 |
| 占地面积 （平方米） | 3313 | 绿化面积 （平方米） | 0 |
| 总投资 （万元） | 600 | 其中：环保投资（万元） | 11.5 | 环保投资占总投资比例 | 1.92% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 | 2019年2月 |
| 工程内容及规模： 一、项目提出背景及任务由来 1、项目背景 文水县白氏金属制品有限公司拟租赁文水县西城乡西城村委会土地进行建设铁艺工艺品制造项目。本项目铁艺工艺品包括枪尖和装饰盖，主要作为栏杆配件外售至栏杆厂家。 2、分析判定项目建设可行性分析 1）城乡发展规划 本项目建设地点位于文水县西城乡西城村西北305m处，根据《文水县县城总体规划（2012-2030）-工业物流仓储用地规划图》，本项目不在文水县城市规划范围内，因此，本项目建设不违背文水县城市规划总体要求。 根据《文水县土地利用现状图》，本现目所在位置为村庄用地，村庄用地指农村居民点，以及所属的商服、住宅、工矿、工业、仓储、学校等用地。本项目不占用耕地，因此本项目占地类型不违背土地性质要求。 2）“三线一单”符合性分析 （1）生态红线 本项目位于文水县西城乡西城村，评价范围内无自然保护区、森林公园、风景名胜区、世界文化自然遗产、地质公园等敏感因素。项目建成后不会影响珍稀、濒危并具代表性的动植物物种及生态系统，不会扰乱重要生态系统主导功能。 根据《文水县生态功能区划图》，本项目位于III1文水东部平川农业与人文景观保护生态功能小区，根据《文水县生态经济区划图》，本项目位于优化开发区中IIIA中部平川农贸型生态经济区，本项目不会对人文景观产生破坏，符合功能区要求。 因此，本项目的建设无生态红线限制。 （2）环境质量利用底线符合性分析 ①项目与大气环境功能的相符性分析 根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012），本项目所在区域大气环境为二类区。根据收集项目所在区域2017年环境例行监测数据，项目所在区域环境质量现状较差，文水县2017年PM10，PM2.5，SO2均出现超标。项目所在区域环境质量现状较差。 本项目为铁艺工艺品制造项目，大气污染集中在运营期，主要为粉尘。经分析可知，在生产源头、过程及末端采取相应的粉尘治理措施，可很大程度上降低项目运营期粉尘对周围环境的影响，符合大气环境质量标准要求。 ②项目与声环境功能区的相符性分析 本项目为2类声环境功能区，根据声环境影响预测，本项目建设后对周围的声环境较小，不会改变周围环境的功能属性，因此，本项目的建设符合声环境标准要求。 ③项目与地表水环境功能的相符性分析 本项目运营期场区内无生产废水，生活污水排入旱厕，实现了厂区废水零排放，不会对周围地表水环境产生不良影响，因此，本项目的建设符合地表水环境标准要求。 （3）资源利用上线符合性分析 本项目施工过程中所用的资源主要为水资源和原材料消耗，不会突破区域资源利用上线要求，符合资源利用上线要求。 （4）与环境准入负面清单的对照 本项目所在地没有环境准入负面清单，本次环评对照国家产业政策进行说明。 本项目为铁艺工艺品项目，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正版）》的政策，本项目未列入鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类项目，不涉及指导目录中规定的淘汰设备。因此，本项目符合国家产业政策要求。 （5）环境敏感性相符性分析 根据《建设项目环境环境影响评价分类管理目录》——本项目所在地的环境特征不在“自然保护区”“风景名胜区”“世界文化和自然遗产地” “饮用水水源保护区”规定的地区内，因此项目区域属于环境“非敏感区”。 （6）旧场地污染现状 本项目利用原有煤球场地进行生产，根据《关于印发山西省工业企业关停、搬迁及原址场地再开发利用过程中污染防治工作实施方案的通知》（晋环函〔2014〕1218号），煤球厂不属于重点监管企业，且根据现场踏勘，不存在与原有项目相关的污染情况。 综上所述，本项目选址、建设可行，符合国家“三线一单”的管控原则。 3、环评开展情况 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》规定，文水县白氏金属制品有限公司于2018年8月25日委托我公司承担“文水县白氏金属制品有限公司年产500t铁艺工艺品制造项目”环境影响评价工作，接受委托后，我单位立即组织评价人员对该项目进行了现场踏勘，对该项目建设情况进行了详细的调查了解，同时也收集了项目所在地周围的自然环境、社会环境状况及环境现状的有关资料，并进行了工程对环境的影响分析，按照国家、省、市环评有关要求、技术规定和技术规范以及行业技术政策，编制完成了《文水县白氏金属制品有限公司年产500t铁艺工艺品制造项目环境影响报告表》。 文水县环境保护局于2018年10月6日在文水县组织召开《文水县白氏金属制品有限公司年产500t铁艺工艺品制造项目环境影响报告表》技术审查会，形成了技术审查意见。会后我单位组织环评项目组技术人员根据技术审查意见对报告进行了认真的修改和完善，最终形成了《文水县白氏金属制品有限公司年产500t铁艺工艺品制造项目环境影响报告表》（报批本），现由建设单位呈报文水县环境保护局组织审批。 二、项目概况 1、项目名称 文水县白氏金属制品有限公司年产500t铁艺工艺品制造项目 2、建设性质 新建 3、地理位置 本项目位于文水县西城乡西城村西北约305m处，具体地理位置见附图1。 4、建设规模 本项目建设规模为年产500铁艺工艺品，包括枪尖300t/a，装饰盖200t/a。 5、建设内容 本项目的建设内容主要包括生产车间及库房的建设、生产设备的安装等。 表1 项目主要工程内容一览表 类别 建设内容 规模 备注 主体 工程 枪尖生产车间 230m2，设置有钢筋切断机1台、摩擦压力机2台、冲床1台、高频电加热机1台、一台空气锤等相关设备；生产能力1t/d，用于枪尖的生产 新建 装饰盖生产车间 500m2，设置有2台冲床、剪板机1台等，生产能力0.7t/d，用于装饰盖的生产 新建 辅助 工程 库房 设置有一座原材料库房，180m2，用于存放钢筋、铁皮等原辅材料 新建 成品库房 630m2，用于成品的存放 新建 办公室 60m2，位于厂区南侧 利用原有 公用 工程 供电 利用厂区附近变压器，9万KWh/a 新建 供水 厂区用水引自西城村自来水 环保工程 废水 生活污水 经收集后排入旱厕 新建 固废 切边过程产生的废铁屑、残次品 废铁屑产生量约230t/a，全部收集后外售 新建 职工生活垃圾 设置垃圾桶2个，集中收集后由环卫部门统一处置 废柴油、乳化液 经危废暂存间收集暂存后交予有资质单位处置 新建 噪声、振动 空气锤、压力机、冲床、整形机等 厂房封闭隔声，设备设置基础减震措施+沟槽 新建 6、项目投资及资金筹措 项目总投资600万元，资金来源为企业自筹。 7、设备清单 项目生产设备均设置在封闭的厂房内。 表2 项目主要设备清单 序号 设备名称 型号 台数 备注 1 钢筋切断机 / 1台 枪尖生产车间 2 摩擦压力机 300T 1台 3 摩擦压力机 100T 1台 4 冲床 80T 1台 5 高频电加热机 40KW 1台 6 空气锤 75kg 1台 7 电火花成型机 / 1台 8 磨床 20 1台 9 模具 10套 10 冲床 16T 5台 装饰盖生产车间 11 冲床 25T 3台 12 剪板机 / 1台 13 模具 / 30套 8、公用工程 （1）供电 本项目用电由厂内附近变压器提供，年用电量约为9万kwh。 （2）供暖 本项目年运行300d，8h/a，车间不供暖，办公室采用电采暖。 （3）供水 用水主要为职工生活用水、冷却循环用水。职工为附近村民，均不在厂内食宿。 ①生活用水 本项目定员20人，年工作时间300天。根据《山西省用水定额》，职工用水量为30L/人·d，则总用水量为0.6m3/d，共计180m3/a。 ②循环冷却水池用水 项目枪尖生产车间设置一座10m3循环冷却水池用于模具的降温冷却，水池内循环使用，定期添加，补充水量约为0.5m3/d。 ③电加热机循环冷却水箱 项目电加热机自带一套循环冷却水箱，水箱容积10m3，冷却水循环使用，补充量为循环水量的2%，补充水量约为0.2m3/d，定期排污，折合至每天排放量为补充量的30%，排水量为0.06m3/d。 （4）排水 本项目废水主要为职工生活污水和加热机循环冷却水箱排污水。生活污水产生量为0.48m3/d，加热机循环冷却水箱排污水为0.06m3/d，共计162m3/a，经收集后排入旱厕。本项目水平衡图见图1。 表3 项目各用水单元统计表 名称 用水定额 使用指标 用水总量 污水排放量 采取措施 生活用水 30L/人·d 20人 0.6m3/d 0.48m3/d 排入旱厕 循环冷却水池 - 10m3 0.5m3/d 0 — 加热机循环冷却水箱 循环水量的2% 10m3 0.2m3/d 0.06m3/d 排入旱厕 总计 — — 1.3m3/d 0.54m3/d — 9、主要经济技术指标 本项目主要经济技术指标详见表4。 表4 工程主要技术经济指标 序号 指标名称 单位 指标值 一 生产规模 500吨/年 1 枪尖 吨/年 300 2 装饰盖 吨/年 200 二 能源消耗 1 电 万kwh 9 2 水 m3/a 390 三 原辅材料消耗 1 钢筋 吨/年 450 2 铁皮 吨/年 280 3 模具 套/年 40 四 厂区占地面积 m2 2100 五 职工人数 人 20 六 生产制度 一班工作制，每天工作8h 七 项目总投资 万元 600 1 环保投资 万元 11.5 10、环保投资 表5 环保投资一览表 序号 污染源 设备名称 数量 总金额 （万元） 备注 1 固废 垃圾收集箱 2个 0.5万 收集生活垃圾 2 危废暂存间 1座 3万 收集暂存危险废物 3 噪声\振动 设备基础减振措施+沟槽 16套 8万 5 总计 11.5万元 占总投资1.92% |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 文水县白氏金属制品有限公司年产500t铁艺工艺品制造项目位于文水县西城乡西城村西北约305m处，本项目利用原有煤球场地进行生产，根据《关于印发山西省工业企业关停、搬迁及原址场地再开发利用过程中污染防治工作实施方案的通知》（晋环函〔2014〕1218号），煤球厂不属于重点监管企业，且根据现场踏勘，不存在与原有项目相关的污染情况。 |

建设项目所在地自然环境情况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气象、水文、植被、生物多样性等） 1地理位置 文水县位于山西省中部，太原盆地西部边缘，吕梁山东麓。地理坐标为东径111°30′17″～112°18′45″，北纬37°15′46″～37°35′10″之间。东隔汾河与祁县、平遥县相望，西依吕梁山与离石县交界，南与汾阳县接壤，北与交城县、清徐县毗邻，地势自西北向东南倾斜，东西长72km，南北宽30km，海拔最高2169m，最低739m，高低差1430m。 县城位于县境中部，东距祁县城31km，东南距平遥县城38km，北距清徐县城 40km、交城县城20km，南距汾阳县城31km，东北距省会太原86km，西距吕梁地区行政公署驻地113km，距首都北京644km，距最近的祁县火车站32km。 本项目位于吕梁市文水县文水县西城乡西城村西北约305m，厂址中心地理坐标为E112°07'33.23"，N37°27'35.15"。本项目地理位置图见附图1。 2自然物理环境 2.1 地形地貌 文水县地貌轮廓呈东西长、南北窄的狭长条状带，境内地势西高东低；最高点在苍儿会乡境内的大西沟岭上，海拔2169m左右；最低点在西槽头乡王家社村西南，海拔739m左右，最大相对高差为1430m。以开栅镇至马西乡神堂村一线为界，西部为起伏连绵的吕梁山区，东部为平缓的倾斜平原和冲积平原、太原盆地。 2.2地质构造 文水县在大地构造上位于华北陆台中部，属山西地台的一部分。太古代、下元古代时期，地壳运动强烈是一个相对活动的地区。下元古代未发生吕梁运动隆起之后成一个相对稳定的地区。中古代时期，地壳运动再度强烈，发生了以断裂活动为特点的燕山运动，奠定了该县的构造骨架和地貌基础。新第三纪末发生子断裂升降，以断层陷落为主的喜马拉雅运动，东部陷落为盆地，西部上升为山脉。 境内地层出露齐全，主要有：古生代前寒武系变质岩、古生代寒武系，古生代奥陶系，晚古生代石炭系，晚生代二迭系一三迭系，中生代第三系和新生代第四系。 工程所在地为新生代第四系地层覆盖。 2.3 气象特征 文水县地处中纬度地带，东、西部以大陵山为境内气候区域的天然分界。西部山区属温凉高山型湿润气候区；东部低山丘陵区及平原区属温带大陆性半干旱气候区。 东部低山丘陵和平原区一年四季分明，年平均气温10.3℃，极端最高气温为38.2℃，极端最低气温为-25.3℃，年平均降水量460mm，年平均蒸发量1659mm，年平均相对湿度63%，年平均气压929.2mb，年日照数2539.6h，最大冻土深度60cm。 文水县主导风向为南风，其次为西南风和东北风，据历年观测资料，年平均风速 2.5m/s。大风日数年平均为8次，最多年15次，最大风速为24m/s。 2.4 水文 （1）地表水 文水县境内主要河流有汾河和其支流文峪河、磁窑河等。 汾河：汾河发源于宁武县，南流至清徐县韩武村入文水县，经阎家堡、西社、杨乐堡、高车、贯家堡、邢家堡、云周村、南胡家堡、王家堡、水寨、上段、炮家堡、新堡、门世、北齐、南齐、石家堡、徐家镇之东南，入平遥县南良家庄界，流经县境18村，流程37.6km，流域面积293.3km2。境内河宽700m左右，平时流量200-400m3/s，水深4m左右，流速2-3m/s，汛期最大洪水流量2900 m3/s （1959年记载），结冰期1-2月份，冰厚10-30cm。近年来由于上游汾河水库控制及工业用水增多，除汛期外，一般河水几乎断流。 文峪河：古名文谷水，又称浑谷水，亦简称文水。属清水河系，发源于交城县关帝山，流经交城入文水县境，从北峪口出山后，经开栅、宋家庄等，从王家社流入汾阳古贤庄境，流经文水县四村，流程29.1km，流域面积288.6 km2，最终流入汾河。 磁窑河：磁窑河源于交城县马鞍山南，流经交城西石侯村入文水县杭城村，流经18个村后入汾阳县城子乡界，文水县境内流程27km，流域面积122.6km2。磁窑河上游泉水流量不大，多为雨水汇聚而成，平时干涸。文水县东半部汾河西灌区各支流灌溉余水和西半部文峪河灌区、分洪渠之余水进入磁窑河，成为汾河和文峪河调剂退水的联系河。 距离本项目最近的地表水体为项目东南约2.4km的磁窑河。根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2014），本项目相关地表水属于黄河流域汾河上中游区分区汾河水系磁窑河（坡底~入汾河），水环境功能为农业用水保护，水质要求为Ⅴ类。文水县地表水系图见附图4。 （2）地下水 文水县地下水动储量为8303万m3。西部山区由于地势高，水位较深，一般不宜开采，东部平川及黄土丘陵区，储量较为丰富，易于开采利用。 境内地下水含水层属山前第四系冲洪积层。由于第四系沉积环境的复杂多变，决定了含水层分布和富水程度的不同，在本县可划为3个含水岩系。 碳酸盐岩裂隙岩溶含水岩系分布于西部山区之二道川、三道川及西社（交城县）至神堂斯层两侧，含水层由寒武系、奥陶系灰岩、白云岩及弱透水薄层泥质白云岩、角砾状泥灰岩组成岩层厚度500m左右。由于裂隙岩溶普遍发育，相与穿插贯通，形成地下水良好的通道及储存场所，因此，地下水位以上为透水而不含水层，而地下水位以下则水量较丰富，出水水位较深，一般不宜开采，故该地区显得干旱缺水。 碎屑岩夹碳酸盐岩层间岩溶裂隙潜水承压水含水岩系，分布于峪口、大南峪一带，含水层为寒武统底部石英砂岩，石炭系—一三叠系层间灰岩及砂岩，隔水层为页岩、泥岩及古老变质岩，总厚1000-1500m。 松散孔隙潜水承压水含水岩分布于本县东部平原，为本县主要含水岩层。 黄土丘陵区砂砾石孔隙潜水承压水岩组，分布于马西、穆家寨一带。本岩组为头道川古洪积扇，纵向延6km至孝义镇、上贤村一带，横向下游宽5km。主要含水层为Q-N2卵砾石、砂砾石及粗砂。钻孔200m深度内，含水层总厚度达60m，机井单位涌水量2.7-10.5t/h。黄土丘陵孔隙水，水量丰富，水质优良，矿化度小。 上述3个含水岩系是本县地下水储存的空间骨架，而可供开采利用的地下水，主要是地下水的补给量，即地下水动储量。本县地下水补给主要来源于：基岩山区裂隙水的侧向补给；降水入渗；文峪河、磁窑河、汾河的河道渗漏；汾河西干渠、文峪河东西干渠及支斗渠渗漏；农田灌溉回归入渗；邻县平原区地下水的侧向补给及浅层潜水的越量补给。 本工程厂址区域主要含水岩层为松散孔隙潜水承压水含水岩系。 （3）水源地 根据《吕梁市文水县乡镇集中式饮用水源保护区划分技术报告》和《吕梁市交城县乡镇集中式饮用水源保护区划分技术报告》，与本项目距离较近的水源地有三个：文水县西城集中供水水源、开栅集中供水水源以及交城县西营镇集中供水水源。以上水源地与本项目的位置关系图详见附图5。 a文水县西城集中供水水源 西城集中供水水源地有2口水井，其中距离项目最近的为1#水井，坐标位置为：东经112°7′41.16″、北纬37°27′27.12″，井口标高748m，静水位45m，保护区级别为一级，保护区半径为80m，保护区及0.02k㎡。 西城集中供水水源地位于本项目东侧，与本项目厂址最近直线距离为800m。本项目与西城集中供水水源地位置关系详见图6。 b文水县开栅集中供水水源 开栅镇集中供水水源地有4口水井，其中距离项目最近的为7#水井，坐标位置为：东经112°4'4.92"、北纬37°30'15.12"，井口标高766m，井深110米，保护区级别为一级，保护区半径为50m，保护区及0.0079k㎡。 开栅集中供水水源位于本项目西北方向，与本项目厂址最近直线距离为6.7km。本项目与开栅集中供水水源地位置关系详见图7。 c交城县西营镇集中供水水源 西营镇水源地有7口水井，其中距离项目最近的为1#水井，坐标位置为：东经112°6′47.30″、北纬37°29′39.76″，井深248m，静水位28m，保护区级别为一级，保护区半径为57m，保护区及0.00725k㎡. 交城县西营镇集中供水水源地位于本项目北侧，与本项目厂址最近直线距离为4km。本项目与交城县西营镇集中供水水源地位置关系详见图8。 2.5 地震烈度 依据《中国地震烈度区划图》，文水县地震烈度为Ⅶ度。 3 自然生态环境 3.1 土壤 文水县土地总面积160.17万亩，其中耕地61.05万亩，占总面积的38%，林地59.87万亩，占总面积的37.4%。 根据土壤普查统计，全县有山地棕壤、褐土、草甸土3个土类，12个亚类，32个土属，91个土种。全县土壤面积138.41万亩，占总土地面积的86.4%。其中自然土壤面积66.29万亩，占土壤面积的47.9%，可耕作土壤面积72.12万亩，占土壤面积的52.1%。在土壤面积中，山地棕壤面积8.38万亩，占土壤面积的6.1%，褐土面积70.34万亩，占土壤面积的50.8%，草甸土面积59.69万亩，占土壤面积的43.1%。 在3个土类中以褐土肥力最高，有机质含量为7.40-8.47%，含N量0.288-0.385%，山地棕壤有机质含量7.66%，含N量0.291%；草甸土有机质含N量1.41-1.475%，含N量0.089-0.110%。 3.2 植物 本县除农耕田外，大面积的山地及丘陵地生长着混生植物群落，由于地形复杂、气候差异悬殊，故植物种类和植物群落繁多，植被类型随海拔高度变化而不同。 海拔1800m以上中山：主要有油松、落叶松、云杉等树种及马蔺、山羊草等草灌。 海拔1000-1800m的低山：主要有油松、白桦、栎树、柞树等树种及杜梨、山榆等。 海拔800-1800m的丘陵区：植被较少，主要有一些耐旱植物，如酸枣、荆条等。 海拔750-800m的洪积倾斜平原区生长有草菅草、刺蓟、狗尾草等。 海拔750以下的平原区有芦苇、苦菜等喜温耐湿植被。 经现场勘察，评价区内植被主要以人工植被为主，植被分布较少。 3.3 动物 据调查全县有野生动物200多种，主要动物有70余种，其中属走兽类19种，飞禽类32种，爬行类17种。 工程厂址区多年来受到人为活动影响，在区域内没有发现珍稀野生动物。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、大气环境质量现状 本次评价收集了文水县城区2017年PM10、SO2、NO2例行监测的年均浓度结果。具体监测结果见表7。 表7 文水县2017年例行监测结果（ug/m3） 项目 2017年 PM10 SO2 NO2 PM2.5 一 日均浓度 日均浓度范围 22~606 4~536 8~88 10~416 标准值 150 150 80 75 占标率范围 14.67%~404% 2.67%~357.33% 10%~110% 13.33%~554.67% 最大占标率 404% 357.33% 110% 554.67% 超标率 32.20% 26.84% 0 32.20% 二 年均浓度 年均浓度 146.2 123.75 34.31 76.87 标准值 70 60 40 35 达标情况 超标 超标 达标 超标 根据年均浓度监测结果可知：文水县2017年PM10，PM2.5，SO2均出现超标。超标原因主要是由于北方气候干旱，扬尘较多导致。 2、地表水环境质量现状 距离本项目最近的地表水体为项目东南约2.4km的磁窑河，该水体水环境功能为农业用水保护，水质要求为Ⅴ类。经现场勘察，该水体水质一般。 3、噪声质量现状 根据声环境功能区分类，厂界执行2类标准，为了解声环境质量现状，建设单位委托山西嘉誉检测科技有限公司于2018年8月26日对项目厂界进行了监测，场界四周各布设1个监测点，监测结果见表8。 表8 噪声监测结果 单位：dB(A) 监测 时段 监测点位 监测项目 监测日期 2018年3月13日 项目东侧1# 项目南侧2# 项目西侧3# 项目北侧4# 昼 间 Leq 57.4 56.4 56.2 55.7 L90 47.4 48.4 48.8 47.6 L50 53.0 53.6 54.4 52.8 L10 60.2 59.0 59.6 60.2 夜 间 Leq 42.7 43.4 43.9 43.0 L90 40.2 40.2 41.6 41.2 L50 40.8 41.2 43.2 42.6 L10 44.2 45.2 46.0 45.0 从上表监测结果可知，本项目场界四周四个监测点的昼、夜间噪声值均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值，由此可知本项目所处区域周围的声环境现状良好。 图2 项目噪声监测布点示意图 4、生态环境质量现状 根据现场踏勘，本地区生态环境以农业生态系统为主，主要为小麦、玉米、豆类等农作物。野生植被覆盖率不高，主要为田间地头的野草。 主要环境保护目标： 经现场踏勘，结合本项目所在区域的地理位置及环境保护功能要求，确定本项目的环境保护目标见表9。 表9 主要环境保护目标 敏感 因素 保护目标 方位 距离 （m） 人数 区域功能及执行标准 环境 空气 西城村 SE 300 3000 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准 大城南村 NW 1000 2500 新立村 N 900 1000 地表水 磁窑河 SE 2400 / 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准 地下水 区域地下水 / / / 《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类 生态环境 周边生态环境

评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气质量标准： 根据环境空气质量功能区划分，本项目所在地属二类区域，故采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，具体数值详见表10。 表10 《环境空气质量标准》 单位：μg/m3 污染物 取值时间 SO2 NO2 CO(mg/m3) PM10 PM2.5 年平均 60 40 / 70 35 24小时平均 150 80 4 150 75 1小时平均 500 200 10 / / 2、地表水环境质量标准： 根据《山西省地表水水环境功能区划》(DB14/67-2014)中规定，本项目相关地表水属于黄河流域汾河上中游区分区汾河水系磁窑河（坡底~入汾河），水环境功能为农业用水保护，水质要求为Ⅴ类。 表11 《地表水环境质量标准》 Ⅴ类 单位：mg/L（除pH外） 类别 pH BOD5 CODcr 氨氮 锰 石油类 硫化物 铁 标准值 6-9 ≤10 ≤40 ≤2.0 ≤0.1 ≤1.0 ≤1.0 ≤0.3 3、地下水质量标准 地下水环境评价采用《地下水质量标准》（GB/T14848－93）中III类水质标准。 表12 《地下水质量标准》III类 （单位：mg/L，pH除外） 污染物 PH 总硬度* 挥发酚 氰化物 硝酸盐 亚硝酸盐 标准值 6.5~8.5 ≤450 ≤0.002 ≤0.05 ≤20 ≤0.02 污染物 氨氮 高锰酸盐指数 大肠菌群(个/L) 细菌总数(个/rnL) 标准值 ≤0.2 ≤3.0 ≤3.0 ≤100 4、声环境质量标准 本项目所在区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准（昼间55dB(A)，夜间45dB(A)），厂界执行2类标准（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)）。 5、振动标准 本项目区域振动参照执行《城市区域环境振动标准》（GB10070-88）中混合区铅垂向Z振级标准值：昼间75dB、夜间72dB。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、噪声排放标准 本项目施工期期噪声排放参照执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准：昼间70dB(A)，夜间55dB(A)。 本项目营运期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348－2008）中2类标准：昼间60dB(A)，夜间50dB(A)。 2、固废排放标准 固体废物处置执行《一般工业固体贮存、处置场污染控制标准》（GB189599-2001）及其修改单中的相关规定。危险废物处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB189597—2001）及修改单中标准限值要求。 |
| 总量控制标准 | 根据山西省环境保护厅文件“关于印发《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》的通知（晋环发【2015】25号）”，本项目无需申请总量。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示） 生产工艺流程说明 A.枪尖生产车间枪尖生产工序 1、切断：外购规定规格的钢筋经钢筋切断机按规定尺寸切断，待下一步加工。 2、加热：项目设置有一台高频电加热机，高频电加热机将切好尺寸的钢筋进行加热，待下一步加工。 3、打尖：项目设置有一台75kg空气锤，将加热后的钢筋及时打尖。 4、压扁：采用300T摩擦压力机将待加工件压扁成型，压力机中设置有模具，经压力机压扁后工件基本成型。 5、切边：采用80T冲床将压扁后的工件多余部分切除，并将工件进一步压花成型。 6、整形：采用100T摩擦压力机对切边后变形的工件进一步整形后自然冷却，最终存放至成品库房。 B.枪尖生产车间模具修复工序 项目运行一段时间后，压力机和冲床上模具花纹纹路将不再清晰，为保证产品质量和规格，经模具定期修复。待修复模具经磨床将外部形状打磨恢复至原形状，然后进入电火花整形机，利用自由正离子和电子积累的电火花对模具面进行细加工修复。 电火花机是一种自激放电，其特点如下： 火花放电的两个电极间在放电前具较高的电压，当两电极接近时，其间介质被击穿后，随即发生火花放电。伴随击穿过程，两电极间的电阻急剧变小，两极之间的电压也随之急剧变低。火花通道必须在维持暂短的时间（通常为10-7-10-3s）后及时熄灭，才可保持火花放电的“冷极”特性（即通道能量转换的热能来不及传至电极纵深），使通道能量作用于极小范围。通道能量的作用，可使电极局部被腐蚀。 利用火花放电时产生的腐蚀现象对材料进行尺寸加工的方法，叫电火花机加工。 进行电火花机加工时，工具电极和工件分别接脉冲电源的两极，并浸入工作液中，或将工作液充入放电间隙。通过间隙自动控制系统控制工具电极向工件进给，当两电极间的间隙达到一定距离时，两电极上施加的脉冲电压将工作液击穿，产生火花放电。 在放电的微细通道中瞬时集中大量的热能，温度可高达一万摄氏度以上，压力也有急剧变化，从而使这一点工作表面局部微量的金属材料立刻熔化、气化，并爆炸式地飞溅到工作液中，迅速冷凝，形成固体的金属微粒，被工作液带走。这时在工件表面上便留下一个微小的凹坑痕迹，放电短暂停歇，两电极间工作液恢复绝缘状态。 紧接着，下一个脉冲电压又在两电极相对接近的另一点处击穿，产电火花机生火花放电，重复上述过程。这样，虽然每个脉冲放电蚀除的金属量极少，但因每秒有成千上万次脉冲放电作用，就能蚀除较多的金属，具有一定的生产率。在保持工具电极与工件之间恒定放电间隙的条件下，一边蚀除工件金属，一边使工具电极不断地向工件进给，最后便加工出与工具电极形状相对应的形状来。因此，只要改变电火花机工具电极的形状和工具电极与工件之间的相对运动方式，就能加工出各种复杂的型面。工具电极常用导电性良好、熔点较高、易加工的耐电蚀材料，如铜、石墨、铜钨合金和钼等。在加工过程中，工具电极也有损耗，但小于工件金属的蚀除量，甚至接近于无损耗。 C..装饰盖生产车间生产流程 外购镀锌铁皮经剪板机裁剪成规定规格的铁皮块后，由带有模具的冲床压花成型后入库待售。 主要污染工序: 1、废水污染源 本工程生产过程中无生产废水产生，循环冷却用水不外排，产生的主要废水为职工生活洗漱废水。 2、固废污染源 （1）机械加工过程（切边、磨床及剪板机）产生的废铁屑； （2）残次品； （3）职工生活垃圾； （4）废柴油、乳化液等。 4、噪声污染源 设备噪声：压力机、冲床、空气锤、磨床等产生的机械噪声。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生的浓度及产生量（单位） | 排放浓度及 排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生量t/a | 浓度mg/m3 | 排放量t/a | 浓度mg/m3 |
| 水污染物 | 生活污水和加热机循环冷却水箱排污水 | 污水 | 162t/a | 0 |
| 固体废物 | 废铁屑 | 一般固废 | 220t/a | 0 |
|  | 残次品 |  | 10t/a | 0 |
|  | 职工生活垃圾 |  | 3t/a | 0 |
|  | 废柴油 | 危险废物 | 10kg/a | 0 |
|  | 废乳化液 |  | 20kg/a | 0 |
| 噪声 | 摩擦压力机、冲床、空气锤、磨床、剪板机等 | 噪声 | 80-100dB(A) | 60dB(A) |
| 振动 | 摩擦压力机、冲床、空气锤、 | 铅垂向Z振级 | 92dB | 50.5dB |
| 生态环境影响（不够时可附另页） 本项目运营期主要影响为噪声影响，不会对周围生态环境产生影响。 |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 施工期主要环境问题产生于施工过程中的土方的挖掘填埋、土建施工、建筑材料的运输、堆存、设备安装调试等过程中，产生的污染物主要有施工扬尘、噪声、生活废水和固体废物。 1、施工期环境空气污染影响分析及防治措施 （1）施工期环境空气污染影响分析 施工期对环境空气影响最大的是施工扬尘，来源于各种无组织排放源。其中地面清理、现场道路来往装载车辆产生扬尘、土方挖掘填埋、建筑材料运输等工序产生量较大，原材料堆存、建筑结构施工、设备安装等产生量较小或不产生扬尘。由于污染源为间歇性源并且扬尘点低，只会在近距离内形成局部污染。但施工现场的污染物未经扩散稀释就直接进入地表呼吸地带，会给现场施工人员的生活和健康带来一定影响。施工期是暂时性的，随着工程的结束，影响也将逐步消失。 （2）施工期环境空气污染防治措施 施工场地应每天定时洒水，以防止浮沉颗粒，在大风日还应适当增加洒水量及洒水次数；施工场内运输通道应及时清扫、冲洗，以减少汽车运输扬尘；运输车辆进入施工场地应限速行驶，以减少产尘量；避免起尘材料的露天堆放，多尘物料应使用帆布覆盖，混凝土搅拌站应设于工棚内，或采用商品混凝土施工。 2、施工期声环境污染影响分析及防治措施 施工过程中的噪声影响主要来自施工机械和运输车辆产生的噪声。项目在不同施工阶段、不同场地、不同作业类型所产生的噪声强度也有所不同。施工期参与施工的机械类型多，由于施工阶段一般为露天作业，无隔声消减措施，故传播较远，受影响面积较大，主要有挖掘机、轮式装载机、电焊机、起重机、冲击式钻机、柴油发电机、推土机等，其产生的噪声情况见下表15，对几种主要施工机械噪声通过类比调查，得到施工机械噪声分布情况见下表。 表13 主要高噪声设备声级强度 序号 设备名称 声级强度dB（A） 序号 设备名称 声级强度dB（A） 1 空压机 110 9 吊车 76 2 切割机 97 10 电锯 90 3 挖掘机 79～83 11 焊接机 78 4 推土机 85 12 平铲 80 5 装载机 85 13 压路机 84 6 升降机 72 14 打桩机 110 7 卷扬机 97 15 震捣棒 105 8 载重汽车 79～83 16 混凝土泵 85 表14 施工机械噪声衰减值表 (Leq单位：dB(A)) 名称 5米 50米 100米 200米 500米 空压机 89 70 64 58 51 推土机 85 64 58 52 48 挖掘机 82 62 56 51 47 卷扬机 87 67 60 54 49 搅拌机 86 66 60 54 49 打桩机 89 70 64 58 51 震捣棒 88 70 63 57 50 在施工过程中，施工机械噪声将成为主要噪声源，在不计房屋、树木、空气等的影响下，距施工场地边界100m处，其最大影响声级可达64dB(A)，距施工场地边界500m处，其最大影响声级可达51dB(A)，基本符合建筑施工场界昼间噪声值。若考虑房屋、树木等的减噪作用，按减噪15dB(A)考虑，则施工场地两侧100m处可达到《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-2011)中相关噪声限值要求。 3、施工期水环境污染影响分析及防治措施 本工程建设期有混凝土搅拌、场地喷洒、机械清洗水和施工人员生活污水。废水中污染物成分主要为固体杂质，以泥沙为主。由于工程量较少，废水经收集后泼洒抑尘，不外排，不会对周围环境产生明显影响。 4、施工期固体废物环境污染影响分析及防治措施 施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾和生活垃圾。施工中的建筑垃圾经收集后送至政府指定垃圾填埋场填埋处理；生活垃圾可用垃圾桶收集后由环卫工人运送，到指定垃圾场处理。 总之，施工期产生的污染对环境的影响较小，施工期影响为短期、可逆、可恢复影响，待全部施工结束后，污染也消失。施工期污染防治措施一览表见表15。 表15 施工期污染防治措施 污染类别 防治措施 废气 洒水抑尘；封闭施工；限制车速；保持施工场地路面清洁；避免大风天气作业 废水 修建临时沉淀池，废水经收集后泼洒抑尘 噪声 合理安排施工时间，减少施工噪声影响时间；使用低噪声设备、采取消声、减振、降噪措施；施工区四周设隔声屏障 固废 建筑垃圾经收集后送至政府指定垃圾填埋场填埋处理。 营运期环境影响分析： 一、水环境影响分析 本项目生产过程中无生产废水外排，项目生产过程设置有循环冷却水池用于冷却压力机及冲床上的模具，循环水不外排。因此本项目产生的主要废水为职工生活洗漱废水。 本项目定员20人，不设食宿，主要为生活洗漱用水。根据《山西省用水定额》，职工用水量为30L/人·d，则总用水量为0.6m3/d，共计180m3/a；污水产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量为0.48m3/d，共计144m3/a。生活污水水质简单，产生的污水经收集后排入旱厕，不外排。 项目电加热机自带一套循环冷却水箱，水箱容积10m3，冷却水循环使用，补充量为循环水量的2%，补充水量约为0.2m3/d，定期排污，折合至每天排放量为补充量的30%，排水量为0.06m3/d，共计18m3/a。冷却循环水为清净下水，水质简单，经收集后排入旱厕，不外排。 本项目设置有一座200m3旱厕，粪便定期清运施肥，能够保证冬季非施肥期不外排。因此，本项目运营后产生的生活污水不会对周围环境产生影响。 从以上分析可以看出，在严格采取环评提出的各项治理措施的情况下，本项目可以实现生产、生活废水的零排放。项目对地下水产生影响的可能是旱厕及固废、生活垃圾暂存地的渗漏。旱厕采用防渗设计，由水泥混凝土浇注而成；固废、生活垃圾暂存地采取硬化措施并设防雨设施的条件下，因此项目不会对水环境造成影响。 二、噪声环境影响分析 1、主要噪声源 本次工程噪声主要为设备噪声，如摩擦压力机、冲床、空气锤、磨床、剪板机等，经类比，其声级值在80~100dB(A)之间，不连续运行。项目对噪声源采用基础减振及厂房隔声等措施，隔声量约20dB(A)。本项目夜间不生产，夜间无噪声影响。 表16 项目设备噪声源强表 序号 设备名称 型号 台数 源强 治理后源强 1 摩擦压力机 100T、300T 2台 80-90dB(A) 60-70dB(A) 2 冲床 16T\25T\80t 9台 90-100dB(A) 70-80dB(A) 3 空气锤 75kg 1台 90-100dB(A) 70-80dB(A) 4 磨床 -- 1台 90-100dB(A) 70-80dB(A) 5 剪板机 -- 1台 80-90dB(A) 60-70dB(A) 6 高频电加热机 -- 1台 80-90dB(A) 60-70dB(A) 7 电火花成型机 -- 1台 80-90dB(A) 60-70dB(A) 2、噪声环境影响预测分析 本项目噪声预测采用下列噪声距离衰减公式： 两个以上的多个噪声源同时存在时，总声级计算公式为： 现状监测值与预测贡献值叠加的预测总声级计算公式为： 式中：—第i个噪声源噪声的距离衰减值，dB(A)； —第i个噪声源的距离衰减值A声级，dB(A)； ri—第i个噪声源噪声衰减距离，m； roi—距离声源1m处，m； —其他环境因素引起的衰减值，dB(A)。 利用预测模式计算出各设备影响噪声值，根据能量合成法则叠加各噪声源对厂界的影响。本项目以工程噪声贡献值作为评价量，噪声预测值如表17。本项目等声值线图见附图3（b）。 表17 厂界噪声预测值dB（A） 监测点 位置 时段 贡献值 标准值 达标情况 1# 厂区东侧 昼间 38.5 昼间60dB（A）；夜间50dB(A) 达标 2# 厂区南侧 昼间 33.4 达标 3# 厂区西侧 昼间 57.6 达标 4# 厂区北侧 昼间 50.2 达标 由表17可知，本项目运营期后工程昼间噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求，夜间不生产。因此，本项目营运期噪声对周围环境质量影响较小。 3、治理措施 建设单位应采取以下噪声治理措施： ①对车间设置封闭隔声，并加强管理，使设备处于良好运行状态； ②对于设备采用基础减振设施； ③要求企业厂界进行植种树木，合理植种树木具有降噪的效果。 通过采取以上降噪与管理措施后，本项目营运期噪声对周围环境敏感点影响较小。 三、振动环境影响分析 1、振动源强 本项目的主要振动源为冲压车间的冲床。冲床工作时产生振动的原因：转动部分（电动机和飞轮）的不平衡力；曲轴连杆和冲头组成的曲柄连杆机构的不平衡扰力；冲头与工作接触时的冲击力、冲压过程完成瞬间由于力的释放，曲轴及立柱的弹性收缩引起的振动力等。前几种力的作用产生的振动不大，冲床振动主要是在下料完成的瞬间，冲头与工件相互作用力突然消失后因曲轴和立柱形变状态恢复到原状态的回弹作用引起的。 冲床的振动主要与冲床加工的压力大小有关，压力大由曲轴承受的剪应力大，立柱的压座力亦大，每次冲压完时回弹力亦大，所以冲床冲压吨位愈高，冲压振动越强烈。 根据建设方提供资料，本项目设有5台16T、3台25T、1台80T冲床及1台75kg空气锤，运行时最大噪声源强为92dB(A)，振动为54.5 dB(A)，冲压机置于室内。 2、振动控制措施 振动污染防治途径有三个：①振动源控制、②传递过程中衰减作用、③对受振对象的防护。 振动源控制是一种积极隔振方法，就是将振源产生的振动大部分隔离掉，不使之向外传给环境，也即减少了振动的输出。 振动随距振源距离增加而衰减，其衰减的程度与振源的频率，土壤的性质等多种因素有关。欲使振动影响控制在允许范围，可采用加大振源与受振对象之间的距离的方法。 根据建设方提供资料，本项目在冲压机安装过程中设置独立基础，采用挡板隔声，采取弹簧减振的方式，降低冲压机在运行时的噪声和振动，可降低噪声级10 dB(A)，振动可降低4 dB(A)，即冲压机的噪声源强为82dB(A)，振动为50.5 dB(A)。 建议本项目的防振措施如下： （1）选用性能好的减振材料和隔振器。目前减振材料很多，如橡胶制品、钢弹簧、乳胶海绵、空气弹簧、软木等。将减振材料置于设备基础之下，能起到很好的防振效果，企业目前对冲床亦采取了这种方法。 （2）在高速冲床周围挖一定宽度与深度的沟槽，防振沟的效果主要取决于沟深H与振动表面波的波长之比。通过防振沟可有效地达到减振目的。但应注意防振沟对高频振动隔离效果好，对低频振动效果不明显，而且当防振沟内积聚很多的油污、水及杂物等，就失去防振作用。 （3）《机械工业环境保护实用手册》中列出了冲床（50t-200t）的居民防振间距为100－150m，该距离为与振源中心的距离。本项目150m范围内无居民楼、学校、医院、办公楼和具有精密仪器设备的企业，距离项目最近的敏感点为位于项目东南侧约305m处的西城村，不会对其造成振动影响。 （4）本项目冲床均应采取相应的防振措施，同时合理布局，尽量远离四周厂界。 （5）在进行具体的减振沟的设计和减振材料的选取时，设计部门应根据环评结果进行具体的技术论证，严格按照工业企业防振设计规范确定具体工艺参数，确保厂界达标，不对周围环境产生振动污染。 四、固废环境影响分析 本项目运营期产生的固体废物主要为职工产生的生活垃圾、废铁屑、残次品及废柴油乳化液等。 1、生活垃圾 本项目共有职工20人，生活垃圾产生量按0.5 kg/人·d计，则本项目每年产生的生活垃圾量约为3t/a。 处理措施：本项目厂区设有生活垃圾箱，将职工产生的生活垃圾集中收集，由环卫部门统一收集处理，经妥善处置后不会产生二次污染，对周边环境影响较小。 2、废铁屑 本项目机加工过程会产生废铁屑，主要包括废钢筋、废铁皮及铁屑等，产生量约为220t/a，经收集暂存后外售。 3、残次品 项目生产过程会产生残次品，产生量约10t/a，经收集暂存后作为废铁外售。 4、废柴油废乳化液 项目电火花成型机中利用柴油作为电介液，生产过程中定期排污，废柴油产生量约10kg/a。机械加工过程会产生废乳化液约20kg/a。根据《国家危险废物名录》，废柴油及废乳化液属于危险废物。 危险废物管理： 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的规定，评价要求在企业在厂区东侧设一座50m2危险废物临时贮存场所，场所建设要求应当符合《危险废物贮存污染控制标准》，临时贮存场所应设防渗、防淋、防起尘。危废由专人负责收集，收集过程中按危废类别分类收集，收集容器采用危废专用收集容器，并及时送交有资质的单位进行处置。 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2013）及《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令 第5号）的要求，本报告对项目产生的危险废物的贮存、管理提出如下要求： a.建危险废物贮存专用库房。 b.危废暂存库建成具有防水、防渗、防流失的专用危险废物贮存设施贮存危险废物。贮存设施必须防渗，基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s),或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料,渗透系数≤10-10cm/s。有足够地面承载能力，并能确保雨水不会流至贮存设施内,贮存设施应封闭,以防风、防雨、防日晒。贮存设施内应有安全照明设施及安全防护设施,环工部门应对贮存设施及危险废物进行定期检查。 c.危险废物必须装入符合标准的容器内； d.容器内必须留足够的空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间； e.盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的标签； f.危险废物贮存库房不得接收未粘贴上述规定的标签或标签填写不规范的危险废物； g.必须作好危险废物记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称； 危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。 h.必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换； i.危险废物贮存库房设置灭火器等防火设备，做好火灾的预防工作； j.在转移危险废物前，建设单位须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，产生单位应当向当地环境保护行政主管部门申请领取国务院环境保护行政主管部门统一制定的联单。并在危险废物转移前三日内报告当地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。 k.建设单位必须如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交当地环境保护“行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。 l.联单保存期限为五年；贮存危险废物的，其联单保存期限与危险废物贮存期限相同。 本项目各类固体废物收集处理处置情况符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2015年修订版）要求，可确保项目各类固体废物100%处置，对周边环境无影响。 表18 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号 贮存场所（设施） 名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存 能力 贮存 周期 1 危废暂存间 废柴油 HW08 900-249-08 厂区东侧 50m2 密闭塑料桶 250L 1年 废乳化液 HW09 900-007-09 500L 1年 五、环境管理及监测计划 1、施工期环境管理 本工程施工期对环境的影响表现为粉尘、尾气、废水、机械噪声、建筑垃圾、生活垃圾，施工期的污染如果不重视，也会对周围居民及环境造成影响，因此也要采取措施对施工期污染进行防治，为确保各项环保防治措施的落实，最大限度地减轻施工作业对环境的影响，要建立施工期的环境管理体系、引入环境监理、监督机制，加强施工期的环境管理。 2、营运期环境管理 进入正常运营期后，企业内部要建立以总经理为总负责，生产副经理兼分管环保负责，下设环保科科长主抓环保工作的环境管理体系，使环境保护成为公司生产中的重要环节，紧抓不懈。环保科设置科长一名，科员2名，负责全厂运营期的环境管理工作。运营期环保科的主要职责包括： （1）贯彻执行国家环境保护的方针、政策、法律、法规； （2）组织制定项目的环境保护规章制度和标准并督促检查执行，制定污染控制及改善环境质量计划； （3）负责组织环境监测、事故防范以及外部协调工作，负责组织突发事故的应急处理的善后事宜； （4）组织开展环境保护的科研、宣传教育和技术培训工作； （5）监督“三同时”规定的执行情况，确保环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时运行，有效控制污染； （6）检查本项目各环境保护设施的运行。 3、环境监测计划 根据本项目运营期的污染排放情况，要对废气、噪声开展监测，确保达标排放。环境监测计划见表19。 表19 监测计划表 监测内容 监测布点 监测项目 监测频率 监测部门 噪声 厂界四周 LAeq 每季监测一次 由企业委托有资质的环境监测机构进行监测 振动 厂界 铅垂向Z振级 对监测结果进行统计汇总，上报有关领导和上级主管部门，监测结果如有异常，应及时反馈生产管理部门，查找原因，及时解决。 六、建设项目污染物排放清单及环保措施 根据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）规定，本次评价列出了本项目污染物排放清单及环保措施。

| 类别 | 污染源（标号） | 污染物名称 | 防治措施 | 排放情况 | 总量指标 | 排放口信息 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 排放浓度 | 排放量 |  |  | 标准名称 | 标准值 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 浓度 | 总量 |
| 废水 | 生活污水和加热机循环冷却水箱排污水 | 污水 | 排入旱厕 | / | 162t/a | 无需申请总量 | 不外排 | / | / | / |
| 固体污染物 | 废铁屑 | 一般固废 | 收集暂存后外售 | / | 220t/a | -- | -- | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单 | / |
|  | 残次品 |  | 收集暂存后作为废铁外售 | / | 10t/a | -- | -- |  |  |
|  | 职工生活垃圾 |  | 设置垃圾桶2个，集中收集后由环卫部门统一处置 | / | 3t/a | -- | -- |  |  |
|  | 废柴油 | 危险废物 | 经收集至危废暂存间暂存后交予有资质单位处置 | / | 10kg/a | -- | -- | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中相关规定 | / |
|  | 废乳化液 |  |  | / | 20kg/a | -- | -- |  |  |
| 噪 声 | 摩擦压力机、冲床、空气锤、磨床、剪板机等 | 噪声 | 基础减震、厂房封闭隔声等降噪措施 | 50dB(A)-60dB(A) | -- | -- | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 | 昼间60 dB(A) |
| 振动 | 摩擦压力机、冲床、空气锤、 | 铅垂向Z振级 | 减振材料和隔振器+沟槽 | 50.5dB | -- | -- | 《城市区域环境振动标准》（GB10070-88） | 昼间75dB |

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排 放 源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 生活污水 | 污水 | 收集后排入旱厕 | 不会对环境产生影响 |
| 固体废物 | 废铁屑 | 一般固废 | 收集暂存后外售 | 不会对周围环境造成影响 |
|  | 残次品 |  | 收集暂存后作为废铁外售 |  |
|  | 职工生活垃圾 |  | 设置垃圾桶2个，集中收集后由环卫部门统一处置 |  |
|  | 废柴油 | 危险废物 | 经收集至危废暂存间暂存后交予有资质单位处置 |  |
|  | 废乳化液 |  |  |  |
| 噪声 | 摩擦压力机、冲床、空气锤、磨床、剪板机等 | 噪声 | 基础减震、厂房封闭隔声等降噪措施 | 达标排放 |
| 振动 | 摩擦压力机、冲床、空气锤、 | 铅垂向Z振级 | 减振材料和隔振器+沟槽 | 达标排放 |
| 生态保护措施及预期效果 本项目在运营期采取了环评规定的环保措施后，污染物都做到达标排放，对周围生态环境的影响较小。但从改善区域生态环境考虑，本项目还应结合厂区整体布置情况进行生态环境保护，具体措施如下： （1）绿化是改善生态环境的最重要途径之一。加强厂内绿化，并在厂界四周增加绿化林带。通过绿化种植生态补偿把工程对生态环境的影响降至最低程度，使本区生态环境得到一定的改善。 （2）厂区加强管理，建立以厂长为主要责任人的管理体系，在污染治理、环保责任、绿化维护等方面进行合理的安排，确保生态保护目标的实现。 在企业严格执行生态保护措施的情况下，可将工程施工期生态影响控制在较小的范围内，同时，项目建成后将使厂区及周边生态环境得到一定程度的改善。 |

结论和建议

一、结论 1、建设项目概况 文水县白氏金属制品有限公司年产500t铁艺工艺品制造项目位于文水县西城乡西城村西北约305m处。项目总投资600万元，资金来源为企业自筹。建设规模为年产500铁艺工艺品，包括枪尖300t/a，装饰盖200t/a。建设内容主要包括生产车间及库房的建设、生产设备的安装等。 2、环境质量现状 1）大气环境质量现状 根据收集项目所在区域2017年环境例行监测数据，项目所在区域环境质量现状较差，文水县2017年PM10，PM2.5，SO2均出现超标。项目所在区域环境质量现状较差。 2）地表水环境质量现状 距离本项目最近的地表水体为项目东南约2.4km的磁窑河，该水体水环境功能为农业用水保护，水质要求为Ⅴ类。经现场勘察，该水体水质一般。 3）噪声质量现状 建设单位委托建设单位委托山西嘉誉检测科技有限公司于2018年8月26日对项目厂界进行了监测，本项目场界四周四个监测点的昼、夜间噪声值均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值，本项目所处区域周围的声环境现状良好。 3、污染物排放情况及主要环境影响 1）水环境影响因素分析 本项目生产过程中产生的废水主要为职工生活污水。职工生活污水经收集后排入旱厕，对周围环境影响较小。 2）噪声影响因素分析 本项目运营期噪声主要为生产设备运行时产生的噪声，经降噪措施后项目厂界噪声能够达标排放，不会对周围环境产生影响。 3）固废污染影响因素分析 本项目运营期产生的固体废物主要为废铁屑及残次品、职工生活垃圾、废柴油和废乳化液等，固废均能得到合理处置，不会对周围环境产生较大影响。 4、环境管理与监测计划 环境管理是现代化企业管理的重要主成部分，环评中明确规定了建设单位设环保科，负责环境管理制度的制定和实施，制定了详细的环境监测计划，明确了监测项目、监测点位和频率，按要求定期开展监测工作。 5、环境经济损益分析 本项目总投资为600万元，环保投资为11.5万元，占工程项目总投资的1.92%，环保工程投资包括：废气处理、废水处理、噪声处理等费用。环保投资的投入为环境保护提供了物质基础，工程在认真落实环评提出的各项环保措施后，具有良好的环境效益和社会效益。 6、总量控制 根据山西省环境保护厅文件《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》(晋环发〔2015〕25号)，本项目无需申请总量。 7、区域环境影响 只要本项目的建设严格按照环评提出的污染控制措施进行实施后，本项目的建设不会恶化当地环境质量。 综上所述，文水县白氏金属制品有限公司年产500t铁艺工艺品制造项目在落实本评价报告中所提出的各项环保措施的前提下，保证所排污染物达标排放，符合总量控制指标要求，同时加强管理，从环保角度考虑，本项目的建设是可行的。 建议： 1、认真贯彻执行环保法规及有关上级环保主管部门的指示、文件； 2、对项目营运期的各项配套设施和公用工程进行合理规划，制定完善的节能环保制度，减少能源的浪费，提高能源利用效率。 3、对员工进行环保培训，提高工作人员的环保意识，并且在管理方面始终要对社会、环境资源采取负责的态度，要节约能源，节约用水。 4、加强厂区绿化，美化环境，在美化厂区环境的同时，还可起防污滞尘减噪功能、安全防护和绿化景观的作用。

预审意见: 公 章 经办人: 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见: 公 章 经办人: 年 月 日

审批意见 公 章 经办人: 年 月 日

注 释 本报告表应附以下附件、附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目环保目标分布图 附图3(a)项目平面布置图 附图3(b)项目噪声等值线图 附图4 项目地表水系图 附图5 本项目与文水县乡镇水源地的位置关系图 附图6 本项目与文水县西城水源地的位置关系 附图7 本项目与文水县开栅镇水源地的位置关系 附图8 本项目与交城县西营镇水源地的位置关系 附图9 本项目与文水县县城总体规划的位置关系图 附图10 文水县生态功能区划图 附图11 文水县生态经济区划图 附图12 文水县土地利用现状图 附件1 委托书 附件2 项目备案证 附件3 项目营业执照 附件4 项目占地协议 附件5 项目监测报告 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境牲，应选取下列1-2项进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2．水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3．生态影响专项评价 4．声影响专项评价 5．土壤影响专项评价 6．固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

图1  本项目水平衡图（m3/d）

旱厕

0.6

新鲜水

1.3

0.12

职工生活用水

0.48

0.5

模具降温

循环水池

0.5

10

0.2

加热机循环冷却水箱

10

0.14

0.06

0.54

N

1#

2#

3#

4#

图2  本项目枪尖生产车间营运期产污环节图

噪声

待修复模具

磨床

电火花整形机

废铁屑

废柴油

枪尖成品入库

钢筋切断

外购钢筋

加热

打尖

压扁

切边

整形

废钢筋

废铁屑

残次品

噪声

循环冷却水池

循环冷却水

循环冷却水

修复完成待用

外购镀锌铁皮

剪板机

冲床

噪声

成品入库

废铁屑

图3  本项目装饰盖生产车间营运期产污环节图

表20    建设项目污染物排放清单及环保措施汇总表