文水县鑫源昌钢结构有限公司年产2万吨异型钢模板、钢桥制造生产线技改项目

环境影响报告书

（报批本）

山西清泽阳光环保科技有限公司

国环评证乙字1335号

二O一八年十月

目  录

第一章 概 述	1

1.1 项目建设的特点	1

1.2 环境影响评价的工作过程	1

1.3 分析判定相关情况	2

1.4关注的主要环境问题及环境影响	7

1.5“三线一单”符合性分析	7

1.6环境影响评价的主要结论	9

第二章 总 则	10

2.1  编制依据	10

2.2 环境影响因素识别及评价因子筛选	13

2.3 评价等级与评价范围	15

2.4 评价标准	18

2.5 环境功能区划	21

2.6 主要环境保护目标	22

第三章 建设项目工程分析	25

3.1现有工程概况	25

3.2技改项目概况	29

3.2 工程生产工艺分析	41

3.3 污染源强核算及防治对策	45

3.4技改“三本账分析”	60

3.5总量控制	60

第四章  环境现状调查与评价	62

4.1自然环境现状调查与评价	62

4.2环境质量现状调查与评价	72

第五章 环境影响预测与评价	91

5.1 施工期环境影响分析	91

5.2 营运期环境影响预测与评价	92

第六章  污染防治措施及其可行性分析	121

6.1污染综合防治措施及措施可行性分析	121

6.2环境保护措施汇总及投资估算	131

第七章  环境风险评价	134

7.1环境风险识别	134

7.2风险源项分析	137

7.3风险防范措施	138

7.4风险评价结论	147

第八章  环境影响经济损益分析	148

8.1 建设项目环境代价分析	148

8.2 建设项目环境成本分析	149

8.3经济效益分析	149

8.4环境经济效益	149

8.5建设项目环境经济效益分析	150

8.6 小结	151

第九章  环境管理和监测计划	152

9.1环境管理	152

9.2环境监测计划	155

第十章  结论和建议	0

10.1建设项目简介	0

10.2评价区环境质量现状及评价	0

10.3总量控制指标	2

10.4 环境风险评价	2

10.5环境经济损益分析	2

10.6 公众参与	3

10.7 环境管理与监测计划	3

# 第一章 概 述

# 1.1 项目建设的特点

随着我国现代化、城市化步伐加快，以及新技术、新材料的不断出现，国内建筑建材领域正在面临前所未有的变革，钢结构作为一种新型建筑材料和结构形式，以其重量轻、安装方便、安全环保、可塑性强的优势，得到越来越多的建筑商和用户的青睐，适用范围日渐广泛，钢结构已成为国家大力推广应用的新型建筑结构和墙体材料。

在此背景下，文水县鑫源昌钢结构有限公司决定投资510万元在吕梁市文水县凤城镇堡子村东北侧0.9km处（文水县鑫源昌钢结构有限公司现有厂区内）进行年产2万吨异型钢模板、钢桥制造生产线技改项目的建设。

文水县鑫源昌钢结构有限公司成立于2011年11月，现有厂区建有年产2万吨异型钢模板生产线。太原科技大学于2014年12月编制完成了《文水县鑫源昌钢结构有限公司年产2万吨异型钢模板项目环境影响报告表》，文水县环境保护局于2015年2月11日以文环行审【2015】13号下发了“关于文水县鑫源昌钢结构有限公司年产2万吨异型钢模板项目环境影响报告表的批复”，目前该项目尚未进行验收。

本次技改项目在现有厂区内进行，主要改造内容为①在原有生产能力基础上进行升级改造设备及生产工艺，产品新增钢桥，总产能不变，项目建成后生产规模达到年产异型钢模板、钢桥各1万吨；②并在厂区东南侧闲置场地新增移动式喷漆房及配套环保设施等。文水县经济和信息化局于2018年8月22日以文经信审函字【2018】56号下发了“关于文水县鑫源昌钢结构有限公司年产2万吨异型钢模板、钢桥制造生产线技改项目备案的通知”。

# 1.2 环境影响评价的工作过程

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》等法律法规的要求，本项目应进行环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属二十二、金属制品业中的67、金属制品加工制造，有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量（含稀释剂）10吨及以上的，应编制环境影响报告书。

为此，建设单位文水县鑫源昌钢结构有限公司于2018年8月20日正式委托山西清泽阳光环保科技有限公司承担本工程的环境影响评价工作。接受委托后，承担单位组织评价人员对拟建厂址及周围环境进行了详细的现场踏勘，并对场址所在地区的自然环境、社会环境和生态状况进行了了解，收集了当地环保、水文、地质、气象、城市建设及生态、规划等资料，对项目的工程工艺进行了认真的分析，在此基础上，评价工作严格按照环保有关法律法规、环评技术规范及环保管理部门要求进行，并最终编制完成了《文水县鑫源昌钢结构有限公司年产2万吨异型钢模板、钢桥制造生产线技改项目环境影响报告书》（送审本）。

文水县环境保护局于2018年10月6日在文水县主持召开了“文水县鑫源昌钢结构有限公司年产2万吨异型钢模板、钢桥制造生产线技改项目环境影响报告书技术审查会”，根据专家和管理部门意见，评价人员经认真修改后，完成了《文水县鑫源昌钢结构有限公司年产2万吨异型钢模板、钢桥制造生产线技改项目环境影响报告书》（报批本）。现提交建设单位，呈报环境管理部门审批。

# 1.3 分析判定相关情况

1.3.1产业政策符合性分析

本项目为钢结构生产项目，属于C3311金属结构制造，带喷漆工艺。根据《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正），本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类，属于允许类；另外该项目已由文水县经济和信息化局于2018年8月22日以文经信审函字【2018】56号文予以备案，因此本项目的建设符合相关产业政策。

1.3.2规划符合性分析

1.3.2.1与城市总体规划的符合性分析

本项目为技改工程，在文水县鑫源昌钢结构有限公司现有厂区内进行，本次技改工程不新增占地，因此本项目的建设不违背文水县城市总体规划。

1.3.2.2与生态区划的符合性分析

（1）文水县生态功能区划

根据《文水县生态功能区划》，本项目位于生态功能区划属于Ⅲ1文水东部平川农业与人文景观保护生态功能小区。

（2）文水县生态经济区划

根据《文水县生态经济区划》，本项目生态经济区划属于优化开发区的ⅢB凤城工贸型生态经济区。

该区主要生态环境问题：1、水资源匮乏，人口对生态环境压力大，易形成生态环境问题；2、环境遺到不同程度的污染，水土流失较为严重。

保护措施与发展方向：1、推进产业布周由分散型向集中型转变，从企业层面、工业园区层面及城市、区域和行业层面大力推进循环经济试点，推广循环经济埋念，提倡淸洁生产；2、结合实际情况，大力发展生态林、经济林，构筑完善的城市生态防护网络，促进城市生态建设的可持续发展；3、调整城市产业结构，大力发展技术和劳动力密集型企业，限制低技术、高污染企业的发展；积极改进生产工艺増加环保投资，治理污染源，减少“三废”排放；4、调整农业产业结构，提高土地利用率，发展生态农业，加速生态畜牧经济区建设；5、充分发挥旅游资源优势，在餐饮服务、销售活动方面，大力开展“绿色食品”活动，同时建立特色农产品基地，为旅客提供特色产品。

本项目为钢结构生产建设项目，生产工艺环保，三废能够达标排放，本项目不违背生态区划要求，本项目与文水县生态功能区划和文水县生态经济区划图的位置关系见图1-1、1-2。

1.3.2.3与其他相关规划的符合性分析

近年来，随着国家和地方对挥发性有机污染物的重视，山西省相继发布了《山西省挥发性有机物污染防治工作方案（2018-2020年）》（晋气防办[2018]17号）、《工业涂装、包装印刷、医药制造行业挥发性有机物控制技术指南》晋环大气函[2018]70号，环保部发布了《京津冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》，本项目与其符合性分析见下表。

表1-1  本项目与晋气防办[2018]17号和 晋环大气函[2018]70号的符合性分析表

| 规划名称 | 规划内容 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- |
| 《山西省挥发性有机物污染防治工作方案（2018-2020年）》（晋气防办[2018]17号） | 新建涉VOCs排放的重点工业企业要入园区。 | 本项目为技改项目，属金属制品加工制造，不属于新建涉VOCs排放的重点工业企业 |
|  | 新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。 | 本项目选用的原辅材料，VOCs含量≤20%，喷漆废气和烘干废气分别设封闭喷漆房和烘干房及其配套收集和治理措施，有机废气的治理效率为80%。 |
|  | 钢结构制造行业： 大力推广使用高固体分涂料，到2020年前，使用比例达到50%以上；试点推行水性涂料。大力推广高压无气喷涂、空气辅助无气喷涂、热喷涂等涂装技术，限制空气喷涂使用。逐步淘汰钢结构露天喷涂，推进钢结构制造企业在车间内作业，建设废气收集与治理设施。 | 本项目产品喷漆使用的是高固分涂料； 喷涂方式为高压无气喷涂； 本项目喷漆和烘干在封闭的喷漆房和烘干房中进行，并配套建设了废气的收集和治理措施。 |
| 《工业涂装、包装印刷、医药制造行业挥发性有机物控制技术指南》晋环大气函[2018]70号 | 推广使用环境友好型的环保原料，包括水性涂料、高固体分涂料、粉末涂料、紫外光固化涂料等。涂料中 VOCs 含量需符合相关规定的要求。 | 本项目喷漆使用高固分涂料。 |
|  | 鼓励企业采用静电喷涂、高压无气喷涂、热喷涂、自动辊涂等涂装工艺，杜绝露天喷涂，限制使用空气喷涂；优化设计喷漆房，合理布置进出气流，降低废气收集和处理负荷。 | 本项目喷涂方式采用的是高压无气喷涂。 |
|  | 废涂料桶、废有机溶剂、涂料渣以及其它接触过含有机物的废材料，弃用后须收纳到密闭的容器中，最终按危险废弃物处置要求进行处理。 | 废涂料桶、废有机溶剂、涂料渣以及其它接触过含有机物的废材料均按照危险废物管理和处置。 |
|  | 喷涂废气和烘干废气原则上需分类收集。 | 本项目喷涂和烘干分别设置喷漆房和烘干房。 |
|  | 采用整体密闭的生产线，密闭区域内换风次数原则上不少于 20 次/小时。 | 本项目烘干房的换气次数为30次/小时。 |
|  | 喷漆室设计时，除满足安全通风外，任何湿式或干式喷漆室的控制风速须满足《涂装作业安全规程 喷漆室安全技术规定》（GB 14444-2006）中表 1的要求。 | 本项目喷漆房的控制风速为0.4m/s，能够满足要求。 |
|  | 在污染物总量规模不大且浓度低、周边环境不敏感的情况下也可采用低温等离子法、光催化氧化法等技术联合吸附或吸收等废气处理组合工艺。 | 本项目喷漆废气和烘干废气的污染物总量不大，产生浓度较低，周边环境不敏感，分别采用“干式漆雾过滤器+吸附脱附+催化燃烧装置”、“光催化氧化+活性炭吸附装置”处理有机废气，符合规划要求。 |
| 《京津冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》 | 禁止新改扩建涉高VOCs含量溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等生产和使用的项目 | 本项目选用的原辅材料，VOCs含量≤20% |
|  | 自2019年1月1日起，汽车原厂涂料、木器涂料、工程机械涂料、工业防腐涂料即用状态下的VOCs含量限值分别不高于580、600、550、550克/升。 | 本项目使用醇酸清漆，VOCs含量≤20%，油漆密度为1.3 g/cm3，经计算，本项目即用状态下的VOCs含量限值不高于550克/升 |

1.3.3选址可行性分析

本次技改工程在文水县鑫源昌钢结构有限公司现有厂区内进行，不新增占地，项目建设不违背城市规划要求；根据《文水县生态功能区划》和《文水县生态经济区划》，项目建设不违背《文水县生态功能区划》和《文水县生态经济区划》的要求；本项目距离最近的村庄为项目西南侧0.9km的堡子村，采取环评规定的环保措施和要求后，项目污染物排放对周围环境以及敏感点的影响较小，且项目不需要设置大气防护距离，本项目选址合理。

# 1.4关注的主要环境问题及环境影响

项目的建设和生产运行将不可避免地对环境，尤其是环境空气、地下水环境产生一定影响。本次评价将要通过详尽的工程分析和对项目所处区域自然环境状况进行详细调查的基础上，预测项目建设对环境产生的影响及其程度，并明确回答项目建设的环境可行性，主要表现在以下方面：

1、通过对区域环境质量现状评价，搞清项目所在区域的环境特征、环境质量现状。

2、本次评价将从项目环境影响、敏感目标保护、周边制约因素、城市规划等全方位分析，明确建设项目选址的环境可行性。

3、分析达标排放和总量控制目标的可实现性；

4、通过水环境、大气环境、声环境、固废等的影响分析，从环保角度明确本项目环境可行性，明确本项目实施后产生的环境正效应，为管理部门审批、项目设计和管理提供科学依据。

5、通过影响预测分析是否恶化了当地环境质量。

6、综合区域发展规划、环境保护的要求，通过环境空气、水体、声学环境、生态环境等的影响分析及预测，从环保角度明确本项目的环境可行性，为决策部门、工程设计提供科学依据。

# 1.5“三线一单”符合性分析

根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（以下简称《通知》），要求强化“三线一单”约束作用，建立“三挂钩”机制，“三管齐下”切实维护群众的环境权益。“三线一单”，即落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束。

1.5.1 生态保护红线

山西省生态保护红线尚未划定完成，山西省为内陆省份，根据《生态保护红线划定技术指南》，山西省生态保护红线可能涉及的区域主要包括水源涵养区、水土保持区、防风固沙区、生物多样性维护区等陆地重要生态功能区，水土流失敏感区、土地沙化敏感区、石漠化敏感区、高寒生态脆弱区、干旱、半干旱生态脆弱区等陆地生态环境敏感区和脆弱区、国家级自然保护区、世界文化自然遗产、国家级风景名胜区、国家森林公园和国家地质公园等禁止开发区。本项目位于文水县凤城镇堡子村东北侧0.9km处（文水县鑫源昌钢结构有限公司现有厂区内），评价范围内无上述区域。

根据《文水县生态功能区划》，本项目位于生态功能区划属于Ⅲ1文水东部平川农业与人文景观保护生态功能小区；根据《文水县生态经济区划》，本项目生态经济区划属于优化开发区的ⅢB凤城工贸型生态经济区。本项目为钢结构生产建设项目，生产工艺环保，三废能够达标排放，因此本项目不违背《文水县生态功能区划》和《文水县生态经济区划》，不逾越生态保护红线。

1.5.2 环境质量底线

本次环评引用《山西鑫康结构有限公司年产3000吨钢结构生产线建设项目环境影响报告书》中监测数据对项目周边环境空气、地表水环境、地下水环境质量现状进行分析；另外本次评价对项目厂界四周声环境质量进行了现状监测。根据现状监测结果，评价区环境空气质量、地下水、地表水、声环境均良好。

此外，本项目环评收集了文水县2017年的环境空气例行监测资料，2017年度文水县SO2全年平均值为124µg/m3，NO2全年平均值为34µg/m3，PM10全年平均值为144µg/m3， PM2.5全年平均值为64µg/m3。由此可见，NO2的年均浓度能够满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中二级年平均限值要求。SO2、PM2.5、PM10的年均浓度不满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中二级年平均限值要求，均存在超标现象。

本项目投产并采取本报告规定的环保措施后，大气污染物能够达标排放；本项目无生产废水产生，运营期食堂废水经隔油池隔油后，与其他生活污水一起进入化粪池，经化粪池处理后，交由文水大运水工业有限公司处理，无废水外排；各设备噪声在采取隔声等相关措施后可实现达标排放；产生的一般固废、危险废物以及生活垃圾均得到合理处置。

因此本项目建设不会明显增加对区域环境的压力，符合区域环境质量控制的要求，能满足《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评〔2016〕150号）文件中环境质量底线的要求。

1.5.3 资源利用上线

本项目生产过程中所采用的生产工艺和设备成熟先进、资源能源消耗水平较低。污染控制措施有效，同时注重了废物的回收利用，降低了能耗、物耗，减少了污染物排放，整个项目符合清洁生产的理念，建成后预计可达到国内清洁生产先进水平。项目能源和资源利用率高，污染物产生量小，本项目的建设并不违背资源利用上线的要求。

1.5.4 环境准入负面清单

根据《文水县生态经济区划》，本项目位于优化开发区的ⅢB凤城工贸型生态经济区。该区存在的主要环境问题有：1、水资源匮乏，人口对生态环境压力大，易形成生态环境问题；2、环境遺到不同程度的污染，水土流失较为严重。本项目为钢结构生产建设项目，生产工艺环保，运营期产生的大气污染物较少，且无废水外排，不违背文水县生态经济区划的发展方向。因此本项目不属于负面清单中禁止发展的二类、三类工业项目。

根据《以噪声污染为主的工业企业卫生防护距离标准》（GB18083-2000），本项目属于标准件制造，卫生防护距离应为100m，本项目建设地点位于山西省吕梁市文水县凤城镇堡子村东北侧，距离最近的村庄堡子村为900m，符合《以噪声污染为主的工业企业卫生防护距离标准》（GB18083-2000）的要求。

另外根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第9号《产业结构调整指导目录（2011版）》（2013修正），本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类，属于允许类；工艺、设备、规模均符合国家当前产业政策，文水县经济和信息化局于2018年8月22日以文经信审函字【2018】56号文予以备案。本项目的建设符合环境准入负面清单的要求。

综上所述，本项目符合“三线一单”的要求。

# 1.6环境影响评价的主要结论

文水县鑫源昌钢结构有限公司年产2万吨异型钢模板、钢桥制造生产线技改项目符合国家产业政策，不属于限制类和淘汰类项目，属于允许类项目；项目的建设不违背文水县城市规划、《文水县生态功能区划》和《文水县生态经济区划》的要求；在认真贯彻执行国家环保法律、法规，严格落实环评规定的各项环保措施，加强环境管理情况下，污染物的排放可以满足达标排放和总量控制的要求；公众参与没有反对意见；厂址的选择符合环境可行性的要求。

因此，本项目的建设从环保角度而言是可行的。

第二章 总 则

# 2.1  编制依据

2.1.1  任务依据

（1）“文水县鑫源昌钢结构有限公司年产2万吨异型钢模板、钢桥制造生产线技改项目环境影响评价委托书，（2018.8.28）；

（2）文水县经济和信息化局，文经信审函字【2018】56号，“文水县鑫源昌钢结构有限公司年产2万吨异型钢模板、钢桥制造生产线技改项目备案的通知”（2018.8.22）。

2.1.2  法律及法规依据

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日。

（2）《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日。

（3）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月10日。

（4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日修订。

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997年3月1日。

（6）《中华人民共和国环境影响评价法》2016年7月2日修订。

（7）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年7月1日。

（8）《建设项目环境保护管理条例》，2017年10月1日。

（9）国务院国发（2005）39号《关于落实科学发展观加强环境保护的决定》2005年12月3日。

（10）国家环境保护局环发（2005）152号“关于防范环境风险加强环境影响评价管理的通知”。

（11）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，2017年9月1日。

（12）中华人民共和国国家发展和改革委员会2011年第9号令《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修改）》，2013年5月1日。

（13）国经贸资源[2000]1015号《关于加强节水工作的意见》。

（14）《山西省环境保护条例》（山西省人大2017年3月1日）。

（15）《山西省大气污染防治条例》（山西省人大2007年3月30日）。

（16）山西省人民政府晋政发［2001］45号“关于贯彻全国生态环境保护纲要的实施意见”，2001年12月27日。

（17）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（晋环发[2012]77号），2012年7月3日；

（18）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（晋环发[2012]98号），2012年8月8日；

（19）山西省环境保护厅晋环发[2015] 25号“山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法”，2015年2月28日；

（20）《山西省大气污染防治2018年行动计划》（山西省人民政府办公厅  2018年5月25日）；

（21）《打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国发[2018]22号）；

（22）《山西省打赢蓝天保卫战三年行动计划》（晋政发[2018]30号）；

（23）《工业涂装、包装印刷、医药制造行业挥发性有机物控制技术指南》晋环大气函[2018]70号；

（24）《山西省挥发性有机物污染防治工作方案（2018-2020年）》（晋气防办[2018]17号）；

（25）《吕梁市大气污染防治2018年行动计划》（吕梁市人民政府办公厅 2018年8月8日）；

（26）《吕梁市印发2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（2017年10月11日）；

（27）关于印发吕梁市2018年大气污染防治整改工作方案的通知（吕政办发[2018]40号）

（28）《山西省水污染防治2018年行动计划》（晋政办发[2018]55号文）；

（29）《吕梁市水污染防治2018年行动计划》（吕梁市人民政府办公厅 2018年8月8日）；

（30）《吕梁市土壤污染防治2018年行动计划》（吕梁市人民政府办公厅 2018年8月8日）；

（31）山西省环境保护厅晋环发【2015】64号“关于印发《山西省环境保护厅审批环境影响评价文件的建设项目目录（2015年本）》的通知”，2015年5月15日；

（32）中华人民共和国环境保护部文件环环评[2016]150号“关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知”，2016年10月26日；

（33）《危险废物转移联单管理办法》，国家环境保护总局令第2号，1999年6月22日；

（34）《国家危险废物名录》，中华人民共和国环境保护部令第39号，2016年8月1日；

（35）《危险废物污染防治技术政策》，国家环境保护局，环发[2001]199号；

（36）《大气污染防治行动计划》（国发[2013]37号），2013年9月12日；

（37）《水污染防治行动计划》（国发[2015]17号），2015年4月16日；

（38）《土壤污染防治行动计划》（国发[2016]31号），2016年5月28日；

（39）《中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的意见》，2015年4月25日；

（40）“关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知”，环办环评【2017】84号；

（41）“关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知”，环办【2014】30号。

2.1.3  技术依据

（1）《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2008）；

（3）《环境影响评价技术导则  地面水环境》（HJ/T 2.3-93）；

（4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）

（5）《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）；

（6）《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2011）；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）；

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）‘’

（9）《大气污染治理工程技术导则》(HJ2000-2010)；

（10）《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2014)；

（11）《危险废物鉴别标准》（GB5085.1~7-2007）；

（12）《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）；

2.1.4  参考资料

（1）文水县当地自然社会有关资料；

（2）《文水县鑫源昌钢结构有限公司年产2万吨异型钢模板项目》环境影响报告表；

（3）文水县环境保护局  文环行审【2015】13号“关于文水县鑫源昌钢结构有限公司年产2万吨异型钢模板项目环境影响报告表的批复”；

（4）企业提供的相关资料。

# 2.2 环境影响因素识别及评价因子筛选

2.2.1 环境影响因素识别

根据本工程特点和主要环境问题识别结果，采用矩阵法对可能受本工程影响的环境要素进行识别和筛选，其结果见表2-1。

表2-1  环境影响识别一览表

| 时段 | 影响因子 活动类型 | 自然物理环境 | 自然生态环境 | 社会经济发展 | 生活质量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环境 空气 | 水环境 | 土壤 | 声环境 | 地表 植物 | 农作物 | 土地 利用 | 工业 发展 | 农业 发展 | 基础 设施 | 自然 环境 | 环境 美学 | 生活 水平 |
| 建设期 | 场地清理 | -1S↑ | -1S↑ |  | -1S↑ | -1S↑ |  | -1S↑ |  |  | +1L↑ |  | -1S↑ |  |
|  | 材料运输 | -1S↑ |  |  | -1S↑ |  |  |  | +1L↑ |  |  |  |  | +1L↑ |
|  | 施工建设 | -1S↑ | -1S↑ | -1S↑ | -2S↑ |  |  |  | +2L↑ |  | +1L↑ | -1S↑ | -1S↑ |  |
| 生产运行期 | 运输 | -1L↑ |  |  | -1L↑ | -1L↑ | -1L↑ |  | +1L↑ |  |  |  |  | +1L↑ |
|  | 生产废气排放 | -1L↓ |  |  |  | -1L↓ | -1L↓ |  |  | -1L↓ |  | -1L↓ | -1L↓ |  |
|  | 废水排放 |  |  | -1L↓ |  | -1L↑ | -1L↓ |  | -1L↓ | -1L↓ |  | -1L↓ |  |  |
|  | 噪声 |  |  |  | -1L↓ |  |  |  |  |  | -1L↓ |  | -1L↓ | -1L↓ |
|  | 固体废弃物 |  |  |  |  |  |  | -1L↓ |  |  | -1L↓ | -1L↓ | -1L↓ |  |
|  | 产品销售 |  |  |  |  |  |  |  | +2L↓ |  |  |  |  | +2L↓ |
| 注：表中-、+分别表示负面影响和正面影响，S、L分别表示短期和长期影响，↑、↓分别表示可逆和不可逆影响。 |

2.2.2 评价因子筛选

根据工程各类特征污染物产生情况，结合周围区域环境，确定本项目的评价因子见表2-2。

表2-2  本项目环境评价因子

| 项目 | 现状评价因子 | 预测因子 |
| --- | --- | --- |
| 大气环境 | SO2、NO2 、TSP 、PM10 、PM2.5、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃 | PM10、非甲烷总烃 |
| 地表水 | -- | 影响分析 |
| 地下水环境 | pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、CODMn、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-· | -- |
| 声环境 | 等效连续A声级（Lep） | 等效连续A声级（Lep） |
| 固体废物 | -- | 影响分析 |

# 2.3 评价等级与评价范围

2.3.1 评价等级划分

（1）环境空气

按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2·2-2008）规定的评价等级确定依据，进行大气环境影响评价等级确定。判定依据见表2-3。

表2-3　评价工作等级判定（技术导则）

| 环境因素 | 评价分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥80%，且D10%≥5km |
| 二级 | 其它 |
| 三级 | Pmax＜10%或D10%＜污染源距厂界最近距离 |

项目的废气污染物主要有颗粒物和非甲烷总烃，选择估算模式对项目大气评价工作进行分级计算，计算结果见表2-4。

表2-4  本项目采用估算模式计算的评价等级表

| 污染源名称 | 污染物名称 | 下风向最大浓度[ug/m3] | 最大浓度处距源中心的距离[m] | 评价标准[ug/m3] | 最大地面浓度占标率[%] | 地面浓度达标准限值10%时对应的最远距离[m] | 推荐评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 抛丸机排气筒 | PM10 | 15.02 | 871.0 | 450.00 | 3.34 | 0.00 | 三 |
| 喷漆房排气筒 | PM10 | 20.29 | 871.0 | 450.00 | 4.51 | 0.00 | 三 |
|  | 非甲烷总烃 | 19.00 | 871.0 | 2000.00 | 0.95 | 0.00 | 三 |
| 烘干房排气筒 | 非甲烷总烃 | 1.45 | 350 | 2000.00 | 0.07 | 0.00 | 三 |
| 所有污染源 | 所有污染物 | 20.29 | 871.0 | -- | 4.51 | 0.00 | 三 |

根据上述评价级别判断，结合当地环境状况、行业污染特点及本项目采取的环保措施，确定本项目大气环境影响评价等级为三级。

（2）地表水

本项目生产过程中无废水产生，只有生活污水，厂区设置旱厕，生活污水主要为食堂废水及职工日常生活废水，食堂废水经隔油池隔油后，与其他生活污水一起进入化粪池，经化粪池处理后，交由文水大运水工业有限公司处理，无废水外排。

本项目所在区域地表水体为项目东侧0.8km处的文峪河，根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2014），该段地表水属黄河流域汾河上中游区分区汾河水系文峪河河流（文峪河~入汾河段），水环境功能为农业用水保护，水质要求为V类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中V类标准。本项目地表水环境影响评价工作等级判定见表2-5。

表2-5  地表水环境评价工作等级判定表

| 因素 | 项目参数 | 判别参数 | 综合判定结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 污水排放量 | 0 | 污水量＜200m3/d | 低于三级 |
| 水质复杂程度 | 简单 | 简单 |  |
| 地面水域规模 | 小 | 小 |  |
| 地表水水质要求 | Ⅴ | Ⅴ |  |

根据《环境影响评价技术导则  地面水环境》（HJ/T2.3-93）中评价等级划分规定，本项目低于第三级地面水环境影响评价条件，只进行简单的环境影响分析。

（3） 地下水

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）要求，确定本项目的环境影响评价等级。建设项目场地的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级（见表2-6）。

表2-6 地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其它未列入上述敏感分级的环境敏感区a。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |

建设项目地下水环境影响评价工作等级划分见表2-7。

表2-7  评价工作等级划分表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，确定本项目行业类别属于“I金属制品—53金属制品加工制造 有电镀或喷漆工艺的”，为III类项目。根据现场踏勘，项目评价范围内无划定准保护区的集中式饮用水源地，目前评价区居民饮用水为村庄自备水井，环境敏感程度为较敏感。根据导则表2规定的评价等级确定依据，进行地下水环境影响评价等级判断，结果见表2-8。

表2-8  本项目地下水分级判定指标表

| 划分依据 | 项目情况 | 分级情况 |
| --- | --- | --- |
| 项目类别 | 本项目为报告书，项目属于“I金属制品—53金属制品加工制造 有电镀或喷漆工艺的” | Ⅲ类项目 |
| 地下水环境敏感程度 | 评价区无集中供水水源地、有分散饮用水水源井分布，确定为较敏感； | 三级 |

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中评价等级划分表，确定本项目地下水环境影响评价工作等级为三级。

（4）噪声

评价主要以厂界噪声为评价对象，根据《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）声环境影响评价工作级别划分主要依据是：本项目所在地功能区类型属GB3096-2008规定的2类区，项目运营后的噪声级增加量在3dB（A）以内，另外项目建成后受影响人口数量变化不大，综合上述情况，评价噪声评价等级确定为二级。

（5）生态

本项目位于文水县凤城镇堡子村东北侧0.9km处（文水县鑫源昌钢结构有限公司现有厂区内），工程生态影响主要为占地及排污影响，生态影响划分情况见表2-9。

表2-9  生态环境影响评价工作等级划分

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地范围 |
| --- | --- |
|  | 面积≥20km2 或长度≥100km | 面积2km2~20km2 或长度50km~100km | 面积≤2km2 或长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2011)评价工作分级的确定标准分，本项目位于文水县鑫源昌钢结构有限公司现有厂区内，厂区总占地面积24779.05m2，占地面积≤2km2，生态环境敏感性一般，因此本项目生态环境影响评价工作等级为三级。

2.3.2 环境影响评价范围的确定

（1）环境空气评价范围

根据《环境影响评价评技术导则》HJ/T2.2-2008，大气评价范围的直径或边长一般不应小于5km，故本项目环境空气的评价范围确定为以厂区喷漆房为中心，向东、南、西、北各延伸2.5km的矩形区域。

（2）地下水评价范围

结合本工程排水走向及当地地下水流向，将本项目地下水评价范围确定为：厂址上游1km，下游2.5km至里洪村村南，西至文峪河东，东至项目东侧0.85km处，地下水环境调查评价范围面积约6km2。

（3）声环境评价范围

声环境影响评价范围为厂界四周及厂界外扩200m范围。

（4）生态环境影响评价范围

根据本项目对各生态因子的影响方式、影响程度和生态因子之间的相互影响和相互

依存关系确定，本项目生态影响评价范围为厂址所在区域及周边村庄所在区域。

# 2.4 评价标准

2.4.1 环境质量标准

（1）环境空气

环境空气：TSP、PM10、PM2.5、SO2、NO2执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。标准中缺项的甲苯参照执行《前苏联居民区大气中有害物质的最大允许浓度》（CH245-71）中最大允许浓度，二甲苯参照《工业企业设计卫生标准》（TJ36—79）中一次最高容许浓度执行，非甲烷总烃参照河北省地方标准《环境空气质量  非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）。详见表2-10。

表2-10  环境空气质量评价标准

| 污染物名称 | 取值时间 | 二级标准浓度限值 | 浓度单位 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 24小时平均 1小时平均 | 60 150 500 | μg/Nm3 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 |
| TSP | 年平均 24小时平均 | 200 300 |  |  |
| PM10 | 年平均 24小时平均 | 70 150 |  |  |
| PM2.5 | 年平均 24小时平均 | 35 75 |  |  |
| NO2 | 年平均 24小时平均 1小时平均 | 40 80 200 |  |  |
| 甲苯 | 最大一次 昼夜平均 | 0.6 0.6 | mg/Nm3 | 《前苏联居民区大气中有害物质的最大允许浓度》（CH245-71）中最大允许浓度 |
| 二甲苯 | 一 次 | 0.3 |  | 《工业企业设计卫生标准》（TJ36—79）中一次最高容许浓度 |
| 非甲烷总烃 | 1小时平均 | 2.0 |  | 河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012） |

（2）水环境

地表水：本项目涉及的地表水为项目西侧0.8km处的文峪河，根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2014），该段地表水属黄河流域汾河上中游区分区汾河水系文峪河河流（文峪河~入汾河段），水环境功能为农业用水保护，水质要求为V类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中V类标准；详见表2-11。

表2-11  《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类   单位：mg/L，pH无量纲

| 项目 | pH值 | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | BOD5 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 6-9 | ≥2.0 | ≤15 | ≤10 | ≤40 | ≤2.0 |
| 项目 | 总磷 | 挥发酚 | 氰化物 | 砷 | 汞 | 铬（六价） |
| 标准值 | ≤0.4 | ≤0.1 | ≤0.2 | ≤0.1 | ≤0.001 | ≤0.1 |

地下水：执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，详见表2-12。

表2-12 地下水质量标准（GB/T14848-2017）中III类标准      单位：mg/L

| 项目 | pH | 氨氮 | 硝酸盐氮 | 亚硝酸盐氮 | 挥发酚 | 氰化物 | 砷 | 铁 | 锰 | 镉 | 铅 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 | 6.5-8.5 | ≤0.5 | ≤20 | ≤1.0 | ≤0.002 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤0.005 | ≤0.01 |
| 项目 | 汞 | 六价铬 | CODMn | 溶解性总固体 | 氟化物 | 氯化物 | 总硬度 | 硫酸盐 | 菌落总数 | 总大肠菌群 |  |
| 标准 | ≤0.001 | ≤0.05 | ≤3.0 | ≤1000 | ≤1.0 | ≤250 | ≤450 | ≤250 | ≤100 | ≤3 |  |

（3）环境噪声

本项目所在区域工业企业较多，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。详见表2-13。

表2-13  《声环境质量标准》（GB3096-2008）          单位：dB（A）

| 类 别 | 昼 夜 | 夜 间 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 | / |

2.4.2 污染物排放标准

（1）废气

本项目切割过程产生的烟尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准；抛丸过程产生的粉尘参照执行《铸造行业大气污染物排放限值》（T/CFA 030802-2-2017）中表1中2级标准；非甲烷总烃参照执行山西省大气污染防治工作领导组办公室关于印发《山西省重点行业挥发性有机物（VOCS）2017专项治理方案》的通知（晋气防办[2017]32号）中表面涂装行业标准；详见下表2-14。

表2-14  大气污染物排放标准限值（GB16297-1996）

| 污染物 | 最高允许排放浓度mg/m3 | 最高允许排放速率（kg/h） | 无组织排放监控浓度限值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒高度m | 二级 | 监控点 | 浓度mg/m3 |
| 颗粒物 （切割） | 120 | 15 | 3.5 | 周界外浓度最高点 | 1.0 |
| 颗粒物（抛丸） | 15 | // | // |  | 5.0 |
| 非甲烷总烃 | 60 | // | // |  | 2.0 |

（2）噪声

本项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，具体见表2-15、表2-16。

表2-15 《建筑施工场界环境噪声排放限值》（GB12523-2011）  单位：dB（A）

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

表2-16  《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）  单位 dB(A)

| 类 别 | 昼 夜 | 夜 间 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 60 | 50 |

（3）固体废物

一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）和“关于发布《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599- 2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告”（环境保护部公告2013年第36号）有关规定；漆渣、废油漆桶、废活性炭等危险固体废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《危险废物储存、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）。

# 2.5 环境功能区划

2.5.1 环境空气

评价区属于《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中规定的二类区，即“居住区、商业交通居民混合区、文化区、一般工业区和农村地区”。

2.5.2 地表水

本项目涉及的地表水体为项目西侧0.8km处的文峪河，根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2014），该段地表水属黄河流域汾河上中游区分区汾河水系文峪河河流（文峪河~入汾河段），水环境功能为农业用水保护，水质要求为V类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中V类标准。

2.5.3 地下水

根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中地下水质量分类，Ⅲ类地下水主要适用于集中式生活饮用水水源及工农业用水，本次评价地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。

2.5.4 声环境

根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），本项目位于工业、居住混杂区，区域声环境为2类声环境功能区。

# 2.6 主要环境保护目标

本项目位于吕梁市文水县凤城镇堡子村东北侧0.9km处（文水县鑫源昌钢结构有限公司现有厂区内），评价区内基本为光大农村地区，无文物保护、旅游资源等特殊环境敏感因素，结合工程特点，确定本次评价主要保护目标为该地区的环境空气质量、水环境、村庄居民及生态环境。

本项目周围环境保护目标见表2-17和图2-1。

表2-17   环境保护目标一览表

| 环境要素 | 环境保护对象 | 方位 | 距离（m） | 环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 空气环境 | 桑村营村 | NW | 1500 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类 |
|  | 龙泉村 | NW | 2300 |  |
|  | 桑村 | W | 1300 |  |
|  | 堡子村 | SW | 900 |  |
|  | 里洪村 | SE | 1100 |  |
|  | 西旧城村 | SE | 1600 |  |
|  | 宜儿村 | NE | 1300 |  |
| 地表水 | 文峪河 | W | 800 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类 |
| 地下水 | 桑村营村水井 | NW | 1500 | 《地下水质量标准》 （GB/T14848-93）Ⅲ类标准 |
|  | 堡子村水井 | SW | 900 |  |
| 噪声 | 厂界四周 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 |
| 生态环境 | 厂址周围耕地及地表植被 | -- |

# 第三章 建设项目工程分析

# 3.1现有工程概况

文水县鑫源昌钢结构有限公司成立于2011年11月，位于吕梁市文水县凤城镇堡子村东北侧0.9km处，现有厂区建有年产2万吨异型钢模板生产线。

太原科技大学于2014年12月编制完成了《文水县鑫源昌钢结构有限公司年产2万吨异型钢模板项目环境影响报告表》，文水县环境保护局于2015年2月11日以文环行审【2015】13号下发了“关于文水县鑫源昌钢结构有限公司年产2万吨异型钢模板项目环境影响报告表的批复”，目前该项目尚未进行验收。

3.1.1现有工程建设内容

现有工程主要建设内容包括板材下料车间、型材下料车间、圆材下料车间、焊接拼装车间、综合办公楼等配套公辅设施。现有工程具体情况见表3-1。

表3-1  现有工程内容情况一览表

| 类别 | 建设内容 | 规模 | 与文环行审【2015】13号文符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 板材下料车间 | 封闭式框架钢结构，占地面积4000m2，内设联合冲剪机、剪板机、压力机、氧气乙炔火焰枪、铣边机等设备 | 符合 |
|  | 型材下料车间 | 半封闭式框架钢结构，占地面积600m2，内设联合冲剪机、氧气乙炔火焰枪等设备 | 符合 |
|  | 圆材下料车间 | 半封闭式框架钢结构，占地面积1000m2，内设联合冲剪机、氧气乙炔火焰枪等设备 | 符合 |
|  | 焊接拼装车间 | 封闭式框架钢结构，占地面积5200m2，内设二氧化碳保护焊接机、焊条式焊机、龙门自动焊接机、抛丸机、矫正机等设备 | 符合 |
| 辅助工程 | 库房 | 成品堆放场地，占地面积300m2 | 符合 |
|  | 综合办公楼 | 2层，砖混结构，占地面积590 m2 | 符合 |
|  | 厨房 | 1层，砖混结构，占地面积84m2 | 符合 |
| 公用工程 | 供电 | 接自凤城镇变电站，本项目从厂外电路支线引入厂内变配电室 | 符合 |
|  | 供水 | 生产、生活用水由厂内自打水井供给 | 符合 |
|  | 采暖 | 生产车间冬季不采暖，办公区采暖采用分体式空调 | 符合 |
| 环保工程 | 大气 | 焊接烟尘 | 安装焊接烟尘净化器、车间设风机加强通风 | 焊接车间配备移动式焊接烟尘净化器和轴流风机 |
|  |  | 抛丸机粉尘 | 抛丸机自带袋式除尘系统 | 符合 |
|  | 废水 | 食堂废水经隔油池处理后与生活污水一起进入化粪池处理，处理后交由文水大运水工业有限公司处理 | 未建隔油池 |
|  | 固废 | 生活垃圾 | 设置封闭垃圾桶集中收集，送环卫部门指定地点处置 | 符合 |
|  |  | 边角料、铁屑 | 收集后，由金属制品回收公司回收 | 符合 |
|  |  | 废液压油 | 在厂区板材下料车间东北角设危废暂存库，交由鑫海化工有限公司处置 | 未建危废暂存间 |
|  | 噪声 | 隔声、减震、隔音 | 符合 |

3.1.2现有工程主要设备

现有工程主要生产设备情况见表3-2。

表3-2  现有工程主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量（台套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 下料车间 |
| 1 | 联合冲剪机 | Q35-16 | 3 |
|  |  | QA34-25 | 2 |
| 2 | 冲压式压力机 | J23-25 | 2 |
| 3 | 开放式固定台压力机 | J21-160 | 1 |
| 4 | 双柱可倾压力机 | J823-80 | 1 |
| 5 | 轧弯机 | WF67Y | 2 |
| 6 | 滚圆机 | W11-20×2500 | 1 |
| 7 | 铣边机 | XB-6000 | 1 |
| 8 | 剪板机 | QC12Y-16×2500 | 2 |
|  |  | QC12Y-16×3200 | 1 |
| 9 | 法兰成型机 | F8 | 1 |
| 10 | 台式摇臂钻 | ZQ3050X13 | 1 |
| 11 | 滚丝机 | Z28-80 | 1 |
| 12 | 夹心复合板生产设备 | EPS | 1 |
| 13 | 型材弯曲机 | W24-180 | 1 |
| 14 | 行车 |  | 4 |
| 二 | 焊接车间 |
| 1 | 二氧化碳保护焊机 | A160 | 50 |
| 2 | 焊条式焊机 | ZX7-4001GBT | 25 |
| 3 | 龙门式自纵焊接机 | LMH-4000 | 1 |
| 4 | H型钢组立机 | HZJ-1500 | 1 |
| 5 | 数控/多头火焰床 | CNC/GDZ-400 | 1 |
| 6 | 抛丸机 | 辊道通过式 | 1 |
| 7 | 压瓦机 | 750、840、850 | 5 |
| 8 | C型钢机 | 液压模具型 | 1 |
| 9 | 矫正机 | J2J-800 |  |
| 10 | 氧气乙炔火焰枪 |  | 10 |
| 11 | 行车 |  | 6 |
| 12 | 龙门吊 | ZX7-4001GBT | 3 |
| 13 | 叉车 | 3吨 | 5 |

3.1.3现有工程生产工艺

生产工艺流程

钢材运至厂区后，型材、圆材、板材分别送入型材下料车间、圆材下料车间和板材下料车间，经联合冲剪机、剪板机、氧气乙炔火焰切割等方式下料，制成符合生产配件要求的形状和大小后钻孔，钻孔后对组。然后运至焊接拼装车间用CO2保护焊机和焊条式焊机将生产配件按要求焊接在一起，然后经过矫正机进行校正，矫正后进行二次拼装、二次焊接（龙门式自动焊接机）后再进行火焰矫正和钻孔，最后对其表面进行抛丸除锈，除去工件表面锈渍及氧化物。经过检验合格后的成品即可入库或外运。

3.1.4现有工程主要原辅料

表3-3    现有工程主要原辅料统计表

| 序号 | 名称 | 单位 | 年用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢材 | t/a | 21300 | 外购 |
| 1.1 | 型材 | t/a | 12780 |  |
| 1.1.1 | 角钢 | t/a | 2556 |  |
| 1.1.2 | 槽钢 | t/a | 8946 |  |
| 1.1.3 | 圆钢 | t/a | 1278 |  |
| 1.2 | 板材 | t/a | 8520 |  |
| 1.2.1 | 4-6mm钢板 | t/a | 7668 |  |
| 1.2.2 | 6-20mm钢板 | t/a | 852 |  |
| 2 | 焊条 | t/a | 10 | 外购 |
| 3 | 焊丝 | t/a | 5 | 外购 |
| 4 | CO2 | t/a | 10.5 | 瓶装，外购 |
| 5 | O2 | 瓶/a | 3500 | 瓶装，外购 |
| 6 | 乙炔 | 瓶/a | 1000 | 瓶装，外购 |

3.1.5现有工程污染物排放情况

太原科技大学于2014年12月编制完成了《文水县鑫源昌钢结构有限公司年产2万吨异型钢模板项目环境影响报告表》，文水县环境保护局于2015年2月11日以文环行审【2015】13号下发了“关于文水县鑫源昌钢结构有限公司年产2万吨异型钢模板项目环境影响报告表的批复”，文水县环境保护局于2015年2月5日以文环发【2015】18号下发了关于“文水县鑫源昌钢结构有限公司年产2万吨异型钢模板项目污染物排放总量控制指标的核定意见”。

本次评价根据现有工程环保手续内容计算污染物排放情况见表3-4。

表3-4  现有工程污染物排放情况

| 项目 | 排放点 | 污染物 | 产生量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 焊接 | 烟尘 | 2t/a | 0.8t/a（无组织） |
|  | 抛丸机 | 粉尘 | 7.35t/a | 0.07t/a |
| 废水 | 生活污水 | 废水量 | 246m3/a | 0 |
| 固体 废物 | 生产工序 | 边角料 | 1300t/a | 1300t/a |
|  |  | 焊渣 | 0.45t/a | 0.45t/a |
|  |  | 废液压油 | 0.06t/a | 0.06t/a |
|  | 工作人员 | 生活垃圾 | 15t/a | 15t/a |

3.1.6现有工程主要污染源及控制措施

现有工程生产过程污染来源及环保治理措施见表3-5。

表3-5  现有工程主要污染物防治措施汇总

| 序号 | 污染源项 | 现有处理措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 焊接烟尘 | 安装6台移动式焊接烟尘净化器，车间内安轴流风机进行强制通风 |
| 2 | 抛丸机粉尘 | 抛丸机自带布袋除尘器 |
| 3 | 生活污水 | 生活污水进入化粪池，经化粪池处理后 ，交由文水大运水工业有限公司处理 |
| 4 | 生活垃圾 | 厂区内及办公室设置生活垃圾箱，收集后运至环卫部门指定地点 |
| 5 | 边角料、铁屑 | 收集后，由金属制品回收公司回收 |
| 6 | 焊渣 |  |
| 7 | 废液压油 | 无措施 |

3.1.7现有工程存在环境问题及整改措施

现有工程存在的环境问题及整改措施见表3-6。

表3-6  现有工程存在环境问题及整改措施

| 序号 | 污染源项 | 现有工程存在的问题 | 整改措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活废水 | 食堂废水未经隔油池隔油直接排入化粪池 | 建设一座隔油池，食堂废水经隔油池处理后，与其他生活污水一起进入化粪池 |
| 2 | 废液压油 | 未采取措施 | 建设一座危废暂存间，废液压油由专人负责收集后，暂存于危废暂存间，及时交由有资质单位处置 |

# 3.2技改项目概况

3.2.1项目名称、性质、建设单位及建设地点

项目名称、规模、建设性质及建设地点基本情况见表3-7。

表3-7  本项目基本情况表

| 序号 | 名称 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 文水县鑫源昌钢结构有限公司年产2万吨异型钢模板、钢桥制造生产线技改项目 |
| 2 | 建设性质 | 技改 |
| 3 | 建设单位 | 文水县鑫源昌钢结构有限公司 |
| 4 | 建设地点 | 吕梁市文水县凤城镇堡子村东北侧0.9km处（文水县鑫源昌钢结构有限公司现有厂区内） |
| 5 | 建设规模 | 年产2万吨异型钢模板、钢桥 |
| 6 | 工作制度 | 年工作300天，一班制，每班8小时 |
| 7 | 劳动定员 | 20人 |
| 8 | 工程投资 | 总投资510万元，全部由企业自筹解决 |

3.2.2 工程建设内容

本次技改工程在文水县鑫源昌钢结构有限公司现有厂区内进行，主要改造内容为①在原有生产能力基础上进行升级改造设备及生产工艺，产品新增钢桥，总产能不变，项目建成后生产规模达到年产异型钢模板、钢桥各1万吨；②并在厂区东南侧闲置场地新增移动式喷漆房及配套环保设施等。

本工程主要建设内容见表3-8。

表3-8    本工程建设内容一览表

| 名称 | 项目 | 现有工程 | 技改工程 | 衔接情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 板材下料车间 | 封闭式框架钢结构，占地面积4000m2，内设联合冲剪机、剪板机、压力机、氧气乙炔火焰枪、铣边机等设备 | 封闭式框架钢结构，占地面积4000m2，内设联合冲剪机、剪板机、压力机、氧气乙炔火焰枪、铣边机等设备 | 利旧 | 目前氧气乙炔火焰枪未设置除尘设施，要求氧气乙炔火焰枪下料过程中产生切割废气采用移动式焊烟除尘器进行处理 |
|  | 型材下料车间 | 半封闭式框架钢结构，占地面积600m2，内设联合冲剪机、氧气乙炔火焰枪等设备 | 半封闭式框架钢结构，占地面积600m2，内设联合冲剪机、氧气乙炔火焰枪等设备 | 利旧 | 目前氧气乙炔火焰枪未设置除尘设施，要求氧气乙炔火焰枪下料过程中产生切割废气采用移动式焊烟除尘器进行处理 |
|  | 圆材下料车间 | 半封闭式框架钢结构，占地面积1000m2，内设联合冲剪机、氧气乙炔火焰枪等设备 | 半封闭式框架钢结构，占地面积1000m2，内设联合冲剪机、氧气乙炔火焰枪等设备 | 利旧 | 目前氧气乙炔火焰枪未设置除尘设施，要求氧气乙炔火焰枪下料过程中产生切割废气采用移动式焊烟除尘器进行处理 |
|  | 焊接拼装车间 | 封闭式框架钢结构，占地面积5200m2，内设二氧化碳保护焊接机、焊条式焊机、龙门自动焊接机、抛丸机、矫正机等设备 | 封闭式框架钢结构，占地面积5200m2，内设二氧化碳保护焊接机、焊条式焊机、龙门自动焊接机、抛丸机、矫正机等设备 | 利旧 |  |
|  | 喷漆房 | -- | 一座全封闭伸缩式喷漆房，室体尺寸（L×W×H）为20000×10000×2800mm，配套1套“自带折流板+干式漆雾预过滤器+吸附脱附+催化燃烧”装置的废气处理系统，喷漆房地面做重点防渗处理，抗渗混凝土，混凝土强度等级不应低于C25，抗渗等级不应低于P8，厚度不宜小于 250mm。 | 新建一座喷漆房及配套环保设施 | 未建 |
|  | 烘干房 | -- | 全封闭烘干房，热风循环对流方式烘干，烘干热源为电，烘干温度为60～80℃。烘干房地面做重点防渗处理，抗渗混凝土，混凝土强度等级不应低于C25，抗渗等级不应低于P8，厚度不宜小于 250mm。 | 新建一座烘干房 | 未建 |
| 辅助工程 | 库房 | 成品堆放场地，占地面积300m2 | 成品堆放场地，占地面积300m2 | 利旧 |  |
|  | 综合办公楼 | 2层，砖混结构，占地面积590 m2 | 2层，砖混结构，占地面积590 m2 | 利旧 |  |
|  | 食堂 | 1层，砖混结构，占地面积84m2 | 1层，砖混结构，占地面积84m2 | 利旧 |  |
| 公用工程 | 供电 | 接自凤城镇变电站，本项目从厂外电路支线引入厂内变配电室 | 接自凤城镇变电站，本项目从厂外电路支线引入厂内变配电室 | 利旧 |  |
|  | 供水 | 生产、生活用水由厂内自打水井供给 | 生产、生活用水由厂内自打水井供给 | 利旧 |  |
|  | 采暖 | 生产车间冬季不采暖，办公区采暖采用分体式空调 | 生产车间冬季不采暖，办公区采暖采用分体式空调 | 利旧 |  |
| 环保工程 | 大气污染物 | 切割烟尘 | 等离子切割 | -- | 配套7套SWFF~1000型移动式焊烟净化机组+车间整体通风，废气净化效率98% | 新配套环保设施 | 未建设 |
|  |  |  | 火焰切割 |  |  |  |  |
|  |  | 焊接烟尘 | 固定焊接工位 | -- | 固定工位靠车间墙壁设置，并分别在每个工位上方安装集气罩，单个罩口尺寸为1.2m×1.2m，罩口离工作台高度为0.5m。集尘罩一边紧靠墙壁，另两边设置软帘等围档，形成三面围档全封闭形式。废气经收集后进入同一台焊烟净化器进行处理+车间整体通风，废气净化效率98% | 设置固定工位，并新配套环保设施 | 未建设 |
|  |  |  | 移动焊接工位 | 配备6套移动式焊接烟尘收集装置+车间整体通风 | 配备9套移动式焊接烟尘收集装置+车间整体通风，集气效率80%，废气净化效率90% | 新增3套移动式焊接烟尘收集装置+车间整体通风 | 未建设 |
|  |  | 抛丸机粉尘 | 抛丸机自带袋式除尘系统 | 抛丸机自带袋式除尘系统 | 利旧 | 抛丸机排气筒高度不够，要求增加抛丸机排气筒高度 |
|  |  | 喷漆废气 | -- | 采用“自带折流板+干式漆雾过滤器+吸附脱附+催化燃烧”处理系统处理后经15m高排气筒排放，处理效率90%，排气筒内径1.0m | 新增喷漆废气 | 未建设 |
|  |  | 烘干废气 | -- | 全封闭烘干房，热风循环对流方式烘干，烘干热源为电，烘干温度为60～80℃。采用“UV光催化氧化装置+活性炭吸附装置”处理，尾气通过15m高排气筒排放，排气筒内径0.6m | 新增烘干废气 | 未建设 |
|  | 水污染物 | 生活废水 | 食堂废水经隔油池处理后与生活污水一起进入化粪池处理，处理后交由文水大运水工业有限公司处理 | 食堂废水经隔油池处理后与生活污水一起进入化粪池处理，处理后交由文水大运水工业有限公司处理 | 利旧 | 目前未建设隔油池 |
|  | 固体废物 | 下料钻孔、切割边角料 | 收集后外售于废品收购站 | 收集后外售于废品收购站 | 利旧 | 技改工程未实施 |
|  |  | 电焊和CO2保护焊焊渣 |  |  |  |  |
|  |  | 抛丸机除尘器除尘渣 |  |  |  |  |
|  |  | 埋弧焊药皮 |  |  |  |  |
|  |  | 生活垃圾 | 厂区内及办公室设置生活垃圾箱，生活垃圾收集后运至环卫部门指定地点处置 | 厂区内及办公室设置生活垃圾箱，生活垃圾收集后运至环卫部门指定地点处置 | 利旧 | 技改工程未实施 |
|  |  | 废矿物油 | 在板材加工车间东北交建设1座16m2危废暂存间暂存，及时交由有资质单位运走处置 | 设一座30 m2的危险废物暂存间，危废按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第5号）管理，危废暂存间地面做重点防渗处理，采用抗渗混凝土，混凝土强度等级不应低于C25，抗渗等级不应低于P8，厚度不宜小于 250mm。 | 原环评要求危废暂存间未建，本次技改工程新增危废暂存间，并扩大暂存间面积 | 技改工程未实施 |
|  |  | 废棉纱 |  |  |  |  |
|  |  | 废过滤棉 | -- |  |  |  |
|  |  | 废活性炭 | -- |  |  |  |
|  |  | 废漆渣 | -- |  |  |  |
|  |  | 废漆桶 | -- | 暂存于危废暂存间，由厂家回收 |  |  |
|  | 噪声 | 各类设备 | 定期维护、基础减震、安装消声器、采用软连接、封闭厂房、绿化隔离 | 定期维护、基础减震、安装消声器、采用软连接、封闭厂房、绿化隔离 | 利旧 | 技改工程未实施 |

3.1.3 工程场区平面布置

本项目占地面积37.15亩（约24779.05m2），总平面布置在满足生产工艺流程顺畅、运输联系、安全卫生及施工管理等方面用地需要的条件，力求紧密结合当地的自然条件，统筹考虑。建构筑物外形力求协调整齐，通道宽度适中，为自然通风、采光、排水、绿化等布置创造有利条件。

本项目办公生活区布设于厂区西南侧；型材下料车间布设于办公生活区北侧、焊接拼装车间布设于厂区北侧、板材下料车间布设于厂区东侧、圆材下料车间及喷漆房布设于厂区南侧。

本项目平面布置图见图3-1。

3.1.4 工程产品方案

本工程产品方案详见表3-9。

表3-9  产品方案一览表

| 序号 | 产品名称 | 年产量（吨） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 异型钢模板 | 10000 | 仓库、厂房主框架 |
| 2 | 钢桥 | 10000 | 公路、铁路、桥梁模具 |
| 合计 |  | 20000 |  |

3.1.5生产设备

本项目联合冲剪机、冲床、焊接机等设备均利旧，本次技改工程新增1座移动式喷漆房及配套环保设施，工程主要生产设备见表3-10。

表3-10  主要生产工艺设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量（台套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 下料车间 |
| 1 | 联合冲剪机 | Q35-16 | 3 |
|  |  | QA34-25 | 2 |
| 2 | 冲压式压力机 | J23-25 | 2 |
| 3 | 开放式固定台压力机 | J21-160 | 1 |
| 4 | 双柱可倾压力机 | J823-80 | 1 |
| 5 | 轧弯机 | WF67Y | 2 |
| 6 | 滚圆机 | W11-20×2500 | 1 |
| 7 | 铣边机 | XB-6000 | 1 |
| 8 | 剪板机 | QC12Y-16×2500 | 2 |
|  |  | QC12Y-16×3200 | 1 |
| 9 | 法兰成型机 | F8 | 1 |
| 10 | 台式摇臂钻 | ZQ3050X13 | 1 |
| 11 | 滚丝机 | Z28-80 | 1 |
| 12 | 夹心复合板生产设备 | EPS | 1 |
| 13 | 型材弯曲机 | W24-180 | 1 |
| 14 | 行车 |  | 4 |
| 二 | 焊接车间 |
| 1 | 二氧化碳保护焊机 | A160 | 50 |
| 2 | 焊条式焊机 | ZX7-4001GBT | 25 |
| 3 | 龙门式自纵焊接机 | LMH-4000 | 1 |
| 4 | H型钢组立机 | HZJ-1500 | 1 |
| 5 | 数控/多头火焰床 | CNC/GDZ-400 | 1 |
| 6 | 抛丸机 | 辊道通过式 | 1 |
| 7 | 压瓦机 | 750、840、850 | 5 |
| 8 | C型钢机 | 液压模具型 | 1 |
| 9 | 矫正机 | J2J-800 |  |
| 10 | 氧气乙炔火焰枪 |  | 10 |
| 11 | 行车 |  | 6 |
| 12 | 龙门吊 | ZX7-4001GBT | 3 |
| 13 | 叉车 | 3吨 | 5 |
| 三 | 喷漆工序 |
| 1 | 移动式喷漆房 | 室体尺寸（L×W×H）为20000×10000×2800mm | 1 |
| 四 | 环保设施 |
| 1 | 移动式焊烟净化机组 | SWFF~1000型 | 8 |
| 2 | 移动式焊烟净化器 |  | 9 |
| 3 | 自带折流板+干式漆雾预过滤器+吸附脱附+催化燃烧装置 | 干式漆雾过滤箱：4.0m×0.8m×1.9m | 1 |
|  |  | 活性炭：1.0m×3.0m×1.5m |  |
| 4 | UV光氧催化+活性炭吸附装置 |  | 1 |

3.1.6 主要原辅材料

根据企业提供资料，本工程主要原辅材料消耗见表3-11。

表3-11 工程主要原辅材料消耗

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 年耗用量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢材 |  | 21300 | t/a |
| 1.1 | 型材 |  | 12780 | t/a |
|  | 角钢 |  | 2556 | t/a |
|  | 槽钢 |  | 8946 | t/a |
|  | 圆钢 |  | 1278 | t/a |
| 1.2 | 板材 |  | 8520 | t/a |
|  | 4-6mm钢板 |  | 7668 | t/a |
|  | 6-20mm钢板 |  | 852 | t/a |
| 2 | 钛钙型 | J422 | 25 | t/a |
| 3 | CO2保护焊机焊丝 | 实芯 | 15 | t/a |
|  |  | 药芯 | 15 | t/a |
| 4 | 埋弧焊丝 | H08MnA | 25 | t/a |
| 5 | 二氧化碳气 | / | 1900 | 瓶/a |
| 6 | 氧气 | / | 3500 | 瓶/a |
| 7 | 油漆 | 醇酸清漆 | 28 | t/a |
| 8 | 矿物油 | / | 5 | t/a |

企业购入的油漆为调和漆，喷漆时无需调漆，企业在厂区内只喷涂一层底漆。本项目使用的油漆为醇酸清漆，主要由固体成分醇酸树脂、溶剂200#溶剂油以及其它催干剂、防结皮剂等辅助料组成，200＃溶剂油，其主要成分为非甲烷总烃。企业用漆中VOCS含量较低，符合具体成分见表3-12。

表3-12  钢结构用油漆（醇酸清漆）成分表

| 固体成分 | 溶剂 | 密度 |
| --- | --- | --- |
| 醇酸树脂 | 200#溶剂油 |  |
| ≥80% | ≤20% | 1.3g/cm3 |

本项目年生产10000t异型钢模板、10000t钢桥，根据企业提供资料，本项目最大喷漆面积为400000m2，涂层厚度均30μm，喷漆时间2h/d、烘干时间4h/d。

根据喷漆面积、上漆率，本项目油漆用量采用以下公式计算：

式中：m—油漆用量（t）；

ρ—该漆密度，单位：g/cm3；

δ—涂层厚度（μm）；

s—涂装面积（m2）；

η—该涂料占漆的比例（%），取100%；

NV—油漆中的体积固体份（%），取80%；

ε—上漆率，本项目喷漆采用人工空气喷涂，上漆率保守取70%；

计算得出，本项目油漆用量为28t/a。

油漆平衡

本项目涂料为醇酸清漆，油漆平衡见下图。

3.1.7 项目主要经济技术指标

表3-13    本项目主要经济技术指标表

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用地面积 | m2 | 24779.05 |
| 2 | 产品规模 | t/a | 20000 |
| 2.1 | 异型钢结构 | t/a | 10000 |
| 2.2 | 钢桥 | t/a | 10000 |
| 3 | 项目总投资 | 万元 | 510 |
| 4 | 劳动定员 | 人 | 20 |
| 5 | 工作制度 | / | 300d/a、8h/d |

3.1.8 公用工程

3.1.8.1 供、排水

1、给水

本项目用水由厂区自备水井提供，本次技改工程不新增员工，全厂劳动定员20人，均为附近村庄村民，厂区内不设职工宿舍及浴室，厕所使用旱厕。本项目生产过程无需用水，因此本项目用水环节主要为办公生活用水、食堂用水及其他用水。

（1）生活用水

本项目劳动定员20人，根据《山西省用水定额》（DB14/T1049.1-2015），职工日常生活用水指标为30L/人·d，则本项目办公生活用水量为0.6m3/d，污水产生量按90%计，则生活污水产生量为0.54m3/d。

（2）食堂废水

本项目食堂就餐人数20人，不设浴室及员工宿舍，根据《山西省用水定额》（DB14/T1049.1-2015），职工食堂用水指标为20L/人·餐，则本项目办公生活用水量为0.4m3/d，污水产生量按70%计，则生活污水产生量为0.28m3/d。

（3）其他用水

①绿化用水

本项目厂区绿化面积为1500m2，根据《山西省用水定额》（DB14/T 1049-2015），按0.28 m3/ m2·a计，经计算，绿化用水年用水量为420 m3，则日用水量约1.4m3/d。

②道路及场地洒水

本项目硬化道路及场地面积5000m2，参考《山西省用水定额》（DB14/T 1049-2015），每次洒水标准以1.5 L/ m2·次计，每次洒水用水量为7.5m3/次。

2、排水

厂区排水采用雨污分流，雨水经雨水管道排出厂外。

①生活污水

本项目废水主要为办公生活污水和食堂废水。食堂废水经隔油池隔油后，与办公生活污水一起进入化粪池，经化粪池处理后，交由文水大运水工业有限公司处理，无废水外排。

本项目全厂水平衡表见表3-14，水平衡图见图3-4及图3-5。

表3-14    本项目给排水平衡一览表

| 用水类型 | 用水量指标 | 用水参数 | 用水量（m3） | 废水产生量（m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 日用 水量 | 年用 水量 | 日产 生量 | 年产 生量 |
| 办公生活用水 | 30L/d·人 | 20人 | 0.6 | 180 | 0.54 | 162 |
| 食堂用水 | 20L/d·人 | 20人 | 0.4 | 120 | 0.28 | 84 |
| 绿化用水（非采暖期） | 0.28 m3/ m2·a | 1500m2 | 1.4 | 420 | 0 | 0 |
| 道路及场地洒水 | 1.5 L/ m2·次 | 5000m2 | 7.5 | 2250 | 0 | 0 |
| 合计 | 采暖期 | 8.5 | 1275 | 0.82 | 246 |
|  | 非采暖期 | 9.9 | 1485 |  |  |

3.1.8.2 供电

供电电源由凤城镇变电所供给引入，厂区内设配电室一座，能够满足项目生产生活用电需求。

3.1.8.3 供热

本项目生产车间冬季不采暖，办公生活区采暖采用电暖器。

3.1.9 劳动定员及工作制度

3.1.9.1 劳动定员

本项目劳动定员为20人，其中管理人员2人，技术及生产人员18人。

3.1.9.2 工作制度

年工作日300天，每天一班，每班8小时。

# 3.2 工程生产工艺分析

### 3.2.1工艺流程图

文水县鑫源昌钢结构有限公司现有厂区产品为异型钢模板，本次技改工程减少现有异型钢模板产能，新增产品钢桥，新增产品后总产能较现有工程不发生变化，钢桥生产工艺与异型钢模板生产工艺基本一致，只新增喷漆工序，另外钢桥生产无需抛丸工序，生产时利用现有厂区生产厂房及设备。本项目营运期工艺流程及产污环节如图3-6和3-7所示。

1、异型钢模板生产工艺流程图

2、钢桥生产工艺流程图

### 3.2.2工艺流程简介

1、异型钢模板生产工艺简述

（1）原料进厂

本项目所用原材料根据订单要求采购，槽钢、角钢和钢板等原料由汽车运输进厂，卸货至库房原料区暂存。

（2）下料

根据客户需求，角钢和槽钢通过联合冲剪机切割成符合要求尺寸的工件，切割完成后通过叉车运至组装焊接工位，钢板通过剪板机进行切割，切好后用叉车运至钻孔工位。

（3）钻孔

厚度小于12mm的钢板通过冲床进行冲孔，厚度大于12mm的钢板通过摇臂钻床进行钻孔。

本项目摇臂钻床使用频率较少，钻孔时为节约成本并保护钻头，仅当钻头温度较高时，人工用喷壶进行喷水冷却，喷水量少，即时蒸发，不会产生废水。

（4）矫正

下料钻孔后的钢板为不规则钢板，需对其进行矫正，该步骤为钢板通过矫正机进行全面矫正，主要矫正各个板块的垂直度、扭曲度、平面度等。

（5）铣边

经过矫正的钢板用叉车运至铣边机将钢板周边不平整的地方铣平整光滑，方便组装。

（6）折弯

铣边完成的钢板用叉车运至折弯机折出钢模板需要的弯度。

（7）组装焊接

折弯完成的的钢板与切割好的槽钢、角钢通过人工CO2气体保护焊完成组装焊接。

（8）抛丸除锈

本项目部分钢模板的防腐要求较高，需先采用全自动抛丸机进行喷丸除锈。使用抛丸机对工件表面进行高速投射特别对工件的内腔死角进行抛丸清理从而达到所需的光亮度、清洁度、粗糙度和强化工件表面的目的，为后续喷漆工序防锈漆附着。经过组装焊接完成后的工件经行车运至传送滚轮上送至抛丸机进行除锈。本项目抛丸机为辊道通过式抛丸机。

（9）喷漆

抛丸后的工件由轨道运输车运至喷漆房进行喷漆，喷漆采用高压无气喷涂工艺，工作原理为：将涂料吸入后施加高压，使其从涂料喷嘴喷出，由于压力剧减，体积发生剧烈膨胀，涂料与空气发生激烈的高速冲撞，使涂料破碎成为例，在涂料粒子的速率未衰减前，涂料粒子继续向前与空气不断地多次冲撞，涂料粒子不断地被粉碎，使涂料雾化，并黏附在被涂物表面。

（10）烘干

喷漆完成的工件通过轨道运输车运至全封闭烘干房进行烘干。项目烘干房采用热风循环对流方式烘干，烘干热源为电，烘干温度为60～80℃，烘干采用上送风下吸风的热风循环系统。

（11）成品外售或入库

喷漆完成的工件由行车直接装车外售或者运至库房成品堆放区暂存后外售。

2、钢桥生产工艺简述

（1）原料进厂

本项目所用原材料根据订单要求采购，槽钢、角钢和钢板等原料由汽车运输进厂，卸货至原料区暂存。

（2）下料

根据客户需求，角钢和槽钢通过冲剪机切割成符合要求尺寸的工件，切割完成后通过叉车运至组装焊接工位。

钢板由行车运至火焰切割机的钢架上，切割成符合要求的矩形。

（3）组立

下料完成的钢板行车运至组立机组对成H型。组立前须核实待组立件与设计图纸是否相同，将加工好多工件按照涉及图纸进行焊接组装，组装成成套的产品。组立工序的焊接主要由采用电焊进行。

（4）焊接

组立完成的H型钢由行车运至埋弧焊机进行自动焊接。埋弧自动焊接时，引燃电弧、送丝、电弧沿焊接方向移动及焊接收尾等过程完全由机械来完成。焊剂由漏斗流出后，均匀地堆敷在装配好的工件上，焊丝由送丝机构经送丝滚轮和导电嘴送入焊接电弧区。焊接电源的两端分别接在导电嘴和工件上。送丝机构、焊漏斗及控制盘通常都装在一台小车上以实现焊接电弧的移动。

焊接过程是通过操作控制盘上的按钮开关来实现自动控制的。焊接过程中，在工件被焊处覆盖着一层30-50mm厚的粒状焊剂，连续送进的焊丝在焊剂层下与焊件间产生电弧，电弧的热量使焊丝、工件和焊剂熔化，形成金属熔池，使它们与空气隔绝。随着焊机自动向前移动，电弧不断熔化前方的焊件金属、焊丝及焊剂，而熔池后方的边缘开始冷却凝固形成焊缝，液态熔渣随后也冷凝形成坚硬的渣壳。未熔化的焊剂可回收使用。

（5）矫正

焊接完成的H型钢由行车运至矫正机进行矫正，该步骤为钢板通过矫正机进行全面矫正，主要矫正各个板块的垂直度、扭曲度、平面度等。

（6）组装

焊接完成的H型钢与切割好的槽钢、角钢通过人工CO2气体保护焊完成组装焊接。

（7）喷漆

组装好的工件及时由轨道运输车运至喷漆房进行喷漆，喷漆采用高压无气喷涂工艺，工作原理为：将涂料吸入后施加高压，使其从涂料喷嘴喷出，由于压力剧减，体积发生剧烈膨胀，涂料与空气发生激烈的高速冲撞，使涂料破碎成为例，在涂料粒子的速率未衰减前，涂料粒子继续向前与空气不断地多次冲撞，涂料粒子不断地被粉碎，使涂料雾化，并黏附在被涂物表面。

（8）烘干

喷漆完成的工件通过轨道运输车运至全封闭烘干房进行烘干。项目烘干房采用热风循环对流方式烘干，烘干热源为电，烘干温度为60～80℃，烘干采用上送风下吸风的热风循环系统。

（9）成品外售或入库

喷漆完成的工件由行车直接装车外售或者运至成品堆放区暂存后外售。

# 3.3 污染源强核算及防治对策

3.3.1施工期污染排放情况及防治措施分析

本次技改工程在文水县鑫源昌钢结构有限公司现有厂区内进行，主要为新增一座喷漆房，基本无土建工程。因此施工期环境影响主要为喷漆房安装过程产生的影响。

本项目喷漆房为全封闭伸缩式喷漆房，喷漆房的安装工程主要包括移动室体轨道安装（轨道上表面与地面平齐）以及喷漆房及其内部设备的安装。移动室体轨道安装过程会产生少量的扬尘和建筑垃圾，由于施工过程非常短，扬尘产生量很小，随着安装工程的结束而消失；建筑垃圾主要为轨道安装时开挖的少量水泥地面，产生量少，由建设单位送往当地建筑垃圾填埋场处理。喷漆房及其内部设备的安装工程仅为噪声污染。

喷漆房及其内部设备的安装产生的噪声包括以下几种类型：固定、连续式的钻孔和机械设备的噪声；短时、定时的噪声；流动的噪声。声源传播过程中，受传播距离、阻挡物反射、空气吸收和物体屏蔽影响会产生的各种衰减，施工过程各声源设备源强类比调查结果见下表。

表3-15  施工过程主要噪声源及噪声级

| 施工阶段 | 主要噪声源 | 噪声级dB(A) | 声源性质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 车辆运输 | 各种车辆 | 80～95 | 间隙性 |
| 设备安装 | 振捣棒 | 85～100 | 间隙性 |
|  | 电锯 | 100～110 | 间隙性 |

环评要求建设单位从施工场地合理布局、降低施工交通运输噪声以及限制作业时间等方面降低施工期噪声，保障施工噪声不扰民。

3.3.2运营期污染源强核算及防治对策

3.3.2.1废气污染源源强核算及防治措施

项目运营期产生的废气主要是产品生产的下料烟尘，焊接过程产生的焊接烟尘、抛丸过程产生的抛丸粉尘、喷漆房产生的漆雾颗粒和非甲烷总烃、烘干房产生的非甲烷总烃等。

（1）下料烟尘

①等离子切割烟尘

本项目生产时，钢板通过联合冲剪机、剪板机和等离子切割机进行切割，冲剪机和剪板机切割不产生废气，等离子切割是利用高温等离子电弧的热量使钢材切口处的金属局部熔化（和蒸发），并借高速等离子的动量排除熔融金属以形成切口的一种加工方法，会产生切割烟尘。参照《湖北大学学报》（自然科学版）第 32卷第 3期《机加工行业环境影响评价中常见污染物源强估算及污染治理》（文章编号：100022375（2010）0320344205）中内容，等离子切割烟尘的产生量计算公式：

M=1%M1

其中：M—切割烟尘产生量；

M1—原材料的使用量

本项目生产过程中钢板用量为8520t/a，代入上式计算可得，等离子切割烟尘的产生量为8.52t/a。

②火焰切割烟尘（氧-乙炔切割）

本项目对钢管、角钢等进行切割时使用热加工，乙炔燃烧和钢材切割时会产生废气。本次评价类比电石项目中乙炔成分，磷化氢含量是最高0.08%，硫化氢最高0.1%，用于切割的乙炔均经过净化，磷化氢、硫化氢含量一般均低于0.05%，所以燃烧后此部分污染物产生量很少。

但钢管、角钢采用火焰切割时会产生烟尘，根据《焊接技术手册》中系数：乙炔-氧气切割16-20mm厚的钢材时，烟尘产生量为40-80mg/min。本项目配备10套火焰切割枪（氧-乙炔切割），设备工作制度为4h/d，300d/a，该工序年操作小时数为1200h，产污系数以80mg/min计，则计算可得本项目氧-乙炔切割烟尘产生量约为5.76kg/a。

综上，本项目所配备的等离子切割机、火焰切割枪烟尘的产生量共为8.526t/a。

本次评价要求在等离子切割机的每个喷嘴上配套使用1套SWFF~1000型移动式焊烟净化机组净化切割烟尘，共2套；火焰切割枪配套5套SWFF~1000型移动式焊烟净化机组净化切割烟尘，切割机工作时，移动式焊烟净化机组随该机组的切割头移动该净化器净化效率为98%，采用一级过滤器：铜丝网；二级过滤器：中效滤料；三级过滤器：高中效滤料，烟尘经过滤后通过排尘窗口最终以无组织形式排放在车间内，通过车间整体通风方式排出车间。

采取措施后，切割烟尘排放量为0.17t/a，为无组织排放。

（2）焊接烟尘

根据企业提供资料，本项目焊接主要包括手工电弧焊、自动埋弧焊、CO2保护焊三种焊接方法，主要污染物为CO、NOX和焊接烟尘，烟尘中主要成分为铁、硅、锰等元素的氧化物、氟化物等。各种焊接方法所用的焊材种类、数量、产污系数、产物量见表3-16。

针对不同的焊接方式，评价要求如下：

①自动埋弧焊：本项目共2个固定工位，评价要求固定工位靠车间墙壁设置，并分别在每个工位上方安装集气罩，单个罩口尺寸为1.2m×1.2m，罩口离工作台高度为0.5m。集尘罩一边紧靠墙壁，另两边设置软帘等围档，形成三面围档全封闭形式。废气经收集后进入同一台焊烟净化器进行处理，该机组设有三级过滤器，一级过滤器：铜丝网；二级过滤器：中效滤料；三级过滤器：高效滤料，净化效率约98%。烟尘经过滤后通过排尘罩最终仍排在车间内。采取措施后自动埋弧焊焊接烟尘排放量约0.15kg/a（具体见表16）。为无组织排放。

②手工电弧焊

电弧焊适用于中厚板(3毫米以上)的焊接。手工电弧焊工作制度为4h/d，300d/a，年操作小时数为1200h。

本项目共3个工位，全部为移动工位，评价要求在手工电弧焊区域配备3套移动式焊接烟尘收集装置。此部分烟尘产生量为0.2t/a（具体见表16）。

③CO2保护焊：本项目共6个工位，全部为移动工位，目前建设单位在焊区配备6套移动式焊接烟尘收集装置。此部分烟尘产生量为0.47t/a（具体见表16）。

移动式焊接烟尘收集装置其集气效率为80%，处理效率为90%，采取措施后手工电弧焊和CO2保护焊焊接烟尘总排放量为0.038t/a。

表3-16  焊接烟尘产污表

| 序号 | 焊接方法 | 焊条（丝）种类 | 焊丝牌号 | 发尘量 (mg/min) | 焊材耗量 （t/a） | 污染物 | 烟尘产污系数 （g/kg焊丝） | 烟尘年产生量 (t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动埋弧焊 | 实芯焊丝 | H08Mn2Si （Ø 1.6mm） | 10-40 | 25 | 焊接烟尘 | 0.1-0.3 | 0.008 |
|  | 采用集气罩+焊烟净化器（集气效率95%，净化效率98%）处理后无组织排放量 |  |  | 0.15kg/a |
| 2 | 手工电弧焊 | 钛钙型 | J422（Ø4mm） | 200-280 | 25 |  | 6-8 | 0.2 |
| 3 | CO2保护焊 | 实芯焊丝 | SQA308（Ø1.6mm） | 450-650 | 15 |  | 5-8 | 0.12 |
|  |  | 药芯焊丝 | SQA308（Ø5mm） | 700-900 | 15 |  | 7-10 | 0.15 |
| 合计移动焊接烟尘产生量 |  |  |  |  |  | 0.47 |
| 经移动焊接烟尘收集装置处理后无组织排放量（集气效率80%，处理效率90%） |  |  | 0.038 |
| 项目无组织烟尘总排放量 |  |  |  |  |  | 0.038 |

综上所述，经处理后的焊接废气以无组织形式排到车间内。经过以上处理措施后，使车间内空气中的烟尘浓度低于《车间空气中电焊烟尘卫生标准》(GB16194-1996)规定的最高容许浓度6mg/m3。

（3）抛丸粉尘

本项目部分异型钢结构件在喷漆前需先进行抛丸除锈，主要除去工件内外表面的焊渣、氧化皮、颗粒物等，为喷漆创造一个良好的基底，增强底漆与工件表面的附着力，提高漆膜的耐腐蚀性能。

本项目抛丸机为辊道通过式抛丸机，在抛丸机进出口各设一个集气罩，废气经收集后引入抛丸机自带布袋除尘器，风机风量为15000m³/h，除尘效率为99%，抛丸室内粉尘经除尘器处理后，经1个H15m×Φ0.6m排气筒排放。参考《铸造防尘技术规程》(GB9059-2007)附录C的数据，抛丸机一次清理粉尘初始含尘量为1500mg/Nm3，根据企业实际情况，抛丸机每年运行600h（300d×2h），则抛丸机粉尘产生量为14t/a，经除尘器处理后，抛丸粉尘排放量为0.14t/a，排放浓度15mg/m3，满足《铸造行业大气污染物排放限值》（T/CFA 030802-2-2017）中表1中2级标准要求（即排放浓度为15mg/m3）。

（4）喷漆废气

本项目喷漆废气主要污染物为漆雾颗粒、非甲烷总烃。项目采用高压无气喷涂，上漆率按照70%保守计算。项目设一座移动式干式喷漆房，主要由喷漆房体、干式漆雾过滤箱和活性炭吸附净化装置组成。项目喷漆房抽风方式采用侧送风、侧排风。本项目伸缩式干式喷漆房建设方案如下：

伸缩式干式喷漆房主要由轨道、移动框架室体、照明系统、干式漆雾预过滤器、催化燃烧、高温脱附设备、电控系统组成。结构示意图见图3-8、图3-9：

各部分结构功能如下：

轨道：采用轻型地轨作为伸缩移动轨道。轨道的起始端和终止端特定位置设置伸缩限位开关。

移动框架室体：由移动龙门架结构、伸缩房体支架、伸缩控制连杆、房体密封布、等组成。

移动龙门架结构是伸缩式喷漆房的伸缩牵引支架，它包括了龙门架、伸缩移动驱动架、伸缩警示灯。伸缩动力装置即伸缩移动架及安装在伸缩架上的驱动电机、减速箱、主动轮及其传动系统。移动龙门架安装在伸缩驱动架上。

伸缩房体支架：包括垂直移动框架、横梁、从动轮。是伸缩房体的主要钢结构支架系统。用于房体长度方向伸缩受力传递和密封布的支撑固定。最后一套支架为固定支架，其余支架的垂直支架底座安装被动滚轮，用于支撑支架和减少移动阻力。

伸缩控制系统：分为左右两组，每组由上下斜连杆、垂直连杆、连接轴套、紧固螺栓、隔离垫片等组成。斜连杆的中间连接轴固定于垂直支架上，两端与相邻斜连杆轴连，其中上面一组的最上端轴与垂直连杆连接，并通过垂直连杆与下面一组上部斜连杆连接点连接。龙门架及固定垂直支架通过半连杆与相邻垂直移动架斜连杆连接。斜连杆的作用是将龙门架的伸缩长度平均分配给移动支架，保证整套房体前后伸缩的一致性。垂直连杆的作用是通过控制上下两组伸缩连杆的伸缩一致，从而保证龙门架及各移动支架的垂直平移。

采用高强度耐高温覆膜阻燃布作为伸缩喷漆房密封布。

照明系统采用18W工业防爆电子日光灯照明。照明灯数量4套。

漆雾处理系统：采用1台干式漆雾预过滤器处理漆雾中的颗粒。

电控系统：电控箱操作面板设置紧急停止按钮、伸展按钮、收缩按钮、停止按钮、照明开关、风机开关等。配电箱用于伸缩房电源线接入和电源控制。

用电线路布局：采用伸缩框架内部悬挂布线。

- 喷漆风量

根据《现代涂装手册》（陈冶良主编，化学工业出版社），喷漆作业区内的风速是喷涂室功能的最重要指标之一。有定向的风速，确保喷漆工的操作工位处于新鲜的流动空气中，并将在喷涂过程中产生的废气迅速排除掉。

喷漆房喷漆风量：Q=AV×3600

式中：Q—供风量（m3/h）；

A—气流通过部位的截面积（m2），在侧送风、侧排风的场合，就是喷漆房侧面的面积。A=10×2.8=28m2；

V—风速（m/s），0.4m/s

计算得，喷漆房风量为Q=28×0.4×3600=40320Nm3/h。考虑到室内漏风等因素，本项目喷漆房设置45000Nm3/h风机，用于喷漆过程排风，喷漆雾在负压作用下，通过设在侧面的折流板时，大部分漆雾颗粒因气流突然折射沉降在折流板上，形成漆渣，根据同行业经验数据，漆渣形成的比例取固分5%。其他细小漆雾气流经折流板旁的干式漆雾过滤箱进一步滤掉去除，接着废气引入“吸附脱附+催化燃烧装置”，最后通过1根H15m×Φ1.2m排气筒排放。漆雾颗粒总净化效率为90%，非甲烷总烃净化效率为80%。项目使用的干式漆雾过滤箱、吸附脱附装置相关技术参数见表3-17，表3-18。

表3-17  活性炭及相关参数

| 名称 | 外形尺寸 | 吸附量 | 体积密度 | 更换周期 | 气体流速 | 比表面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 活性炭 | 1.0m×3.0m×1.5m | 0.26g/g | 0.4g/cm3 | 4个月 | 1.25m/s | 750g/m2 |

表3-18 干式漆雾过滤箱相关参数

| 名称 | 尺寸 | 容尘量 | 耐温 | 更换周期 | 过滤棉层数 | 重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 干式漆雾过滤箱 | 4.0m×0.8m×1.9m | 5.0kg/m2 | 170℃ | 30d | 27层 | 250g/m2 |

②喷漆时间

根据企业提供的资料，喷漆房年工作600h。

③喷漆及烘干废气产生及排放情况

参考《北京市地方标准汽车制造业（表面涂装）挥发性有机物排放标准编制说明》，在喷漆过程中，约60%的非甲烷总烃在喷漆工序中释放出，有40%的非甲烷总烃在晾漆工序中释放出。考虑到喷漆房、烘干室密闭性，项目在喷涂、烘干工序会有极少量的非甲烷总烃经门缝隙无组织逸散，本次环评保守按照喷涂废气2%无组织排放计算。

根据漆料平衡图可知，送废气处理设施的喷漆废气中漆雾颗粒、非甲烷总烃产生量分别为6.256t/a、3.293t/a。项目喷漆废气污染物产生及排放情况见表3-19。

表3-19  喷漆废气污染物产生及排放情况

| 污染物 | 产生情况 | 治理措施 | 排放情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 产生浓度 | 产生速率 | 产生量 | “自带折流板+干式漆雾过滤器+吸附脱附+催化燃烧装置” | 排放浓度 | 排放速率 | 排放量 |
|  | mg/m3 | kg/h | t/a |  | mg/m3 | kg/h | t/a |
| 漆雾颗粒 | 232 | 10.43 | 6.256 | 去除率90% | 23.2 | 1.04 | 0.626 |
| 非甲烷总烃 | 121.96 | 5.49 | 3.293 | 去除率80% | 24.4 | 1.10 | 0.66 |

根据上述计算，项目喷漆废气漆雾颗粒排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求，非甲烷总烃排放满足山西省大气污染防治工作领导组办公室关于印发《山西省重点行业挥发性有机物（VOCS）2017专项治理方案》的通知（晋气防办【2017】32号）中工业涂装标准排放浓度的要求。

（5）烘干废气

工件喷漆后进入烘干室进行烘干，本项目设一座烘干室，烘干过程产生的废气主要为非甲烷总烃，项目采用热风循环对流方式烘干，烘干热源为电。烘干温度为60～80℃，烘干采用上送风下吸风的热风循环系统。

①烘干风量

根据《现代涂装手册》（陈冶良主编，化学工业出版社），烘干风机风量的确定如下：

烘干房循环风量

Vc=nV

式中：Vc—循环风量，m3/min；

n—循环次数，次/min，一般取n=4~7次/min，本次取5次/min；

V—烘干房容积，m3，V=20m×5m×3m =300m3；

得Vc=5×300=1500m3/min；

排风量取循环风量的20%，则排风量为Q=1500×20%×60=18000m3/h。考虑到室内漏风等因素项目烘干房设置1台18000m3/h的风机，用于烘干排风，烘干房废气由风机引入“UV光催化氧化+活性炭处理装置”，最后通过1根15m高排气筒排放。非甲烷总烃净化效率为80%。

②烘干时间

根据企业提供的资料，烘干房年工作1200h（300d×4h）。

- 烘干废气产生及排放情况

烘干废气中主要污染物为非甲烷总烃，根据项目漆料平衡图可知，烘干房送废气处理设施的非甲烷总烃的产生量为2.195t/a，项目烘干房废气污染物产生及排放情况见表3-20。

表3-20  烘干室有组织废气产生及排放情况

| 污染物 | 产生情况 | 治理措施 | 排放情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 产生浓度 | 产生速率 | 产生量 | UV光催化氧化装置+活性炭吸附装置 | 排放浓度 | 排放速率 | 排放量 |
|  | mg/m3 | kg/h | t/a |  | mg/m3 | kg/h | t/a |
| 非甲烷总烃 | 101.62 | 1.83 | 2.195 | 去除率80% | 20.32 | 0.366 | 0.44 |

根据上述计算，项目烘干房废气中非甲烷总烃排放满足山西省大气污染防治工作领导组办公室关于印发《山西省重点行业挥发性有机物（VOCS）2017专项治理方案》的通知（晋气防办【2017】32号）中工业涂装标准排放浓度的要求。

3.3.2.2废水污染源源强核算及防治措施

根据水平衡可知，本项目产生的废水主要有职工日常生活废水和食堂废水，生活废水产生量为0.54m3/d（162m3/a），食堂废水产生量为0.28m3/d（84m3/a）。

本项目食堂废水经隔油池隔油后，与办公生活污水一起进入化粪池，经化粪池处理后，交由文水大运水工业有限公司处理，无废水外排。

3.3.2.3噪声源强核算及防治措施

本工程主要噪声源有剪板机、抛丸机、风机等，全部安置在室内。各噪声源汇总情况见表3-21。

表3-21  项目噪声源汇总     dB（A）

| 功能 | 序号 | 设备名称 | 数量 | 声压级 | 工作情况 | 减噪措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产车间 | 1 | 联合冲剪机 | 5 | 80 | 间歇 | 设在车间内， 选用低噪声设备，风机设置消声器并，对工人采取个人防护措施。 |
|  | 2 | 剪板机 | 3 | 80 | 间歇 |  |
|  | 3 | 冲压式压力机 | 2 | 85 | 间歇 |  |
|  | 4 | 开放式固定台压力机 | 1 | 75 | 间歇 |  |
|  | 5 | 轧弯机 | 2 | 75 | 间歇 |  |
|  | 6 | 滚圆机 | 1 | 75 | 间歇 |  |
|  | 7 | 铣边机 | 1 | 75 | 间歇 |  |
|  | 8 | H型钢组立机 | 1 | 75 | 间歇 |  |
|  | 9 | 螺杆空气压缩机 | 1 | 80 | 间歇 |  |
|  | 10 | CO2气体保护焊 | 50 | 80 | 间歇 |  |
|  | 11 | 电焊机 | 25 | 70 | 间歇 |  |
|  | 12 | 移动式焊烟除尘器 | 8 | 70 | 间歇 |  |
|  | 13 | 抛丸机 | 1 | 90 | 间歇 |  |
|  | 14 | 风机 | 1 | 80 | 间歇 |  |
| 喷漆房 | 15 | 风机 | 1 | 80 | 间歇 | 选用低噪声设备、设置消声器 |

本工程应在满足要求的前提下尽量选用转速低、噪声小的设备；同时通过阻隔噪声传播途径和受声者保护两方面达到噪声防治目的。环评提出噪声治理措施如下：

1、从声源上降噪

选用低噪声设备，风机换气系统噪声主要通过采用超低噪音风扇，选用变频风机，安装消声器。

2、从噪声传播途径

对本项目产噪设备全部在车间内安装，先对各设备进行基础减震，最后统一上隔声门窗降噪。

3、加强个人防护

除采取以上防治措施外，工程还应充分重视操作人员的劳动保护，为其发放耳塞、耳罩，并设置操作人员值班室，避免操作人员长期处于高噪声环境中，从噪声受体保护方面减轻污染。

4、重视绿化

重视绿化工作也是噪声防治的一项积极措施。绿化不仅可以美化环境。而且还可以阻滞噪声传播。

5、加强管理

在采取治理措施的基础上，还必须严格按照操作规程操作，定时对防噪设备进行维修、检查，可使本工程对厂界声环境影响降到最低。

3.3.2.3固废污染源源强核算及防治措施

本项目产生的固体废弃物可分为一般工业固体废弃物、危险固体废弃物和生活垃圾三大类。

1、一般工业固废

（1）废边角料

本项目原料剪切下料和钻孔过程中会产生废边角料，其产生量按照原材料的6%估算，则本项目废边角料的产生量约1300t/a。废边角料为一般工业固废，经收集后外售于废品收购站。

（2）焊渣

本项目在电焊和CO2保护焊焊接过程中会产生焊渣，经调查类比分析，根据焊条、焊丝质量、操作水平不同，产渣率有所变化，产渣率一般在1%-3%之间，计算按2%计，该焊渣性质为钢制废物，为一般工业固废，本工程电焊和CO2保护焊焊材用量为55t/a，废渣产生量约为1.1t/a。经收集后外售于废品收购站。

（3）药皮

本项目埋弧焊过程中会产生药皮，药皮产生量按照焊剂用量的5%计算，本项目埋弧焊接过程焊材的用量为25t/a，药皮产生量1.25t/a，收集后定期由焊剂供应厂家回收。

（4）除尘渣

本项目抛丸机产生的粉尘采取除尘设施进行净化，根据废气污染源源强核算章节计算得，本项目抛丸机自带布袋除尘器除尘渣为26.73t/a，该除尘渣为一般工业固废，经收集后外售于废品收购站。

2、危险废物

（1）废矿物油

本项目钢板的机加工过程中会产生少量的废矿物油（润滑油）。按照《固体废物申报登记指南》和《国家危险废物名录》（环境保护部、国家发展和改革委员会令第39号，2016年8月1日执行），本项目产生的废矿物油属于危险废物，其废物类别为HW08（废矿物油与含矿物油废物），废物代码为900-209-08，废矿物油产生量约为0.1t/a。

（2）废过滤棉、废活性炭

本项目拟采取“干式漆雾预过滤器+吸附脱附+催化燃烧”法治理喷漆废气，经过一定使用周期后，“过滤棉”及“活性炭”会饱和，丧失净化功能，必须及时更换新的“过滤棉”和“活性炭”。 按照《固体废物申报登记指南》和《国家危险废物名录》（环境保护部、国家发展和改革委员会令第39号，2016年8月1日执行），本项目产生的废活性炭属于危险废物，其废物类别为HW12（染料、涂料废物），废物代码为900-252-12。

根据项目过滤棉更换周期、活性炭更换周期核算废过滤棉、废活性炭的产生量。

废过滤棉：本项目过滤棉年更换次数为300d÷30d/次=10次，故废过滤棉重量=更换的过滤棉重量+漆雾颗粒重量=10×27×4×0.8×0.25×10-3+5.63=5.85t，即废过滤棉年产生量约5.85t。

废活性炭：本项目活性炭年更换次数3次；废活性炭产生量=更换的活性炭吸附装置的重量+吸附的非甲烷总烃的量。即进入活性炭吸附装置的非甲烷总烃的量为4.39t/a，因此废活性炭的产生量9.79t，即废过活性炭年产生量约9.79t。

（3）废漆桶

本项目喷漆选用桶装漆，生产过程中产生的废漆桶内有残留的漆，按照《固体废物申报登记指南》和《国家危险废物名录》（环境保护部、国家发展和改革委员会令第39号，2016年8月1日执行），本项目产生的废漆桶属于危险废物，其废物类别为HW49，废物代码为900-041-49，根据企业提供资料，废漆桶产生量约为10.0t/a，由供应商回收。

（4）废漆渣

本项目喷漆过程中会有部分漆雾由于沉降作用落入喷漆房地面形成废漆渣，按照《固体废物申报登记指南》和《国家危险废物名录》（环境保护部、国家发展和改革委员会令第39号，2016年8月1日执行），本项目产生的废漆渣属于危险废物，其废物类别为HW12（染料、涂料废物），废物代码为900-252-12，根据图3-3油漆平衡图可知，废漆渣产生量约为1.12t/a。

（5）废棉纱

本项目擦拭设备时会产生含废油的废棉纱等，废棉纱产生量为0.05t/a，根据《国家危险废物名录》，含油废棉纱为豁免危废，本次环评要求废棉纱，按照危险废物管理处置。

表3-22   项目危险废物汇总情况

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量（t/a） | 产生工序及装置 | 形态 | 有害成分 | 产废周期 | 危险 特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废矿物油 | HW08 废矿物油 与含矿物 油废物 | 900-209-08 | 0.1 | 设备维修保养 | 固态、液态 | 矿物油 | 6月 | 毒性 | 收集至危废暂存库内，定期交由有资质的单位处置。 |
| 2 | 废过滤棉 | HW49其他废物 | 900-041-49 | 5.85 | 废气治理 | 固态 | 油漆 | 30天 | 毒性 |  |
| 3 | 废活性炭 | HW49其他废物 | 900-041-49 | 9.79 | 废气治理 | 固态 | 油漆 | 4个月 | 毒性 |  |
| 4 | 废漆桶 | HW49其他废物 | 900-041-49 | 10.0 | 喷漆 | 固态 | 油漆 | 7天 | 毒性 |  |
| 5 | 漆渣 | HW12 染料、涂 料废物 | 900-252-12 | 1.12 | 喷漆 | 固态 | 油漆 | 1月 | 毒性 |  |

3、生活垃圾

职工办公、生活产生生活垃圾，按人均产生量0.5kg/d计，本企业定员为20人，预计产生量为3t/a。厂区内及办公室设置生活垃圾箱，生活垃圾收集后运至环卫部门指定地点处置。

表3-23  固体废物产生及处置措施一览表（单位t/a）

| 序号 | 性质 | 污染物来源 | 类别 | 产生量 | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般固废 | 下料钻孔、切割 | 废边角料 | 1300 | 收集后外售于废品收购站 |
| 2 |  | 电焊和CO2保护焊 | 焊渣 | 1.1 |  |
| 3 |  | 抛丸机除尘器 | 除尘渣 | 26.73 |  |
| 4 |  | 埋弧焊 | 药皮 | 1.25 | 由焊剂供应厂家回收 |
| 5 | 危险废物 | 机械加工 | 废矿物油 | 0.1 | 暂存于危废暂存间，交由有资质单位回收处置 |
| 6 |  |  | 废棉纱 | 0.05 |  |
| 7 |  | 喷漆工序 | 废过滤棉 | 5.85 |  |
| 8 |  |  | 废活性炭 | 9.79 |  |
| 9 |  |  | 废漆渣 | 1.12 |  |
| 10 |  |  | 废漆桶 | 10.0 | 暂存于危废暂存间，由厂家回收 |
| 11 | 生活垃圾 | 办公室 | 生活垃圾 | 3.0 | 厂区内及办公室设置生活垃圾箱，生活垃圾收集后运至环卫部门指定地点处置 |

3.3.2.5 运营期污染物排放汇总

本项目污染物排放量汇总见表3-24。

表3-24 本工程污染物排放量汇总

| 污染源 | 污染物 | 产生量 | 治理措施 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mg/Nm3 | t/a |  | mg/Nm3 | t/a |
| 废气 | 切割 | 等离子切割 | 烟尘 | 无组织 | 8.52 | 配套7套SWFF~1000型移动式焊烟净化机组+车间整体通风，废气净化效率98% | / | 0.17 |
|  |  | 火焰切割 | 烟尘 | 无组织 | 5.76kg/a |  |  |  |
|  | 焊接 | 固定焊接工位 | 烟尘 | 无组织 | 0.008 | 固定工位靠车间墙壁设置，并分别在每个工位上方安装集气罩，单个罩口尺寸为1.2m×1.2m，罩口离工作台高度为0.5m。集尘罩一边紧靠墙壁，另两边设置软帘等围档，形成三面围档全封闭形式。废气经收集后进入同一台焊烟净化机组进行处理+车间整体通风，废气净化效率98% | / | 0.15kg/a |
|  |  | 移动焊接工位 | 烟尘 | 无组织 | 0.47 | 配备9套移动式焊接烟尘收集装置+车间整体通风，集气效率80%，废气净化效率90% | / | 0.038 |
|  | 抛丸机排气筒 | 粉尘 | 3000 | 14 | 抛丸机自带布袋除尘器，风量为15000m³/h，除尘效率为99%，废气经15m高排气筒排放 | 30 | 0.14 |
|  | 喷漆房排气筒 | 漆雾颗粒 | 232 | 6.256 | 封闭式伸缩喷漆房，采用“自带折流板+干式漆雾过滤器+吸附脱附+催化燃烧装置”处理，废气经15m高排气筒排放。 | 23.2 | 0.626 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 121.96 | 3.293 |  | 24.4 | 0.66 |
|  | 烘干房排气筒 | 非甲烷总烃 | 101.62 | 2.195 | 全封闭烘干房，热风循环对流方式烘干，烘干热源为电，烘干温度为60～80℃。采用“UV光催化氧化装置+活性炭吸附装置”处理，尾气通过15m高排气筒排放 | 20.32 | 0.44 |
| 废水 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮 | / | 162 | 食堂废水经隔油池隔油后，与办公生活污水一起进入化粪池，经化粪池处理后，交由文水大运水工业有限公司处理，无废水外排 | / | 0 |
|  | 食堂废水 | COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油 | / | 84 |  | / | 0 |
| 固体废物 | 一般工业固废 | 下料钻孔、切割 | 废边角料 | / | 1300 | 收集后外售于废品收购站 | / | 0 |
|  |  | 电焊和CO2保护焊 | 焊渣 | / | 1.1 |  | / | 0 |
|  |  | 抛丸机除尘器 | 除尘渣 | / | 26.73 |  | / | 0 |
|  |  | 埋弧焊 | 药皮 | / | 1.25 | 由焊剂供应厂家回收 | / | 0 |
|  | 危险废物 | 机械加工 | 废矿物油 | / | 0.1 | 暂存于危废暂存间，交由有资质单位回收处置 | / | 0 |
|  |  |  | 废棉纱 |  | 0.05 |  | / | 0 |
|  |  | 喷漆房、烘干房 | 废过滤棉 | / | 5.85 |  | / | 0 |
|  |  |  | 废活性炭 | / | 9.79 |  | / | 0 |
|  |  |  | 废漆桶 | / | 10.0 | 暂存于危废暂存间，由厂家回收 | / | 0 |
|  |  |  | 废漆渣 | / | 1.12 | 暂存于危废暂存间，交由有资质单位回收处置 | / | 0 |
|  | 生活垃圾 | 办公室 | 生活垃圾 | / | 3.0 | 厂区内及办公室设置生活垃圾箱，生活垃圾收集后运至环卫部门指定地点处置 | / | 0 |
| `噪声 | 生产设备 | 噪声 | / | 65-80 dB(A) | 厂房隔声、基础减振，除尘风机设置隔声罩、消音器等 | 昼间60 dB(A)，夜间50 dB(A) |

# 3.4技改“三本账分析”

根据前述现有和技改项目污染物排放结果，分析技改前后主要污染物排放变化情况，结果见表3-25。

表3-25  技改前后污染物排放变化情况（t/a）

| 污染源 | 污染物 | 现有工程排放量 | “以新带老”消减量 | 技改完成后 排放量 | 增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 烟尘 | 0.8（无组织） | -0.592 | 0.208（无组织） | -0.592 |
|  | 粉尘 | 0.07 | 0 | 0.14 | +0.07 |
|  | 非甲烷总烃 | -- | 0 | 1.286 | +1.286 |
| 废水 | COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油 | 246 | 0 | 246 | 0 |
| 一般固废 | 下料钻孔、切割边角料 | 1300 | 0 | 1300 | 0 |
|  | 电焊和CO2保护焊焊渣 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0 |
|  | 抛丸机除尘器除尘渣 | 7.28 | 0 | 26.73 | +19.45 |
|  | 埋弧焊药皮 | 1.25 | 0 | 1.25 | 0 |
|  | 机加工废矿物油 | 0.1 | 0 | 0.1 | +0.1 |
|  | 机加工废棉纱 | 0.05 | 0 | 0.05 | +0.05 |
|  | 喷漆房 | 废过滤棉 | 0 | 0 | 5.85 | +5.85 |
|  |  | 废活性炭 | 0 | 0 | 9.79 | +9.79 |
|  |  | 废漆桶 | 0 | 0 | 10.0 | +10.0 |
|  |  | 废漆渣 | 0 | 0 | 1.12 | +1.12 |
|  | 生活垃圾 | 3.0 | 0 | 3.0 | 0 |

# 3.5总量控制

3.5.1总量控制原则

根据山西省环境保护厅晋环发[2015]25号文关于印发《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》，属于环境统计重点工业源调查行业范围内（《国民经济行业分类》（GB/T4754）中采矿业、制造业，电力、燃气及水的生产和供应业，3个门类39个行业）新增主要污染物排放总量的建设项目，在环境影响评价文件审批前，建设单位需按本办法规定取得主要污染物排放总量指标。

文水县环境保护局于2014年2月5日以文环发【2015】18号文下发了“关于文水县鑫源昌钢结构有限公司年产2万吨异型钢模板项目污染物排放总量控制指标的核定意见”，该文件核定总量为：粉尘0.07t/a。

3.5.2总量控制指标

根据山西省环境保护厅晋环发[2015]25号《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》，本项目抛丸过程中产生的粉尘需申请总量，项目拟申请污染物总量控制指标见下表。

表3-26  本项目污染物排放量（单位：t/a）

| 项目 | 粉尘 |
| --- | --- |
| 预计排放量 | 0.14 |
| 文环发【2015】18号文批准总量 | 0.07 |
| 拟申请总量 | 0.07 |

# 第四章  环境现状调查与评价

# 4.1自然环境现状调查与评价

4.1.1地理位置

文水县位于山西省中部，太原盆地西部边缘，吕梁山东麓。地理坐标为东径111°30′17″～112°18′45″，北纬37°15′46″～37°35′10″之间。东隔汾河与祁县、平遥县相望，西依吕梁山与离石县交界，南与汾阳县接壤，北与交城县、清徐县毗邻，地势自西北向东南倾斜，东西长72km，南北宽30km，海拔最高2169m，最低739m，高低差1430m。

县城位于县境中部，东距祁县城31km，东南距平遥县城38km，北距清徐县城  40km、交城县城20km，南距汾阳县城31km，东北距省会太原86km，西距吕梁地区行政公署驻地113km，距首都北京644km，距最近的祁县火车站32km。

本项目位于吕梁市文水县凤城镇堡子村东北侧0.9km处（文水县鑫源昌钢结构有限公司现有厂区内），地理坐标为：北纬：37° 26'34.35"；东经：112°3'53.14"，厂址北侧、西侧、东侧均为空地，南侧为入厂道路及工业企业。项目地理位置见图4-1。

4.1.2自然环境

4.1.2.1地形地貌

文水县地貌轮廓呈东西长、南北窄的狭长条状带，境内地势西高东低；最高点在苍儿会乡境内的大西沟岭上，海拔2169m左右；最低点在西槽头乡王家社村西南，海拔739m左右，最大相对高差为1430m。以开栅镇至马西乡神堂村一线为界，西部为起伏连绵的吕梁山区，东部为平缓的倾斜平原和冲积平原、太原盆地。

本项目所在区域地势平坦，适合本项目的建设。

4.1.2.2 地质构造

文水县在大地构造上位于华北陆台中部，属山西地台的一部分。太古代、下元古代时期，地壳运动强烈是一个相对活动的地区。下元古代未发生吕梁运动隆起之后成一个相对稳定的地区。中古代时期，地壳运动再度强烈，发生了以断裂活动为特点的燕山运动，奠定了该县的构造骨架和地貌基础。新第三纪末发生子断裂升降，以断层陷落为主的喜马拉雅运动，东部陷落为盆地，西部上升为山脉。

境内地层出露齐全，主要有：古生代前寒武系变质岩、古生代寒武系，古生代奥陶系，晚古生代石炭系，晚生代二迭系一三迭系，中生代第三系和新生代第四系。

本项目所在地为新生代第四系地层覆盖。

4.1.2.3河流水系

文水县境内主要河流有汾河和其支流文峪河、磁窑河等。

（1）汾河

汾河发源于宁武县，南流至清徐县韩武村入文水县，经阎家堡、西社、杨乐堡、高车、贯家堡、邢家堡、云周村、南胡家堡、王家堡、水寨、上段、炮家堡、新堡、门世、北齐、南齐、石家堡、徐家镇之东南，入平遥县南良家庄界，流经县境18村，流程37.6km，流域面积293.3km2。境内河宽700m左右，平时流量200-400m3/s，水深4m左右，流速2-3m/s，汛期最大洪水流量2900 m3/s （1959年记载），结冰期1-2月份，冰厚10-30cm。近年来由于上游汾河水库控制及工业用水增多，除汛期外，一般河水几乎断流。

（2）文峪河

古名文谷水，又称浑谷水，亦简称文水。属清水河系，发源于交城县关帝山，流经交城入文水县境，从北峪口出山后，经开栅、宋家庄等，从王家社流入汾阳古贤庄境，流经文水县四村，流程29.1km，流域面积288.6 km2，最终流入汾河。

（3）磁窑河

磁窑河源于交城县马鞍山南，流经交城西石侯村入文水县杭城村，流经18个村后入汾阳县城子乡界，文水县境内流程27km，流域面积122.6 km2。磁窑河上游泉水流量不大，多为雨水汇聚而成，平时干涸。文水县东半部汾河西灌区各支流灌溉余水和西半部文峪河灌区、分洪渠之余水进入磁窑河，成为汾河和文峪河调剂退水的联系河。

本项目涉及的地表水体为项目西侧800m的文峪河。区域地表水系图见图4-2。

4.1.2.4水文地质

（1）地下水

文水县地下水动储量为8303万m3。西部山区由于地势高，水位较深，一般不宜开采，东部平川及黄土丘陵区，储量较为丰富，易于开采利用。

境内地下水含水层属山前第四系冲洪积层。由于第四系沉积环境的复杂多变，决定了含水层分布和富水程度的不同，在本县可划为3个含水岩系。

碳酸盐岩裂隙岩溶含水岩系分布于西部山区之二道川、三道川及西社（交城县）至神堂斯层两侧，含水层由寒武系、奥陶系灰岩、白云岩及弱透水薄层泥质白云岩、角砾状泥灰岩组成岩层厚度500m左右。由于裂隙岩溶普遍发育，相与穿插贯通，形成地下水良好的通道及储存场所，因此，地下水位以上为透水而不含水层，而地下水位以下则水量较丰富，出水水位较深，一般不宜开采，故该地区显得干旱缺水。

碎屑岩夹碳酸盐岩层间岩溶裂隙潜水承压水含水岩系，分布于峪口、大南峪一带，含水层为寒武统底部石英砂岩，石炭系—一三叠系层间灰岩及砂岩，隔水层为页岩、泥岩及古老变质岩，总厚1000-1500m。

松散孔隙潜水承压水含水岩分布于本县东部平原，为本县主要含水岩层。

黄土丘陵区砂砾石孔隙潜水承压水岩组，分布于马西、穆家寨一带。本岩组为头道川古洪积扇，纵向延6km至孝义镇、上贤村一带，横向下游宽5km。主要含水层为Q-N2卵砾石、砂砾石及粗砂。钻孔200m深度内，含水层总厚度达60m，机井单位涌水量2.7-10.5t/h。黄土丘陵孔隙水，水量丰富，水质优良，矿化度小。

上述3个含水岩系是本县地下水储存的空间骨架，而可供开采利用的地下水，主要是地下水的补给量，即地下水动储量。本县地下水补给主要来源于：基岩山区裂隙水的侧向补给；降水入渗；文峪河、磁窑河、汾河的河道渗漏；汾河西干渠、文峪河东西干渠及支斗渠渗漏；农田灌溉回归入渗；邻县平原区地下水的侧向补给及浅层潜水的越量补给。

（2）文水县县城饮用水水源地供水水源

根据《文水县县城饮用水水源地保护区划分技术报告》，文水县城市供水水源地有三个：一水源地位于章多村附近，另一水源地位于南徐村附近，第三个水源地位于沟口村附近。

（1）章多水源地

章多水源地有3口水井。1#水井位置为：东经112°0′48″、北纬37°27′7″，井口标高812.9m，静水位埋深150m，降深45m，保护区级别为一级，保护区半径为70m；2#水井位置为：东经112°0′53″、北纬37°26′58″，井口标高803.5m，静水位埋深150m，降深60m，保护区级别为一级，保护区半径为70m；3#水井位置为：东经112°1′4″、北纬37°27′4″，井口标高784.2m，静水位埋深150m，降深50m，保护区级别为一级，保护区半径为70m；一级保护区面积46182m2，一级保护区周长1320m。

（2）南徐水源地

南徐水源地有3口水井。1#水井位置为：东经112°1′48″、北纬37°28′29″，井口标高782.8m，静水位埋深86m，降深45m，保护区级别为一级，保护区半径为70m；2#水井位置为：东经112°02′40″、北纬37°28′19″，井口标高759.9m，静水位埋深78m，降深50m，保护区级别为一级，保护区半径为70m；3#水井位置为：东经112°01′53″、北纬37°28′13″，井口标高778m，静水位埋深82m，降深70m，保护区级别为一级，保护区半径为70m；一级保护区面积46182m2，一级保护区周长1320m。

（3）沟口水源地

沟口水源地有1口水井，水井位置为：东经112°1′19″、北纬37°28′2″，井口标高804.7m，静水位埋深70m，降深90m，保护区级别为一级和二级，一级保护区为半径84m圆形区域，一级保护区面积22167m2，一级保护区周长528m；二级保护区为半径840m圆形区域，二级保护区面积2194541m2，二级保护区周长5278m。

本项目距离最近的水源地为项目西北侧的章多水源地，本项目距离该水源地一级保护区边界的最小距离为4km，本项目不在该水源地保护区范围内。章多水源地一级保护区划分结果图见图4-3。

4.1.2.5气候特征

文水县地处中纬度地带，东、西部以大陵山为境内气候区域的天然分界。西部山区属温凉高山型湿润气候区；东部低山丘陵区及平原区属温带大陆性半干旱气候区。

东部低山丘陵和平原区一年四季分明，年平均气温10.3℃，极端最高气温为38.2℃，极端最低气温为-25.3℃，年平均降水量460mm，年平均蒸发量1659mm，年平均相对湿度63%，年平均气压929.2mb，年日照数2539.6h，最大冻土深度60cm。

文水县主导风向为南风，其次为西南风和东北风，据历年观测资料，年平均风速  2.5m/s。大风日数年平均为8次，最多年15次，最大风速为24m/s。

4.1.2.6 矿产资源

文水县矿藏资源比较贫乏，发现的有煤、石灰岩、铅、银、铁、石膏等，开发利用的有煤、铅、银、石灰岩三种。

煤炭：含煤面积60km2，属太原统西山煤田、地质总储量5.2亿t。

石灰岩：石灰岩储量丰富约70亿t，可用于发展水泥生产和烧制石灰。

铅、银：埋藏于苍儿会乡陷家沟村东银洞沟一带。

4.1.2.7地震烈度

据《中国地震烈度区划图》划分，文水县地震基本烈度为Ⅶ度。

4.1.3生态环境

4.1.3.1 土壤

文水县土地总面积160.17万亩，其中耕地61.05万亩，占总面积的38%，林地59.87万亩，占总面积的37.4%。

根据土壤普查统计，全县有山地棕壤、褐土、草甸土3个土类，12个亚类，32个土属，91个土种。全县土壤面积138.41万亩，占总土地面积的86.4%。其中自然土壤面积66.29万亩，占土壤面积的47.9%，可耕作土壤面积72.12万亩，占土壤面积的52.1%。在土壤面积中，山地棕壤面积8.38万亩，占土壤面积的6.1%，褐土面积70.34万亩，占土壤面积的50.8%，草甸土面积59.69万亩，占土壤面积的43.1%。

在3个土类中以褐土肥力最高，有机质含量为7.40-8.47%，含N量0.288-0.385%，山地棕壤有机质含量7.66%，含N量0.291%；草甸土有机质含N量1.41-1.475%，含N量0.089-0.110%。

4.1.3.2 土壤分布

（1）山地棕壤

山地棕壤是在温寒湿凉气候和针叶、针阔混交林及相应草灌植被条件下发育的土壤，在文水县分布于海拔1800～1850m以上的石质和土石山区，面积83762亩，占全县总土壤面积的6.1%。这一地区夏季温和多雨，冬季寒冷湿润，林木茂盛，树种繁多，主要有云杉、油松、落叶松、杨、栎、桦等。林下灌草植被有野刺玫、沙棘、白羊草、沙草、苔草类等。本县山地棕壤划分为山地棕壤、山地生草棕壤2个亚类，之下又分石灰岩质山地棕壤与石灰岩质山地生草棕壤。黄土质山地生草棕壤3个土属，以土壤厚度及质地不同，又分为中层轻壤石灰岩质山地棕壤、薄层轻壤石灰岩质山地生草棕壤和厚层轻壤黄土质山地生草棕壤3个土种。前2个土种主要分布在二、三道川两侧的山地上，后者黄土覆盖层较厚，植被以草本为主，分布于二、三道川西部黄土覆盖的山地上。

（2）褐土

褐土是本县海拔760-1850m地区的主要土壤类型，分布极为广泛，面积为  703407.9亩，占全县总土壤面积的50.8%。本县境内褐土的特点是：盐基不易淋溶，土壤富含碳酸盐，呈石灰反应。在成土过程中，又由于受气候、地形变化以及人类活动的影响，形成多种多样的褐土，在本县划分为淋溶褐土、山地褐土、粗骨性褐土、褐土性褐土、淡褐土、碳酸盐褐土6个亚类，以淋溶褐土、山地褐土分布最广，约占褐土面积的80%左右。

（3）淋溶褐土

分布在海拔大致1400-1850m的山地上，常与棕壤土混存，而呈复域分布，适宜树木和灌草植被生长，覆盖率可达70-80%。表层有2-6cm枯枝落叶层，之下为10cm左右腐殖质层，有机质含量大致在2.5%以上，高者可达8%以上。土层厚度在30-80cm之间，呈中性至微酸性反应，主要分布在二、三道川两侧山地上。

（4）山地褐土

分布在本县二、三道川及丘陵区，海拔约1000～1800m的山地上，常与淋溶褐土混存，呈复域分布，宜于灌草生长。

（5）草甸土

广泛分布于本县东部平川地区，包括汾河一级阶地、河漫滩、扇间洼地、洪积扇与一级阶地的交接洼地及河间自然堤外洼地与洪积扇下部。此外诸川谷中河流的漫滩、河狭窄阶地上也有分布，面积为596957.1亩，占全县总土壤面积的43.1%。

根据草甸土有无盐化和土类之间的过渡类型及附加的成土过程，本县划分为褐土化浅色草甸土、浅色草甸土、盐化浅色草甸土、沼泽化浅色草甸土4个亚类、11个土属、64个土种。其中以浅色草甸土、盐化浅色草甸土分布最广，两类面积占到草甸土面积的97.4%。

（6）浅色草甸土

广泛分布于汾河以及阶地，包括文峪河、磁窑河两侧的冲积平原和山区诸川谷河流阶地及潜在地下水位较高的地区。有的洪积扇中、下部也有分布，是草甸土中颜色较浅而又无盐化的一种土壤，所以地形部位相对较高，地下水流动通畅，未形成表土积盐，肥力较高，水分供应条件良好，是本县主要的农业土壤。

（7）盐化浅色草甸土

与浅色草甸土相伴而生，但多分布于地势较低、排水不畅的地带。由于地下水位高，地下水溶解的大量可溶性盐在强烈蒸发下向地表积累形成盐渍化。文峪河流域和边山地带的盐化土壤，重碳酸根含量仅次于硫酸根。20世纪80年代以来，采取挖排水沟、发展井灌、增施有机肥料、合理用水等措施，盐化土己大为减轻。

（8）褐土化浅色草甸土

分布于诸洪积扇下部，往往与草甸土、褐土穿插分布。

（9）沼泽化浅色草甸土

分布于扇间洼地、洪积扇与一级阶地的交接洼地以及河间和堤外局部洼地。

4.1.3.3 耕地

境内耕地总面积为28.276亩，其中旱地面积占到93%。主要农作物为高粱、玉米、谷子，其他有大豆、土豆等。三川河中的东川、北川和南川交汇形成的盆地，面积约60 km2，有“米粮川”之称，是主要的产粮区。

厂址区为黄土丘陵区，沟谷纵横，农田多以梯田为主，拟选厂址占地不属于基本农田。

4.1.3.4植被

本县除农耕田外，大面积的山地及丘陵地生长着混生植物群落，由于地形复杂、气候差异悬殊，故植物种类和植物群落繁多，植被类型随海拔高度变化而不同。

海拔1800m以上中山：主要有油松、落叶松、云杉等树种及马蔺、山羊草等草灌。

海拔1000-1800m的低山：主要有油松、白桦、栎树、柞树等树种及杜梨、山榆等。

海拔800-1800m的丘陵区：植被较少，主要有一些耐旱植物，如酸枣、荆条等。

海拔750-800m的洪积倾斜平原区生长有草菅草、刺蓟、狗尾草等。

海拔750以下的平原区有芦苇、苦菜等喜温耐湿植被。

评价区内植被主要以人工植被为主，植被分布较少。

4.1.3.5动物

据调查全县有野生动物200多种，主要动物有70余种，其中属走兽类19种，飞禽类32种，爬行类17种。

据调查，评价区内未见国家重点保护动物分布。

# 4.2环境质量现状调查与评价

为了解本项目所在地的环境质量现状，本次评价引用“山西鑫康钢结构有限公司年产3000吨钢结构生产线建设项目环境影响报告书”监测数据进行分析。

4.2.1环境空气质量现状调查与评价

（1）环境质量现状监测

1）引用监测布点及监测项目

各引用监测点的方位、距离及监测点布置原则表4-1、图4-4。

表4-1   环境空气现状监测点位布设一览表

| 编号 | 监测点位 | 方位 | 距项目厂址（km） | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 桑村营村 | NW | 1.5 | TSP、PM10、PM2.5、SO2、NO2 、非甲烷总烃、甲苯、二甲苯八项，同步记录风向、风速、气温、气压等 |
| 2# | 堡子村 | SW | 0.9 |  |

2）监测时间和频率

引用监测时间为2018年7月10日~2018年7月16日，共监测7天，采样时同步记录风向、风速、气温、气压等气象参数。具体监测频率如下：

表4-2  环境空气监测时间和频率

| 监测因子 | 监测类型 | 监测频率 |
| --- | --- | --- |
| PM10、PM2.5 、SO2、NO2 | 日均值 | 连续监测7天，每日采样时间不少于20小时 |
| TSP | 日均值 | 连续监测7天，每日采样时间24小时 |
| 非甲烷总烃、甲苯、二甲苯 | 小时浓度 | 一天四次，采样时间为2：00、8：00、14：00、20：00 |

3）采样及分析方法

本次环境空气中各污染物采样、分析方法按照《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ/T194-2005）及相关作业指导书的要求进行。其监测和分析方法见表4-3。

表4-3  环境空气质量监测分析方法

| 序号 | 监测项目 | 采样方 法依据 | 分析方法 | 分析方法来源 | 检出限或最低检出浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TSP | 环境空气 质量手工 监测技术 规范HJ 194-2017 | 重量法 | GB/T15432-1995 | 0.001mg/m3 |
| 2 | PM10 |  | 重量法 | HJ618-2011 | 0.010mg/m3 |
| 3 | PM2.5 |  | 重量法 | HJ618-2011 | 0.010mg/m3 |
| 4 | SO2（日均值） |  | 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 | HJ482-2009 | 0.004mg/m3 |
|  |  |  |  |  | 0.007mg/m3 |
| 5 | NO2（日均值） |  | 盐酸萘乙二胺分光光度法 | HJ479-2009 | 0.003mg/m3 |
|  |  |  |  |  | 0.015mg/m3 |
| 6 | 甲苯 |  | 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 | HJ584-2010 | 1.5×10-3mg/m3 |
| 7 | 二甲苯 |  | 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 | HJ584-2010 | 1.5×10-3mg/m3 |
| 8 | 非甲烷总烃 | 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》 （HJ 604-2017） | 气相色谱法 | HJ 604-2017 | 0.07mg/m3 |

（2）环境空气质量现状评价

1）评价方法

现状评价方法采用单因子指数法，计算公式如下：

采用单因子指数法进行评价，具体计算公式为：

Pi=Ci/Ssi

式中：Pi——i污染物的单因子指数；

Ci——i污染物的实测浓度值，mg/Nm3；

Csi——i污染物的评价标准，mg/Nm3。

当Pi≤1时，表示环境空气中该污染物不超标；Pi>1时，表示该污染物超过评价标准。

2）评价标准

环境空气质量现状评价采用二级标准，各污染物采用的具体评价标准值见表4-4。

表4-4  环境空气质量评价标准

| 污染物名称 | 取值时间 | 二级标准浓度限值 | 浓度单位 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 24小时平均 1小时平均 | 60 150 500 | μg/Nm3 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 |
| TSP | 年平均 24小时平均 | 200 300 |  |  |
| PM10 | 年平均 24小时平均 | 70 150 |  |  |
| PM2.5 | 年平均 24小时平均 | 35 75 |  |  |
| NO2 | 年平均 24小时平均 1小时平均 | 40 80 200 |  |  |
| 甲苯 | 最大一次 昼夜平均 | 0.6 0.6 | mg/Nm3 | 《前苏联居民区大气中有害物质的最大允许浓度》（CH245-71）中最大允许浓度 |
| 二甲苯 | 一次高容许浓度 | 0.3 |  | 《工业企业设计卫生标准》（TJ36—79） |
| 非甲烷总烃 | 1小时平均 | 2.0 |  | 河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012） |

3）监测结果

分析2个监测点的监测结果，统计其日平均浓度范围、超标个数及超标率，最大浓度与标准的百分比。桑村营村和堡子村2个监测点TSP、PM10、PM2.5、SO2、NO2、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃监测数据统计结果分别见表4-5至表4-12。

①TSP

表4-5  TSP日均浓度监测数据统计表

| 序号 | 监测点 | 日均浓度范围（μg/Nm3） | 样本 个数 | 超标 个数 | 超标率（%） | 最大浓度占标率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 桑村营村 | 195-231 | 7 | 0 | 0 | 77.00 |
| 2# | 堡子村 | 191-232 | 7 | 0 | 0 | 77.33 |
| 评价区 | 191-232 | 14 | 0 | 0 | 77.33 |

②PM10

表4-6   PM10日均浓度监测数据统计表

| 序号 | 监测点 | 日均浓度范围（μg/Nm3） | 样本 个数 | 超标 个数 | 超标率（%） | 最大浓度占标率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 桑村营村 | 100-130 | 7 | 0 | 0 | 86.67 |
| 2# | 堡子村 | 102-134 | 7 | 0 | 0 | 89.33 |
| 评价区 | 140-149 | 14 | 0 | 0 | 89.33 |

③PM2.5

表4-7  PM2.5日均浓度监测数据统计表

| 序号 | 监测点 | 日均浓度范围（μg/Nm3） | 样本 个数 | 超标 个数 | 超标率（%） | 最大浓度占标率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 桑村营村 | 52-66 | 7 | 0 | 0 | 94.29 |
| 2# | 堡子村 | 52-65 | 7 | 0 | 0 | 92.86 |
| 评价区 | 52-66 | 14 | 0 | 0 | 94.29 |

④SO2

表4-8  SO2日均浓度监测数据统计表

| 序号 | 监测点 | 日均浓度范围（μg/Nm3） | 样本 个数 | 超标 个数 | 超标率（%） | 最大浓度占标率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 桑村营村 | 5-17 | 7 | 0 | 0 | 11.33 |
| 2# | 堡子村 | 4-21 | 7 | 0 | 0 | 14.00 |
| 评价区 | 4-21 | 14 | 0 | 0 | 14.00 |

⑤NO2

表4-9  NO2日均浓度监测数据统计表

| 序号 | 监测点 | 日均浓度范围（μg/Nm3） | 样本 个数 | 超标 个数 | 超标率（%） | 最大浓度占标率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 桑村营村 | 18-33 | 7 | 0 | 0 | 41.25 |
| 2# | 堡子村 | 8-28 | 7 | 0 | 0 | 35.00 |
| 评价区 | 8-33 | 14 | 0 | 0 | 41.25 |

⑥甲苯

表4-10  甲苯监测数据统计表

| 序号 | 监测点 | 小时均浓度范围（μg/Nm3） | 样本 个数 | 超标 个数 | 超标率（%） | 最大浓度占标率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 桑村营村 | ND | 28 | 0 | 0 | —— |
| 2# | 堡子村 | ND | 28 | 0 | 0 | —— |
| 评价区 | ND | 56 | 0 | 0 | —— |

⑦二甲苯

表4-11  二甲苯监测数据统计表

| 序号 | 监测点 | 小时均浓度范围（μg/Nm3） | 样本 个数 | 超标 个数 | 超标率（%） | 最大浓度占标率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 桑村营村 | ND | 28 | 0 | 0 | —— |
| 2# | 堡子村 | ND | 28 | 0 | 0 | —— |
| 评价区 | ND | 56 | 0 | 0 | —— |

⑧非甲烷总烃

表4-12  非甲烷总烃监测数据统计表

| 序号 | 监测点 | 小时均浓度范围（mg/Nm3） | 样本 个数 | 超标 个数 | 超标率（%） | 最大浓度占标率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 桑村营村 | 0.04-1.86 | 28 | 0 | 0 | 93.0 |
| 2# | 堡子村 | 0.40-1.90 | 28 | 0 | 0 | 95.0 |
| 评价区 | 0.04-1.90 | 56 | 0 | 0 | 95.0 |

3、环境空气质量现状评价

由监测结果可知，桑村营村和堡子村2个监测点连续监测7天，监测指标TSP、PM10、PM2.5、SO2、NO2均得到14个日均值数据，其浓度范围分别为191-232μg/Nm3、140-149μg/Nm3、52-66μg/Nm3、4-21μg/Nm3、8-33μg/Nm3，均未超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，最大浓度占标率分别为77.33％、89.33％、94.29％、14.0％、41.25％。

甲苯、二甲苯和非甲烷总烃每天2：00、8：00、14：00、20：00各采样一次，均得到56个样本，甲苯和二甲苯全部未检出，非甲烷总烃的浓度范围为0.04-1.90mg/Nm3，未超过河北省地方标准《环境空气质量  非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012），最大浓度占标率为95.0％。

综上所述，评价区环境质量较好。

### 4.2.2地表水环境质量现状调查与评价

一、地表水环境质量现状监测

1、监测布点

本次评价引用“山西鑫康钢结构有限公司年产3000吨钢结构生产线建设项目环境影响报告书”中地表水监测数据进行分析，引用监测报告设2个地表水现状监测断面，见图4-4。

2、监测时段及频率

与环境空气同时进行，2018.7.11-7.13连续监测三天，每天监测一次。

3、监测项目

引用监测项目为：pH、溶解氧、高锰酸盐指数、BOD5、COD、氨氮、总磷、挥发酚、氰化物、砷、汞、铬（六价）等12项。同时记录河水流速、流量和水温。

4、采样和分析方法

地表水采样和水质分析具体方法见表4-13。

表4-13   地表水分析方法

| 项目 | 采样方法依据 | 分析方法 | 方法来源 | 方法检出限 mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 地表水和污水监测技术规范HJ/T91-2002 | 玻璃电极法 | GB6920-1986 | — |
| CODcr |  | 重铬酸盐法 | HJ828-2017 | 4mg/L |
| BOD5 |  | 稀释与接种法 | HJ505-2009 | 0.5mg/L |
| 氨氮 |  | 纳氏试剂分光光度法 | HJ535-2009 | 0.025mg/L |
| 溶解氧 |  | 电化学探头法 | HJ506-2009 |  |
| 高锰酸盐指数 |  | 高锰酸盐指数的测定 | GB/T11892-1989 | 0.05mg/L |
| 总磷 |  | 钼酸铵分光光度法 | GB/T11892-1989 |  |
| 挥发酚 |  | 4-氨基安替比林分光光度法分光光度法 | HJ506-1989 HJ484-2009 | 0.01mg/L |
| 氰化物 |  |  |  |  |
| 砷 |  | 原子荧光法 | HJ694-2014 |  |
| 汞 |  | 原子荧光法 | HJ694-2014 |  |
| 铬（六价） |  | 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB/T7467-1987 |  |

二、地表水质量现状评价

1、评价方法

采用单因子指数法对监测结果进行评价，评价公式为：

Ii=Ci/Si

式中：Ii—指i污染物的单因子指数；

Ci—指i污染物的监测结果；

Si—指i污染物所执行的评价标准。

对pH值的评价公式为：

IPH=（CPH—7.0）/（8.5—7.0）  （当pH＞7.0）

IPH=（7.0—CPH）/（7.0—6.5）  （当pH＜7.0）

式中：IPH—指pH值的单因子指数；

CPH—指pH值的实测结果。

2、评价标准

评价标准执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅴ类标准，标准值见表4-14。

表2-14《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类   单位：mg/L，pH无量纲

| 项目 | pH值 | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | BOD5 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 6-9 | ≥2.0 | ≤15 | ≤10 | ≤40 | ≤2.0 |
| 项目 | 总磷 | 挥发酚 | 氰化物 | 砷 | 汞 | 铬（六价） |
| 标准值 | ≤0.4 | ≤0.1 | ≤0.2 | ≤0.1 | ≤0.001 | ≤0.1 |

3、评价结果

根据上述公式，计算出各断面中主要污染物的等标指数，评价结果见表 4-15。

表 4-15  地表水评价结果

| 采样 点位 | 采样 日期 | 监测结果 |
| --- | --- | --- |
|  |  | pH | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | COD | BOD5 | 氨氮 | 总磷 | 挥发酚 | 氰化物 | 砷 | 汞 | 铬 （六价） | 流速 （m/s） | 流量（m3/h） | 水温（℃） |
| 引用项目厂址与文峪河垂向处上游500m | 7.15 | 8.14 | 7.14 | 1.44 | 60 | 18.3 | 1.62 | 0.024 | ND | ND | ND | ND | 0.033 | 0.8 | 39168 | 13.6 |
|  | 7.16 | 8.16 | 7.06 | 1.56 | 54 | 16.6 | 1.75 | 0.020 | ND | ND | ND | ND | 0.029 | 0.7 | 34272 | 14.2 |
|  | 7.17 | 8.29 | 7.18 | 1.52 | 58 | 16.9 | 1.61 | 0.018 | ND | ND | ND | ND | 0.031 | 0.8 | 39168 | 14.5 |
| 平均值 | 8.20 | 7.13 | 1.51 | 57.33 | 17.27 | 1.66 | 0.021 | / | / | / | / | 0.031 | - | - | - |
| 标准值 | 6-9 | 2.0 | 15 | 10 | 40 | 2.0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.001 | 0.1 | - | - | - |
| 等标指数 | 0.8 | 3.56 | 0.10 | 5.73 | 0.43 | 0.83 | 0.05 | / | / | / | / | 0.31 | - | - | - |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | - | - | - |
| 引用项目厂址与文峪河垂向处下游500m | 7.15 | 8.26 | 7.28 | 1.16 | 20 | 4.3 | 0.837 | 0.051 | ND | ND | ND | ND | 0.034 | 0.7 | 41580 | 13.6 |
|  | 7.16 | 8.23 | 7.22 | 1.24 | 26 | 4.8 | 0.962 | 0.047 | ND | ND | ND | ND | 0.037 | 0.6 | 35640 | 13.4 |
|  | 7.17 | 8.28 | 7.19 | 1.20 | 22 | 4.1 | 0.887 | 0.044 | ND | ND | ND | ND | 0.035 | 0.6 | 35640 | 13.8 |
| 平均值 | 7.66 | 7.23 | 1.20 | 22.67 | 4.40 | 0.90 | 0.047 | / | / | / | / | 0.035 | - | - | - |
| 标准值 | 6-9 | 2.0 | 15 | 10 | 40 | 2.0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.001 | 0.1 | - | - | - |
| 等标指数 | 0.44 | 3.62 | 0.08 | 2.27 | 0.11 | 0.45 | 0.12 | / | / | / | / | 0.35 | - | - | - |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | - | - | - |

注：污染物浓度单位除 PH 无量纲外，其余均为 mg/l，ND 代表未检出。

由统计结果可知，引用所监测的2个断面中，所有监测项目监测值均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002 ）V类水质标准的要求。

4.2.3地下水环境质量现状调查与评价

一、地下水环境现状监测

1、监测布点

本次评价引用“山西鑫康钢结构有限公司年产3000吨钢结构生产线建设项目环境影响报告书”中地下水监测数据进行分析，引用监测报告设3个地下水水质现状监测点，各监测点的方位见表4-16，具体监测点位置见图4-4。

表4-16  地下水质量现状监测点

| 编号 | 监测点名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1# | 桑村营村1# | 潜水层水井 |
| 2# | 桑村营村2# | 潜水层水井 |
| 3# | 堡子村 | 潜水层水井 |

2、监测项目

监测项目为：PH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、挥发性酚类、高锰酸盐指数、氨氮、硝酸盐、硝酸盐氮、氟化物、氰化物、氯化物、铁、锰、铬（六价）、Hg、Pb、As、Cd、总大肠菌群、细菌总数共计21项，同时监测K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-八大离子的浓度，与监测同步测量井深、水位、水温等。地下水分析方法按GB5750-85《生活饮用水标准检验法》进行。

3、监测时间和频次

引用监测时间为2018年7月10日；各监测点连续一天，每天采样一次。

4、采样及分析方法

按照《地下水监测技术规范》(HJ/T 164-2004)和《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的要求进行采样和分析。

表4-17 主要监测项目评价标准值及分析方法

| 监测项目 | 标准植 | 分析方法 | 方法检出限(mg/L) | 方法来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PH值 | 6.5-8.5 | 玻璃电极法 |  | GB/T5750.4-2006 |
| 总硬度 | ≤450 | 乙二胺四乙酸二钠滴定法 | 1.0 | GB/T5750.4-2006 |
| 溶解性总固体 | ≤1000 | 重量法 | --- | GB/T5750.4-2006 |
| 高锰酸盐指数 | ≤3 | 酸性高锰酸钾氧化法 | 0.05 | GB/T11892-1989 |
| 氨氮 | ≤0.2 | 纳氏试剂分光光度法 | 0.02 | GB/T5750.5-2006 |
| 氟化物 | ≤1.0 | 离子选择电极法 | 0.05 | GB/T5750.5-2006 |
| 硫酸盐 | ≤250 | 铬酸钡分光光度法 | 5 | GB/T5750.5-2006 |
| 硝酸盐氮 | ≤20 | 紫外分光光度法 | 0.02 | GB/T5750.5-2006 |
| 亚硝酸盐氮 | ≤0.02 | 重氮偶合分光光度法 | 0.001 | GB/T5750.5-2006 |
| 铁 | ≤0.3 | 火焰原子吸收分光光度法 | 0.3 | GB/T5750.6-2006 |
| 锰 | ≤0.1 | 火焰原子吸收分光光度法 | 0.1 | GB/T5750.6-2006 |
| 汞 | ≤0.001 | 原子荧光分光光度法 | 0.0001 | GB/T5750.6-2006 |
| 砷 | ≤0.05 | 原子荧光分光光度法 | 0.001 | GB/T5750.6-2006 |
| 镉 | ≤0.01 | 非火焰原子吸收分光光度法 | 0.005 | GB/T5750.6-2006 |
| 铅 | ≤0.05 | 非火焰原子吸收分光光度法 | 0.0025 | GB/T5750.6-2006 |
| 六价铬 | ≤0.05 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | 0.004 | GB/T5750.6-2006 |
| 挥发酚 | ≤0.002 | 氨基安替比林分光光度法 | 0.1 | GB/T5750.4-2006 |
| 氰化物 | ≤0.05 | 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 | 0.0001 | GB/T5750.5-2006 |
| 氯化物 | ≤250 | 硝酸银容量法 | 1.0 | GB/T5750.5-2006 |
| 细菌总数 | ≤100 | 平皿计数法 | -- | GB/T5750.12-2006 |
| 总大肠菌群 | ≤3 | 多管发酵法 | -- | GB/T5750.12-2006 |

（5）监测结果

地下水监测结果见表4-18、4-19。

表4-18  地下水监测结果表（mg/L）单位：mg/L、水温：℃、细菌总数：个/mL、总大肠菌群：个/L

| 编号 | 监测点位 | 采样日期 | pH | 氨氮 | 硝酸 盐氮 | 亚硝 酸盐氮 | 挥发酚 | 氰化物 | 六价铬 | 总硬度 | 氟化物 | 溶解性 总固体 | 高锰酸 盐指数 | 硫酸盐 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桑村营村1# | 7.10 | 7.43 | ND | 0.262 | ND | ND | ND | ND | 449 | 0.491 | 852 | 1.12 | 164 |
| 2 | 桑村营村2# | 7.10 | 7.83 | ND | 2.06 | ND | ND | ND | ND | 222 | 0.396 | 442 | 0.88 | 56.3 |
| 3 | 堡子村 | 7.10 | 7.75 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 228 | 0.455 | 493 | 1.04 | 44.5 |
| 说明：ND表示低于方法检出限。 |
| 编号 | 监测点位 | 采样日期 | 氯化物 | As (ug/L) | Hg (ug/L) | Fe | Mn | Cd (ug/L) | Pb (ug/L) | 细菌 总数 | 总大 肠菌群 | 水温(℃) | 井深(m) | 水位(m) |
| 1 | 桑村营村1# | 7.10 | 25.9 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 91 | ＜3 | 12.4 | 65 | 32.6 |
| 2 | 桑村营村2# | 7.10 | 14.5 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 97 | ＜3 | 11.8 | 200 | 37.7 |
| 3 | 堡子村 | 7.10 | 10.5 | ND | ND | 0.043 | 0.160 | ND | ND | 100 | ＜3 | 12.3 | 50 | 28.4 |
| 说明：ND表示低于方法检出限。 |

表4-19  地下水八大离子监测结果表

| 编号 | 监测点位 | 采样日期 | K+ | Na+ | Ca2+ | Mg2+ | CO32- | HCO3- | Cl- | SO42- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桑村营村1# | 7.10 | 7.87 | 38.7` | 45.3 | 19.0 | 0.00 | 376 | 26.5 | 168 |
| 2 | 桑村营村2# | 7.10 | 3.21 | 40.2 | 12.7 | 9.47 | 0.00 | 228 | 15.9 | 59.6 |
| 3 | 堡子村 | 7.10 | 4.92 | 16.7 | 16.4 | 12.1 | 0.00 | 329 | 11.7 | 45.3 |

二、地下水现状评价

1、评价方法

本项目地下水现状评价方法采用标准指数法进行，对评价标准为定值的水质因子，计算公式为：

Pi=Ci/Si

式中：Pi—第i个水质因子的标准指数；

Ci—第i个水质因子的监测质量浓度值，mg/L；

Csi—第i个水质因子的标准质量浓度值，mg/L。

PH的标准指数为：

PPH=    PH≤7.0时

PPH=    PH>7.0时

式中：PPH—PH的标准指数

PH—PH检测值

PHsd—标准中PH的下限值

PHsu—标准中PH的上限值

当Pi≤1时，符合标准；当Pi>1时，说明该水质因子已超过了规定的水质标准，将会对人体健康产生危害。

2、地下水评价标准

地下水现状评价采用GB/T14848-93《地下水质量标准》中Ⅲ类标准。有关污染物及其浓度限值见表4-20所示。

表4-20   评价区地下水质量标准   （单位：mg/L   pH无量纲）

| 项目 | pH | 氨氮 | 硝酸盐氮 | 亚硝酸盐氮 | 挥发酚 | 氰化物 | 砷 | 铁 | 锰 | 镉 | 铅 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 | 6.5-8.5 | ≤0.5 | ≤20 | ≤1.0 | ≤0.002 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤0.005 | ≤0.01 |
| 项目 | 汞 | 六价铬 | CODMn | 溶解性总固体 | 氟化物 | 氯化物 | 总硬度 | 硫酸盐 | 菌落总数 | 总大肠菌群 |  |
| 标准 | ≤0.001 | ≤0.05 | ≤3.0 | ≤1000 | ≤1.0 | ≤250 | ≤450 | ≤250 | ≤100 | ≤3 |  |

3、地下水现状评价结果统计

地下水环境现状监测评价分析详见表4-21。

表4-21  地下水环境现状评价结果统计表    单位：mg/L、水温：℃、细菌总数：个/mL、总大肠菌群：个/L

| 采样 点位 | 采样 日期 | 监测结果 |
| --- | --- | --- |
|  |  | pH | 氨氮 | 硝酸盐氮 | 亚硝酸盐氮 | 挥发酚 | 氰化物 | 六价铬 | 总硬度 | 氟化物 | 溶解性总固体 | 高锰酸盐指数 | 硫酸盐 | 氯化物 | 砷µg/L | 汞 µg/L | 铁 | 锰 | 镉µg/L | 铅 µg/L | 细菌 总数 个/mL | 总大肠菌群 个/L |
| 桑村营1# | 监测值 | 7.43 | ND | 0.262 | ND | ND | ND | ND | 449 | 0.491 | 852 | 1.12 | 164 | 25.9 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 91 | ＜3 |
|  | 标准 | 6.5-8.5 | 0.5 | 20 | 1.0 | 0.002 | 0.05 | 0.05 | 450 | 1.0 | 1000 | 3.0 | 250 | 250 | 0.01 | 0.001 | 0.3 | 0.1 | 0.005 | 0.01 | 100 | ≤3 |
|  | Pi | 0.28 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.49 | 0.85 | 0.37 | 0.66 | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.91 | -- |
|  | 超达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达 标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 桑村营2# | 监测值 | 7.83 | ND | 2.06 | ND | ND | ND | ND | 222 | 0.396 | 442 | 0.88 | 56.3 | 14.5 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 97 | ＜3 |
|  | 标准 | 6.5-8.5 | 0.5 | 20 | 1.0 | 0.002 | 0.05 | 0.05 | 450 | 1.0 | 1000 | 3.0 | 250 | 250 | 0.01 | 0.001 | 0.3 | 0.1 | 0.005 | 0.01 | 100 | ≤3 |
|  | Pi | 0.55 | -- | 0.10 | -- | -- | -- | -- | 0.49 | 0.40 | 0.44 | 0.29 | 0.23 | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.97 | -- |
|  | 超达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达 标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 堡子村 | 监测值 | 7.75 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 228 | 0.455 | 493 | 1.04 | 44.5 | 10.5 | ND | ND | 0.043 | 0.098 | ND | ND | 100 | ＜3 |
|  | 标准 | 6.5-8.5 | 0.5 | 20 | 1.0 | 0.002 | 0.05 | 0.05 | 450 | 1.0 | 1000 | 3.0 | 250 | 250 | 0.01 | 0.001 | 0.3 | 0.1 | 0.005 | 0.01 | 100 | ≤3 |
|  | Pi | 0.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.51 | 0.46 | 0.49 | 0.35 | 0.18 | 0.04 | -- | -- | 0.14 | 0.98 | -- | -- | 1.00 | -- |
|  | 超达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达 标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

根据评价结果显示，引用监测的水井的各项指标均达到《地下水质量标准》（GB/14848-2017）中Ⅲ类水标准，说明当地地下水环境质量现状较好。

4.2.4声环境质量现状监测与评价

一、环境噪声现状监测

1、监测点的布设

本次评价对厂界四周声环境现状进行了补充监测，在厂区边界布设4个监测点，具体见图4-11。

2、监测时间

监测时间为2018年10月8日，昼夜各监测一次。

3、监测方法

监测方法按《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定进行。

4、评价方法

根据现状监测结果，用等效连续A声级LAeq作为评价值，按《声环境质量标准》对评价区内现在的噪声情况进行现状分析评价，为本区域环境噪声预测提供背景值。

5、监测结果

本评价环境噪声现状监测结果见表4-22。

表4-22  声环境质量现状监测结果表  单位：dB（A）

| 监测日期 | 监测点位 | 监测时段 | 监测结果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | L10 | L50 | L90 | Leq |
| 2018.7.10 | 1#厂界东侧 | 昼间 | 52.4 | 49.2 | 45.2 | 50.5 |
|  |  | 夜间 | 42.3 | 38.8 | 36.6 | 41.9 |
|  | 2#厂界南侧 | 昼间 | 53.9 | 51.0 | 48.6 | 52.2 |
|  |  | 夜间 | 44.7 | 40.3 | 38.7 | 41.6 |
|  | 3#厂界西侧 | 昼间 | 55.9 | 52.1 | 50.4 | 53.7 |
|  |  | 夜间 | 46.6 | 42.2 | 39.1 | 43.3 |
|  | 4#厂界北侧 | 昼间 | 53.6 | 50.1 | 47.0 | 51.4 |
|  |  | 夜间 | 43.5 | 40.0 | 37.1 | 41.1 |

二、声环境质量现状评价

1、环境标准

本项目环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准（昼间60dB（A），夜间50dB（A）。

2、评价方法

根据现状监测结果，用等效连续A声级Leq（A）作为评价值，按《声环境质量标准》对评价区内现在的噪声情况进行现状评价，为评价区环境噪声预测提供背景值。

3、评价结果

从表4-22可以看出，厂区1#~4#点昼间等效声级范围为50.5-53.7dB（A）之间，夜间等效声级范围在41.1-43.3dB（A），均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值要求：昼间60dB（A），夜间55dB（A），项目所在地声环境质量良好。

# 第五章 环境影响预测与评价

# 5.1 施工期环境影响分析

本次技改工程基本无土建工程，施工时间较短，因此施工期环境影响分析仅考虑喷漆房及其内部设备的安装声环境的影响分析。

喷漆房及其内部设备的安装产生的噪声包括以下几种类型：固定、连续式的钻孔和机械设备的噪声；短时、定时的噪声；流动的噪声。声源传播过程中，受传播距离、阻挡物反射、空气吸收和物体屏蔽影响会产生的各种衰减，施工过程各声源设备源强类比调查结果见下表。

表5-1 施工过程主要噪声源及噪声级

| 施工阶段 | 主要噪声源 | 噪声级dB(A) | 声源性质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 车辆运输 | 各种车辆 | 80～95 | 间隙性 |
| 设备安装 | 振捣棒 | 85～100 | 间隙性 |
|  | 电锯 | 100～110 | 间隙性 |

施工场地噪声预测结果见下表。

表5-2  距声源不同距离处的噪声值  （dB(A)）

| 设备名称 | 5m | 10m | 20m | 40m | 50m | 100m | 150m | 200m | 300m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运输车辆 | 75 | 69.0 | 63.0 | 56.9 | 50.9 | 49.0 | 45.5 | 43.0 | 39.1 |
| 电锯 | 89 | 83 | 77 | 71 | 69 | 63 | 59 | 57 | 53 |

由上表可看出，施工机械噪声较高，昼间噪声超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的情况出现在距声源50m范围内，本项目喷漆房周围50m范围内大部分在厂界以内。

施工期的环境影响施工期施工噪声源属短期、暂时性的影响来源，噪声衰减效应明显，对区域声学环境的影响较小。环评要求建设单位应对施工期噪声实施严格控制，以保证将施工期噪声对周围敏感点的影响降低到最小。具体措施如下：

1、施工场地合理布局

施工布局同防止环境噪声污染密切相关。对施工现场进行合理布局，尽可能避免高噪设备同时同地施工，若必须同时施工时应加设临时声屏障。

2、降低施工交通运输噪声

车辆进入声敏感区附近的道路应限速，减少或杜绝鸣笛，以减少产生的噪声。

3、限制作业时间

为了保护周围区域，禁止夜间（22：00—次日6：00）和中午休息时间范围内施工；尽可能避免高噪声设备同时施工。确因施工需要及其它特殊原因须在夜间施工，必须有人民政府或者其有关主管部门的证明，且应在周围居民密集区张贴告示，表明施工时段，以取得村民的谅解。

采取以上措施后，施工期噪声基本不会扰民。

# 5.2 营运期环境影响预测与评价

5.2.1 环境空气影响预测与评价

5.2.1.1评价区常规气象资料分析

本项目所在区域地处中纬度地带。西部山区属温凉高山型湿润气候区；东部低山丘陵和平原区属暖温带大陆性半干燥气候区。

东部低山丘陵和平原区一年四季分明，年平均气温10.3℃，极端最高气温为38.2℃，极端最低气温为-25.3℃，年平均降水量460mm，年平均蒸发量1659mm，年平均相对湿度63%，年平均气压929.2mb，年日照数2539.6h，最大冻土深度60cm。

文水县主导风向为南风，其次为西南风和东北风，据历年观测数据，年平均风速2.5m/s。大风日数年平均为8次，最多年15次，最大风速为24m/s。

文水县1996~2015年累年各月气象要素统计见表5-3。文水县全年风玫瑰图见图5-1。

图5-1   文水县近20年全年风向玫瑰图

表5-3    文水县1996~2015累年各月各气象要素统计表

| 项目/月份 | 单位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均本站气压 | Pa | 9356 | 9338 | 9310 | 9268 | 9244 | 9211 | 9198 | 9232 | 9291 | 9334 | 9357 | 9366 | 9292 |
| 平均气温 | ℃ | -5.6 | -1.8 | 4.6 | 12.5 | 17.8 | 21.8 | 24.0 | 22.1 | 16.7 | 10.6 | 2.7 | -3.7 | 10.1 |
| 极端最高气温 | ℃ | 13.5 | 21.6 | 27.4 | 34.3 | 36.5 | 38.2 | 38.9 | 35.6 | 36.8 | 30.5 | 24.2 | 18.4 | 38.9 |
| 极端最低气温 | ℃ | -26.5 | -24.2 | -14.0 | -6.8 | -2.0 | 3.7 | 10.5 | 8.5 | -1.9 | -8.1 | -24.3 | -25.3 | -26.5 |
| 平均相对湿度 |  | 57 | 53 | 55 | 51 | 57 | 63 | 71 | 77 | 75 | 68 | 65 | 62 | 63 |
| 降雨量 | 0.1mm | 3.1 | 4.7 | 14.3 | 22.2 | 33.4 | 57.7 | 106.8 | 110.6 | 56.9 | 33.1 | 10.9 | 3.3 | 457.0 |
| 蒸发量 | 0.1mm | 38.5 | 61.4 | 123.4 | 208.6 | 242.9 | 237.1 | 213.1 | 168.6 | 130.4 | 107.8 | 60.9 | 36.5 | 1629.2 |
| 平均风速 | m/s | 1.5 | 2.0 | 2.4 | 2.9 | 2.6 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 2.0 |
| 最大风速 | m/s | 15.0 | 16.3 | 22.0 | 20.7 | 17.3 | 14.7 | 17.0 | 15.0 | 12.7 | 13.0 | 13.0 | 13.7 | 22.0 |
| 最多风向 |  | S | S | S | S | S | S | N | N | S | S | S | S | S |
| 频率 | % | 8.35 | 8.26 | 9.20 | 10.16 | 9.16 | 9.17 | 10.20 | 10.23 | 9.30 | 10.34 | 9.36 | 7.40 | 9.26 |
| 大风日数 |  | 3 | 4 | 9 | 22 | 12 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 76 |
| 最大日降雨量 | 0.1mm | 7.5 | 6.8 | 23.6 | 34.1 | 68.0 | 52.7 | 89.3 | 75.0 | 71.5 | 62.3 | 25.2 | 10.3 | 89.3 |

5.2.1.2运营期大气环境影响预测与评价

本项目主要大气污染物为生产车间抛丸机产生的粉尘、喷漆工序产生的漆雾颗粒和非甲烷总烃。本次评价对上述污染物对环境的影响进行预测。

一、污染源源强参数

采用《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）推荐的估算模式进行环境空气影响分析，点源参数调查结果见表5-4。

表5-4  本工程各点污染源排污概况

|  | 点源编号 | 点源名称 | X 坐标 | Y 坐标 | 排气筒高度 | 排气筒内径 | 烟气出口速度 | 烟气出口温度 | 年排放小时数 | 排放工况 | 评价因子源强 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PM10 | 非甲烷总烃 |
| 符号 | Code | Name | Px | Py | H | D | V | T | Hr | Cond | QPM10 | Q非甲烷总烃 |
| 单位 | —— | —— | m | m | m | m | m/s | K | h | —— | g/s | g/s |
| 数据 | 1 | 抛丸机排气筒 | -- | -- | 15 | 0.6 | 18.1 | 293 | 600 | 正常 | 0.065 | -- |
|  | 2 | 喷漆房排气筒 | -- | -- | 15 | 0.8 | 16.6 | 293 | 600 | 正常 | 0.204 | 0.191 |
|  | 3 | 烘干房排气筒 | -- | -- | 15 | 0.6 | 17.69 | 293 | 1200 | 正常 | -- | 0.063 |

二、预测模式和预测因子

1、估算模式

本项目环境空气评价等级为三级，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2008)，不进行进一步预测，只根据估算模式计算结果进行影响分析。

估算模式(Screen3) 是一种单源预测模式，可计算点源、面源和体源等污染源最大地面浓度，建筑物下洗和熏烟等特殊条件下最大地面浓度。

Pi=Ci/Coi×100%

式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，µg/m3；

Coi—一般选用GB3095中1小时平均取样时间的二级标准的浓度限值，对于

没有小时浓度限值的污染物，可取日均浓度限值的三倍值。

2、预测因子

结合本项目大气环境影响评价因子，本次大气预测因子选取为PM10、非甲烷总烃共2项。

3、评价标准

本次环境空气影响预测因子PM10 评价标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准，非甲烷总烃参照河北省地方标准《环境空气质量  非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）。各污染物采用的具体评价标准值见表5-5。

表5-5  环境空气质量评价标准

| 污染物名称 | 浓度限值（μg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
|  | 24小时平均 | 1小时平均 | 一次 |  |
| PM10 | 150 | -- | -- | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级浓度限值 |
| 非甲烷总烃 | -- | 2000 | -- | 《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012） |

二、预测结果及影响评价

1、预测结果

本项目有组织粉尘和非甲烷总烃的预测结果见表5-6。下风向最大浓度分布图见图5-2，最大浓度占标率分布图见图5-3。

表5-6  大气污染物估算结果一览表(点源)

| 距源中心下风向距离D(m) | 抛丸室排气筒：PM10 | 喷漆房排气筒：PM10 | 喷漆房排气筒：非甲烷总烃 | 烘干房排气筒：非甲烷总烃 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 下风向预测浓度Ci(μg/m3) | 浓度占标率Pi | 下风向预测浓度Ci(μg/m3) | 浓度占标率Pi | 下风向预测浓度Ci(μg/m3) | 浓度占标率Pi | 下风向预测浓度Ci(μg/m3) | 浓度占标率Pi |
| 10. | 0.6656E-07 | .00 | 0.8993E-07 | .00 | 0.8420E-07 | .00 | 0.000 | .00 |
| 100. | 8.124 | 1.81 | 10.98 | 2.44 | 10.28 | .51 | 0.1579 | .01 |
| 200. | 10.23 | 2.27 | 13.82 | 3.07 | 12.94 | .65 | 1.304 | .07 |
| 300. | 10.85 | 2.41 | 14.65 | 3.26 | 13.72 | .69 | 1.428 | .07 |
| 350. | 10.51 | 2.34 | 14.19 | 3.15 | 13.29 | .66 | 1.446 | .07 |
| 400. | 9.635 | 2.14 | 13.02 | 2.89 | 12.19 | .61 | 1.415 | .07 |
| 500. | 12.47 | 2.77 | 16.85 | 3.74 | 15.77 | .79 | 1.316 | .07 |
| 600. | 14.14 | 3.14 | 19.11 | 4.25 | 17.89 | .89 | 1.214 | .06 |
| 700. | 14.89 | 3.31 | 20.12 | 4.47 | 18.84 | .94 | 1.196 | .06 |
| 800. | 15.02 | 3.34 | 20.29 | 4.51 | 19.00 | .95 | 1.152 | .06 |
| 900. | 15.00 | 3.33 | 20.27 | 4.50 | 18.98 | .95 | 1.104 | .06 |
| 1000. | 14.71 | 3.27 | 19.88 | 4.42 | 18.61 | .93 | 1.056 | .05 |
| 1100. | 14.09 | 3.13 | 19.03 | 4.23 | 17.82 | .89 | 0.9997 | .05 |
| 1200. | 13.41 | 2.98 | 18.12 | 4.03 | 16.97 | .85 | 0.9524 | .05 |
| 1300. | 13.02 | 2.89 | 17.60 | 3.91 | 16.47 | .82 | 0.9079 | .05 |
| 1400. | 13.12 | 2.92 | 17.73 | 3.94 | 16.60 | .83 | 0.8633 | .04 |
| 1500. | 13.10 | 2.91 | 17.70 | 3.93 | 16.57 | .83 | 0.8301 | .04 |
| 1600. | 12.98 | 2.88 | 17.54 | 3.90 | 16.42 | .82 | 0.7974 | .04 |
| 1700. | 12.80 | 2.84 | 17.29 | 3.84 | 16.19 | .81 | 0.7648 | .04 |
| 1800. | 12.56 | 2.79 | 16.97 | 3.77 | 15.89 | .79 | 0.7330 | .04 |
| 1900. | 12.29 | 2.73 | 16.61 | 3.69 | 15.55 | .78 | 0.7402 | .04 |
| 2000. | 12.00 | 2.67 | 16.21 | 3.60 | 15.18 | .76 | 0.7610 | .04 |
| 2100. | 11.67 | 2.59 | 15.76 | 3.50 | 14.76 | .74 | 0.7735 | .04 |
| 2200. | 11.33 | 2.52 | 15.31 | 3.40 | 14.34 | .72 | 0.7833 | .04 |
| 2300. | 11.01 | 2.45 | 14.87 | 3.30 | 13.92 | .70 | 0.7907 | .04 |
| 2400. | 10.69 | 2.38 | 14.44 | 3.21 | 13.52 | .68 | 0.7959 | .04 |
| 2500. | 10.38 | 2.31 | 14.02 | 3.12 | 13.12 | .66 | 0.7992 | .04 |
| 最大落地浓度 | 15.02 | 3.34 | 20.29 | 4.51 | 19.00 | 0.95 | 1.45 | 0.07 |
| 出现距离（m） | 871 | 871 | 871 | 350 |

2、影响评价

根据预测结果显示，基于估算模式计算下，抛丸机排气筒排放的PM10的最大落地浓度出现在距离污染源中心点坐标871m处，浓度为15.02 ug/m3，能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准限值要求，占标率为3.34%；喷漆房排气筒排气筒排放的PM10和非甲烷总烃的最大落地浓度也出现在距离污染源中心点坐标871m处，浓度分别为20.29ug/m3、19.00 ug/m3，能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准限值要求和河北省地方标准《环境空气质量  非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）1小时平均值的要求，占标率分别为4.51%、0.95%；烘干房排气筒排气筒排放的非甲烷总烃的最大落地浓度出现在距离污染源中心点坐标350m处，浓度为1.45ug/m3，能够满足河北省地方标准《环境空气质量  非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）1小时平均值的要求，占标率为0.07%；本项目排放的污染物占标率均较小，对周围环境空气影响较小。

距离本项目下风向最近的村庄为项目西北侧1500m的桑村营村，根据表5-6可知，距离项目污染源中心点坐标1500m处，抛丸机排气筒排放的PM10、喷漆房排气筒排气筒排放的PM10和非甲烷总烃的落地浓度分别<12.38ug/m3、<3.821ug/m3、<6.693ug/m3，能够满足相应标准要求，占标率均较小，本项目污染物的排放对周围敏感点的影响也较小。

5.2.1.3大气环境防护距离

评价考虑了生产车间烟尘的无组织排放、封闭喷漆工序非甲烷总烃不可避免的散逸（按2%考虑）的防护距离，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008），采用大气环境防护距离模式计算了本项目无组织排放源的大气环境防护距离，面源参数见表5-7。

表5-7  本工程各面源污染物概况

|  | 面源来源 | 面源名称 | 面源起始点 | 面源长度 | 面源宽度 | 与正北夹角 | 面源初始排放高度 | 排放工况 | 评价因子 源强 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X坐标 | Y坐标 |  |  |  |  |  |  |
| 符号 | Code | Name | Xs | Ys | Ll | Lw | Arc | H | Cond | Q |
| 单位 | —— | —— | m | m | m | m | ° | m |  | g/s |
| 数据 | 粉尘 | 生产车间 | -- | -- | 40 | 16 | 0 | 6.0 | 正常 | 0.073 |
|  | 漆雾颗粒 | 喷漆工序 | -- | -- | 20 | 10 | 0 | 2.8 | 正常 | 0.197 |
|  | 非甲烷总烃 |  | -- | -- |  |  | 0 |  | 正常 | 0.0518 |

经计算，本项目大气防护距离计算结果为：无超标点。故本项目不需要设置大气防护距离。

5.2.2 地表水环境影响分析

5.2.2.1工程污（废）水产生和排放情况

本项目生产过程无废水产生，厂内废水主要为生活污水，根据水平衡，本项目办公生活废水产生量为0.54m3/d（162m3/a），食堂废水产生量为0.28m3/d（48m3/a）。

5.2.2.2污水不外排的保证性分析

本项目运营期食堂废水经隔油池隔油后，与办公生活污水一起进入化粪池，经化粪池处理后，交由文水大运水工业有限公司处理，无废水外排。

5.2.2.3地表水环境影响分析

本项目正常情况下，生活废水均可以做到不外排，对地表水环境影响较小。

5.2.3 地下水环境影响分析

5.2.3.1 区域地质条件

（1）区域地层及地质构造

1）区域地层

文水县地层出露较全，由西部山区到东部平原区，地层岩性由老到新依次出露，即太古界、古生界、中生界、新生界（见图5-4）。描述如下：

①中太古界界河口群（Aj）

出露于二道川陷家沟东部一带，面积约5km2，由经受不同变质作用的各种黑云斜长片麻岩、变粒岩、石墨大理岩、石英岩等组成，总厚2000m以上。

②古生界

A寒武系（∈）

分布于二道川、三道川和西社～神堂断层西侧，出露面积159.9km2，为碎屑岩和碳酸盐岩组合，缺失寒武系下统地层，与太古界变质岩呈角度不整合接触，总厚200～250m。

B奥陶系（O）

分布于三道川以南及西社～神堂正断层西侧的牛家垣、任家坡至文峪河一带，出露面积159.2km2，缺失上统，与下伏寒武系呈整合接触，总厚度600m左右。

C石炭系（C）

分布于神堂、小南峪及后周家山以北地区，出露面积8.5km2，缺失下统，平行不整合于奥陶系地层之上，总厚度160～186m。

D二叠系（P）

分布于南武家坡至牛家沟一带，出露面积48.8km2，与石炭系地层呈整合接触，总厚度640m。

③中生界　三叠系（T）

分布于县境中部边山地带的半峪、河底、贾家山及曹家山一带，出露面积157km2，总厚度250m。

④新生界

A新近系（Ｎ）

地表未见出露，在边山马西和平原区勘探孔内揭露，边山为棕红色亚粘土含钙质结核、半胶结砂砾石层，平原为湖相黄绿色、灰绿色杂色粘土夹少量半胶结粉细砂，顶板埋深200～250m。

B第四系（Q）

区内广泛分布，山区为风积黄土，河谷为洪积砂砾石及次生黄土，平原区为冲洪积物及湖相堆积物。

下更新统（Q1）：埋藏于平原区下部。黄色砂层与灰绿色粘土、亚粘土互层，厚0～150m。

中更新统 （Q2）：分布于沟坡，棕黄色黄土状亚粘土，含钙质结核，底部夹砾石层，厚0～100m。

上更新统 （Q3）：分布于南部黄土台地及中部倾斜平原，浅黄色亚砂土夹砂砾石层，含豆状钙质结核，厚0～40m。

全新统（Q4）：大面积分布于东部平原及沟谷，以砂、卵、砾石层、亚砂土及粘土为主，厚0～44m。

⑤岩浆岩

大面积出露于县境中部山区及三道川沟底两侧，面积103km2，为五台期混合花岗岩、混合片麻岩、混合杂岩带，总厚2000m以上。

2）区域地质构造

文水县位于吕梁～太行断块五台山块隆狐堰山山字型褶带和吕梁块隆关帝山穹状隆起的南部，平原区为晋中新裂陷西谷～南庄凹陷的西部。县境中部展布有狐堰山山字型南翼构造形迹，东部属太原断陷盆地。较大断裂主要集中在境内中部，展布方向NE～NNE。主要构造及特征分述如下：

①边山正断层（F1）

位于文水县神堂～开栅一线，向北东延伸进入交城境内，向南西延伸伸入汾阳县。弧形展布，南端走向近N70°E，北端走向30°，倾向SE，倾角80°以上左右，境内延伸18km。据钻探及物探资料，有三级断裂呈阶梯式排列，一级断层断距50～90m，二级断层断距200～350m，三级断层断距大于1000m，平距分别为100m和300m。

②神堂正断层（F2）

位于神堂、黄米坡一线，走向近EW，倾向S，倾角85°，断距200m，向西断距加大。上盘为奥陶系下统白云岩，下盘为寒武系白云岩、鲕状灰岩及紫红色页岩，区内长4km，该断层北侧有数条北东向小断层与此断层交接，交接部位节理，裂隙发育，有利于岩溶水的汇集。

③西社～神堂正断层（F3）

位于文水县神堂～大南峪～西社一带，向北东、北延伸进入交城境内，总体走向近SN向，呈弧形，倾向E，倾角65°左右，断距200～400m，上盘为奥陶系中统上马沟组、峰峰组石灰岩及零星石炭系砂页岩地层，下盘为石炭、二叠系砂页岩，两侧岩层倾角大约60°左右，境内延伸10km以上。

④西榆皮逆断层（F4）

位于西榆皮一带，向北东延伸进入交城境内，走向NE～SW，倾向SE，倾角60°左右，境内延伸7km以上。

⑤隐伏正断层（F5、F6、F7）

除以上规模较大断层外，境内尚发育数条规模较小的各类正、逆断层和平推断层。位于境内胡兰～下曲镇，走向NE，倾向SE。F4断层境内长度8km；向东北延伸进入祁县、清徐县；F5断层长6km；F6断层境内长度约10km，向东北、南西向延伸进入祁县、平遥县。

1.第四系全新统；2.第四系上更新统；3.三叠系；4.二叠系；5.石炭系；6.奥陶系；7.寒武系；8. 界河口群；

9.五台期混合花岗岩；10.地质界线；11正断层；12.逆断层；13.性质不明断层；14.推测断层；15.水系；16.县、乡（镇）及村庄；

1.第三系-第四系；2.三叠系；3.寒武系-奥陶系；4. 阜平群、界河口群、涑水群、集宁群；5.混合花岗岩及变质岩杂岩区；

6.正断层；7.逆断层；8.推测正断层；9.地质界线及代号；10第四系等厚线；11.构造断块分界线；12.水系；13.县、乡（镇）及村庄；

（2）评价区地层与构造

1）地层

评价区位于晋中盆地文峪河冲积平原区，新生界地层较厚，根据山西省地质局第一水文地质工程地质队1990年9月提交的《山西省文水县文峪河冲洪积扇区水文地质详查报告》，区内下伏新生界新近系上新统（N2）盆地中埋藏有巨厚的新生界新近系堆积物，岩性为粘土质泥岩夹薄层半胶结砂岩，近文峪河主要为冲积成因的粉土、粉质粘土、粘土层及砂卵砾石层，西面洪积扇为洪积形成的砂卵砾石层及粉质粘土、粘土层，近地表有粉土层分布。

区内勘探深度小于300m，调查评价区冲积平原区浅部地层为粉土、粉质粘土、粉细砂层，中深部为砂砾卵石层，间夹粘土及粉质粘土或粘土含砾石层。详见评价区水井柱状图5-6。

2）构造

评价区位于太原断陷盆地文水-交城凹陷东部，构造简单，地形平坦开阔，晚更新世中上部地层及全新世地层连续稳定，未发现全新世隐伏活动断裂分布。

图5-6  评价区水井柱状图

5.2.3.2 水文地质条件

（1）区域水文地质条件

1）含水岩组

根据地层岩性特征、地下水赋存空间将区内地下水划分为以下几种类型：变质岩裂隙水、二叠、三叠系碎屑岩裂隙水、第四系松散岩类孔隙水。第四系松散岩类孔隙水为本区主要供水水源，因此，重点对平原区孔隙水进行讨论，并进行富水性划分，以单孔单位涌水量作标准，大于20m3/hm，为极富水区；10-20m3/hm，为富水区；5-10m3/hm，为中富水区；2-5m3/hm，为弱水区；小于2m3/hm，为贫水区。图5-7为本项目所在文水县水文地质图。

①变质岩裂隙水含水岩系。分布于变质岩山区，风化裂隙、构造裂隙为主要贮水空间，富水性较弱，泉流量一般为0.01-0.08L/s，水质好，矿化度小于0.5g/L。

②寒武系、奥陶系碳酸盐岩类裂隙岩溶水含水岩系。分布于二道川现三道川之间的坡梁地带和西社断裂带两侧，总厚度800m左右，裂隙溶洞为主要的贮水空间。中寒武统鲕状灰岩和中奥陶统纯质厚层灰岩含水岩组在构造有得部位相对较富水，大村正断层出露的阻溢泉，流量达90L/s，动态稳定，含水层为中寒武统鲕状灰岩。西社断裂带西侧和边山大断裂南段中奥陶统厚层灰岩含水岩组，受断裂影响，裂隙溶洞发育，导水性强，有利于岩溶水的汇集，富水性较强，但水位埋深大，富水性不均。上寒武统厚层粗粒白云岩和下奥陶统含燧石白云岩为弱含水岩组，富水性弱。

③石炭系层间岩溶裂隙水含水岩系。含水层为石炭系石灰岩及厚层粗粒砂岩，太原组有3－4层灰岩，本溪组有灰岩透镜体分布。

④二叠、三叠系碎屑岩裂隙水含水岩系。分布于边山地区，含水层为砂岩，单层厚150－20m，总厚度1000－1500m。岩层软硬相间，风化作用强烈，植被不发育，呈秃山光岭，坚硬的砂岩呈陡壁出现，不利于地下水的补给与汇集，富水性差。泉流量0.006-0.4L/s，个别达4.7L/s，泉水出露标高870-1100m。水化学类型为H-NC型，矿化度小于0.5g/L。

⑤第四系松散岩类孔隙水含水岩系。该含水岩系分布于平原区和山区河谷，含水层为第四系全新统和更新统的冲积、洪积层。根据埋深条件可分为浅层孔隙水和中深层孔隙水。

图5-7  文水县水文地质图

浅层孔隙水。山区河谷浅层孔隙水水位埋深0-9.5m，水位标高990-1690m，主要靠地表洪水的补给，富水性弱，单井出水量0.4-10m3/h。

倾斜平原地带的上部50m以上地层多为透水不含水地层，中下游水位变浅，埋深3-11m，为主要含水地段，但因含水层介质颗粒变细，多为亚砂和粉细砂，单井出水量多在10-20m3/h，只有文峪河冲洪积扇富水性强，单井出水量30-80m3/h，水质良好。

冲积平原区含水层岩性为中细砂、粉细砂，累计厚2-10m，水位埋深3-7m，靠大气降水和河水补给。在古河道部位富水性强，出水量可达50m3/h，一般地区富水性较差。

中深层孔隙水。含水层为中下更新统粗砂砾石层、中细砂、粉细砂层，为区内主要供水含水层，富水性和区相差悬殊，根据富水性不同分为以下五个区。

极富水区，分布于文峪河冲洪积扇的上部，开栅、樊家庄、龙泉东、宜儿西、堡子一带，面积26.3km2，含水层为粗砂、砾石层，含水层顶板埋深0.5-21m，樊家庄勘探孔200m内含水层累计厚160m，水位埋深7-36m，水位标高746-754m，该区井深多在80-120m，补给条件好，富水性极强，水质好，矿化度小于0.5g/L，水化学类型为H－C型。

富水区，分布于文峪河冲洪积扇中部、冲积平原东南部以及马西、南峪口孝子渠、章多洪积扇区，面积141.9km2，文峪河冲洪积扇中部位于武陵、文倚、大城南、宜儿、麻家寨、武家寨一带，含水层为中、上更新统含砾粗中砂层，顶板埋深2-23m，深100m内含水层厚度32-44m，井深多在100-130m，单位涌水量10-13m3/hm，为H－C型水。

冲积平原东南部大象、北贤、朱家堡、下曲、段城、新堡、南齐、徐家镇一带，含水层为更新统中细砂层，井深多在120-160m，200m，内含水层厚40-60m，水位埋深9－18m，水位标高730-738m，单位涌水量10-16m3/hm，水质复杂，由西向东矿化度增高，水质类型由H-C至H-N、HCl-N型水。

马西洪积扇位于河西、马西、上贤一带，含水层为第四系下更新统及第三系上统砂砾石、粗砂，区内水位埋深50-135m，水位标高718-745m，单位涌水量10-18m3/hm，水质类型为H－CM至H－N、C型水。

南峪口、孝子渠洪积扇位于南峪口、孝子渠及乐村一带，含水层为粗砂砾石层，200m内累计含水层厚40-60m，水位埋深55-138m，水位标高709-725m，单位涌水量10-18m3/hm，水质类型为HS－CM、SH－CM型水。

章多洪积扇富水区位于章多村西，含水层顶板埋深3-30m，150m内含水层厚27-50m，水位埋深大于50m，水位标高720-760m，单位涌水量18-20m3/hm，水质类型为HS－CM型水。

中富水区，位于文峪河冲洪积扇下部、汾河冲积平原、汾河与文峪河冲积平原南部、马西洪积扇、孝子渠南峪口洪积扇下部及扇间地带，面积114.2km2。

文峪河冲积扇下部为杭城、西城、南武、龙泉一带，含水层为中细砂、粗砂含砾，150m砂层累计厚度40-50m，含水层顶板埋深12-40m，水位埋深12-20m，水位标高728-730m，单位涌水量7.5-8.8m3/hm，水质类型为H－C型水。

汾河冲积平原中部温云营、武良、保贤、胡兰、水寨、伯鱼一带。含水层为中细砂、粉细砂，200m内含水层累计厚40-46m，水位埋深12-20m，水位标高730-740m。温云营、武良水质较好，其余地区较差。

汾河、文峪河冲积平原南部裴会、狄家社、忠义、南辛店一带。含水层为中细砂，井深140-160m，含水层厚19-42m，单位涌水量5-8m3/hm，水质较复杂，矿化度大于0.5g/L，个别大于2g/L，水质类型为HCL－CM至CLSH-NC型水。

马西、南峪口洪积扇下部及扇间洼地，含水介质分选性差，200m内含水层厚度30-40m，水位埋深9-19m，水位标高726-735m，单位涌水量5-9m3/hm，水质类型不HS－CM。

弱富水区，位于冲积平原区东北部刑家堡、南白、榆林、西北安等地，磁窑河两侧及倾斜平原下部地带，面积203.7km2。含水层为粉细砂、中细砂，水位埋深9-22m，水位标高731-744m，单位涌水量2-5m3/hm，倾斜平原下部地带水质较好，其余地方较差。

贫水区，位于文峪河冲洪积扇与边山洪积扇群之间的洼地一带和汾河、磁窑河河间地块，面积53.9km2。含水层介质沉积颗粒细，补给条件差，单位涌水量小于2m3/hm，水质差。

2）地下水运动规律

①基岩山区裂隙水及裂隙岩溶水

山区地下水主要补给来源是大气降水，在河谷切穿部位含水层接受少量的地表洪流及河水渗漏补给，山区地形西高东低，泉水出露标高表明地下水径流方向与地形一致，由西部高中山区向东部中低山区流，水力坡度0.017。边山断裂构造部位地下水由北向南流动，地下水部的排泄方向是由西向东，由北向南沿构造方向运移，向东部第四系松散层排泄。

②平原区第四系孔隙水

平原区第四系孔隙水主要补给源有大气降水入渗补给，其入渗量取决于包气带岩性、水位埋深等综合因素，区内包气带岩性以砂性土为主，水位埋深较浅，有利于大气降水的入渗；基岩山区裂隙地下水的侧向补给；文峪河、汾河等河流的渗漏补给；各灌区的入渗补给。区内有文峪河、汾河两大灌区，渠系密布，防渗条件较差，渗漏较严重，是地下水的补给来源之一；地表水、地下水田间灌溉回渗补给。

平原区地下水总的径流方向是由西向东、由北向南方向径流，多受地质地貌条件的控制。

文峪河冲洪积扇地下水总的流向是由西北向东南沿古河道方向流，由于漏斗的存在，南峪口一带第四系孔隙水得不到边山裂隙水的补给，马西洪积扇地下水流向由西北向东南，而北张西槽头一带地下水由东向西、东南向西北孝义镇漏斗方向汇流，东部冲积平原区由东北向西南方向运动；汾河沿岸，总体是由东向西流，汾河水补给地下水。

平原区地下水排泄途径主要是人工开采，其次是地面蒸发及向下游侧向径流。

（2）评价区水文地质条件

1）主要含水层类型

项目区位于文峪河冲洪积扇区，地貌类型单一，地形平坦开阔，地表均被第四系全新统黄土所覆盖，根据含水介质的岩性、地下水赋存条件及水动力特征，项目区下伏地下水类型主要为松散岩类孔隙水。

①地下水类型和含水层组

目前，该区地下水的勘探和开采利用主要为中深层松散岩类孔隙地下水。根据区内勘探成井资料和施工经验，地下水分成浅部潜水（或）弱承压水和中深层的承压水。

潜水主要分布于冲积平原区，含水层埋深较浅，一般为5-15m，上面有粉质粘土层分布，含水介质主要为粉细砂和粉土等，含水层厚度薄，下面的隔水层为厚层的粘土或粉质粘土层。文峪河附近的潜水与文峪河河水之间有一定水力联系，但因该河段为文峪河下游，河床沉积的粘土质淤泥减轻了河水的渗漏。总体上，浅层潜水的水质差。从水位调查结果和河水水文过程看，河水在洪水季节对潜水有一定补给，枯水季节河水冰封断流，对潜水基本没有补给。潜水水位呈季节性变化。

潜水由于周边过度开采，现潜水含水层水量大量减少，导致潜水含水层水井全部干枯报废，含水层主要水源为雨季临时入渗。

潜水层下面的粘土或亚粘土层使潜水与中深层的承压含水层相隔。厂址所在的冲积平原区中深部承压含水层厚度大，由多层卵砾石、砂砾石、砂卵砾石组成，含水层埋深大于约60m，有统一的水位和基本一致的流场，是区内主要开采含水层。

②地下水补给、径流、排泄特征

调查评价区潜水的补给主要来自区内大气降水入渗补给、区内引河水灌溉水的入渗、文峪河水渗漏补给、调查评价区北、西面上游地下水的侧向迳流补给。冲积平原区潜水迳流方向大致自北向南。潜水在部分地区含水层之上有粉质粘土层分布，呈弱承压性，其迳流方向与潜水一致，且与总的地形坡度一致。潜水的排泄主要是蒸发和向下游迳流排泄。洪积扇潜水接受大气降水、冲沟雨季地表汇水入渗补给，流向向东及东南方向，排泄入下游潜水含水层。

中深层承压水主要接受西部及北部上游迳流补给，流向主要由北向南，由于开采局部形成降落漏斗，流向改向漏斗中心。据相关调查结果，在开采较集中的北武渡一带已形成明显的降落漏斗。从本次调查分析，该降落漏斗未扩展到本项目厂址。中深层承压水的排泄方式为向下游迳流和人工开采。

根据现场调查，项目区松散岩类孔隙水含水层水位埋深在60m左右，为潜水含水层与中深层承压含水层混合水位，水资源量主要赋存于第四系全新统下部、上更新统上部冲洪积砂砾石层中，含水层厚度22m左右，单井涌水量约800m3/d，水化学类型为水化学类型为HCO3—Mg·Na或HCO3·Cl—Mg·Na型水，矿化度小于1.0g/L。项目区位于文峪河冲积区，该含水层在区域上富水性强。

2）主要隔水层

根据区域钻孔资料及水文地质资料，松散岩类孔隙水含水层底部为第四系上更新统粉质粘土层，厚度约20m，该层多呈饱和状态，密实度好，渗透性差，为上部松散岩类孔隙水的隔水层。

3）地下水资源开发利用现状

调查评价区浅层潜水因水量匮乏，利用受到限制，基本无法开采利用。中深层承压水富水性好，主要以分散式抽水井方式开采，用于农田灌溉、工业用水和生活用水等。

从调查结果看，区内存在两类环境水文地质问题。一类是潜水水质较差，利用功能低，局部地方水位浅产生土壤盐渍化。另一类是中深层地下水开采量较大，形成了地下水降落漏斗，给地下水开发利用造成一定困难，同时地下水开采量满足不了工农业生产用水的要求。

5.2.3.3地下水环境保护目标

（1）主要含水层

调查评价区主要含水层为第四系松散岩类孔隙含水层，其中第四系全新统、上更新统孔隙含水层（Q4+3）在调查区山前倾斜平原中上游基本无水，局部存在上层滞水，无供水意义，仅在山前倾斜平原区下游、平原区赋存少量的地下水；第四系中、下更新统孔隙含水层（Q2+1）则为调查区主要含水层。根据调查结果，评价区的潜水埋深浅，随着生活水平的提高，评价区范围内居民未将潜水作为生活饮用水源。

（2）集中式饮用水源地—章多水源地

根据《文水县县城饮用水水源地保护区划分技术报告》，距离本项目最近的水源地为章多水源地。章多水源地有3口水井。1#水井位置为：东经112°0′48″、北纬37°27′7″，井口标高812.9m，静水位埋深150m，降深45m，保护区级别为一级，保护区半径为70m；2#水井位置为：东经112°0′53″、北纬37°26′58″，井口标高803.5m，静水位埋深150m，降深60m，保护区级别为一级，保护区半径为70m；3#水井位置为：东经112°1′4″、北纬37°27′4″，井口标高784.2m，静水位埋深150m，降深50m，保护区级别为一级，保护区半径为70m；一级保护区面积46182m2，一级保护区周长1320m。

章多水源地位于本项目西北侧，本项目距离该水源地一级保护区边界的最小距离为4km，本项目不在该水源地保护区范围内。

（3）周边村庄供水水源

本次评价工作针对调查范围内村庄的供水水源等进行了调查。根据调查，评价范围内的水井有5眼，其中2眼为深度大于200的深井，分别为桑村营村和堡子村的饮用水供水井；3眼为深度60m左右的水井，分别为桑村营和堡子村的灌溉井，以及项目所在地的饮用水水井。

5.2.3.4地下水环境影响分析

（1）地下水污染途径分析

根据本项目生产中排放的主要污染物，结合工程分析内容，本项目对地下水可能的污染途径主要有以下几种：

1）本项目生活废水化粪池及旱厕防渗措施不足，造成废水渗漏而污染地下水。

2）生产过程生产设备机油的跑冒滴漏通过车间地面下渗污染地下水

3）固废堆放场所处置不当，通过大气降水淋滤作用污染地下水。

（2）地下水污染影响分析

1）项目生活废水对地下水的影响

本项目劳动定员较少，产生的生活污水较少，食堂废水经隔油池隔油后，与办公生活污水一起进入化粪池，经化粪池处理后，交由文水大运水工业有限公司处理，无废水外排。隔油池、化粪池和旱厕采取严格的重点防渗措施，正常工况下污水不会进入地下对地下水造成污染。

2）车间生产设备机油的跑冒滴漏对地下水的影响

环评要求企业加强生产工艺管理、设备检修与维护工作，减少废机油的跑冒滴漏，生产车间地面做一般防渗处理，保障废机油不会下渗污染地下水。

3）固废堆放对地下水的影响

项目运营中产生的固体废物主要为生活垃圾；废边角料、废焊渣，废药皮和除尘渣等一般工业固废；机加工设备维护保养产生的废机油、喷涂过程产生的废虑网、废吸附剂、废漆桶和废漆渣等危险废物。本项目生活垃圾采用封闭垃圾桶收集后定期由环卫部门清运；一般工业固废在制定地点堆放，做好防风、防晒、防雨措施，避免降水产生淋溶水对地下水产生影响，定期由废品收购站或厂家回收；危险废物进行安全分类存放，并委托具有危废资质单位进行收集；危废暂存间具满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)中关于防雨、防风、防晒、防渗等功能的要求以及其它要求，各危险废物分类独立存放，设置明显的标志标识，危废间地面做重点防渗处理；如涉及转移危险废物，必须申请环保部门同意，并按照国家有关规定申领、填写、运行、报送、保管危险废物转移联单；制定危险废物管理计划，建立危险废物管理台帐，正常工况下不会导致固体废物中有毒有害成份渗入地下影响地下水水质。

为进一步保障地下水不受污染，结合本次评价地下水的实际情况，环评进一步提出以下保护措施：

①严格控制施工质量

建设单位在项目施工及其验收过程中严格按照质量关，切实把好施工质量。

②做好固废的管理工作

对本项目产生的固废做定期清运，不露天堆放，生活垃圾要日产日清，防止由于固体废物的不良堆积对地下水造成影响。

③按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”的原则保护地下水环境。

A、“源头控制”：严格按照上述规范进行项目环保工程的施工及验收，加强生产工艺管理、设备检修与维护工作，减少废水及淋溶水的跑、冒、滴、漏，从源头上控制污染源。

B、“分区防控”：做好分区防渗工作，采取分区防渗的原则，将各个场地划分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区，并采取相应的防渗措施，达到规定的防渗技术要求。其中重点污染防治区指可能泄漏被列入GB8978-1996中表1和GB5085.6中所列剧毒、有毒、致癌性物质、致突变性物质、生殖毒性物质持久性有机污染物及其它需重点防治的特征污染物的区域；非污染区主要指办公生活区、绿化区等。

环评要求建设单位应加强管理，防止污染物的跑、冒、滴、漏。将全厂需要防渗区域分为重点污染防治区、一般污染防治区和简单防渗区。其中重点污染防治区包括喷漆房、危废暂存间、沉淀池、旱厕等，要求不仅渗透系数小，而且牢固耐久；一般污染防治区主要是生产车间、一般工业固废区、下料区等，能满足一定的抗渗强度和渗透系数即可，简单防渗区主要是原料区、露天成品堆放区。

本项目防渗根据以上分区，提出具体的防渗要求，见表5-8，分区防渗见图5-9。

表5-8   项目防渗分区一览表

| 防渗区域 | 防渗结构形式 | 防渗区域及部位 | 具体要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重点污染防治区 | 危废暂存间、沉淀池、旱厕 | 池底及池壁 | 抗渗混凝土，混凝土强度等级不应低于C25，抗渗等级不应低于P8，厚度不宜小于 250mm ，抗渗混凝土的渗透系数小于10-7cm/s（防渗性能不低于6.0m厚渗透系数为10-7cm/s黏土层的防渗性能）。水池内表面应涂刷防水涂料，或在混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂。若涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料，其厚度不应小于1.0mm；若喷涂聚脲防水涂料，其厚度不应小于1.5mm；若掺加水泥基渗透结晶防水剂，掺量宜为胶凝材料总量的 1-2%。 |
|  | 喷漆房、烘干房 | 地面及墙裙 |  |
| 一般污染防治区 | 生产车间 | 地面 | 抗渗混凝土，混凝土强度等级不应低于P6，其厚度不宜小于100mm，抗渗混凝土的渗透系数小于10-7cm/s（防渗性能不低于1.5m 厚渗透系数为 10-7cm/s 黏土层的防渗性能）。 |
| 简单防渗区 | 库房、办公楼 | 地面 | 水泥硬化。 |

防渗设计及施工应严格按照有关技术规范中的要求实施。对其它不敏感部位，应进行相应的硬化或绿化。

C、“污染监控”：制定地下水环境影响跟踪监测计划，选用厂区下游堡子村水井作为污染源监控井，监控地下水水质情况，如发现异常应立即上报当地环境行政主管部门并查找原因，针对性的采取补救措施。

D、“应急响应”：如污染源监控水井的水质监测结果出现异常的情况，建设单位应立即上报当地环境行政主管部门；分析污染事故原因，并查找污水渗漏点，对渗漏点采取防护措施并经相关部门批准后方可投入使用。

综上所述，在运营期间加强管理，严格遵循地下水环境保护措施的前提下，本项目生产对所在地地下水的影响较小。

5.2.4 声环境影响分析与评价

5.2.4.1预测范围及噪声预测点

由于本项目200m范围内无声环境敏感点，因此，本次评价声环境影响预测范围确定为项目厂界四周。

5.2.4.2噪声源强及声源分布

本项目噪声主要为设备运行时产生的噪声，根据类比调查，其源强为75～90dB(A)。本项目噪声源强见表5-9。

表5-9   本项目噪声设备采取降噪措施后的噪声值一览表   单位：dB(A)

| 功能 | 序号 | 设备名称 | 数量 | 声压级 | 工作情况 | 减噪措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产车间 | 1 | 联合冲剪机 | 5 | 80 | 间歇 | 设在车间内， 选用低噪声设备，风机设置消声器并，对工人采取个人防护措施。 |
|  | 2 | 剪板机 | 3 | 80 | 间歇 |  |
|  | 3 | 冲压式压力机 | 2 | 85 | 间歇 |  |
|  | 4 | 开放式固定台压力机 | 1 | 75 | 间歇 |  |
|  | 5 | 轧弯机 | 2 | 75 | 间歇 |  |
|  | 6 | 滚圆机 | 1 | 75 | 间歇 |  |
|  | 7 | 铣边机 | 1 | 75 | 间歇 |  |
|  | 8 | H型钢组立机 | 1 | 75 | 间歇 |  |
|  | 9 | 螺杆空气压缩机 | 1 | 80 | 间歇 |  |
|  | 10 | CO2气体保护焊 | 50 | 80 | 间歇 |  |
|  | 11 | 电焊机 | 25 | 70 | 间歇 |  |
|  | 12 | 移动式焊烟除尘器 | 8 | 70 | 间歇 |  |
|  | 13 | 抛丸机 | 1 | 90 | 间歇 |  |
|  | 14 | 风机 | 1 | 80 | 间歇 |  |
| 喷漆房 | 15 | 风机 | 1 | 80 | 间歇 | 选用低噪声设备、设置消声器 |

5.2.4.3评价标准

本次声环境影响预测评价标准厂界标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，评价标准详见表5-10。

表5-10  评价标准                    单位：dB（A）

|  | 评价标准 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界 | 2类 | 60 | 50 |

5.2.4.4预测模式

（1）无指向性点声源的几何发散衰减公式：

式中：LP(r)——距离噪声源r处的等效A声级值，dB(A)；

LP(r0)——距离噪声源r0处的等效A声级值，dB(A)；

r ——预测点距噪声源距离，（m）；

r0——源强外1m处。

（2）建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式：

式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB(A)；

T ——预测计算的时间段，s；

ti——i声源在T时段内的运行时间，s。

（3）预测点的预测等效声级（Leq）计算公式：

式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

Leqb——预测点的背景值，dB(A)。

5.2.4.5预测结果

本项目实施后，噪声对各场界贡献值预测结果见表5-11。

表5-11  本项目厂界噪声贡献值                 单位：dB（A）

| 预测点 | 噪声贡献值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 北厂界 | 49.08 | 达标 | 达标 |
| 东厂界 | 47.28 | 达标 | 达标 |
| 南厂界 | 53.92 | 达标 | 达标 |
| 西厂界 | 41.08 | 达标 | 达标 |

根据上述预测结果，并对照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准分析可知，本项目建成后，各厂界测点的昼间和夜间预测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，项目的建设不会对区域声环境带来明显影响。项目周边200m范围内无噪声敏感点，距离本项目最近的村庄为西南侧0.9km的堡子村，项目的建设对敏感点的影响也较小。

### 5.2.5固体废物对环境的影响分析

5.2.5.1固体废物排放情况

本项目营运期固体废物产生情况及处置措施见下表。

表5-12 本项目固体废物产生情况及处置措施             单位：t/a

| 序号 | 性质 | 污染物来源 | 类别 | 产生量 | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般固废 | 下料钻孔、切割 | 废边角料 | 1300 | 收集后外售于废品收购站 |
| 2 |  | 电焊和CO2保护焊 | 焊渣 | 1.1 |  |
| 3 |  | 抛丸机除尘器 | 除尘渣 | 26.73 |  |
| 4 |  | 埋弧焊 | 药皮 | 1.25 | 由焊剂供应厂家回收 |
| 5 | 危险废物 | 机械加工 | 废矿物油 | 0.1 | 暂存于危废暂存间，交由有资质单位回收处置 |
| 6 |  |  | 废棉纱 | 0.05 |  |
| 7 |  | 喷漆工序 | 废过滤棉 | 5.85 |  |
| 8 |  |  | 废活性炭 | 9.79 |  |
| 9 |  |  | 废漆渣 | 1.12 |  |
| 10 |  |  | 废漆桶 | 10.0 | 暂存于危废暂存间，由厂家回收 |
| 11 | 生活垃圾 | 办公室 | 生活垃圾 | 3.0 | 厂区内及办公室设置生活垃圾箱，生活垃圾收集后运至环卫部门指定地点处置 |

5.2.5.2固体废物环境影响分析

本评价依据固体废物的种类、产生量及其管理的全过程可能造成的环境影响进行针对性地分析。

（1）固体废物的分类收集、贮存，各类废物的混放对环境的影响

本项目设置有一般工业固废区和30m2危废暂存间，项目运营期固废产生时均分类收集，然后再分别转移至固废/危废库分类定点存放。因此本项目所有固体废物均可实现分类收集贮存，不存在不同种类固废的混放现象。

（2）堆放、贮存场所的环境影响

本项目生产过程中产生的固废如不经适当的堆置，除有损环境美观外还会产生扬尘，进入周围大气环境污染空气，废物经雨水淋溶或地下水浸泡后，废水随淋滤水迁移，将会对当地的土壤、地下水构成严重的危害。

因此本项目产生的一般工业固体废物均按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的要求，四周设置导流渠，防止雨水径流进入贮存场内，并在四周设围堰、挡墙等设施，避免渗液四处流淌污染环境，同时做好防风、防雨、防晒等处理；在贮存场设置环境保护图形标志，并及时转移处置，避免产生二次污染，不会对地下水、地表水和土壤产生不利影响。

（3）综合利用、处置的环境影响

本项目生产过程中产生的废边角料、焊渣，除尘器除尘渣等送往废品回收公司回收，药皮等由厂家回收；废矿物油、废过滤棉、废活性炭、废漆渣和废滤棉等暂存于危废暂存库后交由有资质单位处置，废弃桶由厂家回收；生活垃圾送当地环卫部门统一处理，本项目产生的固体废物均得到综合利用和合理处置，对周围环境影响不大。

（4）危险废物储存管理制度

本项目生产过程中会产生废矿物油、废过滤棉、废活性炭、废漆渣等危险废物，在场内暂存期间应按危险废物相关管理制度储存。设置一座危废暂存间，面积为30m2，并设置标志牌，地面与裙角均采用防渗材料建造，有耐腐蚀的硬化地面，确保地面无裂缝，并建围堰和泄漏液体收集设施，整个危险废物暂存场做到“防风、防雨、防晒、防渗”，并由专人管理和维护，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单的要求，不会对地下水、地表水和土壤产生不利影响。

综上所述，本项目所有固废均得到妥善处理处置，不会对环境产生二次污染，对周围环境影响较小。

# 第六章  污染防治措施及其可行性分析

# 6.1污染综合防治措施及措施可行性分析

### 6.1.1废气污染防治措施及其可行性分析

（1）大气污染防治措施

根据工程分析，项目运营期产生的废气主要是生产钢结构的下料烟尘，焊接过程产生的焊接烟尘、抛丸过程产生的抛丸粉尘、喷漆工序产生的漆雾颗粒和非甲烷总烃、烘干房产生的非甲烷总烃等。

1）下料烟尘

本项目生产钢结构下料使用等离子切割和火焰切割烟尘（氧-乙炔切割），切割过程会产生一定的烟尘，主要防治措施为在等离子火焰切割机工作时每个喷嘴及火焰切割枪配套使用SWFF~1000型移动式焊烟净化机组净化切割烟尘，该机组净化效率为98%。采用一级过滤器：铜丝网；二级过滤器：中效滤料；三级过滤器：高中效滤料，烟尘经过滤后通过排尘窗口最终以无组织形式排放在车间内，通过车间整体通风方式排出车间，通过净化后，切割烟尘的无组织排放量为0.17t/a。

采取措施后，切割烟尘排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》( GB16297-1996)表2颗粒物二级排放标准要求。

2）焊接烟尘

本项目焊接方法为手工电弧焊、自动埋弧焊、CO2保护焊，焊接烟尘的防治措施主要为①自动埋弧焊设2个固定工位，固定工位靠车间墙壁设置，并分别在每个工位上方安装集气罩，单个罩口尺寸为1.2m×1.2m，罩口离工作台高度为0.5m。集尘罩一边紧靠墙壁，另两边设置软帘等围档，形成三面围档全封闭形式，废气经收集后进入同一台焊烟净化器进行处理，该机组设有三级过滤器，一级过滤器：铜丝网；二级过滤器：中效滤料；三级过滤器：高效滤料，净化效率约98%。烟尘经过滤后通过排尘罩最终仍排在车间内，采取措施后，自动埋弧焊焊接烟尘排放量约0.15kg/a；②手工电弧焊和CO2保护焊共设9个移动工位，并配备9套移动式焊接烟尘收集装置，采取措施后，烟尘排放量为0.038t/a，为无组织排放。

综上，本项目焊接烟尘采取措施后，车间内空气中的烟尘浓度低于《车间空气中电焊烟尘卫生标准》(GB16194-1996)规定的最高容许浓度6mg/m3。

3）抛丸粉尘

本项目抛丸机为辊道通过式抛丸机，在抛丸机进出口各设一个集气罩，废气经收集后引入抛丸机自带布袋除尘器，风机风量为15000m³/h，除尘效率为99%，抛丸室内粉尘经除尘器处理后，经1个H15m×Φ0.6m排气筒排放。参考《铸造防尘技术规程》(GB9059-2007)附录C的数据，抛丸机一次清理粉尘初始含尘量为1500mg/Nm3，根据企业实际情况，抛丸机每年运行600h（300d×2h），则抛丸机粉尘产生量为14t/a，经除尘器处理后，抛丸粉尘排放量为0.14t/a，排放浓度15mg/m3，满足《铸造行业大气污染物排放限值》（T/CFA 030802-2-2017）中表1中2级标准要求（即排放浓度为15mg/m3）。

4）喷漆废气

本项目产品在喷漆过程中产生的废气主要为漆雾颗粒和非甲烷总烃，喷漆房和烘干房共用一套治理措施，为“自带折流板+干式漆雾过滤器+吸附脱附+催化燃烧装置”，配套排风机风量45000Nm3/h，漆雾颗粒净化效率90%，非甲烷总烃净化效率为80%，喷漆废气经净化后经15米排气筒排放，采取措施后，漆雾颗粒和非甲烷总烃的排放量分别为0.626t/a和0.66t/a；排放速率分别为1.04kg/h和1.1kg/h；排放浓度分别为23.2mg/m3和24.4mg/m3。漆雾颗粒排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求，非甲烷总烃排放满足山西省大气污染防治工作领导组办公室关于印发《山西省重点行业挥发性有机物（VOCS）2017专项治理方案》的通知（晋气防办【2017】32号）中工业涂装标准排放浓度的要求。

5）烘干废气

烘干过程中产生的废气主要为非甲烷总烃，烘干房采用“UV光催化氧化装置+活性炭吸附装置”，配套排风机风量18000Nm3/h，非甲烷总烃净化效率为80%，烘干废气经净化后经15米排气筒排放，采取措施后，非甲烷总烃的排放量为0.44t/a；排放速率为0.366kg/h；排放浓度分别为20.32mg/m3，非甲烷总烃排放满足山西省大气污染防治工作领导组办公室关于印发《山西省重点行业挥发性有机物（VOCS）2017专项治理方案》的通知（晋气防办【2017】32号）中工业涂装标准排放浓度的要求。

（2）环保措施可行性分析

1）布袋除尘器治理抛丸粉尘的可行性分析

①布袋除尘器的构造：

滤筒式除尘器由底部钢结构、灰斗、上箱体、箱体、储气包、进出风口、滤袋、骨架、清灰装置、电气控制仪组成。

②工作原理

含尘气体进入除尘器灰斗后，由于气流断面突然扩大，气流中一部分颗粒粗大的尘粒在重力和惯性力作用下沉降下来，粒度细、密度小的尘粒进人过滤室后，通过布朗扩散和筛滤等综合效应，使粉尘沉积在滤料表面，净化后的气体进入净气室由排气管经风机排出。布袋除尘器的阻力随滤料表面粉尘层厚度的增加而增大，阻力达到某一规定值时，进行清灰，此时脉冲控制仪控制电磁脉冲阀的启闭。当脉冲阀开启时，气包内的压缩空气通过脉冲阀经喷吹管上的小孔喷射出一股高速、高压的引射气流，从而形成一股相当于引射气流体积1～2倍的诱导缺陷流，一同进入布袋内，使布袋内出现瞬间正压并产生鼓胀和微动；沉积在滤料上的粉尘脱落，掉入灰斗内，灰斗内的粉尘通过卸料器，连续排出。

③布袋除尘器的特点：

a能耗少，钢耗少，占地面积少，可节省大量投资，维护成本低。

b吸尘效率可达99.9%以上。进、出口风道布置紧凑，气流阻力小。

c能更好的吸收其他除尘器难以回收的粉尘。

d性能稳定可靠,对负荷变化适应性好,运行管理简便,特别适宜捕集细微而干燥的粉尘,所收的干尘便于处理和回收利用;

e能适合生产全过程除尘新理论,降低总量排放。

综上所述，本项目抛丸机配套风量为15000m³/h的滤筒除尘器处理后，经15m高排气筒排放，排放量为0.27t/a，排放浓度30mg/m3，排放速率为0.45kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》( GB16297-1996)表2颗粒物二级排放标准要求（即排放浓度为120mg/m3，15m排气筒对应的排放速率为3.5kg/h），该措施可行。

2）喷漆废气防治措施可行性分析

本项目喷漆废气采用“自带折流板+干式漆雾过滤器+吸附脱附+催化燃烧的处理工艺”，具体如下：

①干式漆雾过滤器

特点：漆雾过滤器选用目前净化效率最高的干式过滤材料，这种干式过滤材料是根据漆雾净化的特点专业开发出来的，它由玻璃纤维多层复合而成，密度随着厚度逐渐增大，后面用一层不同材质起支撑作用，具有高效、容量大、运行费用低、阻燃等特点。而且干式过滤材料容易清理、更换，过滤材料吸尘清理后可重复多次使用。

工作原理：油漆废气通过漆雾过滤器时，过滤材料的多层纤维对漆雾粒子进行拦截、碰撞、吸收等作用，将漆雾粒子容纳在其中，达到漆雾净化的目的。

②吸附脱附+催化燃烧

吸附脱附采用活性炭吸附、热气流脱附和催化燃烧三种组合工艺净化有机废气，分三个工作过程。第一：利用活性炭多微孔及巨大的表面张力等特性将废气中的有机溶剂吸附，废气经离心风机后达标排放。第二：活性炭吸附饱和后，按一定浓缩比把吸附在活性炭上有机溶剂用热气流脱出并送往三元催化。第三：进入三元催化的高浓度有机废气经过进一步加热后，在催化剂的作用下迅速将有机废气分子异味气体分解，转化成二氧化碳和水。活性炭吸附原理及吸附器工作过程见图6-1。

活性炭吸附原理及特点

A. 吸附现象是发生在两个不同相界面的现象，吸附过程就是在界面上的扩散过程，是发生在固体表面的吸附，这是由于固体表面存在着剩余的吸引力而引起的。吸附可分为物理吸附和化学吸附；物理吸附亦称范德华吸附，是由于吸附剂与吸附质分子之间的静电力或范德华引力导致物理吸附引起的，当固体和气体之间的分子引力大于气体分子之间的引力时，即使气体的压力低于与操作温度相对应的饱和蒸气压，气体分子也会冷凝在固体表面上，物理吸附是一种放热过程。化学吸附亦称活性吸附，是由于吸附剂表面与吸附质分子间的化学反应力导致化学吸附，它涉及分子中化学键的破坏和重新结合，因此，化学吸附过程的吸附热较物理吸附过程大。在吸附过程中，物理吸附和化学吸附之间没有严格的界限，同一物质在较低温度下可能发生物理吸附，而在较高温度下往往是化学吸附。活性炭纤维吸附以物理吸附为主，但由于表面活性剂的存在，也有一定的化学吸附作用。

B.活性炭对废气吸附的特点：

a对于芳香族化合物的吸附优于对非芳香族化合物的吸附。

b对带有支键的烃类物理的吸附优于对直链烃类物质的吸附。

c对有机物中含有无机基团物质的吸附总是低于不含无机基团物质的吸附。

d对分子量大和沸点高的化合的的吸附总是高于分子量小和沸点低的化合物的吸附。

e吸附质浓度越高，吸附量也越高。

f吸附剂内表面积越大，吸附量越高。

活性炭吸附装置工作过程：吸附箱采用碳钢+保温层制作，外涂油漆，内部装有一定量的活性炭，并设置高温检测装置，当含有机物的废气经风机的作用，经过活性炭吸附层（整齐堆放），有机物质被活性炭特有的作用力截留在其内部，洁净气体排出；经过一段时间后，活性炭达到饱和状态时，停止吸附，此时有机物已被浓缩在活性炭内，可通过风闸切换连入脱附装置脱附。

③催化燃烧净化器

A. 催化燃烧净化器原理及特点

催化燃烧是典型的气-固相催化反应，其实质是活性氧参与的深度氧化作用。在催化燃烧过程中，催化剂的作用是降低活化能，同时催化剂表面具有吸附作用，使反应物分子富集于表面提高了反应速率，加快了反应的进行。借助催化剂可使有机废气在较低的起燃温度条件下，发生无焰燃烧，并氧化分解为CO2和H2O，同时放出大量热能，从而达到去除废气中的有害物的方法。其反应过程为：

在将废气进行催化燃烧的过程中，废气经管道由风机送入热交换器，将废气加热到催化燃烧所需要的起始温度。经过预热的废气，通过催化剂层使之燃烧。由于催化剂的存在，催化燃烧法废气燃烧的起始温度约为250-300℃，大大低于直接燃烧法的燃烧温度650-800℃，因此能耗远比直接燃烧法为低。

B. 催化燃烧净化器主要部件

催化燃烧净化系统包括直排口、预热室、热电阻、三元催化床、防爆器、风机及阀门。设备开机后，设备按照程序进行预清扫工作，然后由电加热器对催化剂进行加热，当电加热器达到设定预热温度时，（催化剂起燃温度一般为200-300℃），废气进风阀门打开，设备进入正常工作状态。由于有机废气在催化剂的作用下，会产生大量的热能，随着反应热能的不断产生以及电加热器的加热，使废气温度逐渐达到催化剂所需的起燃温度

C. 催化燃烧净化器特点

a操作方便：设备工作时，实现自动控制。

b能耗低：设备启动，仅需15～40分钟升温至起燃温度（有机废气浓度高时），运行耗能仅为风机功率。

c安全可靠：设备配有阻火除尘系统、防爆泄压系统、超温报警系统及先进的自控系统。

d阻力小、净化效率高：采用先进的贵金属钯、铂浸渍的蜂窝陶瓷催化剂，使用寿命长：催化剂一般4年（正常工作状态下）更换，并且载体可再生。

“自带折流板+干式漆雾过滤器+吸附脱附+催化燃烧的处理工艺”漆雾颗粒净化效率90%，非甲烷总烃净化效率为80%，本项目喷漆工序在封闭喷漆房及烘干房中，符合《山西省挥发性有机物污染防治工作方案（2018-2020年）》（晋气防办〔2018〕17号）中“钢结构制造行业：逐步淘汰钢结构露天喷涂，推进钢结构制造企业在车间内作业，建设废气收集与治理设施”的要求；本项目污染物总量较小，喷漆工序废气产生浓度较低，且项目周围环境不敏感，符合《工业涂装、包装印刷、医药制造行业挥发性有机物控制技术指南》晋环大气函[2018]70号的有关要求，且采取措施后污染物排放均能达到相关标准要求，治理措施可行。

### 6.1.2 废水污染防治措施及其可行性论证

本项目生产过程中无废水产生，厂内废水只有生活污水和食堂废水，根据水平衡，本项目办公生活废水产生量为0.54m3/d（162m3/a），食堂废水产生量为0.28m3/d（48m3/a），污染物主要有COD、SS、氨氮和石油类。

项目隔油池、化粪池及旱厕均防渗，食堂废水经隔油池隔油后，与办公生活污水一起进入化粪池，经化粪池处理后，交由文水大运水工业有限公司处理，可保证废水不外排。

此外，根据“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”的原则，将厂址各个场地划分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区，并采取相应的防渗措施，达到规定的防渗技术要求，可保障生活废水、生产车间的跑冒滴漏和固废淋溶水不对地下水造成影响。

### 6.1.3 噪声污染防治措施及其可行性分析

本项目噪声主要来源于生产设备以及进出场地的车辆等，噪声源强见表3-18。拟采取的相应噪声污染防治措施如下：

（1）项目选址时考虑远离居民点，本次技改工程在文水县鑫源昌钢结构有限公司现有厂区内进行，位于吕梁市文水县凤城镇堡子村北，距离居民点最近距离为0.9km。

（2）生产设备噪声控制措施

1）建设项目在采购设备时尽可能选用低噪音设备；提高机械设备装配精度，加强维护和检修，减少机械振动和摩擦产生的噪声，防止共振；

2）生产设备设置在密闭厂房内，底座采用钢砼减振基座，通过设备减振、厂房隔声等措施能较好地降低噪声向外环境的辐射量，降噪效果可达到25dB（A）以上；

3）保持设备处于良好的运转状态，因设备运转不正常时噪声往往增大，要经常进行保养，加矿物油（润滑油），减少磨擦力，降低噪声；

4）除尘风机设置隔声罩，安装消音器，底座采用钢砼减振基座，管道、阀门采取缓动及减振的挠性接口，并将风机设置在车间远离厂界一侧，可有效降低风机噪声对厂界影响，降噪效果可达到25dB（A）以上；

5）根据生产工艺和操作等特点，采用隔声墙壁、隔声窗等措施隔离噪音，主高噪声生产设备均置于室内操作，利用建筑物隔声屏蔽；隔声墙壁、隔声窗等建筑隔声量可达6-8 dB（A）。

（3）工程管理措施

建设项目建成投产后建设方需加强生产过程中原辅材料、产品及工件搬运过程的管理，要求工人搬运时轻拿轻放（尤其是厂内运输操作），防止突发噪声对周边环境的影响，夜间突发噪声不得超过标准值上限10dB。

项目运输汽车的运输路线应严格按照公司设定的路线，避开市区、居民集中区，选用路线、车流量少、对沿路影响小的运输路线。运输汽车运输过程应严格遵守交通管理要求，不得随便鸣喇叭。

（4）合理布局

建设项目在厂区总图设计上科学规划、合理布局，尽可能将新增噪声设备集中布置、集中管理，使其远离办公区域、厂界和居民区一侧；并在厂区周围设置绿化带进行吸声，尽量减少噪声对周边环境保护目标的影响。

通过采取上述治理措施后，可确保厂界噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。噪声治理措施容易实施且所需费用较少，在经济上是可行的，其防治措施有效。

### 6.1.4 固废污染防治措施及其可行性分析

6.1.4.1 固废处置措施及可行性

本项目生产过程中产生的废边角料、焊渣，除尘器除尘渣等送往废品回收公司回收，药皮等由厂家回收；废矿物油、废过滤棉、废活性炭、废漆渣和废滤棉等暂存于危废暂存库后交由有资质单位处置，废弃桶由厂家回收；生活垃圾送当地环卫部门统一处理，本项目固废排放量为零，本项目固废处置措施途径稳定可靠，周转周期为一星期一次。

本项目相关固废处理措施是切实可行的，能够使固废得到妥善处置，不会对周边环境产生二次污染。

6.1.4.2 固废贮存场所及可行性

本项目设置有一般工业固废区和30m2危废暂存间，项目运营期固废均分类收集，然后再分别转移至固废/危废库分类定点存放。因此本项目所有固体废物均可实现分类收集贮存，不存在不同种类固废的混放现象。

本项目产生的一般工业固体废物要按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的要求去做，即在贮存场四周设置导流渠，防止雨水径流进入贮存场内，并在四周设围堰、挡墙等设施，避免渗液四处流淌污染环境；同时做好防风、防雨、防晒等处理，在各贮存场设置环境保护图形标志，并及时转移处置。本项目一般工业固废储存措施合理可行。

根据现场踏勘，本次环评要求企业在生产车间设置30m2危险废物暂存间暂存生产过程产生的危险废物，根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（公告2017年第43号）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令 第5号）中的规定，对危险废物的收集、运输、转移及储存提出以下要求：

（1）建危险废物贮存区的要求

①地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容：应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。

②必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置。

③设施内要有安全照明设施和观察窗口。

④基础必须防渗，防渗层为至少1米厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。

⑤堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。

⑥衬里放在一个基础或底座上，衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围；衬里材料与堆放危险废物相容；在衬里上设计、建造浸出液收集清除系统。

⑦应设计建造径流疏导系统，保证能防止25年一遇的暴雨不会流到危险废物堆 里：危险废物堆内设计雨水收集池，并能收集25年一遇的暴雨24小时降水量。

⑧危险废物堆要关注“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）。

⑨产生量大的危险废物可以散装方式堆放贮存在按上述要求设计的废物堆里：不相容危险废物要分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内。

⑩总贮存量不超过300kg（L）的危险废物要放入符合标准的容器内，加上标签， 容器放入坚固的柜或箱中，柜或箱应设多个直径不少于 30 毫米的排气孔。

（2）危废储存和转运过程的要求

①盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A所示的标签；

②厂内由专人负责将危险废物分类收集后，由专人负责运送，每天按时间（上午10:00-11:00，下午4:00-5:00）和路线（生产区-危废暂存区)用专用工具密闭运送至危废暂存区；

③危险废物贮存库房不得接收未粘贴上述规定的标签或标签填写不规范的危险废物；

④必须作好危险废物记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年；

⑤必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换；

⑥危险废物贮存库房设置灭火器等防火设备，做好火灾的预防工作；

⑦在转移危险废物前，建设单位须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，产生单位应当向当地环境保护行政主管部门申请领取国务院环境保护行政主管部门统一制定的联单。并在危险废物转移前三日内报告当地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门；

建设单位必须如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交当地环境保护行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。

本项目各类固体废物收集处理处置情况符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2015年修订版）要求，可确保项目各类固体废物100%处置，对周边环境无影响。

此外，厂内固废临时贮存应采取注意：

（1）对固体废物实行从产生、收集、运输、贮存直至最终处理实行全过程管理，加强固体废物运输过程的事故风险防范，按照有关法律、法规的要求，对固体废弃物全过程管理应报当地环保行政主管部门等批准。

（2）加强固体废物规范化管理，固体废物分类定点堆放，堆放场所远离办公区和周围环境环境保护目标。为了减少雨水侵蚀造成的二次污染，临时堆放场地要加盖顶棚。

（3）生活垃圾及时清运，避免产生二次污染。

综上所述，本项目固废贮存和处置措施合理可行，能够确保固废全部合理处置，不产生二次污染，并且大多数固废均可外售于废品收购站，可给企业带来一定的经济效益。

# 6.2环境保护措施汇总及投资估算

本项目总投资为510万元，环保投资约85.5万元，环保投资占总投资的16.76%。本次环评最终提出的主要污染防治措施、投资及污染物排放情况见表6-3。

表6-3   环保工程投资估算

| 污染源 | 污染物 | 环保措施及治理效果 | 环保投资 (万元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 切割 | 等离子切割 | 无组织烟尘 | 配套7套SWFF~1000型移动式焊烟净化机组+车间整体通风，废气净化效率98% | 6.0 |
|  |  | 火焰切割 |  |  |  |
|  | 焊接 | 固定焊接工位 | 无组织烟尘 | 固定工位靠车间墙壁设置，并分别在每个工位上方安装集气罩，单个罩口尺寸为1.2m×1.2m，罩口离工作台高度为0.5m。集尘罩一边紧靠墙壁，另两边设置软帘等围档，形成三面围档全封闭形式。废气经收集后进入同一台焊烟净化器进行处理+车间整体通风，废气净化效率98% | 2.5 |
|  |  | 移动焊接工位 | 无组织烟尘 | 配备9套移动式焊接烟尘收集装置+车间整体通风，集气效率80%，废气净化效率90% | 12 |
|  | 抛丸机排气筒 | 粉尘 | 抛丸机进出口各设一个集气罩，废气经收集后引入抛丸机自带布袋除尘器，风量为15000m³/h，除尘效率为99%，废气经15m高排气筒排放 | 5.0 |
|  | 喷漆房排气筒 | 漆雾颗粒 | 封闭式伸缩喷漆房，采用“自带折流板+干式漆雾过滤器+吸附脱附+催化燃烧装置”处理，废气经15m高排气筒排放。 | 35.0 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  |
|  | 烘干房排气筒 | 非甲烷总烃 | 全封闭烘干房，热风循环对流方式烘干，烘干热源为电，烘干温度为60～80℃。采用“UV光催化氧化装置+活性炭吸附装置”处理，尾气通过15m高排气筒排放。 | 15.0 |
| 废水 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮 | 食堂废水经隔油池隔油后，与办公生活污水一起进入化粪池，经化粪池处理后，交由文水大运水工业有限公司处理，无废水外排 | 1.0 |
|  | 食堂废水 | COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油 |  |  |
| 固体废物 | 一般工业固废 | 下料钻孔、切割 | 废边角料 | 收集后外售于废品收购站 | -- |
|  |  | 电焊和CO2保护焊 | 焊渣 |  |  |
|  |  | 抛丸机除尘器 | 除尘渣 |  |  |
|  |  | 埋弧焊 | 药皮 | 由焊剂供应厂家回收 |  |
|  | 危险废物 | 机械加工 | 废矿物油 | 危废暂存间暂存，交由有资质单位回收处置 | 1.5 |
|  |  |  | 废棉纱 |  |  |
|  |  | 喷漆房、烘干房 | 废过滤棉 |  |  |
|  |  | 喷漆房、烘干房 | 废活性炭 |  |  |
|  |  | 喷漆房 | 废漆渣 |  |  |
|  |  | 喷漆房 | 废漆桶 | 危废暂存间暂存，由厂家回收 |  |
|  | 生活垃圾 | 办公室 | 生活垃圾 | 厂区内及办公室设置生活垃圾箱，生活垃圾收集后运至环卫部门指定地点处置 | 0.5 |
| `噪声 | 生产设备 | 噪声 | 厂房隔声、基础减振，除尘风机设置隔声罩、消音器等 | 2.0 |
| 其他 | 绿化 | 5 |
| 合计 | 85.5 |

# 第七章  环境风险评价

为贯彻落实国家环保总局《关于防范环境风险加强环境影响评价管理的通知》（环发[2005]152号）文件的精神，落实各级环保部门开展环境风险排查工作的要求，根据有关文件精神，依据环办[2006]4号文附件三“环境风险排查技术重点”的要求以及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），对本项目进行环境风险评价，编制环境风险评价章节。

# 7.1环境风险识别

### 7.1.1风险因子识别

本项目在生产过程中使用和存储一定量的易燃易爆、有毒有害等原辅材料，本项目主要涉及的危险化学品为油漆中的200#溶剂油等。使用的主要危险化学品的理化性质见表7-1。

表7-1   油漆中的200#溶剂油理化性质一览表

| 名称 | 200#溶剂油 |
| --- | --- |
| 熔点℃ | -- |
| 沸点℃ | -- |
| 闪点℃ | 32 |
| 燃点℃ | -- |
| 爆炸极限% | 上限 | 8.7 |
|  | 下限 | 1.1 |
| LD50mg/kg | -- |
| LC50mg/kg | -- |
| 毒性 | 其蒸气或雾对眼睛、粘膜和呼吸道有刺激性。中毒表现可有烧灼感、咳嗽、喘息、气短、头疼、恶心和呕吐，对皮肤有刺激性 |
| 危 险 性 | 毒性 | 有毒 |
|  | 可燃性 | 3 |
|  | 爆炸性 | -- |

### 7.1.2生产设施风险识别

（1）生产过程潜在危险因素分析

在化学品使用过程可能会因操作方法不当或使用持续错误引起事故，使用化学品的设施、管道以及机泵等泄漏、断裂或损伤等故障，亦可构成化学品事故的隐患。

（2）贮存潜在的危险因素分析

拟建项目贮存的主要是油漆，主要风险主要为存储过程中泄漏、火灾爆炸以及由此间接造成的人员中毒伤害。

本项目油漆存放于厂内专门区域，储存量为半个月的用量，在生产场所储存量为1天的用量。暂存区物质存储方式以及日常存储量见表7-2。项目产生的各种危险固废全部存储在专用危险废物临时贮存库中，不同类型危险废物分类存放，贮存量见表7-3。

表7-2   危险化学品日常存储方式以及存储量一览表

| 物质名称 | 实际量（t） | HJ/T169规定的临界量（t） | 贮存方式 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 生产场所 | 贮存区 | 生产场所 | 贮存区 |  |
| 油漆 | 0.093 | 1.4 | 9 | 100 | 铁皮桶装 |

表7-3  危险废物类别以及产生量、贮存量一览表

| 编号 | 类别名称 | 类型 | 产生量（t/a） | 贮存方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废过滤棉、废活性炭、废漆渣 | 危废HW12 | 16.76 | 钢圆筒、钢罐或塑料制品等容器装置 |
| 2 | 废矿物油 | 危废HW08 | 0.1 |  |
| 3 | 废漆桶 | 危废HW12 | 10.0 | -- |

### 7.1.3重大危险源识别

重大危险源是指长期或短期生产、加工、运输、使用或贮存危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的功能单元。按照《导则》附录Al表2和表3对重大危险源进行识别。有关危险源分布和识别结果见表7-4。

表7-4  危险源分布和重大危险源识别分析表

| 物质名称 | 实际量（t） | HJ/T169规定的临界量（t） | 识别结果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 生产场所 | 贮存区 | 生产场所 | 贮存区 |  |
| 油漆 | 0.093 | 1.4 | 9 | 100 | 一般危险源 |

从表7-4重大危险源识别分析，本次工程没有重大危险源。

### 7.1.4区域环境敏感特征与识别

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》中有关环境敏感区的特征描述，结合环境风险评价区域范围的环境特征，对区域环境敏感因素特征进行分析并予以识别。识别结果见表7-5。

表7-5  区域环境敏感区特征分析与识别

| 《名录》规定 | 区域敏感特征 | 识别结果 |
| --- | --- | --- |
| 基本农田保护区、基本草原、森林公园、地质公园、重要湿地、天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场、资源性缺水地区、水土流失重点防治区、沙化土地封禁保护区、封闭及半封闭海域、富营养化水域； | 无 | 无 |
| 以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，文物保护单位，具有特殊历史、文化、科学、民族意义的保护地。 | 桑村营村等村庄 | 大气环境社会关注区 |

根据表7-5分析识别结果,区域环境风险关注的环境敏感因素为厂址附近村庄及人口居住区，主要涉及大气环境敏感问题。为此，环境风险评价主要针对大气环境展开。

### 7.1.5评价等级及范围的确定

《建设项目环境风险评价技术导则》HJ/Tl69-2004，中规定的环境风险评价的工作等级划分原则见表7-6所示。

表7-6  环境风险评价工作登记划分原则

|  | 剧毒危险性物质 | 一般毒性危险物质 | 可燃、易燃 危险性物质 | 爆炸危险性物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 | 一 | 一 |

根据《建设项目环境风险评价技术导则》HJ/Tl69-2004，依据评价项目的物质危险性和功能单元重大危险源判定结果，以及环境敏感程度等因素，将本项目环境风险评价工作确定为二级。

根据本工程涉及的化学物质伤害阈和工业场所有害因素职业接触限值及敏感区位置，确定本工程风险评价范围为距离源点3公里范围。拟建项目周围3km内不涉及自然保护区以及文物古迹等敏感点，3km范围主要敏感点及其与本工程方位、距离见环境保护目标表。

# 7.2风险源项分析

根据上述事故风险识别分析，可以看出，事故主要是油漆储存间的有机溶剂爆炸、泄漏所造成的环境污染。系统包括生产系统和储运系统，主要单元有操作单元和存储间等。其事故树如图7-1所示。

由图7-1可知，本次工程项目的最大可信事故为：

（1）油漆桶泄漏直接进入地表和大气，引起土壤、水体和大气类污染；

（2）油漆桶泄漏遇明火发生爆炸。

据统计资料表明，化学品物料泄漏事故发生概率约为1×10-2次/年～1×10-3次/年。本次环评事故风险评价不考虑工程外部事故风险因素（如地震、战争、人为蓄意破坏等），危害范围只限于厂内的事故，假想事故应当是可能对厂区外居民和周围环境造成最大影响的可信事故。

由前所述可知，项目原料及产品中存在易燃易爆、有毒有害化学品，如能严格各项规章制度、加强设备维护、提高操作水平和技能，一般而言不会发生风险事故。但在某些特定情况下，仍有可能发生大量泄漏甚至燃爆现象。

图7-1  泄漏事件树示意图

# 7.3风险防范措施

### 7.3.1风险预防措施

（1）在工程布局上统筹考虑，保证装置的建筑物间距符合防火和安全的规定，且各厂房应按功能分区布置。严格按防火规定设计厂房、选用设备、电器、仪表。

（2）进行安全预评价和安全评价按照有关要求进行安全预评价和安全评价，在工程设计和运营管理中对安全评价中的有关措施加以落实。

（3）根据《危险化学品安全管理条例》，危险化学品必须储存在专用仓库内，储存和堆放处所明显处设立标明化学危险品的性能及灭火方法明、仓库或储存室设置相应的通风降温、防汛、避雷、消防、防护设施，在禁火区域和安全区域设立明显标志。

（4）按危险化学品特性进行储存，入库3小时后检查,以后每天不得少于2次， 出入仓物品账目清楚；严禁在禁火区吸烟和动用明火，机动车辆采取消除火花、电器防爆措施。

（5）机动车装卸物品后，不得在库区、货场内停放和检修，操作人员应穿相应的工作服帽和使用不易产生火花的工具，严防震动撞击、重压、摩擦和倒置。

（6）按消防技术规定，设置和配备消防设施和器材；消防器材位置设置合理；应由专人管理，负责检查、修理、保养、更换、添置,保证完好有效，严禁围占、填压和挪用；消防水池、消火栓、灭火器应经常检查完好，保持消防信道畅通。

（7）加强对职工的安全生产的技术培训，进行必要的安全生产教育和管理，减少误操作，避免意外事故发生。

### 7.3.2事故风险应急控制措施

拟建项目危险化学品发生泄漏情况下应采取的措施见表7-7。

表7-7  拟建项目危险化学品泄漏采取的措施

| 泄漏应急处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其他惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸汽灾害。喷雾状水冷却和稀释蒸汽、保护现场人员、把泄漏物稀释成不熔物。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。回收或运至废物处理场所处置。当泄漏进水体应立即构筑堤坝，切断受污染水体的流动，或使围栏将泄漏限制在一定范围内，然后再做必要处理；当泄漏进土壤中时，应立即将被沾溻土土壤全部收集起来。 |
| --- | --- |
| 防护措施 | 呼吸系统防护：可能接触其蒸气或烟雾时，必须佩带防毒面具或供气式头盔。紧急事态抢救或逃生时，建议佩戴自给式呼吸器。眼睛防护：戴化学安全防护镜。防护服：防腐材料制作工作服。手防护：戴橡皮手套。其他：工作后，沐浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后再用。保持良好的卫生习惯。 |
| 急救措施 | 皮肤接触:脱去被污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止, 立即进行人工呼吸。就医。 食入:饮足量水,催吐。就医。 灭火方法:喷水冷却容器,可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂:泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。 |

7.3.2.1 工程项目应急措施

由于本项目使用的油漆和稀释剂均采用铁桶包装，根据其他类似工厂的使用情况看，一般情况下，不会发生泄漏情况，包装桶全部同时出现泄漏的可能性更小。但是，仍然有个别包装桶泄漏的可能性存在，一旦发生泄漏，可采取以下应对措施：

（1）警戒。迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。

（2）建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。

（3）尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。

（4）小量泄漏可用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后收集送往有资质单位进行处理。

（5）油漆库设置围堰，当发生大量泄漏时，用泡沫覆盖，抑制蒸发。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置，并迅速将被200#溶剂油污染的土壤收集起来，转移到安全地带。对污染地带沿地面加强通风，蒸发残液，排除蒸气。围堰可切断受污染水体的流动，并限制水面200#溶剂油的扩散。

7.3.2.2火灾的应急对策

（1）发生火灾，宜采用二氧化碳、干粉、水灭火，将火源隔离从而达到扑灭火源的目的，火灾后遗留现场需清理彻底,避免再次发生火灾。

（2）将油漆存在于专用易燃品仓库内，在满足生产要求的前提下，尽量减少贮存量。库房地面应做防渗处理，不设排水管道，并加强通风,同时，应设明显标识。

（3）应建立有可燃气体、有毒气体自动检测报警系统；紧急切断及紧急停车系统；防火、防爆、防中毒等事故处理系统。

（4）厂区平面布置应符合防范事故要求，有应急救援设施及救援通道，便于应急疏散。

（5）加强企业管理，规范操作规程，车间内禁止烟火。

（6）应建立完善的应急预案领导小组，应有完备的应急环境监测、抢险、救援及控制措施，并配备应急救援保障设施和装备。

7.3.2.3危险化学品运输、存储、生产过程中的安全防范措施

（1）运输过程中的安全防范措施

1）使用符合安全要求的运输工具；

2）合理规划运输路线及运输时间；

3）危险品的装运应做到定车、定人；

4）委托有资质的危险品运输单位，采用GPS卫星定位系统，对所有危险化学品车辆在运输过程中的位置、车速、防盗等各类突发事件进行监控；

5）搬运工具必需进行清扫和通风，不得留有残渣，有毒物品卸车后必需洗刷干净。

（2）存储、生产过程中的安全防范措施

1）储存设备、储存方式要符合国家标准。

2）每年进行一次对储存装置的安全评价，对存在安全问题的提出整改方案，如发现储存装置存在危险的应当立即停止使用，加以更换或者修复，并采取相应的安全措施。

3）危险化学品必须储存在安全、消防符合国家标准要求、设置明显标志的专用仓库，由专人管理，危险化学品入库进行核查登记，库存应该定期检查。

4）在装卸化学危险物品前，要预先做好准备工作，了解物品性质，检查装卸搬运的工具是否牢固，不牢固的应予以更换或修理。如工具上曾被易燃物、有机物、酸、碱等污染的，必须清洗后方可使用。

5）操作人员应根据不同物资的危险特性，分别穿戴相应的防护用具。防护用具包括：工作服、橡皮围裙、橡皮袖罩、橡皮手套、长筒胶靴、防毒面具、滤毒口罩、纱口罩、纱手套和护目镜等。操作前应由专人检查用具是否妥善，穿戴是否合适。操作后应进行清洗或消毒，放在专用的箱柜中保管。

6）化学危险物品撒落在地面、车板上时,应及时扫除，对易燃易爆物品应用松软物经水浸湿后扫除。

7）在装卸化学危险物品时,不得饮酒、吸烟。工作完毕后根据工作情况和危险品的性质，及时清洗手、脸、嗽口或淋浴。必须保持现场空气流通，如果发现恶心、头晕等中毒现象，应立即到新鲜空气处休息，脱去工作服和防护用具，清洗皮肤沾染部分，重者送医院诊治。

8）晚间作业应用防爆式或封闭式的安全照明。雨、雪、冰封时作业，应有防滑措施。

9）在现场须备有清水、苏打水或醋酸等，以备急救时应用。

10）尽量减少人体与物品包装的接触，工作完毕后以肥皂和水清洗手脸和淋浴后才可进食饮水。对防护用具和使用工具,须经仔细洗刷，污水不得随便流散，应引入污水站进行处理。

11）储存区事故情况下防范措施：

①所有储存桶需设置专用区，不得存放于车间内部。储存区间距、储存区与主要干道、储存区与其它建筑物间距要满足安全防护要求，远离厂区内生产车间和生活、办公区，并采取相应防爆、防火、防渗措施，保持良好的通风效果并杜绝一切可能存在的火源。

②不同物料储存区分别设置围堰，储存容积按最大完全泄漏量，围堰设置1～2个人形台阶，储存区与主要道路(路边)间距不小于15m，与次要道路(路边)不小于5m。

7.3.2.4危险废物存放与处置

项目所产生的危险废物交由具有处理资质的单位统一收集处理。

（1）暂存管理要求

1）暂存区必需通风良好，清洁干燥，在原有硬化地面上再增加双衬层防渗，四周设围堰，周围应划定禁区，设置明显的警告标致；库场应配备专职人员看管，负责检查、保养、维修工作，并采取严格的安全措施。

2）包装工具，中转和临时存放设施、设备应符合国家或者地方环境保护法规标准和安全要求，须验收合格方可使用。主要要求包括包装的材质、规格、形势、方法和单件质量应与所装危险货物的性质相适应，并应便于装卸和运输；包装应具有足够的强度，其构造和封闭装置应能承受正常运输条件和装卸作业要求，并能经受一定范围的气候变化；包装的封口和衬垫材料应与所装货物不融解、无抵触,具有充分的吸收、缓冲、支撑固定和保护作用；

3）按性质、成分及组成等区别,分类收集固体废物。严禁将危险废物与一般工业废物及生活垃圾混合集存，引发环境污染。

4）容器灌装液体时，应留有足够的膨胀余量(预留容积应不小于总容积的5%)。

5）必须建立、健全危险废物封存包装标注与登记制度，从收集、封存到交由外运过程中，必须采用专人签发的管理办法，保证存放的安全。

（2）运输管理要求

1）明确合理的运输路线

运输路线应首先考虑在可能情况下绕过城市主要街道、居住区、疗养区、饮用水源保护区、自然保护区及其他环境保护特殊区域。

2）交通工具安全保障措施用于危险废物运输工具的槽罐以及其他容器,必须由专业生产企业定点生产，并经检测、检验合格，方可使用。运输危险物品的槽罐以及其他容器必须封口严密，能够承受正常运输条件下产生的内部压力和外部压力，保证危险物品在运输中不因温度、湿度或者压力的变化而发生任何渗(洒)漏。并由质检部门对专业生产企业定点生产的槽罐以及其他容器的残品质量进行定期的或者不定期的检查。

7.3.2.5应急处理计划

事故应急措施是防止风险事故扩大并得到及时救治不可缺少的环保措施，因此对于具有潜在风险事故的项目，必须制订应急处理计划。

（1）做好应急准备方案

1）建立救援队伍，确定联络方式。

2）制订事故类型、等级和相应的应急响应程序。

3）配备必要的救灾、防毒器具及防护用品。

4）对生产系统制定应急状态下的切断、修正或剂量控制及启动报警联锁保护程序。

5）组织岗位培训和事故演练，并编制事故应急学习手册，建立报告、记录和评估制度。

6）制订区域防灾救援方案，包括区域消防、厂外监控、区域报警、医疗救护等。

（2）完善应急措施

1）各救援分队受领任务后，应迅速赶赴事故现场，各自按分工展开工作，及时向现场总指挥报告。重点是现场化学物质量的明细统计，现场化学物质浓度监控等。现场总指挥根据所报告情况连同应急小组专业人员制定应急技术措施，并组织各组人员实施。

2）发生事故单位，安全负责人负责统计该单位现场人员并组织撤离；非事故现场人员，由各单位安全员清点人数指引人员从事故的上风方向撤离；施救人员由现场总指挥组织列队，清点人数，组织施救。施救完毕后，由现场总指挥指挥撤离，并清点人数；行政部负责与外部联系，使周边人员疏散。

3）防火、防化专业分队到达事故现场后，按照指挥员的分工,迅速实施监测，查明有毒气体的性质，泄漏部位和原因，提出堵漏和抢救的具体措施，查明有无人员受伤和中毒人员，如有伤员及中毒人员应立即抢运出毒区现场，查明泄漏毒气浓度和扩散情况，根据当时风向和风速，迅速判断毒气扩散的方向速度，对泄漏气体下风扩散区人员撤离或采取管理有效的防范措施。

4）消防队：消防人员到达事故现场后，首先采取灭火措施，控制火势发展，并尽力切断火源，组织调整灭火队伍、火扑灭后，根据泄漏的化学毒气及污染情况及时对设备、厂房道路进行处理。

5）医疗队：医疗救护人员到达现场后，应立即救护伤员和中毒人员，对中毒人员根据中毒症状及时采用相应的急救措施，对伤员进行清洗包扎，重伤员及时送往医院。

6）抢救抢修队：抢救抢修人员到达事故现场后，应协助事故发生单位迅速切断事故源和排除现场的易燃、易爆物品，防止事故扩大同时对损坏的设备组织抢修。

7）指挥部有组织实施应急救援时，指挥人员应到现场及时查明情况，果断处置。遇到重大泄漏时应迅速组织人员实施救援，指挥群众撤离，向友邻单位通报情况，向上级救援指挥部门报告事故发展情况，视情况请求支持。

8）当事故完全得到控制，消防队视情况进行全面处理，抢救抢修人员抓紧时间抢修设备，为恢复生产创造条件，指挥部应组织做善后工作，解除警报，组织事故调查处理，迅速恢复生产生活秩序。

9）人员疏散，当发生一般事故时，对单位职工疏散由行政部负责组织实施，向上侧风方向就近地区疏散。当发生重大、特大事故时，受污染区的群众紧急疏散，由公司指挥部协助街道居委会，在市、区指挥部的指挥协调下，向上侧风方向的安全地域疏散，有三防设备的人防工事的地方，可利用工事防护。

10）通知政府主管部门、下风向单位及居民，及时疏散危险区内的工作人员和居民或采取相应的防护措施；

11）事故发生后应立即通知当地环保部门对污染情况进行监测评估，并与之保持密切联系；

（3）环境风险应急预案框架

建立事故管理和应急计划，成立重大事故领导小组，由厂长及生产、安全、环保部门的领导组成，发生事故时以领导小组为主，负责厂重大事故的应急救援的指挥工作；并和有关化学事故应急求援部门建立正常的定期联系。

（4）事故善后和总结程序

事故情况发生后，要根据事故的危害程度，实时解除禁戒状态。

事故情况发生后，各相关部门应组织分析事故原因并总结，分析总结应侧重以下几点：

——事故发生的原因；

——相关的责任人；

——应急预案及相关程序、规章制度实施中存在的问题；

——关于修改有关规章制度及本程序的建议；

——形成报告，上报应急指挥中心，由安全部门存档。

事故情况发生后，要总结经验教训，对存在的安全隐患及时进行纠正并制定预防措施：

——根据问题的严重性和由其伴随的环境影响，相关的责任单位应汇同生产安全部门按照法律、法规以及规范的规定，制定出相应的纠正预防措施进行纠正，并向公司环保最高管理者汇报，生产安全部门今后要对其有效性进行验证；

——生产安全部门根据上报资料及实际情况，对相应程序、制度和规章进行评审、检验，确认其可行性。必要时对应急预案进行更改、修订；

——纠正和预防措施要举一反三，要全面进行清查，避免同类事故再次发生。

事故发生后，要对事故现场进行善后处理，尤其要对有毒有害物质的泄漏产生的废水和土壤污染进行处理，使其废水无害化和恢复土壤功能。

（5）应急培训程序

——由生产安全部门制定年度应急培训计划并负责组织实施。根据年度培训计划，提前向各单位发出通知，并负责培训资料的准备和发放，在培训完成后做好教育记录。

——各单位、部门培训的实施要有专人负责并及时记录；

——培训的方式根据经济情况和相应岗位情况分内部培训和外部培训；

内部培训：各相关单位或部门按年度教育计划自行组织安排内部培训，根据培训要求对培训效果进行确认。

外部培训：各单位或部门按照年度教育计划，对需要外部专门机构进行培训的，应向人力资源部提出申请，业务主管领导批准后，方可实施。培训结束后应由培训机构出具技能、上岗证书或考核结果。

——每半年至少进行一次以上的应急综合演习培训，培训内容应包括防化演习、防爆演习、消防演习等内容；

——企业最高管理者应提供足够的资源(人力、物力和财力)支持各项培训。

（6）公众教育和信息沟通程序

——安全环保部门负责内外信息的接收；

——要定期发布安全教育专栏和安全简报，对可能存在的风险和防范等内容定期与周围公众进行交流，同时定期向公众进行安全宣传和教育；

——对于附近公众提出的意见和建议要有处理意见，并反馈。为促进企业安全生产售造一个良好的社会氛围和公众监督的机制；

——所有环境信息交流都要有书面记录，并按职责要求予以保存；凡属重要信息，安全环保部门要妥善保存。

7.3.2.6有关信息公示

要在企业内部进行下列信息公示：

——组织机构名单；

——值班联系电话、组织应急救援有关人员联系电话；

——危险化学品生产单位应急咨询服务电话；

——外部救援单位联系电话；

——企业平程布置图和消防设施配置图；

——重点风险防范区域分布图；

——周边地区单位、住宅、重要基础设施分布图；

——各工作岗位安全操作规程等。

# 7.4风险评价结论

本工程具有潜在的事故风险,尽管最大可信灾害事故概率较小，但要从建设、生产、贮运等各方面积极采取防护措施，这是确保安全的根本措施。

为了防范事故和减少危害，需制定灾害事故的应急预案。当出现事故时，要采取紧急的工程应急措施，如必要，要采取社会应急措施控制事故和减少对环境造成的危害。

# 第八章  环境影响经济损益分析

# 8.1 建设项目环境代价分析

环境代价指工程污染和破坏所造成的环境损失折算成经济价值。本次建设工程投产后产生的污染对环境的经济代价按下式估算：

环境代价=A+B+C

式中：A 为资源和能源流失代价；

B 为对环境生产和生活资料造成的损失代价；

C 为对人群、动植物造成的损失代价。

（1）资源和能源流失代价（A）

式中：Qi——某种排放物年累计量；

Pi——排放物作为资源、能源的价格。

本部分主要分析估算外排的污染物中资源价值较高的污染物流失的损失代价，结合本项目特点，本项目废水全部回用，无外排；固体废物均得到合理处置，无外排。

A=0万元。

（2）生产、生活资料损失代价（B）

本项目虽可以做到达标排放，排污量较少，但需缴纳一定的排污费，按2万元/年估算。另外对生产生活资料其它损失代价按照1万元/年估算。因此生产生活资料损失代价为3万元/年。

（3）人群、动植物损失（C）

由报告书对环境要素影响评价的结论，结合当地自然、社会环境现状可以看出，按照本环评报告所规定的环保措施实施后，本项目污染物的排放会得到有效的控制，可以全面实现达标排放，对人体、动植物的影响轻微，但对车间操作工人有一定的影响，应加强操作工的劳动保护，以减小其健康损失，劳保所需费用按2万元/年估算。

因此人群、动植物损失代价为2万元/年。

综上所述，工程环境代价为：5万元/年。

# 8.2 建设项目环境成本分析

建设项目环境成本主要包括两部分：工程环境保护措施投资和环保设施运行及管理费用（两部分费用不具有可加性）。

（1）环保工程建设投资

本项目总投资为510万元，环保投资约85.5万元，环保投资占总投资的16.76%。

（2）环保工程运行管理费用

环境成本是指环保工程运行管理费用C。它包括折旧费和运行费用：

C=C1+C2

（1）折旧费C1

环保设备折旧率按环保投资5%计算，费用为3.55万元/年。

（2）运行费用C2

包括设备维修费、材料消耗费、环保人员工资福利费、科研咨询费、管理费等。

设备维修费取环保投资的1.5%，为1.07万元/年。

材料消耗、耗材以及能源消耗，估算费用约为3万元/年。

环保人员工资、福利费按公司职工平均工资30000元/人·年计算，由于投产后需相应专职环保人员1人，因此共计3.0万元。

科研咨询费及环保设施管理费取1万元/年。

本项目的全部运行费用C2为8.07万元/年。

综上，本项目的环保工程运行管理费用为C=C1+C2=11.62万元/年。

# 8.3经济效益分析

本项目总投资510万元，正常年利润总额为45.73万元，税后利润32.06万元，投资利润率20.18%、投资利税率31.68%、资本金净利润率15.33%，财务三率较高。项目全部投资所得税前财务内部收益率为18.19%，大于基准收益率10%；全部投资税前回收期为4.68年，财务净现值80.46万元（ie＝10%税前）大于零；财务净现值80.46万元(ie＝10%税前)大于零，说明该项目有较好的经济效益，本项目在实现预期投入和产出的情况下，在财务上可以接受，能较快收回投资，有较好的经济效益。

# 8.4环境经济效益

环境经济效益是指采取环保治理措施获取的直接经济效益。本项目在“三废”治理的过程中注重了对资源、能源的回收利用，从而大大减少了生产过程中的资源流失。结合本工程特点，应包括提高水复用量的节水经济效益、一定时期内改善区域生态环境的经济效益。

（1）直接经济效益（R1）

项目一般固废均可由废品收购站回收，其中作为可回收的固废量为1327.83t/a，每吨固废按50元计，年经济效益66391.5元。

综上，本项目直接经济消息为66391.5元/a。

（2）间接经济效益（R2）

间接经济效益应包括控制污染和减少污染物排放量后对环境、人体减少的损失及相应减少的排污费，因无实际数据，取直接经济效益的5%。

即R2=66391.5╳5%=3319.58元

以上经济效益总指标R3319.58元

# 8.5建设项目环境经济效益分析

（1） 环保建设费用占总建设投资比例

本项目总投资510万元，项目环保投资为85.5万元，占总投资的16.76%。

（2）环境成本比率

环境成本比率是指工程单位工程产值所需的环保运行管理费用：

（3）环境代价比率

环境代价比率是指单位经济效益所需的环境代价：

（4）环境投资效益

环境投资效益是指环境经济效益与环保运行管理费用的比值。

# 8.6 小结

本项目通过采取严格的环境保护措施，节约了能源消耗、减少了污染物排放、降低了生产成本，促进了地方经济的发展，具有良好的社会效益。本项目市场前景良好、具有较好的赢利能力、清偿能力和抗风险能力，因此从经济上本项目是可行的。本项目实施过程中加强了对环保工程设施的投资力度，但是在建设和运行中仍不可避免会对周围群众的生产生活带来一定的影响，因此，企业在施工和运行阶段必须严格落实环评提出的各项环保措施。

本项目从环境影响损益角度看，本工程的环境代价比率为15.59%，说明本项目采取了相应的环保治理措施后，所有的资源、能源均得到了较好的利用。本项目工程的环境投资效益为2.67%，说明本项目建成后，具有一定的环境效益。基本符合我国环境保护管理工作一贯坚持的经济效益、社会效益和环境效益三统一的原则，同时也符合经济与环境协调持续发展的基本原则。

综上所述，本建设工程在经济效益、社会效益和环境效益三个方面均是可行的。

# 第九章  环境管理和监测计划

环境管理是以环境科学为基础，运用经济、法律、技术、行政、教育等手段对经济、社会发展过程中施加给环境的破坏和污染进行控制，实现经济、社会和环境效益的和谐统一。随着我国环保法规地完善及严格执法，环境污染问题将极大地影响企业的生存与发展，因此，环境管理应作为企业管理工作中的重要组成部分，企业应积极并主动的预防和治理污染，提高全体员工的环境意识，避免因管理不善而产生的环境风险，为企业实现可持续发展打下坚实的基础。

文水县鑫源昌钢结构有限公司目前尚未成立环保管理机构、监测机构。为保证本次工程的建设能够从较高的层次上达到环境保护的要求，评价将对企业提出环境管理机构、环境管理制度、环境管理计划等要求，加强企业的环境管理。

# 9.1环境管理

### 9.1.1环境管理体系与职责

（1）企业内部的环境管理体系

本厂设环境保护委员会，由总经理任主任，副总经理、总工程师任副主任。下设环保科，负责日常工作，并配备1名专职环保人员。

图9-1  企业环境管理组织网络图

（2）环保专员职责和任务

环保专员负责全厂的环境管理和监测工作。

1）负责贯彻、执行国家的环保方针、政策，组织制定本单位的各项环保制度，并督促执行。

2）开展内容丰富的宣传、教育工作，普及环保知识，提高人民的环保意识。

3）编制本单位环境保护长远规划和年度计划。提高审查环境项目所需资金、设备、材料，并负责检查环保计划的实施。

4）负责本厂的环境监测管理工作。认真执行环境评价和“三同时”制度。协助全厂搞好投产前的环保工程验收工作。

5）开展污染源调查工作，掌握本单位污染状况，制定本单位治理方案。

6）积极治理环境污染，管好用好环保资金。

7）负责搞好环保统计工作，及时、准确的上报各种环保统计报表。

8）负责本单位相关人员的业务、技术培训，提高他们的业务水平和技术素质。

9）加强新技术、新工艺的研究，促进“三废”资源化，收集相关信息，搞好污染治理，负责有关环保方面的咨询。

10）认真执行上级环保部门对矿下达的环境目标责任制，采用无污染、少污染的先进工艺，完成自立项目。

11）按国家制定的有关环保政策、法规，按时缴纳排污费。

### 9.1.2环境管理制度

企业在健全了环境管理体制与管理机构的基础上，还必须健全环保管理规章制度，做到“有法可依、有章可循”，才能保证环保工作健康、持续的运转。各项规章制度应体现环境管理的任务、内容和准则，使环境管理的特点和要求渗透到企业的各项管理工作中。

根据自身的具体情况，本公司制定了相应的环境管理制度，包括：

（1）环境保护管理条例；

（2）环境管理的经济责任制；

（3）环保设施运行与管理制度；

（4）环境管理岗位责任制；

（5）环境管理技术规程；

（6）环境保护的考核制度；

（7）环境保护奖惩办法。

### 9.1.3环境管理计划

针对本工程不同的工作阶段，需制定有关的环境管理计划。具体管理内容、管理计划，详见表9-1、表9-2。

### 9.1.4环境管理重点

本次工程建设与运行过程中环境管理的重点部位和内容有：

（1）建设过程相应的环境管理；

1）危废暂存库的合理选择与处理堆存；

2）建设施工过程的污染治理与施工管理；

3）环境保护设施的建设。

（2）生产运行过程相应的环境管理，包括：

1）地表水、地下水的污染防治；

2）生产车间废气吸收处理装置日常管理与维护工作；

3）各工段污染控制设施（气、水、声、渣）的管理与维护。

4）危废等固体废物的堆存管理；

5）厂址区内外绿化管理；

6）运输道路的管理。

表9-1　各阶段环境管理工作的具体内容

| 阶段名称 | 相对应的环保内容 |
| --- | --- |
| 施工阶段 | 保护现场周围的环境，防止对自然环境造成不应有的破坏，防止和减轻粉尘、噪声、震动等对居民区的污染和危害。项目竣工后，施工单位应该修整和复原在建设过程中受到破坏的环境。 |
| 试生产阶段 | 认真贯彻执行“三同时”制度，项目建成后，其污染物的排放必须达到国家或地方规定的标准，建设项目在正式投产或使用前建设单位必须先向负责审批的环保部门提交环保设施竣工验收报告，说明环保设施运行情况，治理效果，和达到的标准。验收合格后方可投入生产或使用。在此期间，需进行竣工验收监测和项目“三同时”管理监测。 |
| 生产阶段 | 监督检查环保措施的执行、环保措施的运行情况、污染物的监测工作。 |

表9-2  主要环境管理方案表

| 环境问题 | 防治措施 | 经 费 | 实施时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气排放 | 定期进行生产知识及环保知识强化，提高操作人员文化素质及环保意识。 | 常规性开支 | 生产期 |
|  | 加强喷漆废气吸收系统的维护保养，使其运行效率不低于设计标准。 | 计入成本 | 生产期 |
|  | 制定合理的绿化方案，选择滞尘、降噪、对生产中排放污染物有较强抵抗和吸收能力的树种进行种植。 | 列入环保经费中 | 建设期 |
|  | 加强事故风险的预防和控制。 | 计入成本 | 施工期、生产期 |
| 废水排放 | 废水全部回用，不外排 | 环保资金 | 生产期 |
|  | 加强废水的收集与管理，保证废水全部合理处置不外排。 | 计入成本 | 生产期 |
|  | 加强事故风险的预防和控制。 | 计入成本 | 施工期、生产期 |
| 固体废物 | 厂房内划出危废暂存区，生活垃圾设收集装置并及时清运，加强综合利用。 | 列入环保资金 | 施工期、生产期 |
| 噪声影响 | 对各主要产噪点实施对应的减振、降噪措施 | 计入成本 | 施工期、生产期 |
|  | 施工期建设围墙，运营期加强场内绿化，对运输道路建设绿化带。 | 计入成本 | 施工期 生产期 |
|  | 加强日常监督管理。 | 计入成本 | 生产期 |

### 9.1.5规范排污口设置

对厂区各类排污口应进行相应的规范，包括：在厂区“三废”及噪声排放点，设置明显标志，标志的设置应执行《环境保护图形标志排放口》（GB15562.1-1995）及《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）中有关规定。排放口图形标志见表9-3。

表9-3  排放口图形标志

| 排放口 | 废气排放口 | 噪声源 | 固体废物堆放场 |
| --- | --- | --- | --- |
| 图形符号 |  |  |  |
| 背景颜色 | 绿色 |
| 图形颜色 | 白色 |

# 9.2环境监测计划

环境监测是环境管理的依据和基础，它为环境评价和管理提供科学依据，并据此制定污染防治对策和规划。根据本建设项目的隶属、性质、生产规模，生产中污染物排放的实际情况和企业的发展规划，本评价要求企业定期委托有资质单位进行监测。

根据公司内污染物排放的实际情况及企业发展规划，由公司委托当地环境监测站负责企业污染源和环境质量的监测任务。具体监测时间、频率、点位服从当地环保部门的规定和要求，监测项目针对本企业污染特性确定。环境监测内容见表9-4。

表9-4厂区污染源监测计划表

| 污染源 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频率 | 监测单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 喷漆房排气筒出口 | PM10、非甲烷总烃 | 每年一次 | 委托有资质的环境监测站 |
|  | 烘干房排气筒出口 | 非甲烷总烃 | 每年一次 |  |
|  | 抛丸机排气筒出口 | PM10 | 每年一次 |  |
|  | 厂界（无组织） | TSP、非甲烷总烃 | 每年一次 |  |
| 噪声 | 厂界四周 | Leq（A） | 每年2次 ，每次昼夜各 一次 |  |
| 地下水环境 | 堡子村水井 | pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、锌、溶解性总固体、高锰酸钾指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数等基本水质因子共22项，同期检测分析地下水环境中K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-共8项的浓度 | 每年枯水期监测一次 |  |

监测结果和污染防治设施运行情况等进行统计汇总，上报有关领导和上级主管部门，监测结果如有异常，应及时反馈生产管理部门，查找原因，及时解决。

本项目污染物排放清单情况见表9-5。

表9-5  污染物排放清单一览表

| 污染源 | 污染物 | 产生量 | 治理措施 | 排放量 | 污染物排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mg/Nm3 | t/a |  | mg/Nm3 | t/a |  |
| 废气 | 切割 | 等离子切割 | 烟尘 | 无组织 | 8.52 | 配套7套SWFF~1000型移动式焊烟净化机组+车间整体通风，废气净化效率98% | / | 0.17 | 满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996二级标准 |
|  |  | 火焰切割 | 烟尘 | 无组织 | 5.76kg/a |  |  |  |  |
|  | 焊接 | 固定焊接工位 | 烟尘 | 无组织 | 0.008 | 固定工位靠车间墙壁设置，并分别在每个工位上方安装集气罩，单个罩口尺寸为1.2m×1.2m，罩口离工作台高度为0.5m。集尘罩一边紧靠墙壁，另两边设置软帘等围档，形成三面围档全封闭形式。废气经收集后进入同一台焊烟净化器进行处理+车间整体通风，废气净化效率98% | / | 0.15kg/a | 车间内空气中的烟尘浓度低于《车间空气中电焊烟尘卫生标准》(GB 16194-1996)规定的最高容许浓度6mg/m3 |
|  |  | 移动焊接工位 | 烟尘 | 无组织 | 0.47 | 配备9套移动式焊接烟尘收集装置+车间整体通风，集气效率80%，废气净化效率90% | / | 0.038 |  |
|  | 抛丸机排气筒 | 粉尘 | 3000 | 14 | 在抛丸机进出口各设一个集气罩，废气经收集后引入抛丸机自带布袋除尘器，风量为15000m³/h，除尘效率为99%，废气经15m高排气筒排放 | 30 | 0.14 | 《铸造行业大气污染物排放限值》（T/CFA 030802-2-2017）中表1中2级标准要求：颗粒物15mg/m3 |
|  | 喷漆房排气筒 | 漆雾颗粒 | 232 | 6.256 | 封闭式伸缩喷漆房，采用“自带折流板+干式漆雾过滤器+吸附脱附+催化燃烧装置”处理，废气经15m高排气筒排放。 | 23.2 | 0.626 | 《大气污染物综合排放标准》( GB16297-1996)表2颗粒物二级排放标准要求 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 121.96 | 3.293 |  | 24.4 | 0.66 | 《山西省重点行业挥发性有机物（VOCS）2017专项治理方案》的通知（晋气防办【2017】32号）中工业涂装标准排放浓度的要求 |
|  | 烘干房排气筒 | 非甲烷总烃 | 101.62 | 2.195 | 全封闭烘干房，热风循环对流方式烘干，烘干热源为电，烘干温度为60～80℃。采用“UV光催化氧化装置+活性炭吸附装置”处理，尾气通过15m高排气筒排放 | 20.32 | 0.44 |  |
| 废水 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮 | / | 162 | 食堂废水经隔油池隔油后，与办公生活污水一起进入化粪池，经化粪池处理后，交由文水大运水工业有限公司处理，无废水外排 | / | 0 | 不外排 |
|  | 食堂废水 | COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油 | / | 84 |  | / | 0 |  |
| 固体废物 | 一般工业固废 | 下料钻孔、切割 | 废边角料 | / | 1300 | 收集后外售于废品收购站 | / | 0 | 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599-2001及《危险废物贮存污染控制标准》GB 18597-2001 |
|  |  | 电焊和CO2保护焊 | 焊渣 | / | 1.1 |  | / | 0 |  |
|  |  | 抛丸机除尘器 | 除尘渣 | / | 26.73 |  | / | 0 |  |
|  |  | 埋弧焊 | 药皮 | / | 1.25 | 由焊剂供应厂家回收 | / | 0 |  |
|  | 危险废物 | 机械加工 | 废矿物油 | / | 0.1 | 暂存于危废暂存间，交由有资质单位回收处置 | / | 0 |  |
|  |  |  | 废棉纱 |  | 0.05 |  | / | 0 |  |
|  |  | 喷漆房、烘干房 | 废过滤棉 | / | 5.85 |  | / | 0 |  |
|  |  |  | 废活性炭 | / | 9.79 |  | / | 0 |  |
|  |  |  | 废漆桶 | / | 10.0 | 暂存于危废暂存间，由厂家回收 | / | 0 |  |
|  |  |  | 废漆渣 | / | 1.12 | 暂存于危废暂存间，交由有资质单位回收处置 | / | 0 |  |
|  | 生活垃圾 | 办公室 | 生活垃圾 | / | 3.0 | 厂区内及办公室设置生活垃圾箱，生活垃圾收集后运至环卫部门指定地点处置 | / | 0 |  |
| `噪声 | 生产设备 | 噪声 | / | 65-80 dB(A) | 厂房隔声、基础减振，除尘风机设置隔声罩、消音器等 | 昼间60 dB(A)，夜间50 dB(A) | GB12348—2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准，昼间：60dB（A）,夜间50dB（A） |

第十章  结论和建议

# 10.1建设项目简介

随着我国现代化、城市化步伐加快，以及新技术、新材料的不断出现，国内建筑建材领域正在面临前所未有的变革，钢结构作为一种新型建筑材料和结构形式，以其重量轻、安装方便、安全环保、可塑性强的优势，得到越来越多的建筑商和用户的青睐，适用范围日渐广泛，钢结构已成为国家大力推广应用的新型建筑结构和墙体材料。

在此背景下，文水县鑫源昌钢结构有限公司决定投资510万元在吕梁市文水县凤城镇堡子村东北侧0.9km处（文水县鑫源昌钢结构有限公司现有厂区内）进行年产2万吨异型钢模板、钢桥制造生产线技改项目的建设。文水县经济和信息化局于2018年8月22日以文经信审函字【2018】56号下发了“关于文水县鑫源昌钢结构有限公司年产2万吨异型钢模板、钢桥制造生产线技改项目备案的通知”，项目建设规模为：年产2万吨异型钢模板、钢桥。根据国家发改委第9号令《产业结构调整目录（2011年本）》(2013修正)，本项目不属于国家限制、淘汰类行业，项目符合国家产业政策。

# 10.2评价区环境质量现状及评价

### 10.2.1评价区环境质量现状调查

10.2.1.1 环境空气质量现状

由环境空气监测结果可知，评价区桑村营村和堡子村2个监测点TSP、PM10、PM2.5、SO2、NO2均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，甲苯和二甲苯全部未检出，非甲烷总烃能满足河北省地方标准《环境空气质量  非甲烷总烃限值》。说明评价区监测期间，环境空气质量良好。

10.2.1.2地表水环境质量现状

根据监测结果，在涉及项目区的河流设2个地表水现状监测断面，所有监测项目监测值均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类水质标准的要求。

10.2.1.3 地下水环境质量现状

根据评价结果可见：桑村营村1#、村营村2#和堡子村水井的各项监测指标均达到《地下水质量标准》（GB/14848-2017）中Ⅲ类水标准，说明当地地下水环境质量现状较好。

10.2.1.4 声环境现状评价

由声环境质量监测结果可知，厂址四周昼、夜噪声监测值均可以满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准要求。

### 10.2.2  环境影响评价结论

10.2.2.1 环境空气影响评价

本项目主要大气污染物为生产车间抛丸机产生的粉尘、喷漆房产生的漆雾颗粒和非甲烷总烃、烘干房产生的非甲烷总烃。经大气环境影响预测可知，本项目运行后，按照评价要求的环保措施实施后，各大气污染源的排放可以满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准限值要求和河北省地方标准《环境空气质量  非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）1小时平均值的要求，对区域环境空气质量影响较小。距离项目污染源中心点坐标250m处，抛丸机排气筒排放的PM10、喷漆房排气筒排气筒排放的PM10和非甲烷总烃、烘干房排气筒排气筒排放的非甲烷总烃的落地浓度分别<10.85ug/m3、<14.65ug/m3、<13.72ug/m3、<1.428ug/m3，能够满足相应标准要求，占标率均较小，本项目污染物的排放对周围敏感点的影响也较小。

10.2.2.2 地表水环境影响评价

本项目劳动定员较少，厂区旱厕做防渗处理，定期清掏由当地农民拉走沤制农肥，产生的生活污水较少，食堂废水经隔油池隔油后，与其他生活污水一起进入化粪池，经化粪池处理后，交由文水大运水工业有限公司处理，本项目产生的废水能够保证不外排。因此项目对地表水环境影响较小。

10.2.2.3 地下水环境影响评价

本项目地下水污染环节主要为废水在厂区内收集、处置的过程中，各类水处理构筑物及管路防渗措施不足，造成废水渗漏而污染地下水。本项目只要保证防渗措施的落实以及加强管理，防止废水废液的跑冒滴漏，及时发现问题及时维修，正常工况下不会对地下水的污染影响。

本项目产生较多种类的危险废物，需要加强管理，在厂区暂存期间应设置专门的危废暂存地，且采取严格的防渗措施，及时分别处置。采用严格措施后，本项目不会因物料及固体废物的堆放而造成地下水的影响。

10.2.2.4 声环境影响评价

根据声环境影响分析，本工程运营后，厂界噪声贡献值均达标，且区域噪声增加幅度不大。本项目在严格采取环评所规定的环保措施以后，可保证厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。因此，本项目建成后对区域环境影响较小。

10.2.2.5 固废环境影响评价

本项目生产过程中产生的废边角料、焊渣，除尘器除尘渣等送往废品回收公司回收，药皮等由厂家回收；废矿物油、废过滤棉、废活性炭、废漆渣和废滤棉等暂存于危废暂存库后交由有资质单位处置，废弃桶由厂家回收；生活垃圾送当地环卫部门统一处理，本项目所有固体废物均得到了合理处置。在严格按照环境评价规定排放、堆存的情况下，工程固体废物排放不会产生对区域环境的明显影响。

10.2.2.6 厂址可行性分析

本次技改项目在文水县鑫源昌钢结构有限公司现有厂区内进行，不新增占地，不违背城市规划要求，另外项目不违背《文水县生态功能区划》和《文水县生态经济区划》的要求，距离最近的村庄为项目西南侧0.9km的堡子村，采取环评规定的环保措施和要求后，项目污染物排放对周围环境以及敏感点的影响较小，且项目不需要设置大气防护距离，本项目选址合理。

# 10.3总量控制指标

根据山西省环境保护厅晋环发[2015]25号《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》，本项目抛丸过程中产生的粉尘需申请总量0.2t/a。

# 10.4 环境风险评价

项目运行过程中存在着油漆泄漏风险，必须严格按照有关规范标准的要求对贮罐进行监控和管理。在认真落实工程拟采取的安全措施及评价所提出的风险防范措施以及风险应急预案后，工程的事故风险可控，风险水平是可以接受的。

# 10.5环境经济损益分析

本工程总投资510万元，环保投资85.5万元，占总投资的16.76%。本项目从环境影响损益角度看，本工程的环境代价比率为15.59%，说明本项目采取了相应的环保治理措施后，所有的资源、能源均得到了很好的利用。本项目工程的环境成本比率、环境系数较低，环境投资效益为2.67%，说明本项目建成后，污染治理设施基本能做到保本运行，具有一定的环境效益。基本符合我国环境保护管理工作一贯坚持的经济效益、社会效益和环境效益三统一的原则，同时也符合经济与环境协调持续发展的基本原则

# 10.6 公众参与

本次评价公众参与调查使用了发放调查表、随机走访方式进行。根据调查和访谈的情况，100%的公众对本项目的建设持赞同意见，公众无反对意见。

项目建设及运营过程带来轻微的大气、水、噪声污染，只要严格执行环评中规定的各种控制措施后，可以满足国家规定的排放标准，满足环境和公众的要求。另外，本项目在建设的同时，要加强与附近居民的交流，从国家产业政策、环保政策和控制污染的技术路线方面，向公众做细致的解释以求得公众的理解与支持，从而为企业的自身可持续发展创造一个更好的外部环境。

# 10.7 环境管理与监测计划

项目建成后，建设单位拟设置完善的环境管理体系，明确管理职责，建立健全的环境管理制度和环境管理计划，根据环境监测计划要求定期进行环境监测，及时反映存在环境问题，因此项目建成后建设单位拟完善的环境管理满足环保要求。

综上所述，文水县鑫源昌钢结构有限公司年产2万吨异型钢模板、钢桥制造生产线技改项目符合国家产业政策和清洁生产要求，项目选址可行，通过认真落实评价所提各项环保治理措施，工程排放的各类污染物对周围环境影响可以接受，可以实现其经济效益、社会效益和环境效益的协调发展。因此，在落实各项协议及承诺的前提下，从环保角度分析，本工程建设是可行的。

# Text boxes

本项目所在位置

图1-1  文水县生态功能区划图

本项目所在位置

图1-2   文水县生态经济区划图

图例

：本项目位置

：环境空气保护目标

：地下水保护目标

：大气评价范围

：地下水评价范围

：地表水体

图2-1  本项目地理位置及环境保护目标图（1格1km）

图2-2  本项目四邻关系图

图3-1   现有工程生产工艺流程图

图3-1  本项目平面布置图

ρδsη×10-6

NV×ε

m=

固体21.28t

无组织：

固分0.426t

非甲烷总烃0.112t

油漆28t

其中：

固体22.4t

非甲烷总烃5.6t

废气5.6t

漆渣1.12t

烘干室：

非甲烷总烃2.195t

喷漆室：

漆雾6.256t

非甲烷总烃3.293t

排放

漆雾颗粒0.626t

非甲烷总烃0.663t

吸收

漆雾颗粒5.63t

非甲烷总烃2.63t

喷漆工序

吸收

非甲烷总烃1.756t

排放

非甲烷总烃0.439t

图3-3  漆料平衡图     （单位：t/a）

图3-4  本项目非采暖期水平衡（单位：m3/d）

图3-5  本项目采暖期水平衡（单位：m3/d）

图3-6  本项目异型钢模板生产工艺流程图

图3-7  本项目钢桥生产工艺流程图

b：工件

a：伸缩房

图3-8  收拢的伸缩房与工件

气流方向

气流方向

气流方向

气流方向

气流方向

图3-9 展开的伸缩房与气流方向图

本项目所在位置

图4-1   本项目地理位置图

本项目所在位置

图4-2  本项目地表水系图

图4-3   章多水源地一级保护区划分结果图

2#

1#

3#

1#

2#

1#

图例

：本项目位置

：大气监测点位

：地表水监测点位

：地下水监测点位

：大气评价范围

：地下水评价范围

：地表水体

2#

图4-4  本项目引用监测点位图（1格1km）

图4-5  TSP浓度变化曲线

图4-6 　PM10浓度变化曲线

图4-7 　PM2.5浓度变化曲线

图4-8   SO2浓度变化曲线

图4-9  NO2浓度变化曲线

图4-11 　本项目噪声监测点位图

本项目所在位置

图5-4   区域地质图

本项目所在位置

图5-5    区域地质构造纲要图

图5-8  厂区分区防渗图

一般防渗区

重点防渗区

图6-1  活性炭吸附原理及吸附器工作过程图

注：M  1:1；字体为黑体字；底色为醒目的桔黄色

进入水体

容器破损

有毒物质泄漏

易燃易爆品泄露

未发现

进入土壤

进入水体

土壤污染

水体污染

及时发现，立即处理

未造成泄漏事故

未发现

无明火

挥发扩散

大气污染

进废液池

未造成事故

遇明火或高温

泄漏口燃烧

液面燃烧

蒸汽遇火

受热膨胀

喷射火灾

水池火灾

爆炸和火灾

爆炸和火灾

大气污染

火灾

扑救

消防缓冲池收集

未收集

及时发现，立即处理

未造成泄漏事故

火灾和爆炸产生的烟尘和物质挥发

未造成事故

进入土壤

36.24%

32.06

11.62

5.0

15.59%

32.06

11.62

2.67%

0.31

厂  长

生产副厂长、总工程师

环保专员