文环行审〔2019〕14号

文水县环境保护局

关于山西鼎欣装饰有限公司年产5万米新型护栏建设项目环境影响报告表的批复

山西鼎欣装饰有限公司：

你公司报送的《山西鼎欣装饰有限公司年产5万米新型护栏建设项目环境影响报告表》的报批申请等有关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，经研究，现批复如下：

一、该项目位于文水县凤城镇宜儿村，占地面积2666.8m2，总投资180万元（其中环保投资31.7万元）。工程主要建设内容包括：原料堆放区、切割区、焊机工位、冲床加工区等主体工程，以及公辅工程、储运工程、环保工程。文水县发展和改革局于2018年9月13日以文发改备发（2018）236号文对该项目出具了备案文件。在全面落实环境影响报告表提出的各项污染防治措施后，该项目所产生的不利环境影响可以得到有效缓解和控制。我局原则同意环境影响报告表的环境影响评价总体结论和拟采取的环境保护措施。

二、项目建设和运行管理中应重点做好以下工作

(一）做好大气污染防治工作。焊接工序产生的烟尘、喷塑工序产生的粉尘须收集后进入脉冲式布袋除尘器处理，确保颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996)中的二级标准限值要求；固化工序燃烧器须使用清洁燃料天然气，并优化燃烧条件，确保其产生的烟尘、SO2、氮氧化物等污染物排放浓度达到《太原市2018年工业炉窑大气污染物综合治理攻坚行动方案》中的“暂未制订行业排放标准的其他工业炉窑”的排放限值。固化工序产生的有机废气须经VOCs处理装置处理，确保有机废气排放浓度达到《山西省重点行业挥发性有机物（VOCs)2017年专项治理方案》（晋气防办[2017]32号）表一、表二“工业涂装”规定的排放限值。

（二）落实噪声污染控制措施。选用低噪设备，采取室内安装、基础减振等隔声降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

（三）落实水污染防治措施。职工生活洗漱废水经收集沉淀后回用于厂区道路洒水抑尘，不外排。

（四）做好固体废物处理处置。切割、冲床加工产生的废金属、焊渣出售给金属回收公司回收再利用；废润滑油、废乳化液、废液压油、废活性炭（棉）、废过滤筒等危险废物分区暂存于危废暂存间，定期由有资质的单位回收处理；生活垃圾集中收集后由当地环卫部门统一处理。

三、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复后10个工作日内，将批准后的环境影响报告表送我局环境监察大队、城区环保所，并按规定接受日常监督检查。

文水县环境保护局

2019年1月31 日

文水县环境保护局                   2019年 1月 31日印发