文环行审〔2019〕9号

文水县环境保护局

关于山西省文水县昌盛木业有限公司年加工10000套木制容器生产线项目环境影响报告表的批复

山西省文水县昌盛木业有限公司：

你公司报送的《山西省文水县昌盛木业有限公司年加工10000套木制容器生产线项目环境影响报告表》的报批申请等有关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，经研究，现批复如下：

一、该项目位于文水县刘胡兰镇上曲村西侧约900m，占地面积4000m2，总投资126万元（其中环保投资19.7万元）。工程主要建设内容包括：生产车间、订装车间、胶粘房，以及配套的公辅工程、储运工程、环保工程。文水县发展和改革局于2018年8月22日以文发改备发（2018）208号文对该项目出具了备案文件，2018年9月27日以文发改备发（2018）259号文对该项目出具了备案变更。该项目在未办理环境影响评价手续，且未经我局批准的情况下你公司即擅自开工建设，违反了《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，目前违法行为已查处。你公司必须认真吸取教训，增强守法意识，杜绝再次发生违法行为。在全面落实环境影响报告表提出的各项污染防治措施后，该项目所产生的不利环境影响可以得到有效缓解和控制。我局原则同意环境影响报告表的环境影响评价总体结论和拟采取的环境保护措施。

二、项目建设和运行管理中应重点做好以下工作

(一）做好大气污染防治工作。推台锯、四面刨、多片锯、方眼机、镂铣机等工序产生的粉尘须收集后进入脉冲式布袋除尘器处理，确保粉尘排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996)中的二级标准要求；胶粘工序、喷漆工序、晾干工序产生的有机废气须经VOCs处理装置处理，确保有机废气排放浓度达到《山西省重点行业挥发性有机物（VOCs)2017年专项治理方案》（晋气防办[2017]32号表一、表二“工业涂装”规定的排放限值。

（二）落实噪声污染控制措施。选用低噪设备，采取室内安装、基础减振等隔声降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

（三）落实水污染防治措施。职工生活洗漱废水经收集沉淀后回用于厂区道路洒水抑尘，不外排。

（四）做好固体废物处理处置。废边角料、木质粉尘回收再利用；废过滤棉、废活性炭、废漆渣、废油漆桶等危险废物分区暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位回收处置；生活垃圾集中收集后由当地环卫部门统一处理。

三、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复后10个工作日内，将批准后的环境影响报告表送我局环境监察大队、刘胡兰镇环保所，并按规定接受日常监督检查。

文水县环境保护局

2019年 1月29日

文水县环境保护局                   2019年1月29日印发