文环行审〔2019〕13号

文水县环境保护局

关于文水县广瑞达机械制造有限公司年产1000吨机加工产品建设项目环境影响报告表的批复

文水县广瑞达机械制造有限公司：

你公司报送的《文水县广瑞达机械制造有限公司年产1000吨机加工产品建设项目环境影响报告表》的报批申请等有关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，经研究，现批复如下：

一、该项目位于文水县南武乡南武村，占地面积约2.73亩，总投资100万元（其中环保投资7.2万元）。工程主要建设内容包括：机加工车间、办公用房、配套的材料库等。文水县发展和改革局于2018年7月17日以文发改备发（2018）143号文对该项目出具了备案文件，2018年9月29日以文发改备发（2018）266号文对该项目出具了备案变更。该项目在未办理环境影响评价手续，且未经我局批准的情况下你公司即擅自开工建设，违反了《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，目前违法行为已查处。你公司必须认真吸取教训，增强守法意识，杜绝再次发生违法行为。在全面落实环境影响报告表提出的各项污染防治措施后，该项目所产生的不利环境影响可以得到有效缓解和控制。我局原则同意环境影响报告表的环境影响评价总体结论和拟采取的环境保护措施。

二、项目建设和运行管理中应重点做好以下工作

(一）做好大气污染防治工作。焊接、切割工序产生的有组织烟尘废气须收集后经脉冲式布袋除尘器处理，确保颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996)中的二级标准要求。

（二）落实噪声污染控制措施。选用低噪设备，采取室内安装、基础减振等隔声降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

（三）落实水污染防治措施。职工生活洗漱废水经收集沉淀后回用于厂区道路洒水抑尘，不外排。

（四）做好固体废物合理处置。废液压油、废润滑油、废手套及废棉纱等危险废物分区暂存于危废暂存间，定期由有资质单位回收处理；生活垃圾集中收集后由当地环卫部门统一处理。

三、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复后10个工作日内，将批准后的环境影响报告表送我局环境监察大队、南武乡环保所，并按规定接受日常监督检查。

文水县环境保护局

2019年 1月 31日

文水县环境保护局                   2019年1 月 31日印发