建设项目环境影响报告表

（报批本）

项  目  名  称：山西博安再生资源环保科技有限公司

建筑垃圾资源化回收再利用项目

建设单位（盖章）：山西博安再生资源环保科技有限公司

编制日期：2021年1月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别――按国标填写。

4．总投资――指项目投资总额。

5．主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

## 建设项目基本情况

| 项目名称 | 山西博安再生资源环保科技有限公司建筑垃圾资源化回收再利用项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 山西博安再生资源环保科技有限公司 |
| 法人代表 | 郭列牛 | 联系人 | 李枫 |
| 通讯地址 | 文水县胡兰镇赵村 |
| 联系电话 |  | 传真 | / | 邮政编码 | 033000 |
| 建设地点 | 文水县胡兰镇赵村南280m处 |
| 立项审批部门 | 文水县行政审批服务管理局 | 项目代码 | 2020-141121-77-03-015314 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 | C3039其他建筑材料制造 |
| 占地面积 | 10000平方米 | 绿化面积 （平方米） | 1000 |
| 总投资 （万元） | 1000 | 环保投资（万元） | 46.2 | 环保投资占总投资比例 | 4.62% |
| 评价经费 | 2.0 | 预期投产日期 | 2021.1 |
| 一、工程内容及规模： 1、项目背景 近年，随着文水县快速发展和城市化进程的不断加快，城市改造中产生的建筑垃圾不断增加。大多数建筑垃圾无毒无害，但简单填埋堆放，不仅影响城市环境、浪费土地资源，还会造成巨大的能源和资源的浪费。将建筑垃圾粉碎、加工成可以再次使用的建筑建材，变废为宝，再生利用，即减轻了建筑垃圾填埋量，又取得了一定的经济效益。为此，山西博安再生资源环保科技有限公司根据当地资源情况，拟在文水县胡兰镇赵村南280m处建设一条建筑垃圾回收利用加工项目。文水县行政审批服务管理局对本项目进行了备案，项目代码为2020-141121-77-03-015314。 目前，项目处于前期筹措阶段，尚未动工建设。 2、分析判定项目建设可行性 1）选址可行性分析 本项目位于文水县胡兰镇赵村南280m处，根据《文水县城市总体规划图》（2012~2030），项目建设不在规划范围内，距离文水县城市规划边界11.5km，用地性质为工业用地。因此，本项目的建设不违背区域总体规划。 2）大气防护距离 根据大气环境预测，本项目Pmax最大值出现为点源排放的PM10，PM10Pmax值为8.763%,Cmax为39.434μg/m³，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。不需要计算大气防护距离。 3、“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线 本项目位于文水县胡兰镇赵村南280m处，评价范围内无自然保护区、森林公园、风景名胜区、世界文化自然遗产、地质公园等敏感因素。项目建成后不会影响珍稀、濒危并具代表性的动植物物种及生态系统，不会扰乱重要生态系统主导功能。 根据《文水县生态功能区划图》，本项目位于III1文水东部平川农业与人文景观保护生态功能小区，本项目为建筑垃圾回收再利用建设项目，对建筑垃圾回收加工再利用，变废为宝，减少了建筑垃圾填埋所造成的土地占地和环境污染，同时生产建筑原材料，走循环经济之路，建设环保型绿色企业。本项目不违背文水县生态功能区划要求。本项目位于重点开发区的ⅣB东南肉牛加工工贸型生态经济区，本项目为建筑垃圾回收再利用建设项目，生产工艺环保，三废能够达标排放，本项目不违背文水县生态经济区划要求。 （2）环境质量底线符合性分析 ①项目与大气环境功能的相符性分析 根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012），本项目所在区域大气环境为二类区。本次评价引用省大气污染防治工作领导组办公室于2020年1月20日发布的《2019年县（市、区）环境空气质量状况通报》。根据环境空气质量状况通报，2019年文水县环境空气例行监测结果，主要污染物SO2占标率为108.3%，NO2占标率为115%，PM10占标率为197.1%，PM2.5占标率为220%，O3占标率为113.75%，CO占标率为95%。SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3均不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，项目所在区域属于不达标地区。 建设单位委托河南宏达检测技术有限公司于2020年9月15日至21日进行了环境空气现状补充监测。TSP的浓度范围为0.184-0.243mg/Nm3，最大浓度占标率为81％，未超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准。 ②项目与声环境功能区的相符性分析 本项目位于文水县胡兰镇赵村南280m处，所在区域为农村地区，噪声监测点1#~4#昼间等效声级值范围在52.6~54.5dB(A)之间，夜间等效声级值范围在42.7~44.3dB(A)之间，均小于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准限值。 ③项目与地表水环境功能的相符性分析 距离本项目最近的地表水体为项目东侧3.7km的汾河，根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2019），本项目属于黄河流域汾河上中游区韩武村—王庄桥南流段，本段功能要求为Ⅴ类，水体功能为农业和一般用水保护，地表水水质目标执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类标准。本项目无生产废水产生，洗车废水循环利用，不外排；生活污水用于厂区洒水，实现了废水零排放，不会对周围地表水环境产生不良影响，因此，本项目的建设符合地表水环境标准要求。 （3）资源利用上线符合性分析 本项目生产过程中所用的原料为建筑垃圾，原材料供应充足。本项目使用的能源主要为电能、水等，项目所在区周围能源丰富，项目生产过程中利用节能设备，减少能的用量，符合资源利用上线要求。 （4）环境准入负面清单 ①与产业政策的符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年）》的政策，本项目不属于名录中限制类和淘汰类，属于允许类。因此本项目符合国家产业政策要求。 2020年7月22日，文水县行政审批服务管理局对本项目予以备案，项目代码：2020-141121-77-03-015314。本项目符合地方产业政策要求。 因此，本项目建设符合三线一单的管控要求。 4、行业规范符合性分析 1）《十部门关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》 2019年11月4日，中华人民共和国工业和信息化部、国家发展改革委等十个部门联合发布了《十部门关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》（工信部联原(2019]239号），项目与该文件符合性分析如下： 表1-1 项目与“工信部联原(2019] 239 号”符合性分析 推进机制砂石行业高质量发展的若干意见 本项目情况 符合性 (二)发展目标。到2025年，形成较为完善合理的机制砂石供应保障体系，产品质量符合GB/T14684《建设用砂》等有关要求，以类产品为代表的高品质机制砂石比例大幅提升，年产1000万吨及以上的超大型机制砂石企业产能占比达到40%，利用尾矿、废石、建筑垃圾等生产的机制砂石占比明显提高。 本项目机制砂石产品质量均可达到GB/T14684《建设用砂》的相关要求，项目原材料主要来源为建筑混凝土垃圾。 符合 拓展砂石来源。规范砂石资源管理，鼓励利用废石以及铁、钼、钒钛等矿山的尾矿生产机制砂石,节约天然资源，提高产业固体废物综合利用水平。根据建筑垃圾吸水率高等特点，鼓励生产满足海绵城市建设需要的砂石等产品。支持就地取材，利用开山、道路、隧洞、场地平整等建设工程产生的砂石料生产机制砂石，减少长距离运输外来砂石,满足建设需要。 本项目原料主要来源为当地建筑混凝土垃圾，变废为宝，节约了天然资源，提高了产业固体废物综合利用水平。 符合 加强运输保障。推进机制砂石中长距离运输“公转铁、公转水”，减少公路运输量，增加铁路运输量，完善内河水运网络和港口集疏运体系建设。在充分利用铁路专用线、城市铁路货场和岸线码头运输能力的同时，推进铁路专用线建设，对年运量150万吨以上的机制砂石企业，应按规定建设铁路专用线。有序发展多式联运，加强不同运输方式间的有效衔接，大力发展集装箱铁公联运，切实提高机制砂石运输能力。加快建设封闭式运输皮带廊道，逐步减少散货露天装卸量。利用信息化手段对砂石运输实现全程监管，构建绿色物流和绿色供应链。加强运输车辆检测，防止超限超载车辆出场(站)上路。 本项且年运输量约为60万吨(<150万吨)，故无需建设铁路专用线，且原料来源较近，公路运输更加便捷； 本项且设置地磅，加强运输车辆检测，可有效防止超限超载车辆出场上路。 符合 发展绿色制造。机制砂石企业要坚持绿色低碳循环发展，按照相关规范要求建设绿色矿山。生产线配套建设抑尘收尘、水处理和降噪等污染防治以及水土保持设施，对设备、产品采取棚化密封或其他有效覆盖措施，推进清洁生产，严控无组织排放,满足达标排放等环保要求。 本项目采用干式生产工艺，项目生产线配套设置了收尘装置，采用了喷雾、洒水、全封闭皮带运输等措施，破碎加工区、成品库等区域实现了厂房全封闭，废气排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996) 二级标准要求。 符合 通过上表分析可知，本项且的建设符合《关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》(工信 部联原[2019]239号)的相关要求。 2）《关于促进砂石行业健康有序发展的指导意见》 2020年3月25日，国家发改委、工信部等十五个部门联合发布了《关于促进砂石行业健康有序发展的指导意见》（十五部委(2020]473号文），项目与该文件符合性分析如下： 表1-2 项目与“十五部委(2020]473号文”符合性分析 关于促进砂石行业健康有序发展的指导意见 本项目情况 符合性 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照党中央、国务院决策部署，牢固树立和坚决践行新发展理念，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，切实落实地方政府主体责任，坚持先立后破，加快“开前门”和坚决“堵后门”并重，综合施策、多措并举，合理控制河湖砂开采，逐步提升机制砂石等替代砂源利用比例，优化产销布局，加快构建区域供需平衡、价格合理、绿色环保、优质高效的砂石产业体系，为基础设施投资建设和经济平稳运行提供有力支撑 本项目为建筑垃圾回收加工再利用项目，建成后可有效减少建筑垃圾填埋量，变废为宝，减少了砂石开采量，保护了生态。 符合 大力发展和推广应用机制砂石。加快落实《关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》（工信部联原〔2019〕239号），统筹考虑各类砂石资源整体发展趋势，逐步过渡到依靠机制砂石满足建设需要为主，在规划布局、工艺装备、产品质量、污染防治、综合利用、安全生产等方面加强联动，加快推动机制砂石产业转型升级。 本项目为建筑垃圾回收加工再利用项目，项目的建设符合“工信部联原〔2019〕239号”中相关要求 符合 降低运输成本。推进砂石中长距离运输“公转铁、公转水”，减少公路运输量，增加铁路运输量，完善内河水运网络和港口集疏运体系建设，加强不同运输方式间的有效衔接。推进铁路专用线建设，对年运量150万吨以上的机制砂石企业，应按规定建设铁路专用线。 本项且年运输量约为80万吨(<150万吨)，故无需建设铁路专用线，且原料来源较近，公路运输更加便捷 符合 五、积极推进砂源替代利用 （十一）支持废石尾矿综合利用。在符合安全、生态环保要求的前提下，鼓励和支持综合利用废石、矿渣和尾矿等砂石资源，实现“变废为宝”。（各省级人民政府，工业和信息化部、自然资源部、生态环境部、应急部） 本项目原料主要来源为当地建筑混凝土垃圾，变废为宝，节约了天然资源，提高了产业固体废物综合利用水平。 符合 通过上表分析可知，本项且的建设符合《关于促进砂石行业健康有序发展的指导意见》（十五部委(2020]473号文）的相关要求。 2）《2019年砂石行业大气污染防治攻坚战实施方案》 本项目与《2019年砂石行业大气污染防治攻坚战实施方案》相关内容的符合性分析如下： 表1-3 项目与“十五部委(2020]473号文”符合性分析 2019年砂石行业大气污染防治攻坚战实施方案 本项目情况 符合性 各地在制定砂石产业规划时,一般按年产100万吨、50万吨或60万吨、20万吨或30万吨的规模来定义大、中、小型生产线。 本项目年产30万吨，属于小型生产线 符合 生产线的改扩建和新建，都要符合《砂石骨料绿色生产与运输评价标准》团体标准:①厂址的选址应靠近资源所在地，并应远离居民区;②厂区内的生产区、办公区、生活区应分区布置，可设置围墙和声屏障，或者种植乔木和灌木来减弱或阻止粉尘和噪声的传播，降低生产区对生活区和办公区环境的影响;③厂区内应配置生产废水处置系统，应建立雨水收集系统并循环利用;运输车辆出入厂”区应保持清洁。 ①本项目位于文水县胡兰镇赵村南280m处，距居民集中区较远，距离文水县城市规划边界11.5km。本项目建设已取得国土部门同意，本项目原料主要来源为当地建筑混凝土垃圾，变废为宝，节约了天然资源。利用原有空闲工业场地，不新增用地，故项目选址基本合理;②厂区内生产区与办公区分区布置，并设置有绿化带;③本项目无生产废水产生，洗车循环利用，设置有初期雨水池，且运输车辆会定期进行清洗，以保证车辆清洁。 符合 去产能、淘汰落后目标近年来我国的生态文明建设不断深入，环境保护和矿产资源管理力度空前提高。各地对砂石矿山资源进行整合，纷纷出台砂石类矿产资源的规划或产业政策，以矿山资源整合或企业重组等方式，通过重新规划布局，关停环保不达标的中小型企业，来淘汰落后产能，新建大型绿色环保化生产线或生产基地，保障砂石骨料供给 本项目属于新建项目，且产能不属于落后产能，环保措施完善。 符合 在行业内推进干法生产的收尘技术和湿法生产的废水循环利用技术，加强无组织排放治理，环保不达标的企业全部关停。2019年底达标率90%以上。干旱地区的生产企业，其破碎、筛分、机制砂、皮带输送等工艺进行全封闭，减少粉尘颗粒的外排。 本项目采用干法生产工艺，洗车废水采用循环利用技术，项目生产线配套设置了收尘装置,采用了喷雾、洒水、全封闭皮带运输等措施，破碎加工区、成品库等区域实现了厂房全封闭，废气排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准要求。 符合 通过上表分析可知，本项且的建设符《2019年砂石行业大气污染防治攻坚战实施方案》的相关要求。 5、环境影响评价过程 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响保护管理条例》等法律法规要求，本项目需进行环境影响评价工作。本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）及其修改单中“四十五、非金属矿采选业，137、土砂石、石材开采加工中其他，应做环境影响报告表。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目归入“69石墨及其他非金属矿物制品”，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，不需开展地下水环境影响评价。 根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目对于土壤环境属于污染影响型项目；对照附录A“土壤环境影响评价项目类别”，本项目类别属于本项目属于“制造业”中“金属冶炼和压延加工及非金属矿物制品”“其他”，为Ⅲ类项目；按照建设项目占地规模和建筑面积，本项目占地面积为10000m2，小于5hm2，属于小型；项目东、南、西侧为耕地，建设项目周边50m范围内存在耕地等土壤环境敏感目标，污染影响型敏感程度为“敏感”。 根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度，土壤评价类型为Ⅲ类，本项目需要进行土壤环境影响分析。 山西博安再生资源环保科技有限公司于2020年9月委托山西纳兰环保科技有限公司承担本次项目的环境影响评价工作（委托书附后）。接受委托后，我公司立即组织项目参评人员进行现场踏勘，收集了项目所在地自然环境情况，对该项目建设内容进行了详细的了解，在资料收集统计、工程分析、环境影响分析的基础上，对项目的相关污染问题进行了认真的分析。根据国家环评导则和技术规定，编制完成了《山西博安再生资源环保科技有限公司建筑垃圾资源化回收再利用项目环境影响报告表》（送审本）。 吕梁市生态环境局文水分局于2020年12月6日在文水县组织召开《山西博安再生资源环保科技有限公司建筑垃圾资源化回收再利用项目环境影响报告表》技术审查会，评审人员对项目进行了充分沟通及认真审查，形成了技术审查意见。根据专家意见，我们对报告表进行了认真修改和完善，完成了《山西博安再生资源环保科技有限公司建筑垃圾资源化回收再利用项目环境影响报告表》（报批本）。现由建设单位，报请文水县行政审批服务管理局审批。 二、项目概况 1、工程基本情况 本项目工程基本情况见下表。 表1-4 工程基本情况 序号 名称 主要内容 备注 1 项目名称 山西博安再生资源环保科技有限公司建筑垃圾资源化回收再利用项目 2 建设单位 山西博安再生资源环保科技有限公司 3 建设性质 新建 4 建设地点 文水县胡兰镇赵村南280m处 5 占地面积 10000平方米 15亩 6 建设规模 年生产成品石料27万吨，石粉约3万吨 7 工程投资 1000万元 8 劳动定员 公司职工20人 9 工作制度 300天，8h/d，一班制 2、建设规模及内容 本项目备案建筑垃圾处理能力50万吨/年，建设单位拟配套的设备实际处理能力为30万吨/年，建设单位最终建设规模为30万吨/年，因此，本次评价以30万吨/年的处置能力为评价内容。本项目主要建设内容为原料库1座、生产车间1座、成品库1座、筒仓1座。在生产车间安装给料机、破碎机和筛分机各1台，输送皮带6条、提升机1台和配套环保设施，详见下表。 表1-5 项目主要建设内容一览表 项目 工程内容 备注 主体工程 原料库 1座，砖混结构，建筑面积2000m2（50m×40m）高10m，用于存放建筑垃圾 新建 生产车间 1座，砖混结构，建筑面积1600m2（80m×20m），高7m。设给料机1台（外形尺寸3.8m×2.7m），破碎机1台，筛分机1台。原料通过装载机倒入给料机内，输至破碎机，破碎后的石料通过皮带输送到筛分机，经过筛分机的成品石料通过各自的皮带输送到成品库。 新建 成品库 1座，砖混结构，建筑面积1000m2（40m×25m），高9m。成品库分成4个产品分区，3个石料分区和1个石粉分区，石料分区储存符合规格的成品石料；石粉分区建设1台提升机和1座150m3的筒仓，用于储存石粉，筒仓容积可以满足2天的储存量。 新建 辅助 工程 办公室 1座，砖混结构，建筑面积400m2 租用 洗车平台 设置洗车平台1座，位于厂门口。洗车平台外形尺寸2500×8000mm，在洗车平台四周设置废水收集槽，同时设置1个沉淀池，收集厂区洗车废水，有效容积为8m3（2m×2m×2.5m），配套车辆清洗设备1台。 新建 公用工程 供水 本项目用水取自本场区水井，水井井深约100-200m，出水水量为35m3/h，满足职工生活用水、生产用水 依托 供电 设置配电室1座，砖混结构，建筑面积9m2（3m×3m），高5m。厂区用电电源引自胡兰镇变电站，厂区设400KVA一台变压器，可满足项目生产用电需求 依托 供暖 本项目冬季不生产，办公生活区冬季值班采用电暖 新建 排水 生活污水 项目区内采用旱厕，工人全部为当地的村民，食宿自理，职工日常生活产生的洗漱废水设1m3沉淀池收集后，全部用于项目区洒水降尘 新建 雨水 厂区西南侧建设初期雨水收集池有效容积120m3（5m×6m×4.5m）1座 储运工程 本项目原料通过车辆运输至原料库内暂存，并进入生产车间处理后通过皮带输送至产品库暂存，由运输车辆通过厂内道路运至厂外 / 环保 工程 废气 原料装卸 原料装卸在全封闭车间内，并设置可覆盖整个堆场和装卸点的水雾化器设施 新建 上料、破碎、筛分、提升入筒仓 破碎机、筛分机设置全封闭罩，上料、破碎机、筛分机之间转运采用封闭式输送皮带。提升机顶部及筒仓顶部设置集尘管。给料机上方设置半封闭集气罩，筛分机进口上方分别设置集尘罩1套，引入一台布袋除尘器处理。除尘器参数：布袋过滤面积：350m2，处理风量21000m3/h，过滤风速：1.0米/min。集尘罩集尘率90%，通过15m高的排气筒排放。破碎机、筛分机安装在生产车间内，生产车间全封闭并设置设置8个水雾化器，用于生产车间降尘抑尘。 成品库 成品库采用全封闭彩钢结构，成品库分为4个区，3个石料区和1个石粉区，环评要求：3个石料区每区设置12个（横排3个，纵排4个）水雾化器，可覆盖成品堆区，用于抑尘、降尘，减小粉尘的无组织排放。 运输扬尘 厂区出口设洗车平台，洗车废水循环使用，车辆运输时限制车速和装载量，并在车顶加盖蓬布 废水 生活废水 厂区设旱厕，定期清掏处理，由附近农民清运至农田施肥。员工洗漱废水设1m3的沉淀池收集，经沉淀处理用于厂区道路洒水抑尘 新建 初期雨水 初期雨水池收集的初期雨水经沉淀后回用于场地道路洒水 噪声 基础减振、厂房屏蔽等 / 固废 布袋除尘器粉尘 收集后外售建材公司 新建 洗车沉淀池污泥 收集后外售建材公司 废矿物油 存储于厂区东侧1座8m2（2m×4m）的危废暂存间内，定期交由资质单位处理 生活垃圾 设生活垃圾收集桶并定期运往当地环卫部门指定地点处理 绿化 绿化面积1000m2 新建 道路 道路约50m，宽8m 新建 3、主要生产设备 1）本项目主要设备见下表。 表1-6 主要设备一览表 序号 生产区域 设备名称 规格型号 单位 数量 生产能力 1 生产车间 给料机 ZSW1642-A 台 1 120-500t/h 2 锤式破碎机 PC1614 台 1 120-240t/h 3 振动筛 2.5m×7m 台 1 150-260t/h 4 输送皮带 DT1000-38m 套 1 破碎机至筛分机 5 输送皮带 DT650-36m 套 1 筛分机回流破碎机 6 输送皮带 DT650-20m 套 4 筛分机至成品库 7 斗式提升机 H=30m 台 1 皮带输送机至筒仓 8 筒仓 150m3 座 1 钢制，直径φ4m，有效高度24m 9 泵 扬程100m，流量20m3/h 台 1 原料库和成品库喷雾抑尘 10 运输 运输车辆 / 辆 4 / 11 装料铲车 50型 辆 2 装料 12 环保工程 风机 设计风量为21000m3/h 台 1 给料机、破碎机、筛分机除尘 13 布袋除尘器 布袋过滤面积：3502 台 1 14 半封闭集尘罩 台 1 15 全封闭集尘罩 台 2 16 集尘罩 台 1 17 初期雨水池 有效容积120m3 座 1 外形尺寸5m×6m×4.5m 18 洗车沉淀池 有效容积8m3 座 1 外形尺寸2m×2m×2.5m 19 污泥泵 台 1 洗车平台沉淀池污泥提升 本项目主要构筑物一览表见下表。 表1-7 主要构筑物一览表 序号 建筑物名称 构筑物特征 建筑面积 数量 储存能力 1 原料库 砖混结构 2000m2（50m×40m） 1座 储存量约为16000t 2 生产车间 砖混结构 1600m2（80m×20m） 1座 / 3 成品库 砖混结构 1000m2（40m×25m） 1座 储存量约为8000t 4 办公室 砖混结构 400m2 1座 租用 5 危废暂存间 彩钢结构 8m2（2m×4m） 1座 / 6 雨水收集池 混凝土结构 135m3（5m×6m×4.5m） 1座 有效容积120m3 7 洗车平台沉淀池 混凝土结构 10m3（2m×2m×2.5m） 1座 有效容积8m3 生产车间设置1台给料机ZSW1642-A输送能力为120-500t/h，1台锤式破碎机PC1614破碎能力为120-240t/h，1台振动筛，筛分能力为150-260t/h，本项目工作制度为8h/d，一天生产能力为1000t，一年工作天数为300d/a，各配套设备可以满足年加工30万吨石料的生产能力。 4、原辅材料 本项目原料主要有城市建筑垃圾，主要来自文水县本地。文水县每年都产生几十万吨的建筑垃圾，可以保证本项目原料供应。环评要求：本项目回收的建筑垃圾中混凝土块、碎石块、钢筋混凝土不得含有危险废物。 本项目利用的建筑垃圾已经在拆除建筑现场分拣完成，将可以回收利用的建筑垃圾运输到本厂，不能利用的部分用于其它用途或填埋。运输到本厂的建筑垃圾不存在不能回收利用的成分。原料中超大块物料在原料现场通过现场的破碎设备做进一步破碎。原料运输至本厂后不需要进行预处理。 本项目原材料具体规格见下表。 表1-8 主要原辅材料消耗表 序号 原辅材料名称 年用量 备注 1 建筑垃圾 300156吨 主要为建筑垃圾中的混凝土 5、产品方案 本项目建成后，将形成年产27万吨石料和3万吨石粉的生产能力。本项目原料库占地面积为2000m2，原料库为砖混结构，可储存原料约16000t，满足16天储存量；成品库占地面积为1000m2，储存产品量约8000t，满足石料产品8天的储量，本项目每年约生产30000t石粉，每天约100t，建设1座150m3的筒仓，可以满足石粉2天的储存量。 本项目石料产品分为4种，分别为2-3cm石料10万吨，1-2cm石料10万吨，0.5cm石料7万吨，0.5cm以下石粉3万吨。本项目原料加工成一定粒度的再生砂石骨料和石粉，应用于路基石料、免烧砖、水泥掺合料等民用、建筑、公路诸多方面。产品方案及生产量见下表。 表1-9 产品方案表 序号 产品名称 产量 单位 粒径 1 石料 100000 吨/年 2-3cm 2 石料 100000 吨/年 1-2cm 3 石料 70000 吨/年 0.5cm 4 石粉 30000 吨/年 ＜0.5cm 6、项目场地 本项目租用场地土地性质为建设用地。2020年7月9日，文水县人民政府常务【2020】8次会议纪要中明确目前山西博安再生资源环保科技有限公司等10家企业均必须在现有建设用地上实施，不得新增工业用地或占用耕地。 厂区现有办公房屋、地磅1台，本项目对现在存在设施进行拆除改造。 7、平面布置 本项目在占地10000m2，厂区布置分为两个区域：生产区域和办公区域。生产区域位于场区的中部靠南侧：主要有原料库、生产车间、成品库。在生产车间内布置1台电破碎机和1台筛分机及相应的环保设施。初期雨水池位于场区西南侧；洗车平台位于场区南侧场区出口附近；办公室租用原有办公室，位于场区东北侧。本项目原矿堆存于原料库，成品堆存于成品库内，所有原料和产品均堆存在全封闭的库房内，环评要求：所有原料和产品不得露天堆存。 本项目平面布置见附图1。 8、工程投资及资金来源 工程总投资1000万元，资金来源为建设单位自筹解决。 9、职工人数及工作制度 本项目生产工作天数为300d/a，每天工作8h/d。 职工人数：厂区职工共20人，其中生产技术人员18人，管理人员2人。本项目职工主要为附近村民，不设宿舍、食堂。 10、主要技术经济指标 本项目主要技术经济指标见下表。 表1-10 主要技术经济指标表 序号 项目名称 单位 指标 备注 一 占地面积 m2 10000 二 生产规模 吨/年 300000 1 石料 2-3cm 吨/年 100000 2 1-2cm 吨/年 100000 3 0.5cm 吨/年 70000 3 石粉 吨/年 30000 ＜5mm 三 生产制度 1 年工作天数 d 300 2 日工作时数 h 8 一班工作制，石料加工8h/d 四 劳动定员 人 20 附近村庄居民 1 管理技术后勤人员 人 2 2 生产工人 人 18 五 原材料消耗 1 建筑垃圾 吨/年 300156吨 混凝土建筑垃圾 六 能源消耗 1 电 万kWh/a 200 2 水 m³/a 9826 七 工程总投资 万元 1000 三、公用工程 1、给排水 本项目完成后，整个厂区给排水情况如下： 1）给水 本项目用水取自本场区水井，井深约100-200m，出水水量为35m3/h，主要供职工生活用水、生产用水。 （1）生活用水 用水标准参照《山西省用水定额》（DB141049-2015）执行。本项目职工主要为附近村民，不设宿舍、食堂，厂区劳动定员为20人，生活用水量按40L/人·d计，则用水量为0.8m3/d。 （2）道路洒水：厂区道路及硬化面积约400m2，厂区道路洒水量按2.0L/m2·d计算，则非采暖季用水量为用水量0.8m3/d。 （3）绿化用水 根据《山西省用水定额 第3部分：城镇生活用水定额》（DB14/T1049.3-2015），冷季型绿化用水定额以0.28m3/m2.a计，本项目绿化面积为1000m2，则绿化用水量为280m3/a。根据《山西省建筑节能设计标准》（2013版）；则本项目非采暖期绿化用水0.93m3/d。 （4）原料库、成品库水雾化用水 本项目在原料库、成品库均设置水雾化器用于降尘。 A、本项目原料用料为30万吨/年，以载重为30吨的车辆计，原料库每天卸料33次，水雾化器开启同步开启33次，每次用水量为25L/次，原料库降尘用水量为0.83m3/d； B、石料成品库分为3个区，每区设置12个水雾化器，每个水雾化器每天用水量为0.1m3/d，石料成品堆存区降尘共计用水量为4.8m3/d。 降尘用水量共计5.63m3/d。 （5）洗车用水 本项目生产需要约30万吨原料，产品约30万吨，按每台车运载能力为30吨/车，厂区每天车辆进出约66次，根据《山西省用水定额》（DB14/T1049.3-2015），载重汽车冲洗水循环利用率80%，冲洗补水20L/辆·次，则补水量约1.32m3/d，循环用水量约0.2m3/辆，循环用水量约6.4m3/d，洗车废水循环利用，不外排。 2）排水 （1）生活污水 本项目生活污水产生量按用水量的80%计，废水产生量为0.64m3/d，本项目厂区设旱厕，定期清掏处理，由附近农民清运至农田施肥。员工洗漱废水设1m3的沉淀池收集，经沉淀处理用于厂区道路洒水抑尘。 （2）洗车废水 本项目车辆产生废水产生量按循环用水量80%计，厂区设1座8m3的循环水池，收集车辆冲洗废水，洗车废水经沉淀后，循环利用。 厂区用排水量见下表，水平衡见图1。 表1-11 项目用排水量 (单位：m3/d) 序号 用水点名称 用水定额 用水规模 用水量 m3/d 排水量 m3/d 备注 1 职工生活 40L/人·d 20人 0.8 0.64 排水量以用水量的80%计 2 降尘用水量 原料库降尘用水 25L/次 33次 0.83 0 3 成品库降尘用水 0.1m3/d 48 4.8 0 4 洗车废水 20L/辆·次 66次 1.32 0 5 厂区道路、硬化面积 2.0L/m2·d 400m2 0.8 0 非采暖期 6 绿化洒水 0.28m3/m2.a 1000m2 0.93 0 非采暖期 合计 7.75 0.64 采暖期 9.48 0.64 非采暖期 图1 水平衡图 （单位：m3/d）①采暖期②非采暖期 2、供热 本项目冬季生产车间不采暖，值班人员值班室采用电暖器采暖。 3、供电 厂区用电电源引自胡兰镇变电站，厂区设400KVA一台变压器，可满足项目生产用电需求。 4、场区车间地面和场内道路硬化 本项目原料库、生产车间和成品库地面均进行硬化，硬化方案为：浇注10cm厚C25砼；在场区新修道路约50m，宽度8m，道路硬化方案为：浇注30cm厚C25砼。 5、场内绿化 场内绿化面积约1000m2。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，本项目租用场地，原有使用功能为仓库，储存货物为消防器材。目前厂区有办公房屋、地磅1台，本项目对现在存在设施进行拆除改造。 不存在与本项目相关的环境问题。 |

## 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、水文、植被、生物多样性等）： 1.地理位置 文水县位于山西省中部，太原盆地西缘，吕梁山东麓。地理坐标介于北纬37°15ˊ-37°35ˊ，东经111°29ˊ-112°19ˊ之间。东隔汾河与祁县相连，西依吕梁山与离石县交界，北与交城、文水县相邻，南与汾阳县接壤。地势自西北向东南倾斜，东西长72km，南北宽30km，总面积1067.8km2。海拔最高2169m，最低739m，高低差1430m。 县城位于县境中部，东距祁县城31km，东南距平遥县城38km，北距文水县城 40km、文水县城20km，南距汾阳县城31km，东北距省会太原86km，距首都北京644km，距最近的祁县火车站32km。 本项目位于文水县胡兰镇赵村南280m处，地理位置：东经112.190956，北纬37.369953。项目所在地交通方便。 本项目地理位置及环境保护目标见附图2，区域位置见附图3。 2.地形地貌 文水县位于山西省中部，吕梁山中段东麓、汾河西岸。县境内地貌轮廓呈东西宽、南北窄的狭长条带状，地势西高东低，最高点位于开栅镇苍儿会办事处境内的大西沟岭上，海拔2169m，最低点位于西槽头乡王家社村西南，海拔739m，最大相对高差为1430m。以开栅镇～沟口～马西乡神堂村一线为界，西部山区属吕梁山脉东翼，海拔为1300～2169m，面积562.7km2，其地势高峻陡峭，山峦重叠，雄伟壮观，该区林木丛生，植被较好。山涧沟谷泉溪交汇。中南部山前为丘陵地带，海拔800～1300m，地形波浪起伏，梁、峁、丘连绵相接，沟壑纵横，土石相间堆积，植被较差，水土资源流失严重。东部为平缓的倾斜平原和冲积平原，海拔739～800m。 本项目所在区域地势平坦，适合本项目的建设。 3.水文状况 ①地表水 文水县境内主要河流有汾河和其支流文峪河、磁窑河等。 （1）汾河 汾河发源于宁武县，南流至文水县韩武村入文水县，经阎家堡、西社、杨乐堡、高车、贯家堡、邢家堡、云周村、南胡家堡、王家堡、水寨、上段、炮家堡、新堡、门世、北齐、南齐、石家堡、徐家镇之东南，入平遥县南良家庄界，流经县境18村，流程37.6km，流域面积293.3km2。境内河宽700m左右，平时流量200-400m3/s，水深4m左右，流速2-3m/s，汛期最大洪水流量2900 m3/s （1959年记载），结冰期1-2月份，冰厚10-30cm。近年来由于上游汾河水库控制及工业用水增多，除汛期外，一般河水几乎断流。 （2）文峪河 古名文谷水，又称浑谷水，亦简称文水。属清水河系，发源于文水县关帝山，流经交城入文水县境，从北峪口出山后，经开栅、宋家庄等，从王家社流入汾阳古贤庄境，流经文水县四村，流程29.1km，流域面积288.6 km2，最终流入汾河。 （3）磁窑河 磁窑河源于文水县马鞍山南，流经交城西石侯村入文水县杭城村，流经18个村后入汾阳县城子乡界，文水县境内流程27km，流域面积122.6km2。磁窑河上游泉水流量不大，多为雨水汇聚而成，平时干涸。文水县东半部汾河西灌区各支流灌溉余水和西半部文峪河灌区、分洪渠之余水进入磁窑河，成为汾河和文峪河调剂退水的联系河。 本项目厂址附近的地表水为厂区东侧3.7km为汾河。 文水县水系图见附图4。 ②地下水 文水县地下水动储量为8303万m3。西部山区由于地势高，水位较深，一般不宜开采，东部平川及黄土丘陵区，储量较为丰富，易于开采利用。 境内地下水含水层属山前第四系冲洪积层。由于第四系沉积环境的复杂多变，决定了含水层分布和富水程度的不同，在本县可划为3个含水岩系。 碳酸盐岩裂隙岩溶含水岩系分布于西部山区之二道川、三道川及西社（文水县）至神堂斯层两侧，含水层由寒武系、奥陶系灰岩、白云岩及弱透水薄层泥质白云岩、角砾状泥灰岩组成岩层厚度500m左右。由于裂隙岩溶普遍发育，相与穿插贯通，形成地下水良好的通道及储存场所，因此，地下水位以上为透水而不含水层，而地下水位以下则水量较丰富，出水水位较深，一般不宜开采，故该地区显得干旱缺水。 碎屑岩夹碳酸盐岩层间岩溶裂隙潜水承压水含水岩系，分布于峪口、大南峪一带，含水层为寒武统底部石英砂岩，石炭系—一三叠系层间灰岩及砂岩，隔水层为页岩、泥岩及古老变质岩，总厚1000-1500m。 松散孔隙潜水承压水含水岩分布于本县东部平原，为本县主要含水岩层。 黄土丘陵区砂砾石孔隙潜水承压水岩组，分布于马西、穆家寨一带。本岩组为头道川古洪积扇，纵向延6km至孝义镇、上贤村一带，横向下游宽5km。主要含水层为Q-N2卵砾石、砂砾石及粗砂。钻孔200m深度内，含水层总厚度达60m，机井单位涌水量2.7-10.5t/h。黄土丘陵孔隙水，水量丰富，水质优良，矿化度小。 上述3个含水岩系是本县地下水储存的空间骨架，而可供开采利用的地下水，主要是地下水的补给量，即地下水动储量。本县地下水补给主要来源于：基岩山区裂隙水的侧向补给；降水入渗；文峪河、磁窑河、汾河的河道渗漏；汾河西干渠、文峪河东西干渠及支斗渠渗漏；农田灌溉回归入渗；邻县平原区地下水的侧向补给及浅层潜水的越量补给。 ③水源地 （1）城市水源地 文水县共划分有3个水源地，均位于文水县城北，分别为章多水源地、南徐水源地、沟口水源地。 1）章多水源地 文水县章多水源地位于文水县城以北2km处，307国道以西的东堡村、沟口村，水源地中心位置为东经112.013°，北纬37.452°。该区地下水主要补给来源是大气降水，在河谷切穿部位含水层接受少量的地表洪流及河水渗漏的补给，区域内地下水由北向南流动，地下水总的排泄方向是由西向东、由北向南沿构造方向运移。区域内地下水位年内动态变化特征为渗入—径流—开采型，随着降水或者地表水入渗，地下水位抬高，地下径流加强，每年4-7月份地下水位降低，降水开始回升。随着本地区地下水开采量的增加，加上近年降水偏枯，地下水位处于下降的趋势，年平均下降1m左右。 章多水源地属于地下水型水源地，地下水开采类型为裂隙承压水，日均取水量月0.2万m3。水源地建于1978年，隶属文水县自来水公司，井深为200—450m，单井出水量50—100m3/h，静水位埋深70—110m，动水位埋深150m。供水方式为通过水泵抽水，通过暗管进入蓄水池经沉淀后，供给用户。 章多水源地主要供水城镇为文水县城，供水人口约2万人。水源地水质评价结果为优良（I类）。水源地来踩类型为裂隙承压水，依据国家《饮用水水源地保护区划分技术规范》（HJ/T338-2007）要求，该水源地只划定一级保护区，一级保护区面积为0.046km2。 2）南徐水源地 南徐水源地位于文水县城以北4km处，307国道两边的南徐村附近，水源地中心位置为东经112.030°，北纬37.475°。该区地下水主要补给来源是大气降水，在河谷切穿部位含水层接受少量的地表洪流及河水渗漏的补给，区域内地下水由北向南流动，地下水总的排泄方向是由西向东、由北向南沿构造方向运移。区域内地下水位年内动态变化特征为渗入—径流—开采型，随着降水或者地表水入渗，地下水位抬高，地下径流加强，每年4-7月份地下水位降低，降水开始回升。随着本地区地下水开采量的增加，加上近年降水偏枯，地下水位处于下降的趋势，年平均下降1m左右。 南徐水源地属于地下水型水源地，地下水开采类型为裂隙承压水，日均取水量月0.1万m3。水源地建于1980年，隶属文水县水利局，现有水井3眼，井深为300m，单井出水量50—80m3/h，静水位埋深86—100m，动水位埋深120m。供水方式为通过水泵抽水，通过暗管进入蓄水池经沉淀后，供给用户。 南徐水源地主要供水城镇为文水县城，供水人口约1万人。水源地水质评价结果为优良（I类）。水源地来踩类型为裂隙承压水，依据国家《饮用水水源地保护区划分技术规范》（HJ/T338-2007）要求，该水源地只划定一级保护区，一级保护区面积为0.046km2。 3）沟口水源地 沟口水源地位于文水县城以北2km处，307国道以西的东堡村、沟口村，水源地中心位置为东经112.022°，北纬37.467°。该区地下水主要补给来源是大气降水，在河谷切穿部位含水层接受少量的地表洪流及河水渗漏的补给，区域内地下水有北向南流动，地下水总的排泄方向是由西向东、由北向南沿构造方向运移。区域内地下水位年内动态变化特征为渗入—径流—开采型，随着降水或者地表水入渗，地下水位抬高，地下径流加强，每年4-7月份地下水位降低，降水开始回升。随着本地区地下水开采量的增加，加上近年降水偏枯，地下水位处于下降的趋势，年平均下降1m左右。 沟口水源地属于地下水型水源地，地下水开采类型为孔隙潜水，日均取水量月0.4万m3。现有水井1眼，水源地于2006年建成投产，隶属文水县自来水公司，供水方式为通过水泵抽水，通过暗管进入蓄水池经沉淀后，供给用户。 沟口水源地主要供水城镇为文水县城，供水人口约4万人。水源地水质评价结果为优良（I类）。水源地来踩类型为裂隙承压水，依据国家《饮用水水源地保护区划分技术规范》（HJ/T338-2007）要求，该水源地划定一、二级保护区，一级保护区面积为0.022km2，二级保护区为2.19km2。 （2）乡镇水源地 根据山西省人民政府《关于同意县级以上城镇集中式饮用水水源地保护区划分方案的批复》（晋政函[2009]149号），文水县乡镇集中式饮用水水源地有9处，分别是开栅镇集中供水水源、西城乡集中供水水源、马西乡集中供水水源、孝义镇集中供水水源、北张乡集中供水水源、下曲镇集中供水水源、刘胡兰镇集中供水水源、西槽头乡集中供水水源，南武乡集中供水水源，共计服务9个行政村，均划分有一级保护区，保护区总面积0.4809km2，总周长12.44km，无二级保护区和准保护区。 以上水源地均开采中深层松散岩类孔隙承压水，取水层位以上采取了严格的止水措施，中深层含水层与上部浅层含水层之间无水力联系。 距离本项目较近的乡镇集中供水水源为刘胡兰镇集中供水水源。 与本项目厂址最近直接直线距离为2.5km，不在其一级保护区内，项目与文水县乡镇水源地位置关系见附图5。 4.气候特征 文水县地处中纬度地带，东、西部以大陵山为境内气候区域的天然分界。西部山区属温凉高山型湿润气候区；东部低山丘陵区及平原区属温带大陆性半干旱气候区。 东部低山丘陵和平原区一年四季分明，年平均气温10.3℃，极端最高气温为38.2℃，极端最低气温为-25.3℃，年平均降水量460mm，年平均蒸发量1637mm，年平均相对湿度63%，年平均气压929.2mb，年日照数2539.6h，最大冻土深度60cm。 文水县主导风向为南风，其次为西南风和东北风，据历年观测资料，年平均风速2.5m/s。大风日数年平均为8次，最多年15次，最大风速为24m/s。 5.自然生态环境 （1）矿产资源 文水县矿藏资源比较贫乏，发现的有煤、石灰岩、铅、银、铁、石膏等，开发利用的有煤、铅、银、石灰岩三种。 煤炭：含煤面积60km2，属太原统西山煤田、地质总储量5.2亿t。 石灰岩：石灰岩储量丰富约70亿t，可用于发展水泥生产和烧制石灰。 铅、银：埋藏于苍儿会乡陷家沟村东银洞沟一带。 （2）土壤 文水县土地总面积160.17万亩，其中耕地61.05万亩，占总面积的38%，林地59.87万亩，占总面积的37.4%。 文水县境内山川兼备，地形复杂，在不同的气候、地质、地形、水文、成土母质、自然植被、人类活动等综合因素的作用下，形成各种不同的土壤类型。根据土壤普查统计，全县有山地棕壤、褐土、草甸土3个土类，12个亚类，32个土属，91个土种。全县土壤面积138.41万亩，占总土地面积的86.4%。其中自然土壤面积66.29万亩，占土壤面积的47.9%，可耕作土壤面积72.12万亩，占土壤面积的52.1%。在土壤面积中，山地棕壤面积8.38万亩，占土壤面积的6.1%，褐土面积70.34万亩，占土壤面积的50.8%，草甸土面积59.69万亩，占土壤面积的43.1%。在3个土类中以褐土肥力最高，有机质含量为7.40-8.47%，含N量0.288-0.385%，山地棕壤有机质含量7.66%，含N量0.291%；草甸土有机质含N量1.41-1.475%，含N量0.089-0.110%。文水县土壤分布情况如下： ①山地棕壤 山地棕壤是在温寒湿凉气候和针叶、针阔混交林及相应草灌植被条件下发育的土壤，在文水县分布于海拔1800～1850m以上的石质和土石山区，面积83762亩，占全县总土壤面积的6.1%。这一地区夏季温和多雨，冬季寒冷湿润，林木茂盛，树种繁多，主要有云杉、油松、落叶松、杨、栎、桦等。林下灌草植被有野刺玫、沙棘、白羊草、沙草、苔草类等。本县山地棕壤划分为山地棕壤、山地生草棕壤2个亚类，之下又分石灰岩质山地棕壤与石灰岩质山地生草棕壤。黄土质山地生草棕壤3个土属，以土壤厚度及质地不同，又分为中层轻壤石灰岩质山地棕壤、薄层轻壤石灰岩质山地生草棕壤和厚层轻壤黄土质山地生草棕壤3个土种。前2个土种主要分布在二、三道川两侧的山地上，后者黄土覆盖层较厚，植被以草本为主，分布于二、三道川西部黄土覆盖的山地上。 ②褐土 褐土是本县海拔760-1850m地区的主要土壤类型，分布极为广泛，面积为 703407.9亩，占全县总土壤面积的50.8%。本县境内褐土的特点是：盐基不易淋溶，土壤富含碳酸盐，呈石灰反应。在成土过程中，又由于受气候、地形变化以及人类活动的影响，形成多种多样的褐土，在本县划分为淋溶褐土、山地褐土、粗骨性褐土、褐土性褐土、淡褐土、碳酸盐褐土6个亚类，以淋溶褐土、山地褐土分布最广，约占褐土面积的80%左右。 ③淋溶褐土 分布在海拔大致1400-1850m的山地上，常与棕壤土混存，而呈复域分布，适宜树木和灌草植被生长，覆盖率可达70-80%。表层有2-6cm枯枝落叶层，之下为10cm左右腐殖质层，有机质含量大致在2.5%以上，高者可达8%以上。土层厚度在30-80cm之间，呈中性至微酸性反应，主要分布在二、三道川两侧山地上。 ④山地褐土 分布在本县二、三道川及丘陵区，海拔约1000～1800m的山地上，常与淋溶褐土混存，呈复域分布，宜于灌草生长。 ⑤草甸土 广泛分布于本县东部平川地区，包括汾河一级阶地、河漫滩、扇间洼地、洪积扇与一级阶地的交接洼地及河间自然堤外洼地与洪积扇下部。此外诸川谷中河流的漫滩、河狭窄阶地上也有分布，面积为596957.1亩，占全县总土壤面积的43.1%。 根据草甸土有无盐化和土类之间的过渡类型及附加的成土过程，本县划分为褐土化浅色草甸土、浅色草甸土、盐化浅色草甸土、沼泽化浅色草甸土4个亚类、11个土属、64个土种。其中以浅色草甸土、盐化浅色草甸土分布最广，两类面积占到草甸土面积的97.4%。 ⑥浅色草甸土 广泛分布于汾河以及阶地，包括文峪河、磁窑河两侧的冲积平原和山区诸川谷河流阶地及潜在地下水位较高的地区。有的洪积扇中、下部也有分布，是草甸土中颜色较浅而又无盐化的一种土壤，所以地形部位相对较高，地下水流动通畅，未形成表土积盐，肥力较高，水分供应条件良好，是本县主要的农业土壤。 ⑦盐化浅色草甸土 与浅色草甸土相伴而生，但多分布于地势较低、排水不畅的地带。由于地下水位高，地下水溶解的大量可溶性盐在强烈蒸发下向地表积累形成盐渍化。文峪河流域和边山地带的盐化土壤，重碳酸根含量仅次于硫酸根。20世纪80年代以来，采取挖排水沟、发展井灌、增施有机肥料、合理用水等措施，盐化土已大为减轻。 ⑧褐土化浅色草甸土 分布于诸洪积扇下部，往往与草甸土、褐土穿插分布。 ⑨沼泽化浅色草甸土 分布于扇间洼地、洪积扇与一级阶地的交接洼地以及河间和堤外局部洼地。 本项目所在地土壤主要为浅色草甸土。 （3）植被 文水县森林分布于海拔1200～1800m之间的山区，多为天然次生林和少量人工林。根据群落的组成不同，可分为针叶林、针阔混交林、阔叶林3种。针叶林 主要分布在苍儿会乡海拔1600～1800m的高山区，树种主要有云杉、雪松、落叶松、白皮松、油松等。由于降水丰富，气候温凉湿润，林木生长十分旺盛。林下植被有沙棘、虎榛子、绣线菊、野菊花和灌木植物。针阔混交林分布于海拔1200～1600m之间的山区。灌丛是在森林植被遭受破坏后，天然恢复的植物群落，在本县海拔950m以上的广大山均有分布。本县草地是在乔植被自然或人为破坏后逐渐演化而成的，广泛分布于海拔850m以上的广大山区，包括边山区、黄土丘陵区、基岩中山区，在海拔1800～1200m的高山山顶、平台、鞍部和缓坡处多有分布。本县野生植物有乔木、灌木、藤本植物、草本植物、菌类5类。 粮食作物主要有小麦、高梁、谷子、玉米、豆类、薯类。主要经济作物有棉花、甜菜、油菜和各种蔬菜。经济林以梨、枣、葡萄等果树为主。 本项目评价区内未发现重点保护濒危植物物种。 （4）动物 文水县两栖纲、爬行纲、鸟纲、哺乳纲，四纲就有71种，占全省总数的17.5%，动物种类不少，但实际数量并不多，而且种类间差异很大。较多的哺乳动物是鼠类和野兔；较多的鸟是麻雀，其次是石鸡、斑鸠山鹑、乌鸦。 本项目场址由于距离道路、村庄较近，受人为活动影响，没有大型哺乳类动物，只有一些常见的乌鸦、麻雀、鼠类等，无珍稀濒危、法定保护的地方特有的动物种类。 6、地震 文水县在大地构造上位于华北陆台中部属山西地台一部分。太古代、下元古代时期，地壳运动强烈，是一个相对活动的地区。下元古代末发生吕梁运动隆起之后，成为一个相结稳定的地区。中生代时期，地壳运动再度强烈，发生了以断裂活动为特点的燕山运动，奠定了本县的构造骨架和地貌基础。新第三纪末发生了断裂升降以断层陷落为主的喜马拉雅运动，东部陷落为盆地，西部上升为山脉。 根据省地震局颁布的《山西省基本烈度区划图》，文水县地震烈度为6度。 7、文物古迹 刘胡兰纪念馆 刘胡兰纪念馆坐落在山西省文水县城东17公里的云周西村（后更名刘胡兰村），距太原市区85公里。始建于1956年。馆舍坐北向南。馆前广场的汉白玉石纪念碑上刻着毛泽东同志的亲笔题词：“生的伟大，死的光荣”。烈士墓前耸立着汉白玉烈士石雕像。馆内还有烈士生平事迹陈列室、刘胡兰雕像、刘胡兰墓等，还有被捕、受审、就义处等遗址，是进行革命传统教育的现实教材主要纪念。在中国革命战争年代献身的英烈中，刘胡兰是惟一的一位由毛泽东、邓小平、江泽民三代领导人题词的革命烈士。 刘胡兰纪念馆被党和国家列入“全国百个红色旅游经典景区”，是中宣部命名的“全国百个爱国主义教育示范基地”，是团中央、民政部命名的“全国青少年教育基地”、“爱国主义教育基地”、“全国重点烈士纪念建筑物保护单位”，是教育部、团中央、民政部、文化部、国家文物局、解放军总政治部联合授予的“全国百个中小学爱国主义教育基地”，也是山西省、吕梁地区确定的“爱国主义教育基地”、“德育基地”和“国防教育基地”。 武则天纪念馆 武则天纪念馆，老百姓称为则天庙，位于女皇故里——山西省文水县城北5公里，南徐村北面。它西傍吕梁山，东靠文峪河，是一处山清水秀的名胜古迹。307国道从山下穿过，东距则天庙数十米，地势平坦，交通方便，从山西省会太原乘车南行60公里便可到达。 上贤遗址 上贤遗址位于文水县城西南10公里处的上贤村，东起太汾公路西侧的土塄，西至上贤村西梁顶，南起上贤村南，北至邻村马村界沟，面积约4平方公里。上贤遗址属新石器时代遗址，是第一批公布的省级文物保护单位，文化层厚度大约2-3米。遗址内发现两座陶窖，四处穴居坑，地面散布着灰色绳纹陶、红陶、夹砂陶片等。至今当地农民在农田基本建设中仍不断出土较为完整的新石器时代的石器、陶器以及汉代的陶器、铜器等。1987年，文水县博物馆在上贤村西坡地处发现一处瓮棺葬，在其一穴居坑下方1.2米深处出土陶鬲三件，一件完整，两件残缺，三件套合在一起，内敛一具婴儿骸骨，头骨散碎，部分小指骨存在，面部眉骨较完整。 梵安寺塔 梵安寺塔俗称“上贤塔”，位于上贤村北，原系梵安寺附属建筑。据《文水县志》与《山西通志》记载，该塔建于北宋崇宁三年，但从塔上大量的绳纹砖看来，该塔唐代已有。梵安寺塔高42米，周长26米，为七级楼阁式砖塔。塔顶无塔刹，塔基无石砌根基，整座塔矗立在灰土平面之上，造型殊异，风格独特，世属罕见。在第七级上原有一座小庙，内供铁佛一尊。抗战期间，八路军常在庙内设嘹望哨，监视日寇行动，日军便毁掉小庙，盗走铁佛，拆掉塔内阶梯与阶层，使该塔变成了一座上下贯通的内空塔，至今塔身上当年战争留下的累累弹痕仍历历在目，成为日寇侵华罪行的历史见证。后来，有关部门在塔下发现一地宫，据考原存有石碑，惜早已不知所踪。梵安寺塔寿享千余年，期间，不论是风侵雨蚀、雷轰地震，还是人为的破坏，都未能使它屈服。古塔以其精湛的建筑艺术和牢固的结构，经受住了一次又一次的考验，至今巍然屹立在文水大地上。 西峪口遗址 西峪口遗址位于文水县西峪口村。遗址内出土了大量石器、陶器、兽牙装饰品。在村南山腰约60米处，曾发现过羚羊骨和巨大的古生物头骨化石。 狄青庙 狄青庙位于文水县城南30公里处狄家社村中，又名狄武襄公祠，为北宋名将狄青之家祠。正殿正中有神阁一座，内供狄青木雕坐像，面目清秀，温文尔雅，留一绺长须；身披铠甲，头戴紫冠，一身元帅装束。殿内四角立有四个文武待臣，东内侧文侍臣举钦赐尚方宝剑，外侧武侍臣端一个面目狰狞的铜面具；西内侧文侍臣手捧帅印，外侧武侍臣持一杆无缨合箭式大枪。 石永村市楼 石永村市楼位于文水县城东南20公里处石永村中。 属明代早期建筑，木制结构，凭四根通天柱和十二根支柱支撑，高17米，占地110平方米。明三层，暗两层，二层有平座，曾供有佛像五尊，可惜解放初遭毁坏。楼顶为十字歇山顶，琉璃绿瓦，金碧辉煌，丽日照耀，流光溢彩。据碑文记载，1497年（明宏治十年），1714年（清康熙甲午年），1776年（乾隆四十一年），1798年（乾隆五十八年），1891年（光绪十七年）以及1984年，曾对该楼进行过六次维修和彩绘，使这座历史悠久的市楼风华永驻，雄姿长存。 麻衣仙姑庙 麻衣仙姑庙位于城东1.5公里的桑村南部，县级文物保护单位，是一座四合院式的群体建筑，占地1200平方米，正殿为单檐悬山顶，面阔五间，进深三间，偏殿为卷棚顶，面阔小三间，东西配殿各三间，进深三间，配殿南面各有看台三间，进深一间，乐楼面阔三间，进深一间，为卷棚顶建筑，钟鼓楼亦为单檐悬山顶，庙内共有碑八通。 据碑文记载，麻衣仙姑庙始建于唐代，几经沧桑，旧迹早已不复存在。现存庙宇建于明洪武年间，后多次维修和彩绘。在清朝乾隆四十年，民国十年曾两次重修。 东岩寺 东岩寺位于文水县城西北100里的地方，该寺仍存有石栏、水井、冢墓等遗址，寺中旧有10幢碑，碑文中有该寺始建于东汉永平十年及当时建寺始末、山中风景描述的记载，对照史传白马寺的始建年代，认定东岩寺建寺比白马寺早一年，应为中国最早的佛教建筑。随着苍儿会的开发，必将对佛教史研究起到积极的促进作用。 本项目站址所在区域未发现历史文化遗迹，因此本项目不会对文物古迹造成影响。 8、文水县县城总体规划（2012-2030） 《文水县城市总体规划》（2012-2030）规划期限为2012-2030年。 文水县城市规划区范围：北到文峪河水库，南到孝义镇，西到西山公园、夏汾高速西麓边山地区，东到南武乡东庄村，城市规划区面积152.6平方公里，其中中心城区规划范围为：东至里洪村，西至青银高速；南至桥头村；北至东堡村，规划中心城区面积44.1平方公里，其中城市建设用地29.3平方公里。 规划布局呈“两心、两轴、六区”，两心即旧区中心和新区中心，两轴为两条城市发展轴线，及南北向307国道主轴线与胡兰大街主轴线，六区为西南工业仓储区、北部教育科研区以及西北、东北、东南片区和河东中心，规划形成“三纵、三横、一环” 的城市景观轴线结构。 本项目距离文水县城市规划区东南边界11.5km，项目所在地不在县城发展规划范围内，也不在县城主要发展方向。 项目与文水县城乡总体规划（2012-2030）位置关系见附图6。 9、本项目与文水县生态功能区划、生态经济区划的关系 （1）生态功能区划 根据《文水县生态功能区划》，文水县分为Ⅰ关帝山喀斯特侵蚀中山水源涵养与生物多样性保护生态功能亚区（Ⅰ1开栅镇水源涵养与生物多样性保护生态功能小区、Ⅰ2文峪河水文调蓄与水源地保护生态功能小区）、Ⅱ吕梁汾西中山台地农业发展与生态环境保护生态功能亚区（Ⅱ1马西乡农业发展与生物多样性保护生态功能亚区）、Ⅲ吕梁东部冲积平原农业功能亚区（Ⅲ1文水东部平川农业与人文景观保护生态功能小区）。 本项目属于Ⅲ1文水东部平川农业与人文景观保护生态功能小区，该区生态系统的保护措施和发展方向为：（1）合理布局产业结构，以结构调整为主线，煤气电化综合发展，走循环经济之路，建设环保型绿色企业；（2）保护人文景观，合理的发展旅游业：对于关帝庙、则天庙等文物保护单位进行重点保护，并适当进行修缮，同时加强文物古迹周边环境的整治和整体保护；（3）在发展旅游的同时，要完善旅游区内的各种设施，提高服务水平和质量，促进第三产业发展，使经济结构更趋合理；（4）建立优质杂粮生产基地，发展生态农业；（5）三废达标后排放，加强环境污染综合治理。调整工业布局结构，不在城市的上风、上水方向新建有污染的工业企业，对位于闹市区的污染企业要责令其限期整改，污染严重者强令搬走；（6）建成城市污水处理厂，提高城市生活污水集中处理率，减少其对水体的污染。 本项目为建筑垃圾回收再利用建设项目，对建筑垃圾回收加工再利用，变废为宝，减少了建筑垃圾填埋所造成的土地占地和环境污染，同时生产建筑原材料，走循环经济之路，建设环保型绿色企业。本项目不违背文水县生态功能区划要求。 项目在文水县生态功能区划图位置关系详见附图7。 （2）生态经济区划 根据《文水县生态经济区划》，文水县分为禁止开发区（ⅠA文峪河水库水源地一级保护区）、限制开发区（ⅡA西部水源涵养林牧业生态经济区、ⅡB三道川流域农产品开发生态经济区、ⅡC三道川北生态旅游型生态经济区、ⅡD苍尔会生态旅游型生态经济区、ⅡE马西、凤城西部农牧型生态经济区）、优化开发区（ⅢA中部平川农贸型生态经济区、ⅢB凤城工贸型生态经济区）、重点开发区（ⅣA东北平川林果加工集贸型生态经济区、ⅣB东南肉牛加工工贸型生态经济区）。本项目生态经济区划属于重点开发区的ⅣB东南肉牛加工工贸型生态经济区。 主要生态环境问题：1．植被覆盖率低，生态系统功能失调，水土流失较为严重，存在水土流失加剧的潜在危险；2．该区由于旅游人数逐年递增，对当地自然环境造成了一定的影响；3．生活污水和土业废水或处理效率不高，或未经处理直接排入水体，水体受到了严重污染，水环境容量明显减少。 保护措施与发展方向：①禁止建设与取水设施无关的建筑物，②禁止从事农牧业活动，③禁止建设化工、电镀、皮革、造纸、制浆、冶炼、放射性、印染、染料、炼焦、炼油及其他有严重污染的企业，己建成的要限期治理，转产或搬迁。④禁止倾倒、堆放工业废渣及城市垃圾、粪便和其他有害废气物，⑤禁止输送污水的渠道、管道及输油管道通过本区，⑥禁止建设油库，⑦禁止建立墓地。⑧增加库区水源涵养能力，为周边企业提供充足的水源。 本项目为建筑垃圾回收再利用建设项目，生产工艺环保，三废能够达标排放，本项目不违背文水县生态经济区划要求。 项目在文水县生态经济区划图位置关系详见附图8。 10、环境功能区划 （1）环境空气质量功能区 根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中有关环境空气质量功能分类规定：“二类区为城镇规划中确定的居住区、商业交通居民混合区、文化区和农村地区”，结合本区域的具体情况，本评价区环境空气质量功能区应划为二类区，执行环境空气质量二级标准。 （2）地表水环境质量功能区 距离本项目最近的地表水体为项目东侧3.7km的汾河，根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2019），本项目属于黄河流域汾河上中游区韩武村—王庄桥南流段，本段功能要求为Ⅴ类，水体功能为农业和一般用水保护，地表水水质目标执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类标准。 （3）地下水环境质量功能区 根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的地下水质量分类以人体健康基准为依据，主要适用于集中式生活饮用水水源及工、农业用水的地下水为Ⅲ类水质，则项目所在地地下水质量定为Ⅲ类，执行地下水Ⅲ级水质标准。 （4）声环境 项目厂址周边为农村地区，项目区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准。

## 环境质量状况

建设项目所在地区环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气 本次评价引用省大气污染防治工作领导组办公室于2020年1月20日发布的《2019年县（市、区）环境空气质量状况通报》。根据环境空气质量状况通报，2019年文水县各项污染物监测浓度值见下表。 表3-1 2019年文水县各项污染物监测浓度表 污染物指标 SO2 NO2 PM10 PM2.5 CO O3 单位 ug/m3 ug/m3 ug/m3 ug/m3 mg/m3 ug/m3 年均值 65 46 138 77 3.8 182 标准值 60 40 70 35 4 160 占标率 108.3 115 197.1 220 95 113.75 达标分析 超标 超标 超标 超标 达标 超标 注：按照《环境空气质量评价技术规定（试行）》（HJ 663-2013）规定，在年评价中：O3指城市O3日最大8小时滑动平均值，按照第90百分位数统计；CO按照第95百分位数进行统计；SO2、NO2、PM10、PM2.5按年均值统计。 根据2019年文水县环境空气例行监测结果，主要污染物SO2占标率为108.3%，NO2占标率为115%，PM10占标率为197.1%，PM2.5占标率为220%，O3占标率为113.75%，CO占标率为95%。SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3均不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，项目所在区域属于不达标地区。 （2）补充监测资料 建设单位委托河南宏达检测技术有限公司于2020年9月15日至21日进行的环境空气现状监测资料。监测值统计分析结果见下表。 表3-2 大气现状监测值统计表 采样点位、因子 采样时间 厂址 TSP（μg/m3） 2020.9.15 日均值 201 2020.9.16 日均值 217 2020.9.17 日均值 184 2020.9.18 日均值 229 2020.9.19 日均值 192 2020.9.20 日均值 243 2020.9.21 日均值 190 续表3-2 大气现状监测值统计分析结果 监测点位 项目 浓度范围 （mg/Nm3） 超标率 （%） 最大浓度占标率 （%） 相对本厂方位距离（m） 厂址 TSP 0.184-0.243 0 80 / 标准 TSP：0.3mg/Nm3 TSP的浓度范围为0.184-0.243mg/Nm3，最大浓度占标率为81％，未超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准。 2、地表水 距离本项目最近的地表水体为项目东侧3.7km的汾河，根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2019），本项目属于黄河流域汾河上中游区韩武村—王庄桥南流段，本段功能要求为Ⅴ类，水体功能为农业和一般用水保护，地表水水质目标执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类标准。本项目无生产废水产生，洗车废水循环利用，生活污水不外排，不会影响地表水体，故本次评价未对地表水进行监测。 3、声环境 建设单位委托河南宏达检测技术有限公司于2020年9月20日对项目所在区域进行了噪声现状监测，监测方法按GB3096-2008《声环境质量标准》进行。项目厂界四周各布设1个监测点位，共布设4个监测点位。监测统计与评价结果见下表。 表3-3 噪声监测结果统计表(dB(A)) 检测时间 检测点位 昼间 夜间 Leq L10 L50 L90 Leq L10 L50 L90 2020.9.20 东厂界外1m处 52.6 53.0 52.6 52.2 43.4 43.8 43.4 43.2 南厂界外1m处 53.5 53.8 53.4 53.2 43.8 44.6 43.8 43.2 西厂界外1m处 54.5 55.2 54.4 53.8 42.7 43.4 42.6 42.0 北厂界外1m处 53.8 54.6 53.8 53.0 44.3 45.8 43.8 43.4 由上表可以看出，噪声监测点1#~4#昼间等效声级值范围在52.6~54.5dB(A)之间，夜间等效声级值范围在42.7~44.3dB(A)之间，均小于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准限值[昼间：55dB(A)，夜间：45dB(A)]。 4、生态环境质量现状 本项目附近以农业生态环境为主，自然植被以田间地头的野草为主，生态环境一般。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 经调查本地区不属于特殊保护区、社会关注区、生态脆弱区和特殊地貌景观区。评价区内无重点保护植物、动物及人文景观等。 项目主要保护目标见表3-4，四邻关系图见附图9。 表3-4 环境空气主要环境保护目标 名称 坐标/m 保护 对象 保护 内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离/m X Y 环境空气 112.194700 37.373875 赵村 居民 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)二类 NE 280 112.177448 37.390686 东堡村 居民 N 2240 112.173328 37.378479 索家堡村 居民 NW 1160 112.183714 37.360573 佰鱼村 居民 SW 890 112.195387 37.349554 上曲村 居民 SE 1950 112.211437 37.356377 上段村 居民 SE 1920 112.220192 37.367156 水寨村 居民 E 2280 112.213583 37.390891 城子村 居民 NE 2400 续表3-4 主要环境保护目标 环境要素 保护目标 方位 距离(m) 环境目标要求 地表水 汾河 E 3700 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类水质标准 地下水 刘胡兰镇集中供水水源 N 2500 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017) Ⅲ类水质标准 生态环境 厂界四周地表植被和农田 保护原有生态环境不被破坏

## 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气：环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，标准值见下表。 表4-1 环境空气质量标准限值 μg/Nm3 污染物名称 取值时间 SO2 NO2 TSP PM10 PM2.5 CO （mg/m3） O3 年平均 60 40 200 70 35 - - 24小时平均 150 80 300 150 75 4 160日最大8小时平均 1小时平均 500 200 -- -- -- 10 200 2、根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2019）地表水环境功能区划结果，本项目属于黄河流域汾河上中游区韩武村—王庄桥南流段，本段功能要求为Ⅴ类，水体功能为农业和一般用水保护。地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅴ类水质标准。 表4-2 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）（单位：mg/L，除pH外） 污染物 pH COD BOD5 NH3-N 总磷 总氮 挥发酚 标准值 6-9 ≤40 ≤10 ≤2.0 ≤0.4 ≤2.0 ≤0.1 污染物 硫化物 石油类 六价铬 氟化物 氰化物 铜 汞 标 值 ≤1.0 ≤1.0 ≤0.1 ≤1.5 ≤0.2 ≤1.0 ≤0.001 污染物 铅 砷 锌 镉 标准值 ≤0.1 ≤0.1 ≤2.0 ≤0.01 3、地下水： 项目区地下水是以人体健康基准值为依据，主要适用于集中式生活饮用水水源及工、农业用水，执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，标准值见下表。 表4-3 《地下水质量标准》单位：mg/L 项目 pH 氨氮 总硬度 硝酸盐氮 亚硝酸盐氮 氰化物 溶解性总固体 氟化物 标准 6.5~8.5 ≤0.5 ≤ 50 ≤20 ≤1.0 ≤0.05 ≤1000 ≤1.0 项目 氯化物 硫酸盐 六价铬 挥发酚 铅 铁 镉 锰 标准 ≤250 ≤250 ≤0.05 ≤0.002 ≤0.01 ≤0.3 ≤0.005 ≤0.1 项目 砷 汞 总大肠菌群（MPNb/100mL） 菌落总数（CFU/mL） 耗氧量(CODMn法，以O2计) 标准 ≤0.01 ≤0.001 ≤3.0 ≤100 ≤3.0 4、声环境质量标准 本项目周围所在区域村庄执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，厂界东、南、西执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，厂界北侧紧临道S231，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，具体见下表。，具体见下表。 表4-4 声环境质量标准 单位：dB(A) 声环境功能区类别 昼间 夜间 1类 55 45 2类 60 50 4a 70 55 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气 本项目运营期废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，具体数值见下表。 表4-5 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 产污环节 最高允许排放浓度 排气筒高度 最高允许排放速率 无组织排放监控浓度限值 运营期粉尘 120mg/m3 15m 3.5kg/h 周界外浓度最高点1.0mg/m3 2、废水 本项目厂区设旱厕，定期清掏处理，由附近农民清运至农田施肥。员工洗漱废水设1m3的沉淀池收集，经沉淀处理用于厂区道路洒水抑尘。 3、噪声 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准，具体见下表。 表4-6 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类 别 昼 间 夜 间 2 60 50 固体废物 执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单。 |
| 总量控制指标 | 根据《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》（晋环发【2015】25号），属于环境统计工业源调查行业范围内（《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）中采矿业、制造业，电力、燃气及水的生产和供应业，3个门类39个行业的企业）新增主要污染物排放总量的建设项目，在环境影响评价文件审批前，由建设单位按本办法规定向环境保护主管部门申请核定主要污染物排放总量指标。其他行业建设项目暂不需要核定主要污染物排放总量的核定。 本项目为石料加工项目，需申请总量。 本项目主要的污染物为粉尘。 经计算，有组织粉尘排放量为1.512t/a。 因此，本项目拟申请的总量控制指标为：粉尘1.512t/a。 由于项目处在PM10不达标区，对于项目颗粒物总量申请应提出区域倍量削减量及削减方案要求。山西省生态环境《建设项目主要污染物排放总量核定办法》（晋环发[2015]25号文）置换比例特别规定，本项目排放粉尘按排放总量的2倍进行削减替代。项目建成后，通过区域消减，能满足《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）文件中“环境质量底线”的要求。 |

## 建设项目工程分析

一、工艺流程简述（图示）： 本项目工艺流程如下： 1、工艺流程产污环节分析 本项目建设一条30万t/a的石料加工生产线，建筑垃圾来自文水县本地。建筑垃圾由自卸汽车运输至原料库，由铲车送入生产车间给料机内，原料通过入料口进入破碎机(只有一级)，破碎后的半成品料通过输送皮带送到筛分机，符合规格的成品原料通过各自输送皮带送到各自成品区，待售；石粉通过提升机提升至石粉筒仓。不合格物料通过皮带送到收料斗再次进入系统破碎。筛分机筛孔粒径分为4种，经层筛分后产生2-3cm、1-2cm、0.5cm石料及0.5cm以下石粉产品。 给料机，破碎机、筛分机及皮带输送机全部安装在封闭的厂房内。 图2 建筑垃圾加工工艺流程 主要污染工序： 一、环境空气 1、G1：原料库储存、装卸工序产生的粉尘； 2、G2：给料机上料、破碎、筛分机筛分工序产生的粉尘； 3、G3：成品库产生的粉尘； 二、水环境 1、W1：车辆清洗废水； 2、W2：厂区职工的生活污水； 3、W3：初期雨水； 三、声环境 1、N1：破碎机运行过程中产生的噪声； 2、N2：筛分机运行过程中产生的噪声； 3、N3：给料机运行过程中产生的噪声； 4、N4：铲车、运输车辆产生噪声； 5、N5：各中泵类产生噪声； 四、固体废物 1、S1：布袋除尘器收集的粉尘； 2、S2：设备维修及保养过程产生的废矿物油； 3、S3：职工办公生活垃圾。

## 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度 | 处理前产生量 | 处理后排放浓度 | 处理后排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 上料、破碎、筛分 | 粉尘（有组织） | 3000mg/m3 | 151.2t/a | 30mg/m3 | 1.512t/a |
|  |  | 粉尘（无组织） | / | 15.12t/a | / | 0.3024t/a |
|  | 成品库物料储存、装卸 | 粉尘 | / | 少量 | / | 少量 |
|  | 输送转载过程 | 粉尘 | / | 少量 | / | 少量 |
|  | 原料库物料储存、装卸 | 粉尘 | / | 少量 | / | 少量 |
|  | 车辆运输 | 粉尘 | / | 1.18t/a | / | 0.354t/a |
| 水污染物 | 生活污水 | COD、BOD、SS | 160m3/a | 0 |
|  | 洗车废水 | SS | 1600m3/a | 0 |
|  | 初期雨水 | SS | 82.75m3/a | 0 |
| 噪声 | 破碎机、筛分机、各种泵、风机等 | 噪声 | 75~110dB(A) | 昼间＜95dB(A) |
|  | 汽车运输 |  | 65dB(A) |  |
| 固废 | 职工生活 | 生活垃圾 | 2.5t/a | 设垃圾桶分类收集，送环卫部门指定地点统一处理 |
|  | 生产区 | 布袋除尘器收集粉尘 | 151.2t/a | 外运到建材公司做为原料回收利用 |
|  |  | 洗车沉淀池底泥 | 4.8t/a |  |
|  |  | 废矿物油 | 0.05t/a | 设专用桶收集后，暂存于危废暂存间，定期委托有处理资质单位回收处置 |
| 主要生态影响 1、施工期生态环境影响 施工活动主要限于厂区内，对周边的生态环境不会造成太大的影响。整个施工过程中要进行物料的运输，如果不注意加强规范化作业管理，也将会出现物料抛洒和废弃物处理不当所带来的生态环境影响。 2、运营期对生态环境的影响 （1）本次项目生产过程中产生的颗粒物对区域内植被生长造成不利影响； （2）产品运输时，产生的扬尘如果不加强治理，将会飘落到农作物叶片上，阻碍植物光合作用的形成，从而影响农作物产量。 |

## 环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目施工期不设施工营地，施工人员为附近村庄居民，主要有环境空气、水体、固体废物、环境噪声等污染源，以及对生态的影响，包括施工过程中土方的挖掘填埋、建筑材料的运输、堆存所产生的施工扬尘、固废和噪声，施工废水和施工人员的生活垃圾和废水等。 一、大气环境影响分析 1、施工期间大气污染物主要为施工扬尘、运输扬尘。 工程施工建设过程中主要大气污染物为扬尘。其中废气主要来源于施工机械和运输车辆所排放的尾气，扬尘主要来源于建筑材料（如水泥、石灰、砂子等）在其装卸、运输、堆放过程中，因风力作用产生扬尘污染；运输车辆往来造成地面扬尘；施工中土石方堆放和清运过程中产生扬尘。上述施工过程中产生的废气及扬尘将会造成对周围大气环境的污染，其中又以扬尘的危害较为严重。 （2）防治措施 对于施工期各环节产生的扬尘，施工期污染防治措施按照《中华人民共和国大气污染防治法》（2015年修订版）和《山西省打赢蓝天保卫战三年行动计划》相关要求落实工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”的措施，评价提出以下措施： ①对施工现场进行科学管理，砂石料应统一堆放，露天堆存时应有防尘措施，如洒水抑尘、遮盖等，水泥应棚内堆放，尽量减少搬运环节。 ②施工现场裸露地面应采取覆盖措施；施工场所要定期水雾化器，评价要求施工洒水遵循少量多次的原则，施工现场每天洒水2～4次，每次洒水时控制洒水水量，以每次施工场地表面不起尘为准。 ③谨防运输车辆装载过满，并采取遮盖、密闭措施，减少其沿途遗洒，及时清扫散落在路面的泥土和灰尘，定时洒水压尘，减少运输过程中的扬尘。 ④施工单位应当合理安排工期，在风速达四级及以上的天气情况下，应当停止易产生扬尘污染的施工作业，并采取相应的防尘措施。 ⑤施工工地出口处必须建设车辆出口喷淋、冲洗设施，车辆驶离工地前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路，并设置统一格式的环境保护监督牌，标明扬尘防治措施、责任人及环保监督电话等。 ⑥严禁高空抛洒建筑垃圾，建筑垃圾应及时清运回填，不能及时清运的要定点密闭堆存，并采取防尘措施。 ⑦禁止在施工工地外围堆放施工材料、建筑垃圾和渣土。 ⑧工程开挖土方应集中堆放，缩小颗粒物影响范围，及时回填，减少颗粒物影响时间。开挖土方堆存时遇干燥、大风季节要及时洒水，避免产生扬尘。 在采取以上防治措施以后，施工期产生的大气污染物对居民产生的影响较小。 二、水环境影响分析 1、生活污水影响分析 施工期产生的废水包括施工人员的生活污水和施工本身产生的废水，虽然废水水量不大，但如不经处理或处理不当直接外排，会对周围水环境造成污染。 2、施工废水影响分析 施工废水主要来自施工本身产生的废水及暴雨地表径流。施工本身产生的废水主要包括结构阶段混凝土养护排水、土建施工产生的泥浆废水、各种车辆冲洗废水，施工废水中含有水泥、沙子、块状垃圾、油污等杂质；暴雨地表径流会夹带泥沙、水泥等各种污染物。若不处理直接排入水体，会对水体产生一定的影响。 为了能够使得废水得以回用，在施工场地合适的区域应该设置简易处理设施，处理工艺采取沉淀工艺。将施工期废水引入沉淀池，经处理后用于施工场地洒水抑尘，不外排，从而减少施工活动废水对外部水环境的影响。严禁施工废水未经处理随意外排。 通过采取以上防治措施以后，施工期产生的水污染物对周围地表水环境产生影响很小。 三、固体废物影响分析 施工期的固体废物主要为施工过程中产生的土石方、施工建筑垃圾、废弃的包装材料、工人产生的生活垃圾等。 1、生活垃圾影响分析 施工人员的生活垃圾成份主要有食物残渣、塑料包装制品等。项目施工人员平均按10人，生活垃圾产生量按每人0.5kg/d计，施工时间3个月，则施工人员生活垃圾量约为0.45吨。若处置不当或清运不及时，容易孳生蚊蝇，引起疾病传播，因此生活垃圾应设垃圾桶收集，定期送环卫部门指定地点统一收集处理。 2、建筑垃圾及弃土影响分析 施工期间的固体废物主要为建筑垃圾，包括挖掘的土石方、少量废弃建材（如木材、废砖等）以及设备安装过程中产生的废包装材料等，基本属于无害废物。施工过程中的建筑垃圾要及时清运，尽量采取回收利用资源化方式处理，不能回收利用的运往环卫部门指定地点处置。 通过采取以上防治措施以后，施工期产生的固废不会对周围环境产生影响。 四、声环境影响分析 施工期的噪声主要为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。 机械噪声主要由施工机械所造成，如挖土机械、打桩机械等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。根据类比，机械噪声在70—100dB（A）之间，运输车辆噪声一般在90dB（A）左右。施工噪声较大，最近的村庄为西南285m处的土窑村，故其产生的施工噪声会对周围环境影响产生的影响较小。 环评要求采取如下措施： （1）降低施工设备噪声，要定期对机械设备进行维护和保养，使其一直保持良好的状态，减轻因设备运行状态不佳而造成的噪声污染；对动力机械、设备，加强定期检修、养护； （2）施工现场合理布局，以避免局部声级过高，将施工阶段的噪声减至最小； （3）在施工工作面铺设草袋等，以减少车辆与路面摩擦产生的噪声； （4）严格控制施工时间，评价要求场地晚上22:00至次日凌晨6:00禁止施工。 在采取以上噪声防治措施后，可有效降低施工噪声对周围环境的影响。 营运期环境影响分析 一、大气环境影响分析 该项目产生的废气主要是物料上料、破碎、筛分工序以及物料输送过程产生粉尘、汽车运输扬尘等。 1、污染源强及防治措施 1）原料库储存、装卸工序产生的粉尘 原料库在汽车卸料过程中会产生颗粒物污染，这些是本工序无组织排放的主要来源。建设单位设置一座2000m2的全封闭原料库，汽车装卸均在封闭原料库内，并在原料库设置可覆盖全库的喷淋设施，洒水频次与装卸同步。采取措施后原料卸车时的颗粒物排放量较小，本次评价忽略不计。 2）生产车间上料工序、破碎、筛分工序产生的颗粒物 (1)上料 项目在石料喂料工序会产生大量的粉尘。本项目原料通过装载机倒入给料机内，外形尺寸为长×宽3.8m×2.7m。石料来料为大块状，粉尘含量小，环评要求对上料口进行局部焊接封闭，并在地收料斗上方设置三面围挡，在三面围挡上方设置集尘罩，减少粉尘溢散量。 图3 收料斗三面围挡及集尘罩示意图 根据设备的布置情况，三面围挡开口尺寸为3.5m×1.8m，上料设备产尘点的除尘风量按以下公式计算： L=3600×Vx×F ① F=a×b（三面围挡罩设计） ② 式中：L—排风量，m3/h； VX—罩口平均风速，(m/s，按三面围挡罩设计，取0.5)； F—罩口面积（m2） a—设备平面的长(m)； b—设备平面的宽(m)； 除尘风量采用上述公式①和②进行计算经计算，上料口处需配备的风机风量为11340m3/h。 (2)破碎工序 本项目给料机与破碎机安装紧凑，通过封闭入料口进入破碎机内，破碎机进口产生的粉尘通过给料机集尘罩收集，破碎机进口不设置收集装置。破碎机设全封闭抑尘罩，在全封闭集尘罩上设置集尘管。全封闭设备产尘点的除尘风量按以下公式计算: Q=3600×f×Vj ③ 式中：Q一抽风量，m3/h f--密闭罩截面面积。m2; Vj--垂直于密闭罩的平均风速，m/s，一般取0.25~0.5m/s,取0.3m/s。 破碎机外形尺寸约2.2m×2.6m，环评要求设置一个的全封闭罩，外形尺寸约2.5m×2.9m；由于破碎机在全封闭罩内占据大部空间，当量面积为1.5m2,经计算破碎机全封闭罩集尘风量为1620m3/h。 (3)筛分工序 筛分机设有长1.5m、宽0.8m的上料口，原料在上料过程中会有颗粒物产生，筛分机采用全封闭式。 根据设备的布置情况，设备产尘点的除尘风量按以下公式计算： L=3600×Vx×F ④ F=(a+0.5H)×(b+0.5H) ⑤ 式中：L—排风量，m3/h； VX—罩口平均风速，(m/s，取0.5)； F—罩口面积（m2） a—设备平面的长(m)； b—设备平面的宽(m)； H—罩口离设备面的高度(m，取0.5)； 筛分机进料口上方设置矩形集尘罩，除尘风量采用上述公式④和⑤进行计算，其中罩口平均风速取0.5m/s，罩口离设备面的高度取0.5m。 通过计算筛分机产尘点处产尘风量为2800m3/h。 筛分机设全封闭抑尘罩，在全封闭集尘罩上设置集尘管，筛分机外形尺寸约4m×1.5m，环评要求设置一个的全封闭罩，外形尺寸约4.5m×2m；由于筛分机在全封闭罩内占据大部空间，当量面积为3m2,全封闭设备产尘点的除尘风量按③公式计算,经计算筛分机集尘风量为3240m3/h。 提升机顶部和筒仓顶部设置集尘管，将产生的粉尘引入布袋除尘器内，提升机顶部和筒仓顶部集尘气量取300 m3/h。 根据上述计算可知，本项目上料工序、破碎、筛分设备、提升机和筒仓产尘点的除尘风量合计为19300m3/h。 本工程石料上料工序、破碎工序、筛分工序产尘点上方均设置集尘设备，分别是在给料机和筛分机进料口上方设置2套顶吸集尘罩；破碎机和筛分机设2套全封闭罩+集尘管，提升机和筒仓顶部设集尘管，粉尘收集通过支管汇集到集尘总管后引至布袋除尘器，考虑管道、弯头处损失风量10%考虑，则除尘系统拟设计风量为20900m3/h，配1台布袋除尘器处理。除尘器参数：布袋过滤面积：350m2，处理风量21000m3/h，过滤风速：1.0m/min，过滤面积350m2。滤袋材质为芳纶，除尘布袋集尘罩集尘率90%，通过15m高的排气筒排放。颗粒物产生浓度3000mg/m3，运行制度2400小时计，则颗粒物产生量为151.2t/a，本工程拟将上述产尘点产生的颗粒物统一引至一套布袋除尘器进行处理。粉尘经处理后排放浓度为30mg/m3，粉尘排放量为1.512t/a。 粉尘产生量=21000m3/h×3000mg/m3×2400h×10-9=151.2t/a 粉尘产生量=21000m3/h×30mg/m3×2400h×10-9=1.512t/a 粉尘产生量为151.2t/a，粉尘有组织排放量为1.512t/a，0.63kg/h；无组织产生量为15.12t/a，车间封闭可抑尘80%，生产车间设置水喷雾装置可抑尘90%，最终无组织排放量0.3024t/a，0.042kg/h。本项目设置排气筒1座15m，排气筒内径为850mm。 3）成品库产生的粉尘 成品库分为4个区，3个石料区和1个石粉区。环评要求：3个石料区每区设置12个水雾化器，可覆盖成品堆区，用于抑尘、降尘。同时成品库采用了全封闭彩钢结构，减小粉尘的无组织排放。采取措施后成品堆区的颗粒物排放量较小，本次评价忽略不计。 本工程布袋除尘器设计参数见下表。 表7-1 布袋除尘器主要技术参数一览表 除尘器 风量 （m3/h） 过滤面积 （m2） 过滤风速 （m/min） 设计排放浓度（mg/m3） 排气筒高度（m） 滤袋材质 布袋除尘器 21000 350 1.0 30 15 芳纶除尘布袋 4）皮带转运过程中产生的颗粒物 本项目物料输送皮带较短，建设单位拟将物料的转运全部设置在密闭的皮带走廊内，同时输送皮带进口、出口均设置在厂间内，在车间外部的输送皮带不存在未封闭的地方。采取措施后物料在转运过程中的颗粒物排放量较小，本次评价忽略不计。 5）原料与产品运输产生的颗粒物 矿石进厂和产品外运过程中，均会产生道路扬尘，交通运输起尘量采用下述经验公式计算： 式中：Qp—交通运输起尘量(kg/km辆)；Qp1—运输途中起尘量(kg/a)；V—车辆行驶速度(km/h，取值20)； M—车辆载重(t/辆，取值30)；P—路面状况，以每平方米路面灰尘覆盖率表示(kg/m2，取值0.05)；L—运输距离(km，考虑场区内路段，取0.05km)；Q—运输量(t/a，取值30万吨)。 通过计算道路运输起尘量为1.18t/a。企业拟在厂区出入口设洗车平台，设一个车辆清洗废水沉淀池，洗车废水经沉淀池沉淀后循环使用；车辆运输时要限制车速和控制车辆装载量，并在车顶加盖蓬布；对进场的运输道路进行路面硬化，硬化为水泥硬化地面，运输道路定期洒水；道路两侧种植绿化带。通过采取上述措施后，其起尘量可减少70%以上，粉尘排放量为0.354t/a。 本项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表见下表。

表7-2  本项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 工序/生产线 | 装置 | 污染源 | 污染物 | 污染物产生 | 治理措施 | 污染物排放 | 排放 时间 （h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 产生废气量（m3/h） | 产生浓度（mg/Nm3） | 产生量（t/a） | 工艺 | 效率（%） | 排放废气量（m3/h） | 排放浓度（mg/Nm3） | 排放量（t/a） |  |
| 生产线 | 原料库物料储存、装卸 | 卸料 | 颗粒物 | -- | -- | - | 全封闭原料储库，并在原料库内四周安装可覆盖整个堆场的水雾化器设施 | / | -- | -- | 少量 | 7200 |
|  | 成品库物料储存、装卸 | 卸料 | 颗粒物 | -- | -- | - | 全封闭成品库，并在成品库每个分区安装12个可覆盖整个堆场的水雾化器设施 | / | -- | -- | 少量 | 7200 |
|  | 生产车间上料、破碎、筛分 | 破碎、筛分 | 颗粒物 | 有组织 | 21000 | 3000 | 151.2 | 拟在生产车间上料、破碎设备上方分别设置集尘罩，引一台布袋除尘器处理。除尘器参数：布袋过滤面积：350m2，处理风量21000m3/h，过滤风速：1.0m/min。集尘罩集尘率90%，通过15m高的排气筒排放。 | 集尘90% 除尘 ＞99.0% | 21000 | ＜30 | 1.512 | 2400 |
|  |  |  |  | 无组织 |  |  | 15.12 | 车间封闭，生产车间设置水喷雾装置 | 80%+90% | -- | -- | 0.3024 |  |
|  | 皮带 | 输送 | 颗粒物 | -- | -- | - | 设置密闭的皮带走廊，同时输送皮带进口、出口均设置在厂间内，在车间外部的输送皮带不存在未封闭的地方 | / | -- | -- | 少量 |  |
|  | 运输车辆 | 运输 | 颗粒物 | -- | -- | 1.18 | 车辆清洗，加盖篷布 | 70% | -- | -- | 0.354 |  |

2、污染治理措施可行性分析 布袋除尘器 布袋除尘器是通过滤袋滤除含尘气体中粉尘粒子的分离净化装置，是一种干式高效过滤除尘器。布袋除尘器的工作原理是通过滤袋和粉尘初层的过滤作用而阻挡粉尘，当滤袋上的粉尘沉积到一定程度时，通过外力作用使滤袋抖动并变形，沉积的粉尘落入集灰斗。正常工作时含尘气体从除尘器的底部进入，均匀的进入各室的每个滤袋，此时由于气体速度迅速降低，气体中较大颗粒的粉尘首先沉降下来，含尘气体经滤袋时粉尘被阻挡在滤袋的外表面，净化后的气体从袋内内腔进入上部的净气室，然后经提升阀排出，当某个室要进行清灰时，首先要关闭这个室的气力提升阀，待切断通过这个室的含尘气流后，随即脉冲阀开启，向滤袋内喷入压缩空气，以清除滤袋外表面的粉尘，每个除尘室的脉冲喷吹宽度和清灰周期均由专门的清灰程度控制器控制，自动连续进行。 布袋除尘器主要特点如下： ①布袋除尘器对净化含微米或亚微米数量级粉尘粒子的气体效率较高，一般可达99%以上，且能有效去除废气中PM10微细粉尘。 ②除尘效率不受粉尘比电阻、浓度、粒度等性质的影响，负荷变化、废气量波动对袋式除尘器出口排放浓度的影响较小。 ③袋式除尘器采用分室结构后，厂布袋可轮换检修而不影响除尘系统的运行。 ④袋式除尘器结构和维修均较简单。 ⑤作为袋式除尘器的关键问题—滤料材质目前已获得突破，使用寿命一般在2年以上，有的可达4-6年。 本项目布袋除尘器滤袋为覆膜滤袋，根据《袋式除尘器工程通用技术规范》（HJ2020-2012），袋式除尘器除尘效率可达99.5%以上。 本项目在布袋除尘器的滤尘过程、过滤速度、除尘滤料选址、布袋面积和结构等方面的设计与选取过程中，充分考虑到了产尘部位的工况及污染源的特点，采用除尘布袋，采取了合理完善的技术方案，颗粒物排放浓度可以满足排放要求。 2、大气环境影响预测 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 （1）Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%； ——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； ——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 （2）评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分。 表7-3 评价等级判别表 评价工作等级 评价工作分级判据 一级评价 Pmax≧10% 二级评价 1%≦Pmax<10% 三级评价 Pmax<1% （3）污染物评价标准 污染物评价标准和来源见下表。 表7-4 污染物评价标准 污染物名称 功能区 取值时间 标准值(μg/m3) 标准来源 PM10 二类限区 日均 450.0 环境空气质量标准(GB 3095-2012) TSP 二类限区 日均 900.0 （4）污染源参数 主要废气污染源排放参数见下表： 表7-5 主要废气污染源参数一览表（点源） 污染源名称 排气筒底部中心坐标(°) 排气筒底部海拔高度(m) 排气筒参数 污染物排放速率(kg/h) 经度 纬度 高度(m) 内径(m) 温度(℃) 流速(m/s) PM10 点源 112.184595 37.368828 749 15 1 20 11 0.63 续表7-5 主要废气污染源参数一览表(矩形面源) 污染源名称 坐标(°) 海拔高度(m) 矩形面源 污染物排放速率(kg/h) 经度 纬度 长度(m) 宽度(m) 有效高度(m) TSP 生产车间 112.183956 37.36931 749 80 20 10 0.042 （5）项目参数 估算模式所用参数见下表。 表7-6 估算模型参数表 参数 取值 城市农村/选项 城市/农村 农村 人口数(城市人口数) / 最高环境温度 38.2°C 最低环境温度 -25.3°C 土地利用类型 农田 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率(m) / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 否 岸线距离/km / 岸线方向/o / （6）评级工作等级确定 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下： 表7-7 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称 评价因子 评价标准(μg/m³) Cmax(μg/m³) Pmax(%) D10%(m) 评价等级 生产车间 TSP 900.0 33.1760 3.6860 / 二级 排气筒 PM10 450.0 39.4340 8.7630 / 二级 本项目Pmax最大值出现为点源排放的PM10Pmax值为8.763%,Cmax为39.434μg/m³,根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。 （7）污染源结果表 表7-8 点源结果表 下方向距离(m) 生产车间排气筒 PM10浓度（ug/m3） PM10占标率（%） 50.0 16.5360 3.675 100.0 32.6360 7.252 200.0 39.4310 8.762 300.0 34.1580 7.591 400.0 27.2070 6.046 500.0 21.8500 4.856 600.0 20.7940 4.621 700.0 19.9130 4.425 800.0 18.7340 4.163 900.0 17.4850 3.886 1000.0 16.2690 3.615 1200.0 14.7480 3.277 1400.0 13.4610 2.991 1600.0 12.2450 2.721 1800.0 11.1480 2.477 2000.0 10.1770 2.262 2500.0 8.7504 1.945 下风向最大浓度 39.4340 8.7630 下风向最大浓度出现距离 201.0 201.0 D10%最远距离 / / 表7-8 面源结果表 下风向距离 生产车间 TSP浓度(μg/m³) TSP占标率(%) 50.0 33.0650 3.674 100.0 25.2750 2.808 200.0 14.4300 1.603 300.0 10.8000 1.200 400.0 8.8038 0.978 500.0 7.8501 0.872 600.0 7.3800 0.820 700.0 7.0283 0.781 800.0 6.6938 0.744 900.0 6.3985 0.711 1000.0 6.1328 0.681 1200.0 5.6675 0.630 1400.0 5.2684 0.585 1600.0 4.9196 0.547 1800.0 4.6112 0.512 2000.0 4.3363 0.482 2500.0 3.7638 0.418 下风向最大浓度 33.1760 3.686 下风向最大浓度出现距离 57.0 57.0 D10%最远距离 / / 3、污染物排放量核算结果 (1)大气污染物有组织排放量核算表见下表。 表7-9 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度/（mg/m3） 核算排放速率/(kg/h) 核算排放量/(t/a) 主要排放口 / / / / / / 主要排放口合计 SO2 / NOX / 颗粒物 / VOCS / 一般排放口 1 生产车间排气筒 粉尘 ＜30 0.63 1.512 一般排放口合计 SO2 / NOX / 颗粒物 1.512 VOCS / 有组织排放总计 有组织排放总计 SO2 / NOX / 颗粒物 1.512 VOCS / (2)无组织排放量核算 大气污染物无组织排放量核算表见下表。 表7-10 大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放口编号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方梁污染物排放标准 年排放量/(t/a) 标准名称 浓度限值/（mg/m3） 1 生产车间 破碎、筛分、进料 粉尘 车间封闭，生产车间设置水喷雾装置，降尘率80%+90% 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 1 0.3024 无组织排放总计 无组织排放总计 SO2 / NOX / 颗粒物 0.3024 VOCS / (3)项目大气污染物年排放量核算 大气污染物年排放量核算表见下表。 表7-11 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量/(t/a) 1 SO2 / 2 NOX / 3 颗粒物 1.8144 4 VOCS / (4)非正常排放量核算 污染源非正常排放量核算表见下表。 表7-12 污染源非正常排放量核算表 序号 污染源 非正常排放原因 污染物 非正常排放浓度/（mg/m3） 非正常排放速率/(kg/h) 单次持续时间/h 年发生频次/次 应对措施 1 生产车间排气筒 布袋除尘器损坏 粉尘 300 6.3 0.1 1 加强设备管理，做好设备的维护，发现设备故障及时处理 (5)大气环境影响评价自查表见下表。 表7-13 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级□ 二级☑ 三级□ 评价范围 边长=50km□ 边长5~50km☑ 边长=5km□ 评价因子 SO2+NOx排放量 ≥2000t/a 500~2000t/a ＜500t/a☑ 评价因子 基本污染物（PM10） 其他污染物（/） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5☑ 评价标准 评价标准 国家标准☑ 地方标准□ 附录D☑ 其他标准□ 现状评价 环境功能区 一类区□ 二类区☑ 一类区和二类区□ 评价基准年 （2018）年 环境空气质量现状调查数据来源 长期例行监测数据☑ 主管部门发布的数据□ 现状补充监测□ 现状评价 达标区□ 不达标区☑ 污染源 调查 调查内容 本项目正常排放源☑ 本项目非正常排放源☑ 现有污染源□ 拟替代的污染源□ 其他在建、拟建项目 污染源□ 区域污染源□ 大气环境影响预测与评价 预测模型 AERMOD□ ADMS□ AUSTAL2000□ EDMS/AEDT□ CALPUFF□ 网格模型□ 其他□ 预测范围 边长≥50km□ 边长5~50km□ 边长=5km□ 预测因子 预测因子（/） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ 正常排放短期浓度贡献值 C本项目最大占标率≤100%□ C本项目最大占标率＞100%□ 正常排放年均浓度贡献值 一类区 C本项目最大占标率≤10%□ C本项目最大占标率＞10%□ 二类区 C本项目最大占标率≤30%□ C本项目最大占标率＞30%□ 非正常排放1h浓度贡献值 非正常持续时长 （/）h c非正常占标率≤100%□ c非正常占标率＞100%□ 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 C叠加达标□ C叠加不达标□ 区域环境质量的整体变化情况 k≤-20%□ k＞-20%□ 环境监测计划 污染源监测 监测因子：（粉尘） 有组织废气监测☑ 无组织废气监测☑ 无监测□ 环境质量监测 监测因子：（/） 监测点位数（/） 无监测□ 评价结论 环境影响 可以接受☑ 不可以接受□ 大气环境防护距离 距（）厂界最远（）m 污染源年排放量 SO2：（/）t/a NOx：（/）t/a 颗粒物：（1.512）t/a VOCs：（/）t/a 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项 由26可知，各项污染物排放浓度值均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值，对周围环境影响较小。 （6）对区域环境质量的影响 本项目排放的区域超标污染物为“颗粒物”，在采取要求的污染防治措施后，可以最大限度的降低大气污染物的排放量，可以做到达标排放，同时排污量在进行总量控制指标核定后，不会对区域环境空气质量产生明显不利影响，满足环境质量底线的管控要求。 （7）环境空气影响分析结论 项目采取工程规定的污染源排放强度和排放方式及合理的污染控制措施下，污染物排放量有所削减，对区域环境质量有改善作用。 二、水环境影响分析 1、废水产生情况 1）生活污水 本项目厂区工作人员为20人，主要废水为职工生活污水，生活污水产生量为0.64m3/d，厂区设旱厕，生活污水设1m3沉淀池收集沉淀处理后，用于厂区洒水，不外排。 2）洗车废水 本项目生产需要约30万吨原料，产品约30万吨，按每台车运载能力为30吨/车，厂区每天车辆进出约66次，根据《山西省用水定额》（DB14/T1049.3-2015），载重汽车冲洗水循环利用率80%，冲洗补水20L/辆·次，则补水量约1.32m3/d，循环用水量约0.2m3/辆，循环用水量约6.4m3/d，洗车废水循环利用，不外排。 3）初期雨水 为了避免可能产生的雨水冲刷和漫流，建设单位拟建设雨水收集池，收集厂区径流的雨水，收集到的雨水，经沉淀处理后，全部用于厂区的降尘用水，不外排。 雨水按榆次区暴雨强度和雨水流量计算公式计算，计算公式为： q=1736.8(1+1.08lgT)/(t+10)0.81 Q= qFψT q——暴雨强度(升/秒•公顷)； P——重现期，取2年； t——地面集水时间与管内流行时间之和，取5； Q——雨水排放量； F——汇水面积； Ψ——为径流系数（取0.9）； T——为收水时间，一般取15分钟。 通过计算可知，项目所在区暴雨强度为169.7升/秒•公顷；本项目总汇水面积0.7公顷(包括建筑面积4600m2和道路及硬化面积2400m2)，前15分钟雨水排放量为96.22m3，本工程拟在厂区西南侧建设一座120m3的雨水收集池，可以满足本工程需求。收集后的初期雨水经沉淀后用于场区道路洒水或绿化。 从污染防治措施角度来看，项目严格采取相应的治理措施后，可以实现生产、生活污水的零排放，不会对当地水环境产生影响。本项目对沉淀池、循环沉淀水池采取硬化防渗措施，并对物料堆场采取地面水泥硬化措施，不会对当地水环境产生影响。 2、地表水环境影响评价等级 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3－2018）规定，地表水评价工作等级的划分是按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。 本项目为水污染影响型建设项目，根据排放方式和废水排放量划分评价等级，划分指标见下表。 表7-14 污水水质复杂程度分级 评价等级 判定依据 排放方式 废水排放量Q/（m3/d）水污染物当量数W/（无量纲） 一级 直接排放 Q≥20000或W≥600000 二级 直接排放 其他 三级A 直接排放 Q＜200且W＜6000 三级B 间接排放 — 根据注10：建设项目生产工艺有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。本项目无生产工艺废水产生，洗车废水循环利用，生活污水全部综合利用，不外排，由此确定本项目地表水环境影响评价等级为三级B，可不进行水环境影响预测。 3、环境影响评价及结论 本项目无生产废水产生；洗车废水设洗车沉淀水池收集后循环利用；职工生活污水经沉淀池收集处理后用于厂区道路洒水；初期雨水收集沉淀后用于厂区道路洒水，通过上述分析可知，本项目投产后全厂无废水外排，项目对当地地表水环境的影响可以接受。 本项目废水污染物排放信息表见下表32，地表水环境影响评价自查表见下表。

表7-15   地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型☑；水文要素影响型□； |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；重要湿地□； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他☑； |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 | 水文要素影响型 |
|  |  | 直接排放□；间接排放□；其他☑； | 水温□；径流□；水域面积□； |
|  | 影响因子 | 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物□；pH值□；热污染□；富营养化□；其他☑； | 水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□； |
| 评价等级 | 水污染影响型 | 水文要素影响型 |
|  | 一级□；二级□；三级A□；三级B☑； | 一级□；二级□；三级□； |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 | 数据来源 |
|  |  | 已建□；在建□；拟建□；其他□； | 拟替代的污染源□； | 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测□；入河排放数据□；其他□； |
|  | 受影响水体环境质量 | 调查时期 | 数据来源 |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□； 春季□；夏季□；秋季□；冬季□； | 生态环境保护主管部门□；补充监测□；其他□； |
|  | 区域水资源开始利用状况 | 未开发□；开发量40％以下□；开发量40％以上□； |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 | 数据来源 |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□； 春季□；夏季□；秋季□；冬季□； | 水行政主管部门□；补充监测□；其他□； |
|  | 补充监测 | 监测时期 | 监测因子 | 监测断面或点位 |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□； 春季□；夏季□；秋季□；冬季□； | （） | 监测断面或点位个数（）个 |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度（）km□；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 |
|  | 评价因子 | （） |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类□；Ⅳ类□；Ⅴ类□； 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□； 规划年评价标准（） |
|  | 评价时期 | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□； 春季□；夏季□；秋季□；冬季□； |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况口：达标□；不达标□； 水环境控制单元或断面水质达标状况口：达标□；不达标□； 水环境保护日标质量状况口：达标□；不达标□； 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况口：达标□；不达标□； 底泥污染评价口； 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□； 水环境质量回顾评价□； 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□； |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度（）km□；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 |
|  | 预测因子 | （） |
|  | 预测时期 | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□； 春季□；夏季□；秋季□；冬季□； 设计水文条件□； |
|  | 预测情景 | 建设期□；生产运行期□；服务期满后□； 正常工况□；非正常工况□； 污染控制和减缓措施方案□； 区（流）域环境质最改善目标要求情景□； |
|  | 预测方法 | 数值解□；解析解□；其他□； 导则推荐模式□；其他□； |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□； |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求□； 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□； 满足水环境保护目标水域水环境质量要求□； 水环境控制单元或断面水质达标□； 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□； 满足区（流）域水环境质量改善目标要求□； 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□； 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□； 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求□； |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 | 排放量/（t/a） | 排放浓度/（mg/l） |
|  |  | （） | （） | （） |
|  | 替代源排放情况 | 污染物名称 | 排污许可证编号 | 污染物名称 | 排放量/（t/a） | 排放浓度/（mg/l） |
|  |  | （） | （） | （） | （） | （） |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s； 生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m； |
| 防治措施 | 环保措施 | 污水处理设施□；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施□；其他□； |
|  | 监测计划 |  | 环境质量 | 污染源 |
|  |  | 监测方式 | 手动□；自动□；无监测□； | 手动□；自动□；无监测□； |
|  |  | 监测点位 | （） | （） |
|  |  | 监测因子 | （） | （） |
|  | 污染物排放清单 | □ |
| 评价结论 | 可以接受☑；不可以接受□； |
| 注：“口”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 |

三、噪声环境影响分析 （1）噪声源分析 本项目的主要产噪设备为破碎机、筛分机等，其噪声声级值为75-90dB(A)。 针对本次工程的特点，建设单位拟采取以下治理措施： 在设备选型时进行比较，尽可能选用噪声小，振动小的设备； 加工过程中的各类产噪设备均设置在厂房内，设置减振基础； 充分考虑地形、声源方向及厂区噪声强弱，进行合理布局，从而起到降低噪声影响的作用。 采取上述治理措施后，噪声级可降低15-25dB(A)左右。建设项目主要噪声设备声级值见下表。 表7-16 建设项目采取治理前后设备噪声值 工序/生产线 装置 设备数量 声源类型 噪声产生量dB(A) 降噪措施 降噪效果dB(A) 噪声排放量dB(A) 排放时间（h） 生产车间 给料机 1 频发 100 基础减震、厂房屏蔽 15 85 2400 破碎机 1 频发 120 15 105 筛分机 1 频发 90 20 70 风机 1 频发 85 15 70 皮带输送机 6 频发 70 15 55 水泵 2 频发 85 15 70 （2）噪声影响预测与分析 根据本次建设项目声源的噪声排放特点，并结合《环境评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）的要求，选择点声源预测模式，具体预测模式如下： ①点声源噪声距离衰减模式： Lr＝Lr0 –20lg(r/r0)-R 式中：Lr—受声点（即被影响点）所接受的声压级，dB (A)； Lr0—距噪声源r0处的声压级，dB (A)； r—噪声源至受声点的距离，m； r0—参考位置的距离，m，取r0=1m； R—墙体噪声隔声量，dB (A)，车间墙体隔声为20dB (A)。 ②噪声叠加模式： 式中：L——总声压强度 Li——第i个参与合成的声压级强度[dB(A)] 根据本项目噪声源源强分析结果，结合项目总平面布置，利用噪声预测模式计算出项目采取厂房屏蔽、基础减振等措施后厂界噪声预测结果，具体见下表。 表7-17 建设项目噪声预测结果 点位 昼间dB(A) 贡献值 标准值 厂界 东厂界 38.3 60 南厂界 43.4 西厂界 38.3 北厂界 28 图4 噪声预测图 由噪声预测结果可知：建设单位在对噪声源采取厂房屏蔽、基础减振等措施后厂界昼间噪声贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要。由此可见，工程噪声源对周围环境的影响较小。 2）加强管理 （1）各生产设备在生产运转时必须定期对其进行检查，保证设备正常运转。 （2）建立设备定期维护，定期保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣号，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源。 通过采取以上措施，能够最大限度减少噪声对周围声环境的影响。 四、固体废物环境影响分析 本项目在运营过程中，产生的固体废物主要为布袋除尘器收集的粉尘、设备保养维修产生的废矿物油、洗车平台沉淀池污泥和职工日常生活的生活垃圾。 1、布袋除尘器收集的粉尘 本项目生产车间上料、破碎筛分工序布袋除尘器收集粉尘分别是151.2t/a，粉尘收集后外运到建材公司做为原料回收利用。 2、洗车沉淀池底泥 本项目厂区每天车辆进出约66次，洗车循环用水量约6.4m3/d，含颗粒物约3000mg/L，主要成分为细砂颗粒物。在洗车平台旁边设置1座8m3的沉淀池，用于收集洗车废水，沉淀洗车废水中颗粒物。洗车沉淀池产生的底泥约为19.2kg/d，4.8t/a。洗车沉淀池底泥自然晾干后与布袋积尘灰外运到建材公司做为原料回收利用。 3、生活垃圾 本项目职工产生的生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，生活垃圾量为3t/a。厂内设封闭垃圾箱收集，然后由建设单位运送至环卫部门指定的地点处理。 4、废矿物油 本项目需定期使用矿物油对破碎机、洗砂机等设备进行维护，由此产生少量的废矿物油，一般为年用量的5-10%，本项目按10%计，本项目矿物油用量约为0.5t/a，则废矿物油产生量约为0.05t/a。 根据《国家危险废物名录》（2016），本项目产生的废矿物油属于危险废物（废物类别为HW08，废物代码为900-214-08）。 建设单位拟在厂内东侧建设一座6m2（2m×3m）的危废暂存间，对危险废物进行临时贮存，并有专人管理，定期运往有资质的单位处理，严禁将危险废物随意堆存、买卖或丢弃。 本项目危废产生及暂存情况见下表： 表7-18 建设项目危险废物汇总表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险 特性 污染防治措施 1 废矿物油 HW08 900-214-08 0.05t/a 设备维修、保养 液 矿物油 矿物油 6月 易燃、毒性 暂存危废间定期交由有资质的单位处置 表7-19 建设项目危险废物贮存场所基本情况表 序号 贮存场所 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存 能力 贮存 周期 1 危废暂存间 废矿物油 HW08 900-214-08 危废暂存间 8m2 桶装 6m3 6个月 危险废物暂存、运输和联单管理： 危废的收集、贮存必须根据国家《危险废物污染防治技术政策》的规定执行。此外，根据《中华人民共和国环境保护法》第27条规定：“排放污染物的企事业单位，必须依照国务院环境保护行政主管部门的规定申报登记”，建设单位应根据《排放污染物申报登记管理规定》，对本项目固体废物逐项按规定申报登记。 A、收集：危险废物要根据其成分，用符合国家标准的专门容器分类收集。本项目产生的废机油采用专用的密闭容器进行收集。暂存间采用的防渗漏措施，应有隔离设施、报警装置和防风、防晒、防雨设施。 B、暂存：根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及标准修改单中的要求，产生危险废物时应建设危险废物暂存库。危废暂存库的设计和使用应当严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及标准修改单中的要求： a、危险废物应当按照其性质的不同而分类贮存； b、废油必须装入容器内； c、危废贮存库地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造。建筑材料必须与危险废物相容；应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器最大储量或总储量的1/5； d、暂存库底座应当做基础防渗，防渗层为至少1m厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数<10-10cm/s； e、危险废物贮存设施应按GB15562.2的规定设置警示标志；周围应设置围墙或其它防护栅栏。 建设单位按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）运营期需按照危废暂存间。同时评价要求必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换；危险废物贮存库房设置灭火器等防火设备，做好火灾的预防工作； C、联单管理：本项目危险废物的转移要严格执行《危险废物转移联单管理办法》(国家环保总局令第5号)中相关要求进行管理，建设单位务必设置专人加强对危险废物的管理，设专职人员负责危废分类收集、运送、暂时贮存及处置过程中的安全防护工作；负责组织危废流失、泄漏、扩散和意外事故发生时的紧急处理工作；负责有关危废登记和档案资料的管理，负责及时分析和处理危废管理中的其它问题。收集时必须注意仔细登记并在包装上作仔细说明、注明，封装前检查是否过量，扎口结实，并做好登记和说明，在交接时作好交接、登记，严防遗失。同时对实验室人员应进行专业培训，提高其认识能力，避免随意转移处置。 D、运输：本项目危险废物统收集后采用专用的的运输车辆交有相应危险废物处置资质的废油回收处理单位集中处理。运输车辆需要有特殊标志，危险废物的运输严格执行《危险废物转移联单管理办法》。 五、环境风险影响分析 1、环境风险等级判定 （1）危险物质及工艺系统危险性(P)分级 按照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）规定，危险化学品重大危险源是指长期地或临时地生产、加工、使用或储存危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。单元内存在的危险化学品为单一品种，则该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源；单元内存在危险化学品为多品种时，如果满足下式，则该单元构成重大危险源。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C： 本项目只涉及一种危险物质，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q=0.05/2500=0.00002＜1 ，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 （2）评价工作等级划分 环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ,可开展简单分析。 表7-20 评价工作等级划分 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析 a a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 综上所述，本项目环境风险评价等级为简单分析。 （3）建设项目环境风险简单分析内容表 本项目环境风险简单分析内容表见下表。 表7-21 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 山西博安再生资源环保科技有限公司建筑垃圾资源化回收再利用项目 建设地点 山西省文水县胡兰镇赵村南280m处 地理坐标 经度 E112.190956 纬度 N37.369953 主要危险物质及分布 废矿物油 设备维修与保养 环境影响途径及危害后果（大气、 地表水、地下水 等） 危害途径：废机油泄露，危害后果：泄漏对地表水、地下水有一定影响 风险防范措施要求 总图布置与建筑安全防范措施 总图布置严格遵循《建筑设计防火规范》B50016-2014（2018年版）,《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017防火等级和建筑防火间距要求。 工艺及设备技术选择 严格进场设备、备件、材料的质量检查验收制度，防止不合格设备、备件、材料进入生产过程使用。 生产运行过程中的事故防范 措施 危废暂存间应设置围堰，地面防渗。加强管理，定期向当地环保主管部门及安全生产及消防部门汇报。 水环境污染防范措施 建立三级防控体系，防止环境风险造成水环境污染 应急预案 成立环境应急处理机构，指定应急预案包括环境应急监测方案，加强应急演练 填表说明（列出相关信息及评价说明） 本项目环境风险潜势为I级，确定本次环境风险评价等级为简单分析 六、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目对于土壤环境属于污染影响型项目；对照附录A“土壤环境影响评价项目类别”，本项目类别属于本项目属于“制造业”中“金属冶炼和压延加工及非金属矿物制品”“其他”，为Ⅲ类项目；按照建设项目占地规模和建筑面积，本项目占地面积为10000m2，小于5hm2，属于小型；项目东、南、西侧为耕地，建设项目周边50m范围内存在耕地等土壤环境敏感目标，污染影响型敏感程度为“敏感”。 表7-22 污染影响型评价工作等级划分表 I类 Ⅱ类 Ⅲ类 大 中 小 大 中 小 大 中 小 敏感 一级 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 较敏感 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 - 不敏感 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 - - 根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度，土壤评价类型为Ⅲ类，本项目需要进行土壤环境影响分析。具体内容见土壤专项评价。 七 生态环境保护措施 7.1 施工期生态环境保护措施 1、按照设计严格控制工程施工范围，减少对地表的扰动和对植被的破坏。 2、合理调配工程施工产生的土石方，就地加回填，临时土石方要采取加盖帆布等临时水土保持措施。 3、施工结束后需要对本项目区域及四周进行绿化。 7.2 运营期生态环境保护措施 1、加强场区绿化，在厂界四周种植乔木，在场区内种植草坪。绿化植物以当地适宜种类为主，并兼顾较强的除尘、减噪功能。 2、厂房地面硬化，场区运输道路硬化。其余场区占地尽量绿化。运输道路安排专人清扫和洒水抑尘。 本项目原料卸料工序设在封闭原料库内，并在原料库内四周安装可覆盖整个堆场的水雾化器设施；上料、破碎、筛分工序配套集尘罩+布袋除尘器；物料运输转载采用全封闭皮带走廊，同时输送皮带进口、出口均设置在厂间内，在车间外部的输送皮带不存在未封闭的地方；运输车辆采用篷布遮盖，运输道路硬化、定期洒水措施，减轻了粉尘场区周边环境的影响；本项目在场区内植树种草，提高了地表植被覆盖率。本项目采取的生态环境措施符合《文水县生态功能区划》的保护措施与发展方向。 八、环境管理与环境监测 1、环境管理 评价要求在施工期和运营期均应设置相应的环境管理机构和制定相应的环境监理、监测计划，来监督和检查各项环保措施的实施情况，及时发现问题并解决问题，保证各项措施正常稳定运行，以便更好的保护环境，充分发挥该建设项目的经济、社会和环境效益。 根据本工程的实际情况，山西博安再生资源环保科技有限公司已设有环保专职人员，并负责施工期及运营期的环境保护事宜，积极贯彻、宣传国家的环保方针、政策和法律法规，定期进行环保设备检查，维修和保送工作，确保环保设施长期、稳定、达标运转；制定事故防范措施，一旦发生事故，组织相关人员进行污染源调查及控制工作，并及时总结经验教训。建立环境管理台帐，定期接受环保管理部门的监督和检查。 此外，本工程的环境管理工作还应从减少污染物排放，降低对生态环境影响等方面进行分项控制，具体计划见下表。 表7-23 环境管理方案表 环境问题 防治措施 经 费 实施时间 废气排放 定期进行生产知识及环保知识强化，提高操作人员文化素质及环保意识。 列入环保经费中 营运期 废水排放 厂区设旱厕，定期清掏处理，由附近农民定期清掏运至农田施肥。厂区员工洗漱废水设1m3的沉淀池收集，经沉淀处理用于厂区道路洒水抑尘。 列入环保经费中 营运期 固体废物 危险废物危废间暂存，定期交由有资质单位处置 列入环保经费中 营运期 生活垃圾及时清运，加强综合利用。 列入环保资金 营运期 2、环境监测 厂区不设监测站，监测事宜可委托有资质的环保监测站进行。根据本项目的性质、生产规模，生产中污染物排放的实际情况和企业的发展规划，依据«排污单位自行监测技术指南»，企业按照自身的实际情况，委托有资质的环境监测单位进行监测任务。根据本项目运营期的污染排放情况，要对废气、噪声开展监测，确保达标排放。监测点位、监控项目及监测频率的具体情况见下表。 表7-24 监测计划表 内容 监测项目 监测点 监测频次 监测、分析方法 执行标准 备注 废气 监测 粉尘 生产车间布袋除尘器出口 每年监测1次，每次不少于2天，每天采样不少于3次 《环境监测统一分析方法》 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 委托有资质的监测单位进行监测 粉尘 厂界四周（上风向1个参照点、下风向2个监控点） 每年一次（连续监测1天，间隔采样4次） 噪声 监测 等效连续A声级（Leq(A)） 厂界设4个监测点 每季度1次，每次监测1天，昼夜各1次 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 3、排污口信息管理 （1）规范排放口标识 由于本项目产生的废水不外排，故只需设置废气、固体废物的排放口标志，排放口应按照国家《环境保护图形标志》（GB15562.1-95）与（GB1556.2-95）规定，设置国家环保局统一制作的环境保护图形标志牌，见下表。 表7-25 排放口的图形标志 序号 提示图形符号 警告图形符号 名 称 功 能 1 废气排放口 表示废气向大气环境排放 2 一般固体废物 表示一般固体废物贮存、处置场 3 危险废物表示 危险废物贮存、处置场 续表7-25 环境保护图形标志的形状及颜色表 标志名称 形 状 背景颜色 图形颜色 警告标志 三角形边框 黄色 黑色 提示标志 正方形边框 绿色 白色 （2）规范排放口标志设置 ①污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点，且醒目处，标志牌设置高度为其上边缘距离地面约2m； ②重点排污单位的污染物排放口以设置立式标志牌为主，一般排污单位的污染物排放口，可根据情况设置立式或平面固定式标志牌。 （3）排污口建档管理 ①本项目应使用国家环保局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容； ②根据排污口管理内容要求，项目建成投产后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向，立标情况及设施运行情况记录于档案。 4、信息公开 1）公开信息内容 建设单位有义务向公众公开企业环境保护相关信息，公开内容包括：企业基本信息：企业名称、主要建设内容等； 主要污染源及治理情况：主要污染源个数、排放的主要污染物种类、主要污染物排放情况等。 突发环境事件应急情况：应急等级及相应情况、应急措施、疏散路线说明、应急人员的联系方式； 环境监督举报：企业环境监督电话、当地环境违法举报电话。 2）公开方式 根据企业实际情况，可采取网站公示及厂外设立公示牌方式公开信息。 九、环保设施汇总及环保投资一览表 本项目环保设施汇总及环保投资表见下表。 表7-26 建设项目环保设施及环保投资汇总表 类别 污染源名称 污染物 防治措施 数量 投资（万） 大气污染物 原料库堆放、卸料 粉尘 建设一座全封闭原料库（建筑面积2000m2（50m×40m），彩钢结构），并在原料库内四周安装可覆盖整个堆场的水雾化器设施 1套 6 生产车间上料、破碎、筛分 粉尘 在生产车间上料、破碎设备上方分别设置集尘罩，引一台布袋除尘器处理。除尘器参数：布袋过滤面积：350m2，处理风量21000m3/h，过滤风速：1.0m/min。集尘罩集尘率90%，通过15m高的排气筒排放。 1套 14 转运 粉尘 物料转运设置密闭的皮带走廊 6套 5 运输 粉尘 厂区出入口设洗车平台，洗车废水循环使用，车辆运输时限制车速和装载量，并在车顶加盖蓬布 / 2 水污染物 生活污水 CODcr、BOD5、SS、NH3-N 厂区设旱厕，定期清掏处理，由附近农民清运至农田施肥。厂区员工洗漱废水设1m3的沉淀池收集，经沉淀处理用于厂区道路洒水抑尘。 / / 洗车废水 SS 厂内设洗车平台，洗车废水设1个8m3沉淀池；废水沉淀后循环利用 1个 4 初期雨水 SS 本工程拟在厂区西南侧建设一座120m3的雨水收集池，可以满足本工程需求。收集后的初期雨水经沉淀后用于场区道路洒水或绿化。 / 10 固体废物 职工生活 生活垃圾 垃圾设垃圾桶分类收集后送环卫部门指定的地点统一处理 3个 0.2 洗车沉淀池 底泥 洗车沉淀池底泥自然晾干后与布袋积尘灰外运到建材公司做为原料回收利用 / / 布袋除尘器 粉尘 外运到建材公司做为原料回收利用 / / 设备维修与管理 废矿物油 设1座8m2危废暂存间，用专用桶收集，暂存于危废暂存间，由有资质单位处理 / 3 噪声 破碎机、筛分机、风机 噪声 室内安装、基础减震、定期维护 / 2 合计 46.2 十、本项目排污环境管理清单 本项目污染源排放清单见下表。

表7-27  污染物排放清单一览表

| 类别 | 污染源名称 | 污染物 | 治理措施 | 排放浓度 | 排放速率 | 排放量 | 排污口信息 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 高度（m） | 内径 （m） |  |
| 大气污染物 | 生产车间上料、破碎、筛分 | 粉尘 | 在生产车间上料、筛分机设备上方分别设置集尘罩，引一台布袋除尘器处理。除尘器参数：布袋过滤面积：350m2，处理风量21000m3/h，过滤风速：1.0m/min。集尘罩集尘率90%，通过15m高的排气筒排放。 | 30mg/m3 | 0.63kg/h | 1.512t/a | 15 | 0.85 | 大气污染物综合排放标准》GB16297-1996）二级排放限值120mg/m3 |
|  | 成品库 | 粉尘 | 成品库分为4个区，3个石料区和1个石粉区，环评要求：3个石料区每区设置12个水雾化器，可覆盖成品堆区，用于抑尘、降尘。同时成品库采用全封闭彩钢结构，减小粉尘的无组织排放 | / | / | 少量 | / | / | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 无组织排放监控限制标准1mg/m3 |
|  | 原料库物料储存、装卸 | 粉尘 | 全封闭原料储库，并在原料库内四周安装可覆盖整个堆场的水雾化器设施 | / | / | 少量 | / | / |  |
|  | 皮带输送 | 粉尘 | 设置密闭的皮带走廊，同时输送皮带进口、出口均设置在厂间内，在车间外部的输送皮带不存在未封闭的地方 | / | / | 少量 | / | / |  |
|  | 车辆运输 | 粉尘 | 车辆清洗，加盖篷布 | / | / | 0.354t/a | / | / |  |
| 水污染物 | 生活污水 | CODcr、BOD5、SS、NH3-N | 厂区设旱厕，定期清掏处理，由附近农民清运至农田施肥。厂区员工洗漱废水设1m3的沉淀池收集，经沉淀处理用于厂区道路洒水抑尘。 | 0 | / | / | 不外排 |
|  | 洗车废水 | SS | 厂内设洗车平台，洗车废水设1个8m3沉淀池；废水沉淀后循环利用 | 0 | / | / |  |
|  | 初期雨水 | SS | 本工程拟在厂区西南侧建设一座120m3的雨水收集池，可以满足本工程需求。收集后的初期雨水经沉淀后用于场区道路洒水或绿化 | 0 | / | / |  |
| 固体废物 | 员工生活 | 生活垃圾 | 设3个垃圾桶收集后送环卫部门指定地点统一处理 | 2.5t/a | / | / | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）》及修改单要求 |
|  | 洗车沉淀池 | 底泥 | 洗车沉淀池底泥自然晾干后与布袋积尘灰外运到建材公司做为原料回收利用 | 0 |  |  |  |
|  | 破碎、筛分工序 | 粉尘 | 收集后外运到建材公司做为原料回收利用 | 0 |  |  |  |
|  | 设备维修、检修 | 废矿物油 | 设专用桶收集，储存于危废暂存间8m2（2m×4m），交由有资质单位处理 | 0 | / | / | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单 |
| 噪声 | 破碎机、筛分机、风机、泵类 | 噪声 | 室内安装、基础减震、定期维护 | / | / | 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
|  | 车辆噪声 | 减速慢行、禁止鸣笛 |  |  |  |
| 公开环境影响报告表全本 | 建设单位在建设项目环境影响报告表编制完成后，向环境保护主管部门报批前，应当向社会公开环境影响报告表全本。报批过程中，如对环境影响报告表进一步修改，应及时公开最后版本。 |
| 公开建设项目开工前的信息 | 建设项目开工建设前，建设单位应当向社会公开建设项目开工日期、设计单位、施工单位和施工监理单位、工程基本情况、实际选址选线、拟采取的环境保护措施清单和实施计划、由地方政府或相关部门负责配套的环境保护措施清单和实施计划等，并确保上述信息在整个施工期内均处于公开状态。 |
| 公开建设项目施工过程中的信息 | 项目建设过程中，建设单位应当在施工中期向社会公开建设项目环境保护措施进展情况、施工期的环境保护措施落实情况、施工期环境监测结果等。 |
| 公开建设项目建成后的信息 | 建设项目建成后，建设单位应当向社会公开建设项目环评提出的各项环境保护设施和措施执行情况、竣工环境保护验收监测和调查结果。对主要因排放污染物对环境产生影响的建设项目，投入生产或使用后，应当定期向社会特别是周边社区公开主要污染物排放情况。 |

## 建设项目环境保护措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 生产车间上料、破碎、筛分 | 粉尘 | 在生产车间上料、筛分机设备上方分别设置集尘罩，引一台布袋除尘器处理。除尘器参数：布袋过滤面积：350m2，处理风量21000m3/h，过滤风速：1.0m/min。集尘罩集尘率90%，通过15m高的排气筒排放。 | 达标 排放 |
|  | 成品库 | 粉尘 | 成品库分为4个区，3个石料区和1个石粉区，环评要求：3个石料区每区设置12个水雾化器，可覆盖成品堆区，用于抑尘、降尘。同时成品库采用全封闭彩钢结构，减小粉尘的无组织排放 |  |
|  | 原料库物料储存、装卸 | 粉尘 | 全封闭原料储库，并在原料库内四周安装可覆盖整个堆场的水雾化器设施 |  |
|  | 物料转载、输送工序 | 粉尘 | 设置密闭的皮带走廊，同时输送皮带进口、出口均设置在厂间内，在车间外部的输送皮带不存在未封闭的地方 |  |
|  | 运输车辆 | 扬尘 | 车辆清洗，加盖篷布 |  |
| 水污染物 | 生活污水 | CODcr、BOD5、SS、NH3-N | 厂区设旱厕，定期清掏处理，由附近农民清运至农田施肥。厂区员工洗漱废水设1m3的沉淀池收集，经沉淀处理用于厂区道路洒水抑尘。 | 合理 处置 |
|  | 洗车废水 | SS | 厂内设洗车平台，洗车废水设1个8m3沉淀池，废水沉淀后循环利用 |  |
|  | 初期雨水 | SS | 本工程拟在厂区西南侧建设一座120m3的雨水收集池，可以满足本工程需求。收集后的初期雨水经沉淀后用于场区道路洒水或绿化。 |  |
| 固体废弃物 | 员工生活 | 生活垃圾 | 设3个垃圾桶收集后送环卫部门指定地点统一处理 | 合理处置 |
|  | 洗车沉淀池底泥 | 底泥 | 洗车沉淀池底泥自然晾干后与布袋积尘灰外运到建材公司做为原料回收利用 |  |
|  | 破碎、筛分工序 | 粉尘 | 收集后外运到建材公司做为原料回收利用 |  |
|  | 设备维修、检修 | 废矿物油 | 设专用桶收集，储存于危废暂存间8m2（2m×4m），交由有资质单位处理 |  |
| 噪声 | 破碎机 | 噪声 | 室内安装、基础减震，定期维护，加强绿化，工人佩戴耳塞等防护工具。 进入厂区车辆减速行驶、禁止鸣笛 | 达标排放 |
|  | 筛分机 |  |  |  |
|  | 风机、泵 |  |  |  |
|  | 运输车辆 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 1、本次建设项目施工活动全部集中厂区内，企业应严格限制施工范围，加强对职工生态意识的教育，同时进行防止扬尘和物料溢撒等的生态防护。 2、工程运营期要加强对职工的环境保护教育，在厂内全面开展清洁生产，从源头治理开始，搞好生产过程的管理，把污染降至最低限度。建设单位在运营过程中加强管理，对原料、产品堆场和运输道路进行硬化，对各水池进行防渗。 此外，本项目以颗粒物污染为主，因此在选择绿化树种时，应优先考虑生长快、寿命长、对污染物抗性强和滞尘能力强的树种，利用植物对大气污染进行生态治理。 |

## 结论与建议

一、项目概况 表9-1 工程基本情况 序号 名称 主要内容 备注 1 项目名称 山西博安再生资源环保科技有限公司建筑垃圾资源化回收再利用项目 2 建设单位 山西博安再生资源环保科技有限公司 3 建设性质 新建 4 建设地点 文水县胡兰镇赵村南280m处 5 占地面积 10000平方米 15亩 6 建设规模 年生产成品石料27万吨，石粉约3万吨 7 工程投资 1000万元 8 劳动定员 公司职工20人 9 工作制度 300天，8h/d，一班制 二、环境质量现状 1、大气环境质量现状 根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012），本项目所在区域大气环境为二类区。本次评价引用省大气污染防治工作领导组办公室于2020年1月20日发布的《2019年县（市、区）环境空气质量状况通报》。根据环境空气质量状况通报，2019年文水县环境空气例行监测结果，主要污染物SO2占标率为108.3%，NO2占标率为115%，PM10占标率为197.1%，PM2.5占标率为220%，O3占标率为113.75%，CO占标率为95%。SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3均不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，项目所在区域属于不达标地区。 2、水环境质量现状 距离本项目最近的地表水体为项目东侧3.7km的汾河，根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2019），本项目属于黄河流域汾河上中游区韩武村—王庄桥南流段，本段功能要求为Ⅴ类，水体功能为农业和一般用水保护，地表水水质目标执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类标准。本项目无生产废水产生，洗车废水循环利用，不外排；生活污水用于厂区洒水，实现了废水零排放，不会对周围地表水环境产生不良影响。 3、声环境 本项目位于文水县胡兰镇赵村南280m处，根据厂界噪声监测结果可知：噪声监测点1#~4#昼间等效声级值范围在52.6~54.5dB(A)之间，夜间等效声级值范围在42.7~44.3dB(A)之间，均小于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准限值。 三、污染物排放情况 （1）污染物排放及总量控制 本次项目产生的污染物总量控制指标为：粉尘1.512t/a。 （2）排放情况 污染物达标排放情况见下表。 表9-2 项目污染物达标排放情况 内容 类型 排放源 污染物名称 处理前产生浓度 处理前产生量 处理后排放浓度 处理后排放量 大气 污染物 上料、破碎、筛分 粉尘（有组织） 3000mg/m3 151.2t/a 30mg/m3 1.512t/a 粉尘（无组织） / 15.12t/a / 0.3024t/a 成品库物料储存、装卸 粉尘 / 少量 / 少量 输送转载过程 粉尘 / 少量 / 少量 原料库物料储存、装卸 粉尘 / 少量 / 少量 车辆运输 粉尘 / 1.18t/a / 0.354t/a 水污染物 生活污水 COD、BOD、SS 160m3/a 0 洗车废水 SS 1600m3/a 0 初期雨水 SS 82.75m3/a 0 噪声 破碎机、筛分机、各种泵、风机等 噪声 75~110dB(A) 昼间＜95dB(A) 汽车运输 65dB(A) 固废 职工生活 生活垃圾 2.5t/a 设垃圾桶分类收集，送环卫部门指定地点统一处理 生产区 布袋除尘器收集粉尘 151.2t/a 外运到建材公司做为原料回收利用 洗车沉淀池底泥 4.8t/a 废矿物油 0.05t/a 设专用桶收集后，暂存于危废暂存间，定期委托有处理资质单位回收处置 由上表可以看出，本次项目投产后在落实评价要求的污染防治措施后，大气污染源可以实现达标排放；厂界噪声也满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008）中2类区标准要求。 四、环境保护措施 1、大气污染物 本项目原料卸料工序设在封闭原料库内，并在原料库内四周安装可覆盖整个堆场的水雾化器设施；上料、破碎、筛分工序配套集尘罩+布袋除尘器；物料运输转载采用全封闭皮带走廊，同时输送皮带进口、出口均设置在厂间内，在车间外部的输送皮带不存在未封闭的地方；运输车辆采用篷布遮盖，运输道路硬化、定期洒水措施。 2、废水 本项目设旱厕，定期清掏处理，由附近农民清运至农田施肥。员工生活污水：设1m3的沉淀池收集，经沉淀处理用于厂区道路洒水抑尘；洗车废水：厂内设洗车平台，洗车废水设1个8m3沉淀池，废水沉淀后循环利用；初期雨水：本工程拟在厂区西南侧建设一座120m3的雨水收集池，可以满足本工程需求。收集后的初期雨水经沉淀后用于场区道路洒水或绿化。 3、噪声 本项目运营期主要噪声是设备噪声。在采取室内设置、合理管理、基础减振、定期维护、墙体隔声后，项目区产生的噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 4、固体废弃物 综上所述，本项目产生生活垃圾设垃圾桶收集，后送环卫部门指定地点处置；布袋除尘器收集的粉尘和沉淀池污泥收集后外运到建材公司做为原料回收利用；废矿物油设专用桶收集后暂存于危废暂存间，交由有资质处理单位处理，因此，在采取环评规定的治理措施后项目产生的各项污染物均能够满足达标排放的要求。 5、本项目各污染物排放情况 本项目在采取环评要求的各项环保治理措施后各污染源污染物可实现长期稳定达标排放。 五、区域环境影响 ⑴ 鉴于本项目建设区的环境敏感性要求，在设计提出的污染控制措施的基础上，评价针对生产、运输等过程中各气相污染物的排放环节提出了严格的环境保护措施，本项目建设在严格执行环评要求后，可实现“达标排放”、“总量控制”的要求。因此，项目建设不会对区域环境空气质量产生明显的压力。 ⑵ 本项目无生产废水、生活污水外排，厂区危废暂存间均采取了防渗处理，不会对水体环境造成不利影响。 ⑶ 本项目投运后，全厂运营期噪声可以实现厂界达标排放，本项目距离周围关心点的距离较远，在采取评价要求的各项降噪措施后，经预测对周围居民的影响较小。 ⑷项目产生的固体废物可得到综合利用和合理处置，对环境的影响较小。 六、总量批复 根据《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》（晋环发【2015】25号），属于环境统计工业源调查行业范围内（《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）中采矿业、制造业，电力、燃气及水的生产和供应业，3个门类39个行业的企业）新增主要污染物排放总量的建设项目，在环境影响评价文件审批前，由建设单位按本办法规定向环境保护主管部门申请核定主要污染物排放总量指标。其他行业建设项目暂不需要核定主要污染物排放总量的核定。 本项目为石料加工项目，需申请总量。 本项目主要的污染物为粉尘。 经计算，有组织粉尘排放量为1.512t/a。 因此，本项目拟申请的总量控制指标为：粉尘1.512t/a。 七、结论 综上所述，山西博安再生资源环保科技有限公司建筑垃圾资源化回收再利用项目符合国家相关产业政策，在认真贯彻执行国家环保法律、法规，严格落实环评规定的各项环保措施，加强环境管理情况下，污染物的排放可以满足达标排放的要求，对项目所在地的区域环境质量影响较小；场址的选择符合环境可行性的要求。因此，本项目的建设从环保角度可行。 建议： 1、认真贯彻执行环保法规及有关上级环保主管部门的指示、文件； 2、对项目营运期的各项配套设施和公用工程进行合理规划，制定完善的节能环保制度，减少能源的浪费，提高能源利用效率。 3、对员工进行环保培训，提高工作人员的环保意识，并且在管理方面始终要对社会、环境资源采取负责的态度，要节约能源，节约用水。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图1 总平面布置图 附图2 项目地理位置图 附图3 项目区域位置图 附图4 文水县地表水系图 附图5 项目与水源地位置关系图 附图6 文水县城市总体规划图 附图7 文水县生态功能区划图 附图8 文水县生态经济区划图 附图9 四邻关系及环境保护目标图 专题附图1 土壤现状监测点位图 附件1 委托书 附件2 备案文件 附件3 租地协议 附件4 文水县人民政府常务【2020】8次会议纪要关于山西博安再生资源环保科技有限公司等10家企业占地性质。 附件5 监测报告 附件6 专家意见 附件7 总量批复 附件8 建设项目环评审批基础信息表 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2．水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3．生态影响专项评价 4．声影响专项评价 5．土壤影响专项评价 6．固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

0.16

①②0.8

0.64

排入旱厕定时清掏

生活用水

0.8

②0.8

②9.48

04

新鲜水

道路洒水

①7.75

04

0.93

绿化洒水

②0.93

5.63

降尘用水

①②5.63

1.32

①②1.32

循环水池

洗车用水

6.4

占地规模

评价工作等级

敏感程度