文环行审〔2021〕1号

吕梁市生态环境局文水分局

关于文水县中医院异地新建项目环境影响报告表的

批 复

文水县中医院：

你公司报送的《文水县中医院异地新建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及该项目报批申请已收悉。依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》等相关法律法规之规定，我局组织行业专家、局相关股室审查完毕，结合专家审查意见，现批复如下：

- 该项目位于文水县307国道东侧、恩辉佳园南侧、金凤嘉园西侧、则天大街西端北侧，占地面积26680㎡，总投资16320.80万元（其中环保投资170万元）。工程主要建设内容包括：门诊医技楼、住院楼、感染楼、配电室、污水处理站等主体工程以及配套的辅助、公用和环保工程。文水县行政审批服务管理局于2020年3月8日以文审投资发[2020]5号文对本项目进行了批复。在全面落实环境影响报告表提出的各项污染防治措施，污染物做到达标排放的前提下，我局原则同意你公司按照《报告表》所列建设项目性质、规模、地点、采用的生产工艺和拟采取的环境保护措施进行建设。

- 本项目建设和运营管理中，必须对照《报告表》逐一落实各项环保措施，同时重点做好以下工作：

- 施工期严格按照《报告表》提出的污染防治措施执行，认真做好各项污染防治工作，切实减少施工期废气、废水、噪声、固体废物对环境的影响。

- 强化各类生产废气的收集处理，落实大气污染防治措施。食堂安装高效油烟净化器；各污水处理池全部加盖封闭，站内恶臭经收集后经“紫外线杀毒+活性炭吸附”处理后排放；加强污水污水处理站池体上方及四周绿化；确保废气排放符合相关污染物排放标准。

- 严格落实水污染防治措施。食堂废水经隔油池后与生活污水一起进入化粪池处理后排入城市污水管网；感染楼废水、洗衣废水经过预处理后进入医院污水处理站（二级处理+消毒工艺）处理达标后排入城市污水管网。

4、落实好噪声污染防治措施。各产噪声设备采取隔音、减振等措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）相关要求。

5、按照分类收集和综合利用的原则，落实好固体废物处理处置。生活垃圾由环卫部门处置；餐厨垃圾、废油脂、污水处理间产生的污泥委托有资质单位处理；医疗垃圾暂存于医疗废物暂存间，废活性炭、废紫外灯管暂存于危废暂存间，并严格按照国家和省危险废物管理的有关规定，送有资质的单位处理处置，执行危险废物转移联单制度；厂区内危废及一般固废临时贮存设施及场所应符合国家《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013修改单、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单和《医疗废物管理条例》相关规定要求。

6、加强环境管理与环境监测。严格按环评报告的要求认真落实环保措施，明确职责，专人管理，切实搞好环境管理和监测工作，保障环保设施的正常运行。

三、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，应按规定程序开展竣工环境保护验收，编制验收报告，并向社会公开。

四、我局委托综合行政执法队和城区环保所对项目的“三同时”监督检查和日常监督管理，你公司应在收到本批复起，10个工作日内将批准的《报告表》送达我局综合行政执法队、城区环保所，并接受日常监督检查。

吕梁市生态环境局文水分局

2021年1月7日

吕梁市生态环境局文水分局             2021年1月7日印发