建设项目环境影响报告表

# （公示本）

项目名称：  吕梁市俊华建材有限公司

年加工5万吨水泥制品建设项目

建设单位（盖章）：吕梁市俊华建材有限公司

编制日期: 二O二一年二月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 吕梁市俊华建材有限公司年加工5万吨水泥制品建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 吕梁市俊华建材有限公司 |
| 法人代表 | 白玉成 | 联系人 | 马建军 |
| 通讯地址 | 山西省吕梁市文水县孝义镇乐村村西 |
| 联系电话 |  | 传真 | / | 邮政编码 | 032100 |
| 建设地点 | 文水县孝义镇乐村村西侧0.55km处 |
| 立项审批部门 | 文水县行政审批服务管理局 | 批准文号 | 2020-141121-30-03-015293 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | C3021水泥制品制造 C3031 粘土砖瓦及建筑砌块制造 |
| 占地面积 （平方米） | 6670 | 绿化面积 （平方米） | 1000（15%） |
| 总投资 （万元） | 200 | 其中：环保投资（万元） | 78.5 | 环保投资占总投资比例（%） | 39.25 |
| 评价经费 （万元） | -- | 预期投产日期 | 2021年5月 |
| 一、项目概况及工程内容规模： 1、项目提出背景 吕梁市俊华建材有限公司位于山西省吕梁市文水县孝义镇乐村村西南，成立于2019年3月11日，经营范围包括建材（不含危化品）销售；水泥制品加工。 在地区建设的任何发展阶段，都大量使用水泥预制产品，越是重复使用率高的水泥制品，预制率越高。在此基础上，吕梁市俊华建材有限公司决定在文水县孝义镇乐村村西侧0.55km处投资200万元进行年加工5万吨水泥制品建设项目的建设。 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会第29号令《产业结构调整指导目录》（2019年本）中的相关规定，本项目不属于“淘汰类或限制类”项目。且本项目所用生产设备均不属于《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录》（1-3批）、《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中的工艺、装备及淘汰类的工艺、装置。文水县行政审批服务管理局于2020年7月22日下发了“关于吕梁市俊华建材有限公司年加工5万吨水泥制品建设项目备案证”。因此，本项目符合国家产业政策。 2、评价任务由来 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关环保法规规定，本项目须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部部令第16号）的规定，本项目属于规定中的“二十七、非金属矿物制品业30” 第55条“石膏、水泥制品及类似制品制造302”中“水泥制品制造”，和第56条“砖瓦、石材等建筑材料制造303”中“粘土砖瓦及建筑砌块制造”，规定为编制环境影响报告表，故确定本次评价级别为编制环境影响评价报告表。为此吕梁市俊华建材有限公司于2020年9月3日正式委托我公司承担本项目的环境影响评价工作。 接受委托后，我公司立即组织持证参评人员赴现场进行实地踏勘，全面对拟建工程所在区域的自然物理（质）环境、自然生物（态）环境、周围污染源、存在的敏感因素以及项目的工程内容、场地等进行了全面调查，积极收集了有关的信息资料。在资料收集统计、工程分析、环境影响分析的基础上，根据环评有关规范编制完成了《吕梁市俊华建材有限公司年加工5万吨水泥制品建设项目环境影响报告表》（送审本）。 吕梁市生态环境局文水分局于2020年11月14日主持召开了“吕梁市俊华建材有限公司年加工5万吨水泥制品建设项目环境影响报告表”技术审查会。会上听取了评价单位和建设单位对《报告表》主要内容和项目建设情况的介绍，经认真讨论和评审，提出技术审查意见。会后，评价单位对报告表进行了认真修改，完成了《吕梁市俊华建材有限公司年加工5万吨水泥制品建设项目环境影响报告表》（报批本），现提交建设单位，上报环境保护管理部门组织报批。 根据现场踏勘，本项目已动工建设，该项目的建设违反了“《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订，2015年1月1日起施行）第六十一条建设项目未依法提交建设项目环境影响评价文件或者环境影响评价文件未经批准，擅自开工建设的，由负有环境保护监督管理职责的部门责令停止建设，处以罚款，并可以责令恢复原状。”。吕梁市生态环境局文水分局于2020年6月6日以文环责改字[2020]058号对“吕梁市俊华建材有限公司年加工5万吨水泥制品建设项目”下达了责令改正违法行为决定书（见附件）。目前，企业已接受处罚。 二、分析判定项目建设可行性分析 1、相关政策符合性分析 1.1产业政策 本项目为水泥制品制造项目，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于国家限制、淘汰类行业。 2、《文水县城市总体规划》（2012-2030）符合性分析 3、相关规划符合性分析 3.1与山西省主体功能区划的符合性分析 3.2相关政策符合性 本项目与《山西省打赢蓝天保卫战三年行动计划》（晋政发[2018]30 号）符合性分析见表1。 |

表1 本项目与《山西省打赢蓝天保卫战三年行动计划》（晋政发[2018]30 号）符合性分析一览表 规范内容 相关政策 本项目情况 符合性 调整优化产业结构推进产业绿色发展 优化产业布局。11个设区市完成生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、环境准入清单编制工作，明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录。制订更严格的产业准入门槛,提高高耗能、高污染和资源型行业准入条件。积极推行区域、规划环境影响评价，新、改、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。 加大区域产业布局调整力度。加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出,推动实施一批水泥、平板玻璃、焦化、低端化工等重污染企业搬迁工程。重点区域城市钢铁企业要切实采取彻底关停、转型发展、就地改造、域外搬迁等方式，推动转型升级。2018年底前，11个设区市政府制定相应专项工作方案，并向社会公开。重点区域禁止新增焦化、化工园区,加大现有焦化、化工园区整治力度。各地已明确的退城企业,要明确时间表，逾期不退城的予以停产。从2019年1月1日起,位于设区市建成区范围内的钢铁、水泥、平板玻璃、焦化、化工等重污染企业大气污染物许可排放总量在上年基础上定向逐年递减。 本项目为水泥制品制造项目，位于文水县孝义镇乐村村西侧0.55km处，占地为建设用地，不在文水县城市总体规划范围内，不违背文水县城市总体规划的要求；且项目不违背三线一单的要求。 符合 严格控制“两高”行业产能。重点区域严禁新增钢铁、焦化、铸造、水泥、平板玻璃等产能;确有必要新建的，要严格执行产能置换实施办法；新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。 加大落后产能淘汰和过剩产能压减力度。严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准。按照国家新修订的《产业结构调整指导目录》，提高重点区域过剩产能淘汰标准。2018年底前制定我省淘汰落后和压减过剩产能实施方案。完成国家下达的落后产能淘汰和过剩产能压减任务。重点区域加大独立焦化企业淘汰力度,京津冀及周边地区4 市落实国家“以钢定焦”的总体要求。严防“地条钢”死灰复燃。列入去产能计划的钢铁企业需一并退出配套的烧结、焦炉、高炉等设备。 本项目为水泥制品制造项目，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于国家限制、淘汰类行业，为允许类项目。 符合 强化“散乱污”企业综合整治。全面开展“散乱污”企业及集群综合整治行动。根据产业政策、产业布局规划，以及土地、环保、质量、安全、能耗等要求,制定“散乱污”企业及集群整治标准。实行拉网式排查，建立管理台账。按照“先停后治”的原则,实施分类处置。列入关停取缔类(淘汰类)的,做到“两断三清”(切断工业用水、用电,清除原料、产品及生产设备);列入整合搬迁类的,要按照产业发展规模化、现代化的原则，搬迁至工业园区并实施升级改造;列入升级改造类的，树立行业标杆,实施清洁生产技术改造，全面提升改造生产工艺和污染治理设施。 建立“散乱污”企业动态管理机制,坚决杜绝“散乱污”企业项目建设和已取缔的“散乱污”企业异地转移、死灰复燃。2018年底前全面完成。 本项目为水泥制品制造项目，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于国家限制、淘汰类行业，为允许类项目。 且项目生产工艺与设备不属于工产业[2010]第122号中淘汰的工艺设备。 符合 深化工业污染治理。持续推进工业污染源全面达标排放，将烟气在线监测数据作为执法依据,加大超标处罚和联合惩戒力度，未达标排放的企业一律依法停产整治。建立覆盖所有固定污染源的企业排放许可制度,2020年底前,完成排污许可管理名录规定的行业许可证核发。 推进重点行业污染治理升级改造。全省二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和挥发性有机物(VOCs)全面执行大气污染物特别排放限值。其中，自2018年10月1日起,全省电力(燃煤以外)、钢铁、石化、化工、有色(不含氧化铝)、水泥行业现有企业及在用锅炉执行相应行业大气污染物特别排放限值。焦化行业分步实施特别排放限值改造，2018年10月1日前完成40%的焦化企业改造,2019年10月1日前现有焦化企业全部完成改造。其他行业根据修订后的标准执行大气污染物特别排放限值。未完成超低排放改造的煤电(含低热值煤)机组2018 年停止运行。钢铁企业2020年底前基本完成超低排放改造，其他行业积极开展大气污染物超低排放改造。重点区域城市建成区内，焦炉实施炉体加罩封闭，并对废气进行收集处理，于2019 年底前完成。鼓励焦化企业对传统湿法熄焦工艺进行改造，燃煤电厂、钢铁企业应进一步采取有效措施减少烟气中可溶性盐、硫酸雾、有机物等。加强工业企业氨排放源控制，完善脱硝系统氨捕集和氨逸散管控。 强化工业企业无组织排放管控。开展钢铁、建材、有色、火电、焦化、铸造等重点行业及燃煤锅炉无组织排放排查，建立管理台账,对物料(含废渣)运输、装卸、储存、转移和工艺过程等无组织排放实施深度治理,2018年完成。各地可在重点行业工业企业无组织排放环节安装视频监控设备，并与环保部门联网。 推进各类园区循环化改造、规范发展和提质增效。大力推进企业清洁生产。对开发区、工业园区、高新区等进行集中整治，限期进行达标改造。关停与园区规划环境影响评价不符的污染企业，集中整合园区企业,减少工业聚集区污染。完善园区集中供热设施，积极推广集中供热。统筹建设共有工艺设施。有条件的工业集聚区建设集中喷涂工程中心，配备高效治污设施,替代企业独立喷涂工序。 本项目为水泥制品制造项目，项目建设完成后全厂污染物可达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表2特别排放限值要求。 且项目物料储存采用全封闭轻钢结构，粉状物料采用筒仓，可有效控制厂内无组织废气排放。 符合 优化调整用地结构推进面源污染治理 加强扬尘综合治理。严格施工扬尘监管。2018年底前，各地建立施工工地管理清单。因地制宜稳步发展装配式建筑。将施工工地扬尘污染防治纳入文明施工管理范畴，建立扬尘控制责任制度，治理费用列入工程造价。严格落实施工工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”要求，安装在线监测和视频监控设备，并与当地有关主管部门联网。将扬尘管理工作不到位的不良信息纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，列入建筑市场主体“黑名单”。加强道路扬尘综合整治。大力推进道路清扫保洁机械化作业，进一步提高道路机械化清扫率。2020年底前,大同、朔州、忻州建成区道路机械化清扫率达到70%以上，县城达到60%以上；重点区域要显著提高，京津冀及周边地区4 市和汾渭平原4 市建成区达到75%以上,县城达到65%以上。严格渣土运输车辆规范化管理。新增渣土运输车辆必须为新能源车辆，并采取密闭措施。现有渣土运输车辆全部采用全密闭、全定位、全监控的新型环保渣土车，并符合环保尾气排放标准，取得主管部门核发的《渣土运输许可证》确需通行限行区域的车辆，还需取得公安交管部门核发的《限行道路通行证》，按照规定线路行驶，在指定场所倾倒。密闭不严、车轮带泥的车辆,一律不得驶出工地。不符合要求上路行驶的渣土车辆，一经查处取消渣土运输资格。建立倒查机制,对违法渣土运输车辆同时追溯上游施工工地责任。加强道路运输扬尘管控。鼓励引导企业加快发展封闭箱式货车、集装箱运输车，积极探索重型散装物料货车集装箱运输或硬密闭措施运输。积极推广使用物料表面喷洒覆盖剂等抑尘技术。2020 年，全省公路散货集装箱运输比例在2017年基础上大幅提高。对未采取有效封闭措施、存在随意抛洒行为的运输车辆依法依规予以处罚。加强露天堆场扬尘整治。全面清理城乡结合部以及城中村拆迁的渣土和建筑垃圾，不能及时清理的必须采取苫盖等抑尘措施。全省实施降尘综合考核,各设区市平均降尘量不得高于9 吨/月·平方公里。 施工期严格执行“六个百分百”，安装在线监测和视频监控设备，并与当地有关主管部门联网，同时要求渣土运输车密闭。 符合 实施重大专项行动大幅降低污染排放 开展秋冬季攻坚行动。按照国家统一部署制定并实施秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案，以减少重污染天数为着力点，狠抓秋冬季大气污染防治，聚焦重点领域,将攻坚目标、任务措施分解落实到城市。各市要制定具体实施方案，督促企业制定落实措施。统一调配全省环境执法力量，实行异地交叉执法、驻地督办,确保各项措施全部落实。 项目投产后按照秋冬季攻坚行动的要求进行生产。 符合 强化区域联防联控，有效应对重污染天气 夯实应急减排措施。进一步完善重污染天气应急预案。每年8 月底前对重污染天气应急减排清单实施更新，黄色、橙色、红色预警级别污染物减排比例原则上不低于10%、20%、30%，各设区市可进一步提高应急预案中污染物减排比例。细化应急减排措施，落实到企业各工艺环节实施“一厂一策”清单化管理，确保应急减排措施可操作、可核查。各设区市应急减排清单应向社会公开，接受社会监督。在黄色及以上重污染天气预警期间，对钢铁、建材、焦化、有色、化工、矿山等涉及大宗物料运输的重点用车企业，同步实施应急运输响应。实施秋冬季重点行业错峰生产。加大秋冬季工业企业生产调控力度,每年9 月底前,各设区市要针对钢铁、建材、焦化、铸造、有色、化工等高排放行业，制定错峰生产方案,实施差别化管理。各市要把治理污染与促进绿色文明施工、生产、运输结合起来，优先将污染严重、排放绩效高、位于环境敏感区的企业纳入错峰生产范围，以错峰引导企业加大环保改造力度，体现差异化，避免简单化、绝对化、“一刀切”。错峰生产措施要细化到企业生产线、工序和设备，载入排污许可证。企业未按期完成治理改造任务的，一并纳入当地错峰生产方案,实施停产。属于《产业结构调整指导目录》中限制类的，要提高错峰限产比例或实施停产。 项目投产后，按照应急预案运输响应。项目不属于限制类，投产后按照错峰生产的要求进行生产。 符合

4、选址符合性分析 4.1环境敏感性相符性分析 根据《建设项目环境环境影响评价分类管理目录》——本项目所在地的环境特征不在“自然保护区”“风景名胜区”“世界文化和自然遗产地”“饮用水水源保护区”规定的地区内，因此项目区域属于环境“非敏感区”。 4.2建设项目与“三线一单”的符合性分析 ①与生态保护红线的符合性分析 本项目为新建项目，占地为建设用地，本次评价区范围内无自然保护区、风景旅游区、文物保护区及珍稀动物保护区等敏感因素。项目不在各集中供水水源地保护区范围内，距离最近的水源地为项目南侧3.4km处的孝义镇集中供水水源地。因此，本项目的建设不逾越生态保护红线。 ②与环境质量底线的符合性分析 本项目投产并采取本报告规定的环保措施后，本项目对区域环境质量影响很小。因此本项目建设不会明显增加对区域环境的压力，符合区域环境质量控制的要求。 ③与资源利用上线的符合性分析 本项目生产过程中主要消耗能源为水和电能，为清洁能源，而且本区电力资源丰富、容易得到，用水取于厂区自打水井；供水、供电均可满足使用，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较小，不存在资源缺失，不存在资源开发利用上线限制。 ④与环境准入负面清单的符合性分析 本项目所在地没有环境准入负面清单，本次环评对照国家产业政策进行说明。 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于限制类和淘汰类建设项目。因此，本项目不属于区域禁止准入产业，符合环境准入负面清单的相关管理要求。 综上所述，本项目建设符合“三线一单”要求，项目选址、建设可行。 5、项目概况 5.1 项目名称 吕梁市俊华建材有限公司年加工5万吨水泥制品建设项目 5.2 建设单位 吕梁市俊华建材有限公司 5.3 建设性质 新建 5.4 建设地点 本项目建设地点位于文水县孝义镇乐村村西侧0.55km处。厂址北侧、东侧、西侧均为空地，南侧为乡镇道路。 本项目地理位置图详见附图1，交通位置图详见附图2，四邻关系图详见附图4。 6、建设内容及规模 6.1建设内容 本项目总占地面积6670m2，主要建设内容包括新建生产车间、库房、办公及其他用房等配套公辅设施。 根据现场踏勘，本项目已建成，故本次评价以纪实评价为主，着重分析已经建成工程内容，找出存在的环境问题，并提出整改措施和方案。本项目主要建设内容见表2。

表2 工程主要建设内容一览表 序号 项目 工程建设内容 建设现状 存在问题 整改措施及方案 一、主体工程 1 生产车间 占地面积500m2，全封闭轻钢结构，车间地面全部硬化，内设皮带输送机、搅拌机、螺旋输送机、一体化成型机、提升机等设备 占地面积500m2，全封闭轻钢结构，车间地面全部硬化，内设皮带输送机、搅拌机、螺旋输送机、一体化成型机、提升机等设备 -- -- 二、储运工程 1 砂、石子储存 占地面积500m2，全封闭轻钢结构原料库，地面全部硬化，用于分区堆放原料砂、石子，内设进料斗（4个），每个进料斗容积为1m3 占地面积500m2，全封闭轻钢结构原料库，地面全部硬化，用于分区堆放原料砂、石子，内设进料斗（4个），每个进料斗容积为1m3 -- -- 2 水泥储存 1座100t水泥筒仓 全封闭水泥库，地面全部硬化 未建设水泥筒仓，水泥使用及储存过程无组织废气较多 拆除已建水泥库，新建1座100t水泥筒仓 3 石粉储存 1座30t石粉筒仓 全封闭石粉库，地面全部硬化 未建设石粉筒仓，石粉使用及储存过程无组织废气较多 拆除已建石粉库，新建1座30t石粉筒仓 4 白灰储存 1座20t白灰筒仓 全封闭白灰库，地面全部硬化 未建设白灰筒仓，白灰使用及储存过程无组织废气较多 拆除已建白灰库，新建1座20t白灰筒仓 5 储水罐 生产车间内设一座50m3储水罐，供生产使用 生产车间内设一座50m3储水罐，供生产使用 -- -- 6 原料运输 砂、石子由供货商采用加盖篷布的运输车辆运输入厂区原料库；水泥、石粉、白灰由供货商采用罐车运输入厂，分别储存于厂内水泥筒仓、石粉筒仓、白灰筒仓 砂、石子由供货商采用加盖篷布的运输车辆运输入厂区原料库；水泥、石粉、白灰由供货商采用罐车运输入厂 未建设筒仓 配套建设水泥筒仓、石粉筒仓、白灰筒仓 7 成品堆放区 占地面积300 m2，位于生产车间南侧，地面全部硬化，露天堆放 占地面积300 m2，位于生产车间南侧，露天堆放 成品堆放区地面未进行硬化 对成品堆放区地面全部进行硬化，不得留有裸露区 三、辅助工程 1 办公生活区 位于生产车间东侧，占地面积40m2，砖混结构，一层，设有办公室、值班室、员工休息室。 位于生产车间东侧，占地面积40m2，砖混结构，一层，设有办公室、值班室、员工休息室。 -- -- 2 门卫 位于厂区东侧，砖混结构 位于厂区东侧，砖混结构 -- -- 3 洗车平台 厂区出口处设一处洗车平台，采用能够覆盖车轮和车身的喷淋清洗设施 未建 未建设洗车平台 新建一座洗车平台 4 初期雨水收集池 厂区地势较低处（东南角）建270m3雨水收集池 未建 未建初期雨水收集池 在厂区地势较低处（东南角）建270m3雨水收集池 5 旱厕 建筑面积15 m2 建筑面积15 m2 -- -- 四、公用工程 1 供电 由孝义镇供电所提供，可以满足本项目用电需求 由孝义镇供电所提供，可以满足本项目用电需求 -- -- 2 供水 由厂内自打水井提供，井深40m，可以满足本项目用水需求 由厂内自打水井提供，井深40m，可以满足本项目用水需求 -- -- 3 供暖 本项目生产期为3月-10月，生产车间无需采暖，成品养护采用自然养护，办公生活区冬季值班采暖采用电暖器 本项目生产期为3月-10月，生产车间无需采暖，成品养护采用自然养护，办公生活区冬季值班采暖采用电暖器 -- 五、环保工程 1 大气污染物 原料砂、石子装卸及堆放粉尘 砂采用袋装，与石子一起堆放于全封闭轻钢结构原料库（50m×10m×8m），车间地面全部硬化，并配套1套喷淋洒水设施（含2个喷头），要求洒水设施洒水面积要完全覆盖物料面积，原料堆放高度不得超过3m，采取措施后抑尘效率90% 砂采用袋装，与石子一起堆放于全封闭轻钢结构原料库（50m×10m×8m），车间地面全部硬化，并配套1套喷淋洒水设施（含2个喷头），要求洒水设施洒水面积要完全覆盖物料面积，原料堆放高度不得超过3m，采取措施后抑尘效率90% -- -- 2 水泥储存粉尘 仓顶呼吸废气经抽气管进入一台布袋除尘器进行处理，布袋材质为覆膜滤袋，过滤风速0.575m/min，风机风量5000Nm3/h，一根H15m×Φ0.4m排气筒 采用袋装水泥，储存于全封闭原料库，车间地面全部硬化 未建设水泥筒仓，水泥使用及储存过程无组织废气较多 建设水泥筒仓，仓顶呼吸废气经抽气管进入一台布袋除尘器进行处理 3 石粉储存粉尘 仓顶呼吸废气经抽气管进入一台布袋除尘器进行处理，布袋材质为覆膜滤袋，过滤风速0.58m/min，风机风量3400Nm3/h，一根H15m×Φ0.3m排气筒 采用全封闭石粉库，车间地面全部硬化 未建设石粉筒仓，石粉使用及储存过程无组织废气较多 建设石粉筒仓，仓顶呼吸废气经抽气管进入一台布袋除尘器进行处理 4 白灰储存粉尘 仓顶呼吸废气经抽气管进入一台布袋除尘器进行处理，布袋材质为覆膜滤袋，过滤风速0.58m/min，风机风量2000Nm3/h，一根H15m×Φ0.2m排气筒 采用全封闭白灰库，车间地面全部硬化 未建设白灰筒仓，白灰使用及储存过程无组织废气较多 建设白灰筒仓，仓顶呼吸废气经抽气管进入一台布袋除尘器进行处理 5 进料仓进料粉尘 进料斗设置于全封闭轻钢结构原料库内（只留皮带出口，并设置软帘），原辅料输送皮带及斗提机全封闭，尽量降低砂石物料落料跌落高度，进料仓四面（上方、左侧、右侧、后侧）均进行围挡（围挡规格为4m×1.5m×0.8m），并在上方设抽气管，同时评价要求受料仓、输送皮带、计量仓等全封闭，并在进、出料后设集气罩（尺寸0.8m×0.6m×0.5m），废气经收集后进入一台布袋除尘器进行处理。风机风量25000m3/h，一根H15m×Φ0.8m排气筒。布袋材质为覆膜滤袋，过滤风速0.595m/min 进料斗设置于全封闭轻钢结构原料库内（只留皮带出口） 原辅料输送皮带及斗提机未进行全封闭，料斗未进行围挡，未配套除尘器 原辅料输送皮带及斗提机全封闭，尽量降低砂石物料落料跌落高度，进料仓四面（上方、左侧、右侧、后侧）均进行围挡（围挡规格为4m×1.5m×0.8m），并在上方设抽气管，同时评价要求受料仓、输送皮带、计量仓等全封闭，并在进、出料后设集气罩（尺寸0.8m×0.6m×0.5m），废气经收集后进入一台布袋除尘器进行处理 6 搅拌机粉尘 搅拌设备搅拌产生的粉尘通过引风管进入一台脉冲布袋除尘器；另外，本项目搅拌系统设一个进料口，水泥、石粉、白灰均采用螺旋输送机进料，评价要求搅拌机加料口设一个集气罩（规格为1.0 m×0.8m×0.5m），废气经收集后与搅拌粉尘共用一台布袋除尘器，布袋除尘器材质为覆膜滤袋，过滤风速0.58m/min，处理风量8000m3/h，一根H15m×Φ0.4m排气筒 搅拌机设于全封闭轻钢结构生产车间内 搅拌机未采取废气治理措施，水泥、石粉及白灰未建设筒仓，未配套螺旋输送机 搅拌设备搅拌产生的粉尘通过引风管进入一台脉冲布袋除尘器；另外，本项目搅拌系统设一个进料口，水泥、石粉、白灰均采用螺旋输送机进料，评价要求搅拌机加料口设一个集气罩（规格为1.0 m×0.8m×0.5m），废气经收集后与搅拌粉尘共用一台布袋除尘器 7 破碎机粉尘 破碎机密闭，并在进、出口上方分别设一套集气罩（集气罩尺寸为0.8m×0.6m×0.5m×2）；废气经收集后进入一台布袋除尘器进行处理，风机风量12000m3/h，一根H15m×Φ0.5m排气筒。布袋除尘器材质为覆膜滤袋，过滤风速0.58m/min 破碎机设于全封闭轻钢结构生产车间内 破碎机未采取废气治理措施 破碎机密闭，并在进、出口上方分别设一套集气罩；废气经收集后进入一台布袋除尘器 8 物料输送粉尘 水泥、石粉、白灰等粉状料采用气力输送；其他物料输送皮带、转载点及提升机全封闭 -- 未采取物料输送废气治理措施 水泥、石粉、白灰等粉状料采用气力输送；其他物料输送皮带、转载点及提升机全封闭 9 运输道路 对厂区内地面定期派专人进行路面清扫、洒水，以减少道路扬尘 -- 未采取措施 定期派专人进行路面清扫、洒水，以减少道路扬尘 1 废水 生活污水 水质简单，水量少，直接用于厂区道路洒水抑尘，不外排 水质简单，水量少，直接用于厂区道路洒水抑尘，不外排 -- -- 2 搅拌仓清洗废水 沉淀池沉淀后回用于搅拌用水，不外排 沉淀池沉淀后回用于搅拌用水，不外排 -- -- 3 车辆清洗废水 沉淀池沉淀后循环利用，不外排 未建 未建洗车平台 新建一座洗车平台 4 初期雨水 厂区地势较低处（东南角）建270m3雨水收集池 未建 未建雨水收集池 在厂区地势较低处（东南角）建270m3雨水收集池 1 固体废物 除尘灰 收集后返回生产，不外排 收集后返回生产，不外排 -- -- 2 不合格品 -- -- 3 生活垃圾 厂内设封闭式垃圾箱，定期由环卫部门统一处置 厂内设封闭式垃圾箱，定期由环卫部门统一处置 -- -- 4 废矿物油 经收集后暂存于危废暂存间，及时交由有资质单位处置 -- 未建设危废暂存间 在厂内建设1座10m2危废暂存间 1 噪声 各生产设备噪声 选用低噪声设备、基础减振、厂房屏蔽，隔声措施，风机消音处理 选用低噪声设备、基础减振，隔声措施，风机消音处理 -- --

6.2工程投资及资金来源 本项目总投资200万元，资金来源全部由企业自筹。 6.3劳动定员及工作制度 本项目投产后劳动定员为10人，其中工程技术人员及管理人员2人，生产人员8人；年工作230天（3月~10月），一班制生产，每班8小时。 6.4生产规模及产品方案 1）生产规模：年加工5万吨水泥制品； 2）产品方案： 本项目具体产品方案详见表3。 表3 本项目产品方案一览表 序号 产品名称 年产量 规格 技术标准 1 水泥制品 面包砖 5万t 3万t 240×120×60mm 《混凝土实心砖》（GB/T2114-2007） 2 200×100×60mm 3 200×100×50mm 4 透水砖 2万t 240×115×90mm 5 240×240×90mm 6 180×180×90mm 本项目产品主要为面包砖和透水砖两类，《产业结构调整指导目录》（2019年本）中的相关规定，本项目不属于“淘汰类或限制类”项目。 6.5 工程主要生产设备 本项目主要生产设备见表4。 表4 本项目主要生产设备一览表 序号 设备名称 型号规格 数量及备注 1 进料斗 1m3 4个 2 皮带输送机 B＝600mm 2台 3 皮带输送机 B＝650mm 1台 4 螺旋输送机 GX250型 3台 5 搅拌机 JS750型双轴，35m3/h 1台 6 一体化成型机 QT12-15 1台 7 提升机 1台 8 叉车 10台 9 破碎机 PCZ1615 1台 环保设施 1 布袋除尘器（水泥筒仓仓顶废气治理） DMC-48，布袋材质为覆膜滤袋，滤袋规格Ф150×3200mm，布袋数量97根，过滤面积145m2，风量5000m3/h，过滤风速≤0.575m/min 1套 2 布袋除尘器（石粉筒仓仓顶废气治理） DMC-36，布袋材质为覆膜滤袋，滤袋规格Ф150×3200mm，布袋数量65根，过滤面积98m2，风量3400m3/h，过滤风速≤0.58m/min 1套 3 布袋除尘器（白灰筒仓仓顶废气治理） DMC-32，布袋材质为覆膜滤袋，滤袋规格Ф150×3200mm，布袋数量39根，过滤面积145m2，风量2000m3/h，过滤风速≤0.58m/min 1套 4 布袋除尘器（进料仓进料废气治理） LMF-7C-620，布袋材质为覆膜滤袋，滤袋规格Ф135×5400mm，布袋数量306根，过滤面积700m2，处理风25000m3/h，过滤风速≤0.595m/min 1套 5 布袋除尘器（搅拌机废气治理） DMC-42，布袋材质为覆膜滤袋，滤袋规格Ф133×3400mm，布袋数量162根，过滤面积230m2，风量8000m3/h，过滤风速≤0.58m/min 1套 6 布袋除尘器（破碎机废气治理） LDMC-32-4，布袋材质为覆膜滤袋，滤袋规格Ф135×4300mm，布袋数量190条，过滤面积345m2，处理风量12000m³/h，过滤风速≤0.58m/min 1套 6.6 原辅材料消耗 沥青混凝土生产所用的主要原料有石子、砂和水泥等。本项目主要原辅材料用量见表5。 表5 工程主要原辅料使用情况表 产品 物料名称 原料配比 年用量 来源及运输方式 储存方式 面包砖 石子 50.00% 15000t 外购，汽车 原料库，储存量350t（约生产5.4d需求量） 砂 31.33% 9399t 外购，汽车 袋装，原料库，储存量250t（约生产6.1d需求量） 水泥 16.67% 5001t 外购，罐车 筒仓，储存量60t（约生产2.7d需求量） 石粉 2% 600t 外购，罐车 筒仓，储存量16t（约生产6.1d需求量） 透水砖 石子 48.00% 9600t 外购，汽车 原料库，储存量300t（约生产7.2d需求量） 砂 29.53% 5906t 外购，汽车 袋装，原料库，储存量150t（约生产5.8d需求量） 水泥 15.63% 3126t 外购，罐车 筒仓，储存量35t（约生产2.6d需求量） 石粉 3% 600t 外购，罐车 筒仓，储存量10t（约生产3.8d需求量） 白灰 3.84% 768t 外购，罐车 筒仓，储存量16t（约生产4.8d需求量） 能源消耗 电 -- 15万kwh 孝义镇变电所 -- 水 -- 2.9045万t 厂内自打水井 -- 说明：①石子为外购合格粒径石子（粒径0.5-3mm），本厂不设原料破碎、筛分环节； 6.7 项目物料平衡 本项目物料平衡见表6。 表6 本项目物料平衡一览表 序号 入方（t/a） 出方(t/a) 名称 数量 名称 数量 1 石子 24600 面包砖、透水砖 50000 2 砂 15305 无组织粉尘 1.32 3 水泥 8127 有组织粉尘 0.68 4 石粉 1200 布袋除尘灰 151.27 5 白灰 768 不合格品 2500 6 水 20000 蒸发损耗 17346.73 合计 70000 合计 70000 6.8 总平面布置 本项目厂址位于文水县孝义镇乐村村西侧0.55km处，占地面积为6670m2。总平面布置在满足生产工艺流程要求的前提下，力求生产作业线短捷、顺直，考虑到生产需要、防火及卫生要求，兼顾生产管理、交通运输方便等因素，结合厂区地形、地质、气象等自然条件进行布置。原料库布置于厂区北部西侧，车间地面全部硬化，内设砂、石子堆放区；生产车间位于原料库东侧，内设进料斗、输送机、搅拌机、一体化成型机等设备；水泥筒仓、石粉筒仓、白灰筒仓位于生产车间南侧；办公生活区位于生产车间东侧，包括办公室、值班室、会议室；成品区位于厂区南侧。在厂区生产区和办公区周围进行绿化。厂区平面布置详见附图3。 6.9 全厂建构筑物 本项目全厂建构筑物一览表见表7。 表7 本项目建构筑物一览表 序号 建构筑物 建筑面积（m2） 1 生产车间 500（25m×20m） 2 原料库 500（50m×10m） 3 成品堆场 300（30m×10m） 4 办公生活区 40（10m×4m） 5 门卫 20（5m×4m） 6.10 本项目主要经济指标 本工程主要经济指标见下表8。 表8 本项目主要经济指标 序号 名称 单位 数量 1 水泥制品 t 50000 2 石子年用量 t 24600 3 砂年用量 t 15305 4 水泥年用量 t 8127 5 石粉年用量 t 1200 6 白灰年用量 t 768 7 占地面积 m2 6670 绿化面积 m2 1000 8 年用水量 万吨 2.7705 9 年用电量 Kwh 15万 10 职工人数 人 10 11 工作制度 年工作日 230 工作制 1班，8h 12 工程总投资 万元 200 7、 公用工程 7.1给排水 （1）给水水源 本项目供水水源由厂内自打水井提供，井深40m，可满足本项目生产生活用水要求。 （2）给水系统 本项目用水类型包括生活用水、生产用水及其他用水。 ①生活用水 本工程劳动定员10人，其中管理及服务人员2人，直接生产人员8人。职工均为附近村民，不设职工宿舍、食堂和浴室，厂内使用旱厕。生活用水主要为职工日常生活用水。 职工日常洗漱用水：用水定额按30L/人·d计，则职工日常洗漱用水量为0.3m3/d； ②生产用水 a、搅拌机搅拌用水：根据企业提供资料及参照《山西省用水定额》（DB14/T1049.3-2015），水泥及石膏制品制造行业商品砼用水定额，本项目搅拌机用水定额取0.4m3/t，本项目年产水泥制品5万吨，则本项目水泥制品生产过程中用水量为86.96m3/d（20000m3/a），全部进入产品。 b、搅拌机清洗用水：本项目搅拌机在暂时停止生产时须冲洗干净。本项目搅拌机平均每天冲洗一次，其冲洗水量按1.0m3/d计，本项目年生产230d，则年冲洗用水量约230m3。 c、养护用水：本项目产品在自然养护过程需浇水，根据建设单位提供资料，养护用水量约20m3/d，全部进入产品。 d、车辆冲洗水：本项目水泥制品生产规模为5万t/a，运输量为185t/d，按单车1次运输量最大为20t计算，每天约需运输10次，按每辆车清洗用水约0.4t/辆﹒次，则车辆冲洗用水量约为4m3/d。 ③其他用水： 绿化用水：本工程绿化面积为1000m2，绿化用水量指标按1.2L/m2·d计。 道路洒水（含车间地面洒水）：本工程道路及地面硬化面积为3500m2，道路洒水用水量指标按2.0L/m2·d计。 （3）排水系统 本工程排水采用雨污分流体制。 ①生活废水： 厂内使用旱厕。职工日常生活废水产生量按用水量的80%计，职工日常生活废水水质简单，直接用于厂区道路洒水，不外排。 ②生产废水： 工艺过程中无废水产生；搅拌机冲洗水经车间内汇水管渠汇入沉淀池内沉淀后由回用于生产，不外排；车辆清洗废水经沉淀后循环利用，不外排。 本工程用水及废水产生量明细详见表9，水平衡图见图1。 表9 工程用水量及废水产生量一览表 用水类型 用水量指标 用水量（m3） 产生量（m3） 日用 水量 年用 水量 日产 生量 年产 生量 生活 用水 职工日常生活用水 30L/d·人 10人 0.3 69 0.24 55.2 生产 用水 搅拌用水 0.4m3/t 50000t 86.96 20000 进入产品 搅拌机清洗用水 1.0m3/d 270d 1.0 230 0.9 207 养护用水 20m3/d -- 20 4600 进入产品 车辆冲洗水 0.4 m3/辆·次，10次 4 920 3.6 828 其他 绿化用水 1.2L/m2·d 1000m2 1.2 276 -- -- 道路抑尘洒水 2.0L/m2·d 3500m2 7 1610 -- -- 合计 120.46 27705 4.74 1090.2 7.2 供电 本项目供电电源由孝义镇供电所提供，由临近10kV电网引入厂区，可满足本项目生产及生活用电需求。 7.3 采暖及制冷 本项目生产车间冬季无需采暖，办公生活区冬季值班采暖采用电暖器，厂内不设锅炉。 本项目办公生活区夏季制冷采用分体式空调。

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，根据建设单位提供的项目地类核查情况说明书及文水县土地利用现状图，项目占地为建设用地。 根据现场踏勘，本项目已建成完工，环评认为该工程存在的主要环境问题如下： ①目前原料水泥、石粉、白灰均采用封闭库储存，使用及储存过程无组织废气较多； 本次评价要求的整改措施：分别建设水泥筒仓、石粉筒仓、白灰筒仓及配套环保设施，水泥、石粉及白灰来料采用罐车进厂，并由其自带气力输送装置卸料至相应筒仓，生产过程水泥、石粉及白灰原料进料采用螺旋输送机。 ②现有进料斗、输送皮带、斗提机布置于全封闭生产车间内，但未采取其他废气治理措施，运行时粉尘产生量较大，对周围环境空气影响较大； 本次评价要求的整改措施：进料斗设置于全封闭轻钢结构原料库内（只留皮带出口，并设置软帘），原辅料输送皮带及斗提机全封闭，尽量降低砂石物料落料跌落高度，进料仓四面（上方、左侧、右侧、后面）均进行围挡，并在上方设抽气管，同时评价要求受料仓、输送皮带、计量仓等全封闭，并在进、出料后设集气罩（尺寸0.8m×0.6m×0.5m），废气经收集后进入一台布袋除尘器进行处理，风机风量25000m3/h，一根H15m×Φ0.8m排气筒。 ③搅拌机未采取废气治理措施； 本次评价要求的整改措施：搅拌设备搅拌产生的粉尘通过引风管进入一台脉冲布袋除尘器；另外，本项目搅拌系统设一个进料口，水泥、石粉、白灰均采用螺旋输送机进料，评价要求搅拌机加料口设一个集气罩（规格为1.0 m×0.8m×0.5m），废气经收集后与搅拌粉尘共用一台布袋除尘器，处理风量8000m3/h，一根H15m×Φ0.4m排气筒。 ④破碎机未采取废气治理措施； 本次评价要求的整改措施：破碎机密闭，并在进、出口上方分别设一套集气罩（集气罩尺寸为0.8m×0.6m×0.5m×2）；废气经收集后进入一台布袋除尘器进行处理，风机风量12000m3/h，一根H15m×Φ0.5m排气筒。 ⑤物料输送废气未采取治理措施； 本次评价要求的整改措施：水泥、石粉、白灰等粉状料采用气力输送；其他物料输送皮带、转载点（一个）及提升机全封闭。 ⑥厂内进出口未建设洗车平台； 本次评价要求的整改措施：建设一座洗车平台，采用能够覆盖车轮和车身的喷淋清洗设施，并配套沉淀池。 ⑦厂内未建设初期雨水收集池； 本次评价要求的整改措施：在厂区地势较低处（东南角）建设一座100m3雨水收集池。 ⑧厂区地面未进行硬化； 本次评价要求的整改措施：全厂除绿化场地外，其他场地全部硬化，不得留有裸露地面。 ⑨已建工程未建设危废暂存间； 本次评价要求的整改措施：在厂内建设一座危废暂存间，且该危废暂存间应当符合《危险废物贮存污染控制标准》中相关要求。

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1地理位置 2自然物理环境 3 自然生态环境

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1 环境空气质量现状 2 水环境质量现状 3 声环境质量现状 4 生态环境质量现状 5土壤环境质量现状

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 根据敏感因素的界定原则，经调查本地区不属于特殊保护地区、社会关注地区、生态脆弱区和特殊地貌景观区。本项目主要保护对象见表16。 表16 本项目主要环境保护对象一览表 序号 涉及环 境要素 环境保 护目标 相对厂址位置 保护目标功能区划情况 保护级别 方位 距离（km） 1 环境空气 南峪口村 NW 1.6 二类功能区 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2中二级浓度限值 西夏祠村 SE 1.4 东夏祠村 SE 1.6 北夏祠村 SE 1.0 乐村 E 0.55 岳村 NE 1.9 南关村 NE 2.7 2 声环境 厂界 厂界四周 工业、居住混杂区 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）表1中2类标准 3 地表水 环境 永田渠 E 0.15 农业用水保护 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）表1中Ⅴ类标准 4 地下水 环境 厂址周围 -- -- 集中式生活饮用水水源及工、农业用水 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 孝义镇集中供水水源 S 3.4 5 土壤环境 项目占地区域 -- 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1、表2中相关标准限值 6 生态环境 评价区范围耕地与动植物 评价区范围内 未有明确的 环境功能区划 在严格控制项目生态影响的前提下，加强绿化，促进区域生态环境的改善

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气：根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的规定：城镇规划中确定的居住区、商业交通居民混合区、文化区、工业区和农村地区为二类功能区，因此本项目属于环境空气质量功能区划中规定的二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；具体标准值见表17。 表17 环境空气质量标准 污染物名称 取值时间 二级标准浓度限值 浓度单位 标准来源 SO2 年平均 24小时平均 1小时平均 60 150 500 μg/Nm3 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 PM10 年平均 24小时平均 70 150 PM2.5 年平均 24小时平均 35 75 NO2 年平均 24小时平均 1小时平均 40 80 200 CO 1小时平均 24小时平均 10mg/m3 4mg/m3 O3 日最大8小时平均 1小时平均 160 200 2、地表水：本项目所涉及地表水体为项目东侧150m处的永田渠，属文峪河支流。根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2019），该段地表水属黄河流域汾河上中游区分区汾河水系文峪河河流北峪口-入汾河段，水环境功能为农业用水保护，水质要求为Ⅴ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类标准，标准值见表18。 表18 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类 项 目 PH CODcr BOD5 NH3-N 浓度限值 6～9 40 10 2.0 3、地下水：根据项目所在区域的具体情况，该段地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准，具体标准值见表19。 表19 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类 单位：mg/L，pH无量纲 项目 NH3-N NO3-N NO2-N 挥发酚 氰化物 总砷 铁 锰 镉 标准 0.5 20 1.0 0.002 0.05 0.01 0.3 0.1 0.005 项目 汞 Cr6+ 氯化物 总硬度 氟化物 溶解性总固体 硫酸盐 大肠菌群(个/L) pH 标准 0.001 0.05 250 ≤450 1.0 1000 250 3.0 6.5-8.5 4、环境噪声：按照声环境功能区分类，厂界声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，具体标准值见表20。 表20 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 单位：dB（A） 类别 昼间 夜间 备注 2 60 50 厂界四周 5、土壤环境质量标准： 本项目占地为建设用地，占地范围内土壤环境质量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1、表2中第二类用地筛选值限值要求，具体标准值见表21。 表21 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》 （GB36600-2018） 表1 第二类用地标准 单位：mg/kg 序号 污染物项目 CAS编号 筛选值 管制值 1 砷 7440-38-2 60 140 2 镉 7440-43-9 65 172 3 六价铬 18540-29-9 5.7 78 4 铜 7440-50-8 18000 36000 5 铅 7439-92-1 800 2500 6 汞 7439-97-6 38 82 7 镍 7440-02-0 900 2000 8 四氯化碳 56-23-5 2.8 36 9 氯仿 67-66-3 0.9 10 10 氯甲烷 74-87-3 37 120 11 1,1-二氯乙烷 75-34-3 9 100 12 1,2-二氯乙烷 107-06-2 5 21 13 1,1二氯乙烯 73-35-4 66 200 14 顺-1,2二氯乙烯 156-59-2 596 2000 15 反-1,2二氯乙烯 156-60-5 54 163 16 二氯甲烷 1975/9/2 616 2000 17 1,2二氯丙烷 78-87-5 5 47 18 1,1,1,2-四氯乙烷 630-20-6 10 100 19 1,1,2,2-四氯乙烷 79-34-5 6.8 50 20 四氯乙烯 127-18-4 53 183 21 1,1,1-三氯乙烷 71-55-6 840 840 22 1,1,2-三氯乙烷 79-00-5 2.8 15 23 三氯乙烯 1979/1/6 2.8 20 24 1,2,3-三氯丙烷 96-18-4 0.5 5 25 氯乙烯 1975/1/4 0.43 4.3 26 苯 71-43-2 4 40 27 氯苯 108-90-7 270 1000 28 1,2-二氯苯 95-50-1 560 560 29 1,4-二氯苯 106-46-7 20 200 30 乙苯 100-41-4 28 280 31 苯乙烯 100-42-5 1290 1290 32 甲苯 108-88-3 1200 1200 33 间二甲苯+对二甲苯 108-38-3,106-42-3 570 570 34 邻二甲苯 95-47-6 640 640 35 硝基苯 98-95-3 79 760 36 苯胺 62-53-3 260 663 37 2-氯酚 95-57-8 2256 4500 38 苯并[a]蒽 56-55-3 15 151 39 苯并[a]芘 50-32-8 1.5 15 40 苯并[b]荧蒽 205-99-2 15 151 41 苯并[k]荧蒽 207-08-9 151 1500 42 䓛 218-01-9 1293 12900 43 二苯并[a,h]蒽 53-70-3 1.5 15 44 茚并[1,2,3-cd]芘 193-39-5 15 151 45 萘 91-20-3 70 700 46 石油烃类（C10-C40） -- 4500 9000 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气： （1）本项目生产过程产生的有组织粉尘执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表2特别排放限值，具体见表22；无组织粉尘执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表3相关标准限值，具体见表23。 表22 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表2特别排放限值 生产过程 生产设备 颗粒物限值（mg/m3） 散装水泥中转站及水泥制品生产 水泥仓及其它通风生产设备 10 表23 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表3相关标准限值 污染物项目 限值（mg/m3） 限值含义 无组织排放监控位置 颗粒物 0.5 监控点与参照点总悬浮颗粒物1小时浓度值的差值 厂界外20m处上风向设参照点，下风向设监控点 2、废水：本项目运营期生活污水水质简单，水量少，直接用于厂区道路洒水；搅拌机清洗水经沉淀池沉淀后回用于搅拌用水，车辆清洗水经沉淀池沉淀后循环利用，不外排。 3、噪声：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准，标准值见表24。 表24 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 单位：dB（A） 类别 昼间 夜间 备注 2 60 50 厂界四周 4、固体废物：一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）有关规定。 危险废物处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB189597—2001）及修改单中标准限值要求。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据晋环发【2015】25号文“山西省环境保护厅关于印发《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》的通知”等文件要求，“属于环境统计重点工业源调查行业范围内（《国民经济行业分类》（GB/T4754）中采矿业、制造业，电力、燃气及水的生产和供应业，3个门类39个行业）新增主要污染物排放总量的建设项目，在环境影响评价文件审批前，建设单位需按本办法规定取得主要污染物排放总量指标。 根据本项目所采用的生产工艺，评价对项目各排污环节采取了较为严格的措施，详细计算了污染物排放总量。本项目污染物排放量及拟申请总量见表25。 表25 总量控制指标表（单位：t/a） 项目 粉尘 本项目排放总量 0.68 拟申请总量 0.68 吕梁市生态环境局文水分局于2021年2月8日以文环发【2021】15号下发了“关于吕梁市俊华建材有限公司年加工5万吨水泥制品建设项目污染物排放总量控制指标的核定意见（见附件）”。 |

工艺流程简述（图示）：

工艺流程描述： 根据建设单位提供资料，本项目产品主要为面包砖（透水砖）、空心砖等。这两种产品生产工艺基本一致，唯一区别在于空心砖生产原料比面包砖（透水砖）生产所用原料多了白灰，其他环节均一致。具体工艺流程如下。 1、原料制备 本项目生产所需要的主要原料有砂、石子、水泥、石粉和白灰等。其中水泥、石粉、白灰等粉状原料均外购自当地合法企业，由罐车运至本项目区，通过其自带气力输送泵分别输送至本项目水泥筒仓、石粉筒仓、白灰筒仓；砂、石子由供货商采用加盖篷布的运输车辆运输入厂后，先分区暂存于全封闭轻钢结构原料库，生产时，由装载机在全封闭原料库内送至进料仓（4个）。 2、进料 石子、石粉等块状原料经装载机进入进料仓，再由进料仓通过计量装置计量后由皮带输送进入搅拌机，本项目设4个进料仓，全部置于全封闭原料库内，进料仓三面围挡，配套抽气管。水泥、石粉、白灰等粉状原料经密闭螺旋输送机经计量装置计量进入搅拌机；水由进水管进入搅拌机。 3、搅拌 本项目设一台JS750型双轴搅拌机，搅拌机每次出料0.75m3，每小时生产率为35m3/h，本项目年产面包砖（透水砖）3万吨，所用原料主要为石子、砂、水泥、石粉，本次评价以砂子密度（取1.28t/m3），面包砖（透水砖）厚度按6cm核算项目产能；年产空心砖2万吨，所用原料主要为石子、砂、水泥、石粉、白灰，本次评价以砂子密度（取1.28t/m3），空心砖厚度9cm核算项目产能； 本项目年运行230d，每天运行8h。经计算，本项目搅拌机年出料82432t（64400m3），可以满足生产需求。 4、压制成型 搅拌后的物料进入下料斗，然后由皮带输送机输送至一体化成型机压制成型。砌块压制成型后由提升机自动送至叉车，然后由叉车运至成品堆场自然养护。养护过程若发现不合格品，则经破碎机破碎后，返回搅拌机用作原料，本项目无需设置筛分机。合格品即为成品。

主要污染工序 1.废气 （1）G1：原料装卸、堆放废气，主要污染物为扬尘； （2）G2：水泥筒仓废气，主要污染物为粉尘； （3）G3：石粉筒仓废气，主要污染物为粉尘； （4）G4：白灰筒仓废气，主要污染物为粉尘； （5）G5：进料仓、计量仓进料废气，主要污染物为粉尘； （6）G6：搅拌机运行废气，主要污染物为粉尘； （7）G7：破碎机运行废气，主要污染物为粉尘； （8）G8：物料输送、转载点废气，主要污染物为粉尘； （9）G9：运输扬尘。 2.废水 （1）办公生活废水，主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、SS等； （2）搅拌机清洗废水，主要污染物为SS等。 （3）洗车废水，主要污染物为SS等。 3.固体废物 （1）布袋除尘器收集的粉尘； （2）自然养护过程产生的不合格品； （3）办公生活垃圾； （4）设备运行废矿物油等。 4.噪声 本项目产生高噪声的设备主要有装载机、搅拌机、输送皮带、一体化成型机、提升机、叉车、风机等等产生的噪声。主要为机械振动噪声、空气动力性噪声和物料碰撞噪声，噪声源强一般在80-110dB(A)之间。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mg/Nm3 | t/a | mg/Nm3 | t/a |  |
| 大气污染物 | 原料装卸、堆放 | 扬尘 | -- | 8.4 | -- | 0.84 | 达标排放 |
|  | 水泥筒仓 | 粉尘 | 1000 | 0.57 | 10 | 0.006 |  |
|  | 石粉筒仓 | 粉尘 | 1000 | 0.06 | 10 | 0.0006 |  |
|  | 白灰筒仓 | 粉尘 | 1000 | 0.02 | 10 | 0.0002 |  |
|  | 进料仓进料 | 粉尘 | 2000 | 92 | 10 | 0.46 |  |
|  | 搅拌机 | 粉尘 | 4052.42 | 58.05 | 10 | 0.15 |  |
|  | 破碎机 | 粉尘 | 226.4 | 1.25 | 10 | 0.06 |  |
|  | 物料输送 | 粉尘 | -- | 极少 | -- | 忽略不计 |  |
|  | 运输道路 | 扬尘 | -- | 3.6 | -- | 1.8 |  |
| 水污 染物 | 办公生活 | 生活污水 | 55.2m3/a | 水质简单，水量少，直接用于厂区道路洒水抑尘 | 不外排 |
|  | 搅拌机 | 清洗水 | 207m3/a | 沉淀池沉淀后，回用于搅拌用水 |  |
|  | 洗车平台 | 车辆清洗废水 | -- | 沉淀池沉淀后，循环利用 |  |
| 固体 废物 | 布袋除尘器 | 除尘灰 | 151.27t/a | 经收集后回用于生产 | 综合利用 |
|  | 养护过程 | 不合格品 | 2500t/a | 经收集后先经过一台破碎机破碎后，返回搅拌机用作原料回用于生产 |  |
|  | 办公生活 | 垃圾 | 1.15t/a | 设置生活垃圾箱，收集后运至环卫部门指定地点 | 合理处置 |
|  | 设备运行 | 废矿物油 | 0.01t/a | 收集后暂存于危废暂存间，及时交由有资质单位处置 | 合理处置 |
| 噪声 | 各类生产设备 | 噪声 | 80-110dB(A) | 50-60dB(A) | 厂界达标 |
| 其他 | 厂区进行绿化 |
| 主要生态影响： 本项目对生态环境的影响，主要是生产过程中产生的粉尘对植物、土壤的影响。本工程为了净化空气，处理有害气体，减尘降尘，减弱噪声，对厂区及周围的环境进行绿化，在道路两旁、车间之间的空地均设置绿化场地，增加绿化面积，因此本项目投产后对生态环境产生负面影响较小。 |

环境影响分析

施工期环境影响分析 根据现场踏勘，本项目已基本建设完工，但未建设水泥筒仓、石粉筒仓、白灰筒仓、洗车平台、初期雨水池及危废暂存间等，厂区地面也未进行硬化。 1、施工期大气环境影响分析 施工期间大气污染源来自土地平整、建筑材料运输产生的扬尘以及汽车运输车辆排放的尾气。 施工期间对环境空气影响最大的是施工扬尘，来源于各种无组织排放源。其中施工场地清理、建筑材料运输等工序产生量较大，原材料堆存、建筑结构施工、设备安装等产生量相对较小。由于污染源为间歇性源，并且扬尘点低，因此只会在近距离内形成局部暂时污染影响。但污染物会给现场施工人员的生活和健康带来一定影响。 施工期应严格按照晋环发【2010】136号《山西省环境保护厅关于加强建筑施工扬尘排污费核定征收工作的通知》、并环发[2010]18号《关于进一步加强建筑施工工地环境保护管理的通知》及《山西省大气污染防治2018年行动计划》文件要求，施工工地必须严格按照项目环境影响评价确定的施工全过程污染防治实施方案要求，组织落实各项污染防治措施，确保建筑工地扬尘污染控制达到“6个100％”，即：“工地周边100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场地面100%硬化、土方开挖100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输”，有效控制建设项目施工期间对环境造成的影响。 针对本项目施工期产生的扬尘，提出以下防治措施： （1）施工期间的土石方回填、砂石、水泥物料的运输装卸，以及施工机械和运输车辆等活动产生粉尘和扬尘，扬尘的影响在干燥天气下显得比较突出，其影响范围主要在100m范围以内，但对施工场地、施工道路适时洒水、清扫可有效缩小影响范围，施工场地采取喷水降尘措施，可大大降低对周边环境的影响。 （2）工地现场周边应当围挡，防止物料渣土外泄和扬尘逸散。环评要求，业主在施工期的场界四周竖立临时围挡，可以很大程度减少扬尘对周边环境的影响。 （3）在土方开挖、运输及填筑过程中，遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处辅以防尘网。 （4）建筑材料的防尘管理措施。施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料及辅助材料等易产生扬尘的建筑材料，应采取：密闭存储、设置围挡或堆砌围墙、采取防尘布盖等措施。 （5）施工场地道路防尘措施。施工期间，施工工地内及工地出口至铺装道路间的车行道路应采取下列措施之一，并保持路面清洁，防治机动车扬尘：铺设钢板；铺设水泥混凝土；铺设沥青混凝土；铺设用渣、细石或其他功能相当的材料等，并辅以洒水、喷洒抑尘剂等措施。 施工工地道路积尘清洁措施。可采用吸尘或水冲洗的方法清洁施工工地道路积尘，不得在未实施洒水等抑尘措施情况下进行直接清扫。 （6）施工工地内部裸露地防尘措施。施工期间，对于工地内裸露地面，应采取下列防尘措施之一：覆盖防尘布或防尘网；铺设渣、细石或其他功能相当的材料；植被绿化；晴朗天气时，视情况每周等时间间隔洒水二至七次，扬尘严重时，应加大洒水频率。 （7）本项目施工人员均为附近村庄村民，本次评价要求在施工现场炊饮燃料采用罐装液化石油气，不得燃煤燃材；食堂配套油烟净化装置，净化效率要≥65%，施工现场采暖采用电加热器供给或使用电锅炉，不得采用散烧煤或燃煤锅炉，茶炉采用液化气或电力等清洁燃料。 通过采取以上措施，施工期对环境空气造成的影响能够降至最低程度，对周围居民生活造成的影响较小。 2、施工期水环境影响分析 施工期间的生产用水主要为路面、车辆冲洗水等，主要由设备冲洗及生产中的跑、冒、滴、漏、溢流产生，仅含有少量混砂，不含其它杂质。这类废水一般在施工现场溢流，排放量很小，评价要求建设集中水池对这些废水进行收集、沉淀，处理后用于场内洒水降尘。 施工期施工人员产生的生活污水主要有临时炉灶的食堂废水、洗手（脸）水等，就地泼洒用于场地抑尘。 3、施工期噪声环境影响分析 施工期主要噪声源为施工机械噪声。施工现场主要噪声来源于施工机械作业，对声学环境影响较大的机械设备包括装载机等，这些声源属突发性非稳态噪声源，且伴随振动，据类比调查资料，主要施工机械设备的噪声级及其随距离的衰减情况见表26。 表26 主要施工机械噪声级 单位：dB(A) 机械 名称 离施工点距离（m） 5 10 20 40 60 80 100 150 装载机 90 84 78 72 68 66 64 61 由表26可以看出：施工机械的噪声级昼间在距施工点60米范围以外可符合《建筑施工场界噪声排放标准》(CBl2523—2011)要求，即昼间75dB(A)，夜间尽量避免高噪声设备施工使用。 建筑施工主要机械噪声源产生的噪声值见表27，不同施工阶段可能同时运行的机械设备见表28。 表27 建设施工主要机械噪声 施工机械类别 噪声源dB(A) 卷扬机 75-88 刮土机 80-93 运输卡车 85-94 压缩机 75-88 钻 机 87 表28 不同施工阶段同时运行的机械设备 施工阶段 主要噪声源 结 构 振捣器、电锯等 装 修 吊车、升降机等 施工中机械噪声一般都超出80dB(A)，有的还超出90dB(A)，这些噪声对施工人员，尤其是机械操作人员具有很大的损害，根据国家卫生部、国家劳动总颁发的《工业企业噪声卫生标准》，施工单位安排工作人员轮流操作施工机械，减少工人接触高噪音的时间，同时注意保养机械，使施工机械维持其最低噪声级水平，对在声源附近工作时间较长的工人，应采取分发防护耳塞的保护措施，使工人自身防护得到保障。为尽量减低噪声对环境的影响，对高噪声设备应避免在晚23点至次日6点期间施工。 评价要求所有高产噪设备的施工时间应尽量安排在日间；避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高；对动力机械设备进行定期的维修、养护，因设备常因松动部件的震动或消声器破坏而加大其工作时的声级；在模板、支架的拆卸过程中应遵守作业规定，减少碰撞噪声；尽量少用哨子、喇叭等指挥作业，减少人为噪声；对位置相对固定的机械设备，能设在棚内操作的应尽量进入操作间，不能入棚的也应适当建立单面声障。 4、施工期固体废物环境影响分析 施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾和生活垃圾。 施工中的建筑垃圾主要是废材料等，应由各施工队妥善处理，及时清运到文水县指定地方处置；生活垃圾可用垃圾桶收集后由环卫工人运送到指定垃圾场处理。 综上，本项目在建设期必须加强对施工活动的管理，按环评及环保部门要求合理安排施工，尽量将施工活动对周围环境的影响降至最低。在采取环评中提出的防护措施后，施工期产生的污染不会对周围环境及居民产生明显影响。 5、生态影响分析 建设期的生态环境影响主要是水土流失。本项目的水土流失主要是由于工程建设扰动原地貌会损坏植被。工程中易产生水土流失的地带为场地内的开挖面、路堤坡面、挖方斜面、临时堆土场等处，可能产生的水土流失类型以水力侵蚀为主，部分不良地质区有可能产生重力侵蚀，但概率不大。水土流失形式以降雨和地表径流产生的层状面蚀和细沟面蚀为主，局部地域有程度轻微的沟蚀。 营运期环境影响分析 1 大气环境影响分析 1、原料砂、石子装卸及堆放过程中产生的粉尘 本项目设一座全封闭轻钢结构原料库，原料砂、石子由汽车运输至厂内原料库进行堆放，原料装卸和堆放过程会产生粉尘，本项目原料库面积500m2（25m×20m）。 采用以下公式进行计算： 堆存起尘：Qm =11.7U2.45 · S0.345 · e-0.5ω·e-0.55(W-0.07) 装卸扬尘：Qz =98.8/6·M·e·U0.64u·e-0.27·H-1.283 计算参数： Qm——堆场起尘量，mg/s； Qz—装卸扬尘量，mg/s； U——起尘风速，（2.5m/s）； S——堆场面积，（500m2）； ω——空气相对湿度，（60%）； W——物料湿度，（1.5%）； M—车辆吨位，评价取20t； H—装卸高度。 经计算，物料堆放粉尘产生量为5.83t/a，装卸粉尘产生量为2.57t/a。本次评价要求，砂采用袋装，与石子一起堆放于全封闭轻钢结构原料库，车间地面全部硬化，并配套喷淋洒水设施，要求洒水设施洒水面积要完全覆盖物料面积，原料堆放高度不得超过3m，采取措施后抑尘效率90%。则物料堆放粉尘排放量为0.58t/a，装卸粉尘排放量为0.26t/a，无组织粉尘排放量共计0.84t/a。 （2）水泥筒仓、石粉筒仓、白灰筒仓废气，主要污染物为粉尘； 本项目水泥、石粉、白灰用筒仓存储，建设单位拟设水泥筒仓、石粉筒仓、白灰筒仓，容积分别为100t、30t、20t。水泥、石粉、白灰由散装罐车气力输送至筒仓储存。该工序在风送上料过程，仓顶呼吸孔会产生一定量的粉尘。 本项目每座筒仓拟配套一套布袋除尘器，各筒仓仓顶呼吸废气经抽气管进入各自除尘器进行处理，水泥筒仓、石粉筒仓、白灰筒仓配套的风机风量分别为5000Nm3/h、3400Nm3/h、2000Nm3/h，各筒仓仓顶呼吸孔产生的粉尘通过各自的除尘器处理后由各自排气筒排放。 根据原辅料消耗情况，本项目水泥用量为8127t/a，石粉用量为1200t/a，白灰用量为768t/a，根据企业提供资料，水泥、石粉、白灰均使用散装罐车由气泵吹入密闭筒仓，卸车压力为0.2MPa，平均卸料速度不小于1.2t/min，经计算，水泥筒仓罐车总卸料时间为113h，石粉筒仓罐车卸料时间为17h，白灰筒仓罐车卸料时间为11h。 根据类比确定，各筒仓粉尘产生浓度为1g/m3，则水泥筒仓粉尘产生量为0.57t/a，石粉筒仓粉尘产生量为0.06t/a，白灰筒仓粉尘产生量为0.02t/a。 表29 水泥筒仓粉尘排放情况表 项目 产生浓度 风量（Nm3/h） 运行时间 产生量（t/a） 指标 约1g/m3 5000 113h/a 0.57 项目 除尘措施 排放浓度（mg/m3） 排放量 排气筒尺寸 指标 布袋除尘器 10 0.006t/a H15m×Φ0.4m 表30 石粉筒仓粉尘排放情况表 项目 产生浓度 风量（Nm3/h） 运行时间 产生量（t/a） 指标 约1g/m3 3400 17h/a 0.06 项目 除尘措施 排放浓度（mg/m3） 排放量 排气筒尺寸 指标 布袋除尘器 10 0.0006t/a H15m×Φ0.3m 表31 白灰筒仓粉尘排放情况表 项目 产生浓度 风量（Nm3/h） 运行时间 产生量（t/a） 指标 约1g/m3 2000 11h/a 0.02 项目 除尘措施 排放浓度（mg/m3） 排放量 排气筒尺寸 指标 布袋除尘器 10 0.0002t/a H15m×Φ0.2m 综上，经布袋除尘器收集处理后，各筒仓粉尘排放浓度可达到10 mg/m3，满足《水泥工业大气污染物排放标准》GB4915-2013表2中规定的浓度特别排放限值：颗粒物：10mg/m3。 （3）G5：进料仓进料废气，主要污染物为粉尘 本项目原料库配套1套骨料进料仓，包括4个进料斗，年运行时间为1840h（230d/a×8h/d）。类比同类型项目，骨料进料粉尘产生浓度约2000mg/m3。 本项目骨料砂子、石子进料采用装载机进入进料斗，然后通过皮带机及斗提机自动进料，本次评价要求进料仓四面（上方、左侧、右侧、后侧）均进行围挡（围挡规格为4m×1.5m×0.8m），并在上方设抽气管，同时评价要求受料仓、输送皮带、计量仓等全封闭，并在进、出料后设集气罩（尺寸0.8m×0.6m×0.5m），废气经收集后进入一台布袋除尘器进行处理。风机风量25000m3/h，一根H15m×Φ0.8m排气筒。布袋材质为覆膜滤袋，过滤风速0.595m/min，布袋规格Φ135×5400mm，布袋条数306条，除尘面积700m2。采取措施后，粉尘排放浓度可达到10mg/m3以下，本次评价按10mg/m3计，则废气的排放量为0.46t/a，排放速率为0.25kg/h。 综上，采取本次评价提出的环保措施后，本项目骨料进料过程产生的粉尘排放浓度可以达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表2特别排放限值：颗粒物：10mg/m3。 表32 骨料进料粉尘产排污情况表 项目 产生浓度 风量（Nm3/h） 运行时间 产生量（t/a） 指标 2000mg/m3 25000 1840h/a -- 项目 除尘措施 排放浓度（mg/m3） 排放量 排气筒尺寸 指标 布袋除尘器 10 0.46t/a H15m×Φ0.8m （4）G6：搅拌机运行废气，主要污染物为粉尘 本项目设1台搅拌机（JS750型双轴，不属于淘汰类设备），采取全封闭结构，年运行时间为1840h（230d/a×8h/d），搅拌机搅拌过程及加料过程均会产生粉尘。 参考《第一次全国污染源普查工业污染源产排污手册（中册）》（2010年修订）中“水泥制品制造业”，确定物料混合搅拌工序过程中粉尘产生系数为5.75kg/t（水泥），废气量为1419 Nm3/ t（水泥），本项目水泥用量为8127t，石粉用量为1200t/a，白灰用量为768t/a，由于石粉和白灰在搅拌过程也会产生粉尘，因此，本项目粉尘及废气量按所有物料量计。经计算，本项目搅拌机废气量为7785.2m3/h，风机风量取8000m3/h。搅拌过程粉尘产生量为58.05t/a，则粉尘产生浓度为4052.42mg/m3。 本次评价要求搅拌设备搅拌产生的粉尘通过引风管进入一台脉冲布袋除尘器；另外，本项目搅拌系统设一个进料口，水泥、石粉、白灰均采用螺旋输送机进料，评价要求搅拌机加料口设一个集气罩（规格为1.0 m×0.8m×0.5m），废气经收集后与搅拌粉尘共用一台布袋除尘器，布袋除尘器材质为覆膜滤袋，布袋规格Φ133×3400mm，布袋条数162条，过滤面积230m2，过滤风速0.58m/min，处理风量8000m3/h。采取措施后，粉尘排放浓度可达到10mg/m3以下，本次评价按10mg/m3计，则废气的排放量为0.15t/a，排放速率为0.08kg/h。 综上，采取本次评价提出的环保措施后，本项目搅拌机运行过程产生的粉尘排放浓度可以达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表2特别排放限值：颗粒物：10mg/m3。 表33 搅拌机运行粉尘产排污情况表 项目 产生浓度 风量（Nm3/h） 运行时间 产生量（t/a） 指标 4052.42mg/m3 8000 1840h/a 58.05 项目 除尘措施 排放浓度（mg/m3） 排放量 排气筒尺寸 指标 布袋除尘器 10 0.15t/a H15m×Φ0.4m （5）G7：破碎机运行废气，主要污染物为粉尘 本项目养护过程产生的不合格品，经收集后先由破碎机破碎，再送入搅拌机重新返回生产，破碎机破碎过程也会产生粉尘。破碎机年运行460h（230d×2h）。 参考《逸散性工业粉尘控制技术》（中国科学出版社），破碎粉尘的产生量按0.5kg/t产品计，本项目不合格品处理量约2500吨，则破碎粉尘产生量为1.25t/a。 本项目生产车间内设一台破碎机，本次评价要求破碎机密闭，并在进、出口上方分别设一套集气罩（集气罩尺寸为0.8m×0.6m×0.5m×2）；废气经收集后进入一台布袋除尘器进行处理，风机风量12000m3/h，一根H15m×Φ0.5m排气筒。布袋除尘器材质为覆膜滤袋，布袋规格Φ135×4300mm，布袋条数190条，过滤面积345m2，过滤风速0.58m/min。采取措施后，粉尘排放浓度可达到10 mg/m3以下，本次评价按10mg/m3计，则废气的排放量为0.06t/a，排放速率为0.12kg/h。 综上，采取本次评价提出的环保措施后，本项目破碎机运行过程产生的粉尘排放浓度可以达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表2特别排放限值：颗粒物：10mg/m3。 表34 破碎机运行粉尘产排污情况表 项目 产生浓度 风量（Nm3/h） 运行时间 产生量（t/a） 指标 226.4mg/m3 12000 460h/a 1.25 项目 除尘措施 排放浓度（mg/m3） 排放量 排气筒尺寸 指标 布袋除尘器 10 0.06t/a H15m×Φ0.5m （6）G8：物料输送废气，主要污染物为粉尘 本项目除水泥、石粉、白灰等粉状料采用气力输送外，其他物料输送采用皮带输送机，物料在输送过程会产生粉尘。本次评价要求输送皮带、转载点（一个）及提升机全封闭，采取措施后，物料输送过程粉尘排放量极少，可忽略不计。 （7）G9：运输扬尘 车辆行驶产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算： Q=0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75 式中：Q：汽车行驶时的扬尘，kg/km.辆； V：汽车速度，km/h； W：汽车载重量，吨； P：道路表面粉尘量，kg/m2。 本项目车辆在厂区内行驶距离按100m计，平均每天发空车、载重各4辆·次；以速度20km/h行驶。 根据本项目的情况，当路面无人管理时，对道路路况以0.4kg/m2计，其项目道路扬尘量为3.6t/a。 对于道路扬尘，其与道路路况有密切关系。本项目原料主要为砂子、石子，由项目所在地附近运输至本项目厂区。运输路线为乡镇道路（水泥路）~G20，运输沿途会经过乐村等村庄。 本次评价要求项目建设方对厂区内地面定期派专人进行路面清扫、洒水，经过村庄时，要求减速慢行，以减少道路扬尘。运输车辆采用篷布覆盖，防治物料洒落。基于这种情况，道路路况以0.2kg/m2计，经计算，项目道路扬尘为1.8t/a。 另外，本次评价要求全厂除绿化场地外，其他地面全部硬化，不得留有裸露地面。 采取以上措施后，本项目产生的废气对周围环境影响很小。 （11）大气环境影响预测 ①估算模型参数 采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的AERSCREEN估算模型，参数见表35。 表35 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 农村 人口数（城市选项时） -- 最高环境温度 38.2℃ 最低环境温度 -25.3℃ 土地利用类型 耕地 区域湿度条件 平均 是否考虑地形 考虑地形 是□ 否☑ 地形数据分辨率/m -- 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 是□ 否☑ 岸线距离/km -- 岸线方向/° -- 评价工作等级及预测 按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）规定的评价等级确定依据，进行大气环境影响评价等级确定。判定依据见表36。 表36 评价工作等级判定（技术导则） 评价工作等级 评价工作分级判据 一级 Pmax≧10% 二级 1%≤Pmax＜10% 三级 Pmax＜1% 本项目环境空气保护目标表见表37。 表37 环境空气保护目标表 名称 坐标 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离/m X Y 南峪口村 587552.35 4142933.55 居民 按照环境功能二类区考虑 执行GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准 NW 1600 西夏祠村 588542.76 4139488.46 SE 1400 东夏祠村 589131.25 4139326.10 SE 1600 北夏祠村 588949.29 4140054.65 SE 1000 乐村 589023.55 4141068.46 E 550 岳村 589980.67 4142330.29 NE 1900 南关村 590584.83 4142807.18 NE 2700 本项目大气污染物主要为物料进料、筒仓、搅拌机、破碎机、物料输送等工序运行废气，主要污染物为颗粒物，本项目污染源及排气筒编号见表38，选择估算模式对项目大气评价工作进行分级计算，计算参数见表39。 表38 本项目污染源及排气筒编号表 产污环节 污染源编号 排气筒编号 水泥筒仓 SR00000001 DA001 石粉筒仓 SR00000002 DA002 白灰筒仓 SR00000003 DA003 进料仓 SR00000004 DA004 搅拌机 SR00000005 DA005 破碎机 SR00000006 DA006

表39 本项目点源参数表 编号 名称 排气筒底部中心坐标/m 排气筒底部海拔高度/m 排气筒高度/m 排气筒出口内径/m 风机风量m3/h 烟气流速/（m/s） 烟气温度/℃ 年排放小时数/h 排放工况 污染物排放速率/（g/s） X Y PM10 SR00000001 水泥筒仓 588088.39 4141143.85 796 15 0.4 5000 11.06 20 113 正常排放 0.015 SR00000002 石粉筒仓 588095.45 4141147.21 796 15 0.3 3400 13.37 20 17 正常排放 0.0098 SR00000003 白灰筒仓 588104.06 4141138.76 796 15 0.2 2000 17.69 20 11 正常排放 0.0051 SR00000004 进料仓 588092.05 4141155.69 796 15 0.8 25000 13.82 20 1840 正常排放 0.069 SR00000005 搅拌机 588096.32 4141154.78 796 15 0.4 8000 17.69 20 1840 正常排放 0.023 SR00000006 破碎机 588102.01 4141153.87 796 15 0.5 12000 16.99 20 460 正常排放 0.036

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐估算模型AERSCREEN计算污染物的最大地面浓度占标率，其结果见40。 表40 环境空气评价等级判定 污染源 污染因子 最大落地浓度 (ug/m^3) 最大浓度落地点 (m) 评价标准 (ug/m^3) 占标率 (%) D10% (m) 推荐评价等级 SR00000001 PM10 5.2981 82 450 1.17736E+000 0 II SR00000002 PM10 3.6219 80 450 8.04867E-001 0 III SR00000003 PM10 1.9994 76 450 4.44311E-001 0 III SR00000004 PM10 22.788 201 450 5.06400E+000 0 II SR00000005 PM10 7.5961 201 450 1.68802E+000 0 II SR00000006 PM10 11.889 201 450 2.64200E+000 0 II 根据评价等级判断标准，确定本项目的大气环境影响评价等级为二级。本项目有组织污染物的最大地面浓度占标率Pmax=5.06400E+000%（系进料仓进料产生的粉尘所致），D10%＝0m。评价范围取以厂址为中心，边长为5m×5m，总面积25km2的矩形区域。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，不进行进一步预测，只根据估算模式计算结果进行影响分析。 根据表40估算结果：水泥筒仓排气筒排放的粉尘的最大落地浓度出现在距离污染源中心点坐标21m处，最大落地浓度为5.2981ug/m3，占标率为1.18%；石粉筒仓排气筒排放的粉尘的最大落地浓度出现在距离污染源中心点坐标80m处，最大落地浓度为3.6219ug/m3，占标率为0.80%；白灰筒仓排气筒排放的粉尘的最大落地浓度出现在距离污染源中心点坐标76m处，最大落地浓度为1.9994ug/m3，占标率为0.44%；进料仓排气筒排放的粉尘的最大落地浓度出现在距离污染源中心点坐标201m处，最大落地浓度为22.788ug/m3，占标率为5.06%；搅拌机排气筒排放的粉尘的最大落地浓度出现在距离污染源中心点坐标201m处，最大落地浓度为7.5961ug/m3，占标率为1.69%；破碎机排气筒排放的粉尘的最大落地浓度出现在距离污染源中心点坐标201m处，最大落地浓度为11.889ug/m3，占标率为2.64%；均能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准限值要求。 本项目估算结果具体见表41，下风向浓度及占标率图见附图8~9。

表41 本项目大气污染物有组织估算结果一览表 水泥筒仓PM10计算结果 石粉筒仓PM10计算结果 白灰筒仓PM10计算结果 浓度（μg/m3） 占标率（%） 距离（m） 浓度（μg/m3） 占标率（%） 距离（m） 浓度（μg/m3） 占标率（%） 距离（m） 3.426 7.61E-01 50 2.4996 5.55E-01 50 1.4928 3.32E-01 50 5.2981 1.18E+00 82 3.6219 8.05E-01 80 1.9994 4.44E-01 76 5.0622 1.12E+00 100 3.4047 7.57E-01 100 1.8344 4.08E-01 100 4.9537 1.10E+00 200 3.2364 7.19E-01 200 1.6843 3.74E-01 200 4.8907 1.09E+00 225 3.1953 7.10E-01 225 1.6628 3.70E-01 225 4.2912 9.54E-01 300 2.8036 6.23E-01 300 1.459 3.24E-01 300 3.4179 7.60E-01 400 2.233 4.96E-01 400 1.1621 2.58E-01 400 2.745 6.10E-01 500 1.7934 3.99E-01 500 0.93329 2.07E-01 500 2.6101 5.80E-01 600 1.7053 3.79E-01 600 0.88745 1.97E-01 600 2.5003 5.56E-01 700 1.6335 3.63E-01 700 0.85009 1.89E-01 700 2.3528 5.23E-01 800 1.5372 3.42E-01 800 0.79997 1.78E-01 800 2.1964 4.88E-01 900 1.435 3.19E-01 900 0.74676 1.66E-01 900 2.0439 4.54E-01 1000 1.3353 2.97E-01 1000 0.69491 1.54E-01 1000 1.6131 3.58E-01 1500 1.0539 2.34E-01 1500 0.54844 1.22E-01 1500 1.2786 2.84E-01 2000 0.83532 1.86E-01 2000 0.43471 9.66E-02 2000 1.0993 2.44E-01 2500 0.7182 1.60E-01 2500 0.37376 8.31E-02 2500 0.95986 2.13E-01 3000 0.62711 1.39E-01 3000 0.32635 7.25E-02 3000 0.86471 1.92E-01 3500 0.56495 1.26E-01 3500 0.294 6.53E-02 3500 0.83101 1.85E-01 4000 0.54293 1.21E-01 4000 0.28254 6.28E-02 4000 0.79111 1.76E-01 4500 0.51686 1.15E-01 4500 0.26898 5.98E-02 4500 0.74945 1.67E-01 5000 0.48964 1.09E-01 5000 0.25481 5.66E-02 5000 0.66894 1.49E-01 6000 0.43704 9.71E-02 6000 0.22744 5.05E-02 6000 0.55434 1.23E-01 8000 0.36217 8.05E-02 8000 0.18848 4.19E-02 8000 0.45883 1.02E-01 10000 0.29977 6.66E-02 10000 0.156 3.47E-02 10000 0.31727 7.05E-02 15000 0.20729 4.61E-02 15000 0.10787 2.40E-02 15000 0.25474 5.66E-02 20000 0.16643 3.70E-02 20000 0.086611 1.92E-02 20000 0.20711 4.60E-02 25000 0.13532 3.01E-02 25000 0.070419 1.56E-02 25000 续表41 本项目大气污染物有组织估算结果一览表 进料仓PM10计算结果 搅拌机PM10计算结果 破碎机PM10计算结果 浓度（μg/m3） 占标率（%） 距离（m） 浓度（μg/m3） 占标率（%） 距离（m） 浓度（μg/m3） 占标率（%） 距离（m） 10.514 2.34E+00 50 3.3393 7.42E-01 50 4.9251 1.09E+00 50 17.311 3.85E+00 75 6.2696 1.39E+00 75 9.1834 2.04E+00 75 18.636 4.14E+00 100 6.6969 1.49E+00 100 10.007 2.22E+00 100 22.787 5.06E+00 200 7.5957 1.69E+00 200 11.889 2.64E+00 200 22.788 5.06E+00 201 7.5961 1.69E+00 201 11.889 2.64E+00 201 19.739 4.39E+00 300 6.5798 1.46E+00 300 10.299 2.29E+00 300 15.722 3.49E+00 400 5.2408 1.16E+00 400 8.203 1.82E+00 400 12.627 2.81E+00 500 4.209 9.35E-01 500 6.5879 1.46E+00 500 12.007 2.67E+00 600 4.0022 8.89E-01 600 6.2643 1.39E+00 600 11.501 2.56E+00 700 3.8337 8.52E-01 700 6.0006 1.33E+00 700 10.823 2.41E+00 800 3.6077 8.02E-01 800 5.6468 1.25E+00 800 10.103 2.25E+00 900 3.3677 7.48E-01 900 5.2713 1.17E+00 900 9.4018 2.09E+00 1000 3.1339 6.96E-01 1000 4.9053 1.09E+00 1000 7.4201 1.65E+00 1500 2.4734 5.50E-01 1500 3.8714 8.60E-01 1500 5.8813 1.31E+00 2000 1.9604 4.36E-01 2000 3.0685 6.82E-01 2000 5.0567 1.12E+00 2500 1.6856 3.75E-01 2500 2.6383 5.86E-01 2500 4.4153 9.81E-01 3000 1.4718 3.27E-01 3000 2.3037 5.12E-01 3000 3.9777 8.84E-01 3500 1.3259 2.95E-01 3500 2.0753 4.61E-01 3500 3.8226 8.49E-01 4000 1.2742 2.83E-01 4000 1.9944 4.43E-01 4000 3.6391 8.09E-01 4500 1.213 2.70E-01 4500 1.8987 4.22E-01 4500 3.4475 7.66E-01 5000 1.1492 2.55E-01 5000 1.7987 4.00E-01 5000 3.0771 6.84E-01 6000 1.0257 2.28E-01 6000 1.6054 3.57E-01 6000 2.55 5.67E-01 8000 0.84999 1.89E-01 8000 1.3304 2.96E-01 8000 2.1106 4.69E-01 10000 0.70354 1.56E-01 10000 1.1012 2.45E-01 10000 1.4595 3.24E-01 15000 0.48649 1.08E-01 15000 0.76146 1.69E-01 15000 1.1718 2.60E-01 20000 0.3906 8.68E-02 20000 0.61137 1.36E-01 20000 0.95272 2.12E-01 25000 0.31758 7.06E-02 25000 0.49707 1.10E-01 25000

本项目大气环境影响评价自查表见表42。 表42 本项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级□ 二级□ 三级□ 评价范围 边长=50km□ 边长5～50km□ 边长=5 km□ 评价因子 SO2 +NOx排放量 ≥2000t/a□ 500 ~ 2000t/a□ ＜500 t/a□ 评价因子 基本污染物(SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3-8) 其他污染物( ) 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ 评价标准 评价标准 国家标准□ 地方标准□ 附录D □ 其他标准□ 现状评价 环境功能区 一类区□ 二类区□ 一类区和二类区□ 基准年 （2019）年 环境空气质量现状调查数据来源 长期例行监测数据□ 主管部门发布的数据□ 现状补充监测□ 现状评价 达标区□ 不达标区□ 污染源调查 调查内容 本项目正常排放源□ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ 拟替代的污染源□ 其他在建、拟建项目污染源□ 区域污染源□ 大气环境影响预测与评价 预测模型 AERMOD □ ADMS □ AUSTAL2000 □ EDMS/AEDT □ CALPUFF □ 网格模型□ 其他□ 预测范围 边长≥50km□ 边长5～50km □ 边长= 5 km □ 预测因子 预测因子( ) 包括二次PM2.5 □ 不包括二次PM2.5 □ 正常排放短期浓度贡献值 𝐶本项目最大占标率≤100%□ 𝐶本项目最大占标率＞100% □ 正常排放年均浓度贡献值 一类区 𝐶本项目最大占标率≤10%□ 𝐶本项目最大标率＞10% □ 二类区 𝐶本项目最大占标率≤30%□ 𝐶本项目最大标率＞30% □ 非正常排放1h浓度贡献值 非正常持续时长（）h 𝐶非正常占标率≤100% □ 𝐶非正常占标率＞100%□ 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 𝐶叠加达标□ 𝐶叠加不达标□ 区域环境质量的整体变化情况 k ≤-20% □ k ＞-20% □ 环境监测计划 污染源监测 监测因子：（PM10） 有组织废气监测□ 无组织废 气监测□ 无监测□ 环境质量监测 监测因子：（） 监测点位数 无监测□ 评价结论 环境影响 可以接受□ 不可以接受□ 大气环境防护距离 距（）厂界最远（）m 污染源年排放量 SO2：（）t/a NOx： t/a 颗粒物:（0.68）t/a VOCs:（）t/a 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）” 为内容填写项 2 水环境影响分析 （1）办公生活废水 本工程劳动定员10人，管理及服务人员2人，直接生产人员8人。员工均为附近村庄居民，厂区不设职工宿舍、食堂和浴室。生活用水主要为职工日常生活用水。因此污水主要为职工日常生活废水。职工日常生活废水水质简单，水量少，直接用于厂区道路洒水抑尘，不外排。 （2）搅拌仓清洗废水 生产过程中搅拌仓冲洗废水主要污染物为生产过程中产生的悬浮颗粒物，水质较为简单，搅拌机冲洗废水产生量为0.9m3/d，搅拌机冲洗过程中产生的冲洗废水经沉淀池沉淀（无需设置砂石分离器）后回用于搅拌用水，不外排。 （3）车辆冲洗废水 本项目拟在厂区入口处设置洗车平台，并建设30m³沉淀池用于沉淀洗车用水，清洗废水经沉淀池沉淀后循环利用，不外排，洗车平台架构图见图4。 表43 洗车平台配置及主要参数表 序号 主要指标 参数 1 尺寸 5000*3000*2000mm 2 冲洗压力 4 Kg/cm2 3 冲洗时间 1-60S（可调节） 4 冲洗耗水量 5L/每辆 5 冲洗方式 无接触喷水 （4）初期雨水 厂区内降雨初期会产生初期雨水，为防止初期雨水夹带粉尘外排，评价要求在厂区设置初期雨水收集池一座，初期雨水产生量按离石暴雨强度及雨水流量计算公式进行计算： 式中：T：重现期，取2； t：集水时间，取15分钟； Ψ：径流系数，取0.9 F：汇水面积， m2 计算得出，初期雨水量为268.35m3。本次评价要求在厂区地势最低处（东南角）建设一座不小于270m3的雨水收集池，收集包括初期雨水在内的雨水，收集后的雨水经沉淀后，用于厂区降尘洒水。 本项目初期雨水收集池拟分两格设置，一格为沉淀池，一格为澄清池，澄清池内清水经泵泵入洒水装置内回用于厂区洒水抑尘。 综上所述，采取以上措施后，本项目的建设不会对当地地表水环境造成影响。 本项目的废水不外排，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目属于三级B。 本项目地表水环境影响评价自查表见表44。

表44   本项目地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型 □✔；水文要素影响型 □ |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；涉水的风景名胜区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道□；天然渔场等渔业水体 □；水产种质资源保护区□；其他 □✔ |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 | 水文要素影响型 |
|  |  | 直接排放 □；间接排放 □；其他 □✔ | 水温 □；径流 □；水域面积 □ |
|  | 影响因子 | 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 □；pH值 □；热污染 □；富营养化 □✔；其他 □ | 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □ |
| 评价等级 | 水污染影响型 | 水文要素影响型 |
|  | 一级 □；二级 □；三级A □；三级B □✔ | 一级 □；二级 □；三级 □ |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 | 数据来源 |
|  |  | 已建 □；在建 □；拟建 □；其他 □ | 拟替代的污染源 □ | 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □ |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 | 数据来源 |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ | 生态环境保护主管部门 □；补充监测 □；其他 □ |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发 □；开发量40%以下 □；开发量40%以上 □ |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 | 数据来源 |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ | 水行政主管部门 □；补充监测 □；其他 □ |
|  | 补充监测 | 监测时期 | 监测因子 | 监测断面或点位 |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ | （ ） | 监测断面或点位个数（ ）个 |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |
|  | 评价因子 | （ ） |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 □；Ⅳ类 □；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（ ） |
|  | 评价时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 ：达标 □；不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况 ：达标 □；不达标 □ 水环境保护目标质量状况 ：达标 □；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 ：达标 □；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ 依托污水处理设施稳定达标排放评价 □ | 达标区 □ 不达标区 □ |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |
|  | 预测因子 | （ ） |
|  | 预测时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □ |
|  | 预测情景 | 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ |
|  | 预测方法 | 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □ |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □ |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □ |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 | 排放量/（t/a） | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | （ ） | （ ） | （ ） |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 | 污染物名称 | 排放量/（t/a） | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m |
| 防治措施 | 环保措施 | 污水处理设施 □；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 □✔；其他 □ |
|  | 监测计划 |  | 环境质量 | 污染源 |
|  |  | 监测方式 | 手动 □；自动 □；无监测 □ | 手动 □；自动 □；无监测 □ |
|  |  | 监测点位 | （ ） | （ ） |
|  |  | 监测因子 | （ ） | （ ） |
|  | 污染物排放清单 | □ |
| 评价结论 | 可以接受 □✔；不可以接受 □ |
| 注：“□”为勾选项，可打√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 |

3 固废环境影响分析 （1）除尘器收集的粉尘 由工程分析计算可知，本项目除尘器收集粉尘量151.27t/a。除尘灰经收集后回用于生产，不外排。 （2）自然养护过程产生的不合格品 自然养护过程会产生少量不合格品，根据建设单位提供资料，本项目产品合格率为95%，则本项目不合格品量为2500t，不合格品经收集后先经过一台破碎机破碎后，返回搅拌机用作原料回用于生产。 （3）设备运行产生的废矿物油； 本项目生产过程各设备运行会产生少量废矿物油，按照《固体废物申报登记指南》和《国家危险废物名录》（环境保护部、国家发展和改革委员会令第39号，2016年8月1日执行），本项目产生的废矿物油属于危险废物，其废物类别为HW08（废矿物油与含矿物油废物），废物代码为900-209-08，废矿物油产生量约为0.01t/a。 表45 项目危险废物汇总情况 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量（t/a） 产生工序及装置 形态 有害成分 产废周期 危险 特性 污染防治措施 1 废矿物油 HW08 废矿物油 与含矿物 油废物 900-209-08 0.01 设备维修保养 液态 矿物油 6月 毒性 收集至危废暂存库内，定期交由有资质的单位处置。 表46 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 贮存场所（设施） 名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存 能力 贮存 周期 危废暂存间 废矿物油 HW08 废矿物油 与含矿物 油废物 900-209-08 危废暂存间 10 m2 铁桶 0.006t 6月 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的规定，本次评价要求建设单位在原料库西南角设一座10m2危险废物临时贮存场所，本次评价要求场所建设应当符合《危险废物贮存污染控制标准》，临时贮存场所应设防渗、防淋、防起尘、防晒。危废由专人负责收集，收集过程中按危废类别分类收集，收集容器采用危废专用收集容器，并及时送交有资质的单位进行处置。 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2013）及《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令 第5号）的要求，本报告对项目产生的危险废物的贮存、管理提出如下要求： 1）一般要求 ①在常温常压下不水解、不挥发的固体危险废物可在贮存设施内分别堆放； ②除规定外，必须将危险废物装入容器内； ③禁止将不相容的危险废物在同一容器内混装； ④无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装； ⑤转载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间。 ⑥盛装危险废物的容器上必须粘贴符合本标准附录A所示的标签。 2）危险废物贮存容器 ①应当使用符合标准的容器盛装危险废物； 图5 危险废物标签及要求 图6 警示标志及要求 ②装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求； ③装载危险废物的容器必须完好无损； ④装载危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）； 3）危险废物暂存区的设计原则 ①地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容； ②必须有泄漏液体收集装置； ③设施内要有安全照明设施和观察窗口； ④用以存放装载液体、半固态危险废物容器的地方，必有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂缝； ⑤应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总量的1/5； ⑥不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。 4）危险废物的堆放 ①贮存设施必须防渗，基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 ②贮存设施内应有危险废物要放入符合标准的容器内，加上标签； ③贮存设施应封闭，以防尘、防日晒。 危险废物运输执行《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）及《危险废物转移联单管理方法》的相关要求。 本项目厂区防渗区应划分为重点防渗区、一般防渗区，防渗区则应按照不同分区要求，采取不同等级的防渗措施，并确保其可靠性和有效性。 本评价要求建设单位采取的各项防渗措施具体见表47。 表47 本次评价要求采取的防渗处理措施一览表 序号 场地 防渗分区 防渗技术要求 采取的防渗处理措施 1 危废暂存间 重点 防渗区 等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s 从上至下依次为：①5mm 厚环氧砂浆面层；②环氧玻璃钢（2 底 2 布）隔离层；③30mm 厚 C25 细石混凝土找平层；④150mm 厚 C20 混凝土，内配 8mm 双向钢筋，网格为 200×200；⑤300mm 厚级配碎石，压实系数≥0.95，地基承载力特征值 fak≥100kPa；⑥素土夯实。 2 生产车间、原料库、成品堆放区、道路 一般 防渗区 等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s 钢筋混凝土池体，池底及池壁为混凝土，强度等级为C30，抗渗等级为P6，池体内表面刷防腐防渗涂料。垫层为强度等级为C10的素混凝土，基础土分层夯实。 3 办公生活区 简单 防渗区 一般 地面 硬化 C30混凝土硬化；基础土分层夯实，压实系数不小于0.95。 （5）办公生活垃圾 依照我国生活污染物排放系数，职工生活垃圾产生量取0.5kg/人·天，该项目职工10人，年工作日230天，则本项目每年产生的生活垃圾量约1.15t/a。 环评要求建设单位在厂区内及办公室设置生活垃圾箱，将职工产生的生活垃圾集中收集，运至环卫部门指定地点，不得长期堆存，随意倾倒，以免对周围环境造成影响。 4 噪声环境影响分析 噪声源分析 本项目的噪声源主要为皮带输送机、螺旋输送机、搅拌机、一体化成型机、提升机、风机等产生的噪声。项目主要设备类比噪声值统计表见表48。 表48 项目主要设备噪声统计表 序号 声源名称 数量（台/套） 治理措施 采取措施后噪声值（dB(A)） 距厂界最近距离（m） 1 皮带输送机 3台 选用低噪声的设备、设置减震垫、消音器，室内安装 55 20 2 螺旋输送机 3台 55 23 3 搅拌机 1台 60 7 4 一体化成型机 1台 50 7 5 提升机 1台 55 9 6 风机 6台 60 9 噪声预测 （1）环境噪声预测方法 声源在经过治理后，考虑到传播过程中，受传播距离、阻挡物反射、空气吸收和物体屏蔽影响会产生的各种衰减，采用模式预测法对项目运营后的厂界噪声进行预测，本次评价采用受声点声压级的预测模式为： L（r）=L(r0)-(△L1+△L2+△L3+△L4) 式中：L（r）—距声源r处受声点声压级，dB(A)； L（r0）—参考点r0处的声压级，dB(A) ； L1—传播距离引起的衰减量，dB(A)； L2—声屏障引起的衰减量，dB(A)； L3—空气吸收引起的衰减量，dB(A)； L4—附加衰减量，dB(A)。 ①距离衰减量△L1 对于点源 式中：r—预测点距声源的距离，米； r0—参考点距声源的距离，米。 ②声屏障衰减量△L2 声屏障的存在使声波不能直达预测点，从而引起声能量较大的衰减 式中：N—菲涅耳数； λ—声波波长，m； δ—声程差，m。 ③空气吸收引起的衰减量△L3 空气吸收声波而引起的衰减量可由下列公式计算： 式中：α--每100米空气吸声系数。 根据类比调查，本评价取α=0.6。 根据当地多年气象资料统计，年平均气温为9.2℃，声源噪声为100-2000HZ范围内，从而空气吸声系数为0.2-1.0之间，本评价取α=0.6。 ④附加衰减量△L4 ⑤各噪声源对预测点共同作用的等效声级（总声压级）△Lp 式中：Li——i声源在预测点的声压级，dB(A)。 ⑥声压级预测值L预测 考虑到背景噪声的影响，受声点声压级预测值L预测为： 式中：L背——受声点背景噪声的声压级，dB(A)。 （2）环境噪声合成模式 本评价噪声预测在现状监测的基础上，结合本项目的设备运行噪声，计算各预测点的等效声级，各测点的声级分别按下列公式进行计算： 式中：Leq--环境噪声预测点的等效声级，dB(A)； T--计算等效声级的时间； LAin，I--第i个室外声源在预测点产生的A声级，（在T时间内该声源工作时间为tin，I）； LAout，j--第j个等效室外声源在预测点产生的A声级，（在T时间内该声源工作时间为tin，i）； N--室外声源个数； M--等效室外声源个数。 （3）噪声预测结果及评价 ① 环境噪声预测结果 利用预测模式计算出各设备影响噪声值，根据能量合成法则叠加各设备噪声对各预测点声学环境造成的贡献值。环境噪声预测结果见表50。 表50 环境噪声预测结果dB（A） 监测点位 昼间 预测值 标准值 厂界 1# （北） 35.39 60 2#（东） 43.51 3#（南） 38.43 4#（西） 41.25 ②环境噪声影响评价 本项目夜间不生产，根据上述预测结果可以看出，本工程运营后厂区噪声源对厂界四周有不同程度的影响，昼间预测值为35.39-43.51dB（A），各测点均满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准要求。 采取的噪声治理措施 为减小噪声对周围环境的影响，环评要求建设单位采取如下防治降噪措施： ①在有固定位置的机械设备底部进行基础减震，设置软连接，避免设备振动而引起的噪声值增加； ②生产设备要按时检查维修，防止生产设备在不良条件下运行而造成的机械噪声值增加的情况发生； ③将生产设备全部放置于车间内，所有生产作业均在室内完成； ④针对噪声级较高的生产工序，应采取车间内设置吸声材料，作业人员要配戴相应的噪声防护设施，如：耳塞、耳套等； ⑤对于水泵等噪声级较大的噪声源安装在尽可能远离生活区与周围敏感点的位置，并在厂界处建设绿化带隔声降噪。 5、生态影响分析 本项目运营期对生态环境的影响主要是生产过程中排放的颗粒物对周围生态环境的影响。污染物将通过干沉降和湿沉降以及降雨过程沉降于植物和地表，最终转入土壤并累积于土壤之中，其对生态系统的一些过程，如分解过程、矿质化过程、养分循环和初级生产可能产生不利影响，从而直接或间接影响土壤和植被，导致农田产量下降。 为尽可能减轻该部分污染物对周围生态环境的影响，拟采取以下措施： （1）加强除尘器及生产设备的管理和维护，确保除尘器达到设计水平并稳定运行，加强物料的管理，减小颗粒物的排放总量，这是减轻生态负面影响的关键因素； （2）在厂区四周设置围墙、种植树木等多种形式的围挡，尽可能限制无组织排放粉尘的扩散范围及强度； 采取以上措施后，运营期的粉尘对周围生态环境的影响很小。 6、土壤环境影响分析 （1）评价等级 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中关于土壤环境影响评价等级的规定，本项目属于“金属冶炼和压延加工及非金属矿物制品中…其他类”，为Ⅲ类项目。本项目为污染影响型，项目位于文水县孝义镇乐村村西侧0.55km处，占地为建设用地。但根据现场踏勘，场地周边有耕地存在，故敏感程度为“敏感”，本项目占地面积为6670m2，属于“小型”，因此确定本项目土壤环境影响评价等级为三级。 （2）评价范围 本项目土壤环境评价工作等级划分为三级且属于污染影响型建设项目，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）表5现状调查范围表可知，本项目土壤环境现状调查范围为项目占地范围内全部及占地范围周边0.05km范围内。 （3）土壤污染途径分析 运营期对土壤环境的影响主要是生产排放的污染物对土壤系统影响。 ①废气排放对土壤环境的影响分析 生产过程中排放的颗粒物进入大气后，随着大气扩散，在一定距离内沉降，在降落的过程中有部分粉尘被植物叶片所截留，这些滞留在叶片上的粉尘能堵塞植物叶片上的气孔，阻碍气孔的传导性和气体交换。若截流在叶片上的粉尘量较多时，还可使波长为400-700nm的太阳辐射光反射量增加，从而降低植物的呼吸作用和光合作用，影响作物的正常生长。若在植物花期亦可影响作物的花粉传播和受粉能力，致使作物产量降低，还能使作物籽粒品质下降。同时，植物表面覆盖的颗粒物对波长750-1350nm的辐射光吸收量大大增加，形成了叶组织内的高温胁迫，增加了植物对干旱的敏感性。据资料记载，燃烧产生的烟粉尘粒径在3-100nm之间。当烟尘计量为20t/km2·月（即0.67g/m2·d）时，一般作物就会受到不同程度的影响。本项目的烟粉尘，排放速率较小，对环境空气影响很小，对植物的作用微弱。 ②固废排放对土壤环境的影响 本项目固废包括除尘灰、不合格品等一般工业固废；废矿物油等危险废物及办公生活垃圾。本次评价要求除尘灰、不合格品等可综合利用的，优先综合利用；危险废物及时交由有资质单位运走处置；生活垃圾收集后委托当地环卫部门定期清运处置。运营期产生的固废或出售、合理处置或送环卫部门指定的地点进行妥善处置，并且本次评价要求建设单位加强厂内防渗措施，因此不会因随意堆放占用土地或产生淋溶水而对土壤造成影响。 本项目的建设性质为新建工程，随着与项目建设同步实施的一系列防治措施，各污染物可做到达标排放，不会对周围土壤造成影响。 （4）土壤环境影响评价自查表 表49 建设项目土壤环境影响评价自查表 工作内容 完成情况 备注 影响识别 影响类型 污染影响型√；生态影响型□；两种兼有□ 土地利用类型 建设用地√；农用地；未利用地□ 占地规模 （0.667）hm2 敏感目 标信息 -- 影响途径 大气沉降√；地面漫流□；垂直入渗√；地下水位□；其他（） 全部污染物 颗粒物、石油烃 特征因子 石油烃 所属土壤环境影响评价项目类别 I类□；II类□；III类√；IV类□ 敏感程度 敏感√；较敏感□；不敏感□ 评价工作等级 一级□；二级□；三级√ 现状调查内容 资料收集 a）√；b）√；c）√；d）√ 理化特性 pH值、阳离子交换量、氧化还原电位、饱和导水率、土壤容重、孔隙度 现状监 测点位 占地范围内 占地范围外 深度 表层样点数 3 0 0-0.2m 柱状样点数 0 0 现状监 测因子 建设用地评价因子包括基本项砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、顺-1，2-二氯乙烯、反-1，2-二氯乙烯、二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙烯、1，2，3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茚并[1，2，3-cd]芘、萘，共45项；特征项石油烃。 特征项石油烃。 现状评价 评价因子 建设用地评价因子包括基本项砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、顺-1，2-二氯乙烯、反-1，2-二氯乙烯、二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙烯、1，2，3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茚并[1，2，3-cd]芘、萘，共45项；特征项石油烃。 特征项石油烃。 评价标准 GB15618；GB36600√；表D.1□；表D.2□；其他（） 现状评价 结论 本项目占地范围及评价范围内各监测点位的各监测项目的监测值均低于相应标准的风险筛选值，对人体健康的风险可忽略。本项目评价范围内土壤环境质量现状良好。 影响预测 预测因子 预测方法 附录E；附录F□；其他（类比法） 预测分内容 影响范围（） 预测结论 达标结论：a）b）□；c）□ 不达标结论：a）□；b）□ 防治措施 防控措施 土壤环境质量现状保障√；源头控制√；过程防控√；其他（） 跟踪监测 监测点数 监测指标 监测频次 信息公 开指标 评价结论 本项目评价范围内土壤环境质量现状良好，在严格落实评价所提出的防治措施后，项目生产运营期对土壤环境的影响接受，本项目建设具有可行性。 注1：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 注2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。 7、环境风险评价 （1）评价等级判定 1）危险物质及工艺系统危险性(P)的分级确定 分析本项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，参照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B确定危险物质的临界量。定量分析危险物质数量与临界量的比值(Q)和所属行业及生产工艺特点(M)，按照附录C对危险物质及工艺系统危险性(P)等级进行判断。 环境风险评价工作等级划分见表50。 表50 评价工作级别 环境风险潜势 IV、IV III II I 评价工作等级 一 二 三 简单分析a a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 2）危险物质数量与临界量的比值(Q) 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018)附录B、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009)相关资料，本项目涉及到的原辅材料、产品、中间产品中危险物质主要有生产过程矿物油，对照风险导则中附录B中表B.1突发环境事件风险物质及临界量，并结合本项目实际，对本项目Q值进行计算，具体见表51。 表51 本项目Q值计算表 序号 危险物质名称 q1储存量（t） Q1临界储量（t） Q值 1 矿物油（机油、润滑油等） 0.206 2500 0.00008 合计 0.00008 由上表可知，Q小于1，项目风险潜势为Ⅰ，本项目只需要进行环境风险简单分析。 （2）环境敏感目标情况 本项目使用矿物油（润滑油）的设备顶部均进行防渗、并设置钢制托盘收集废油，危废暂存库建成具有防水、防渗、防流失、防晒的专用危险废物贮存设施贮存危险废物。贮存设施必须防渗，基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s),或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料,渗透系数≤10-10cm/s。有足够地面承载能力,并能确保雨水不会流至贮存设施内，贮存设施应封闭，以防风、防雨、防晒、防渗漏。采取环评要求措施后，出现险情的风险度较低。 矿物油物理化学性质较稳定，根据现场调查，本项目距离下游最近的村庄为南侧0.7km处的贾家寨村。 （3）环境风险识别 本项目在建设过程可能存在着一定的环境风险，矿物油储存桶破裂、泄漏、运输车辆发生事故等，都会对项目区周围的土地、空气、地表水、地下水和生态环境、自然等环境造成较大的不利影响，因此必须采取多种措施进行预防，杜绝或大大减少事故风险的发生。 （4）环境风险影响分析 本项目在建设过程可能存在着一定的环境风险，矿物油储存桶破裂、泄漏、运输车辆发生事故等，都会对项目区周围的土地、空气、地表水、地下水和生态环境、自然等环境造成较大的不利影响，因此必须采取多种措施进行预防，杜绝或大大减少事故风险的发生。 项目原辅料均采用陆路汽车或槽车运输，所有化学品运输均委托专业运输单位担任运输任务，项目运输风险影响相对较小；而物料储存系统风险影响相对较大。矿物油储存桶破裂、泄漏将影响正常的生产，并且很容易下渗影响地下水，甚至威胁人群安全。 （5）环境风险防范措施及应急要求 本项目使用矿物油（润滑油）的设备顶部均进行防渗、并设置钢制托盘收集废油，危废暂存库建成具有防水、防渗、防流失、防晒的专用危险废物贮存设施贮存危险废物。贮存设施必须防渗，基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s),或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料,渗透系数≤10-10cm/s。有足够地面承载能力,并能确保雨水不会流至贮存设施内，贮存设施应封闭，以防风、防雨、防晒、防渗漏。采取环评要求措施后，出现险情的风险度较低。 （6）结论 综上所述，本项目物料储存过程一般不会泄漏。在加强场地管理，保证防渗措施发挥作用的情况下，场地不会发生物料泄漏风险。本项目距离下游最近村庄为场地东北侧0.55km处的乐村，本次评价要求危废暂存间建设尽量远离村庄，因此，即使场地发生泄漏，短时间也不会对村庄造成危害。 本项目环境风险简单分析内容见表52。 表52 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 吕梁市俊华建材有限公司年加工5万吨水泥制品建设项目 建设地点 文水县孝义镇乐村村西侧0.55km处 地理坐标 经度 112.001731° 纬度 37.412880° 主要危险物质及分布 矿物油储存桶破裂、泄漏风险 环境影响途径及危害后果 （大气、地表水、地下水等） 项目原辅料均采用陆路汽车或槽车运输，所有化学品运输均委托专业运输单位担任运输任务，项目运输风险影响相对较小；而物料储存系统风险影响相对较大，项目矿物油储存桶破裂、泄漏将影响正常的生产，并且很容易下渗影响地下水，甚至威胁人群安全。 风险防控措施要求 本项目使用矿物油（机油、润滑油）的设备底部均进行防渗、并设置钢制托盘收集废油，危废暂存库建成具有防水、防渗、防流失、防晒的专用危险废物贮存设施贮存危险废物。贮存设施必须防渗，基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s),或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料,渗透系数≤10-10cm/s。有足够地面承载能力,并能确保雨水不会流至贮存设施内，贮存设施应封闭，以防风、防雨、防晒、防渗漏。采取环评要求措施后，出现险情的风险度较低。 填表说明（列出项目相关信息及评价说明） 本项目涉及附录B中的风险物质主要为废矿物油 表53 环境风险评价自查表 工作内容 完成情况 风险调查 危险物质 名称 矿物油 存在总量/t 0.206 环境敏感性 大气 500m范围内人口数 500 人 5km范围内人口数23000人 每公里管段周边200m范围内人口数（最大） _______人 地表水 地表水功能敏感性 F1□ F2□ F3□ 环境敏感目标分级 S1□ S2□ S3□ 地下水 地下水功能敏感性 G1□ G2□ G3□ 包气带防污性能 D1( D2□ D3□ 物质及工艺系统危险性 Q值 Q＜1( 1≤Q＜10□ 10≤Q＜100□ Q＞100□ M值 M1□ M2□ M3□ M4( P值 P1□ P2□ P3□ P4□ 环境敏感程度 大气 E1□ E2□ E3□ 地表水 E1□ E2□ E3□ 地下水 E1□ E2□ E3□ 环境风险潜势 IV+□ IV□ III□ II□ I( 评价等级 一级□ 二级□ 三级□ 简单分析( 风险识别 物质危险性 有毒有害( 易燃易爆□ 环境风险类型 泄漏( 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放□ 影响途径 大气□ 地表水□ 地下水( 事故情形分析 源强设定方法 计算法□ 经验估算法□ 其他估算法□ 风险预测与评价 大气 预测模型 SLAB□ AFTOX□ 其他□ 预测结果 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围___m 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围___m 地表水 最近环境敏感目标_____，到达时间______h 地下水 下游厂区边界到达时间_____d 最近环境敏感目标_____，到达时间_____d 重点风险防范措施 本项目使用矿物油（机油、润滑油）的设备底部均进行防渗、并设置钢制托盘收集废油，危废暂存库建成具有防水、防渗、防流失、防晒的专用危险废物贮存设施贮存危险废物。贮存设施必须防渗，基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s),或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料,渗透系数≤10-10cm/s。有足够地面承载能力,并能确保雨水不会流至贮存设施内，贮存设施应封闭，以防风、防雨、防晒、防渗漏。 评价结论与建议 经采取环评规定的各项措施后，本项目可将环境风险降低至最低水平。 注：“□”为勾选项；“_____”为填写项 8、环境管理和环境监测计划 本项目属于生产性项目，在生产过程中的环境管理内容包括以下几点： (1)认真贯彻执行《环保法》，实行清洁生产，把环保工作落到实处； (2)谁主管，谁负责，责任到人，分级管理； (3)对环保设备定期保养，发现问题立即处理，保证运行率达90%以上； (4)严格执行环保设施的操作规程，确保环保设施的正常运行； (5)建立环保设施台账，认真做运行记录； (6)如发现擅自停用或拆除环保设施，依据《环保法》予以处罚； (7)废气净化装置如有发生突发事故，要及时向环保部门汇报，及时抢修，使废气净化设施及时正常运行，确保污染降到最低程度。 表54 主要环境保护管理方案表 环境问题 防治措施 经 费 实施时间 项目占用土地 加强绿化工作，规划出厂区绿化带；对评价提出的生态补偿要求应遵照实施 列入环保经费中 总图设 计阶段 废气排放 运输道路进行及时修整、绿化，减少二次扬尘。运输车辆封闭式运输 列入环保经费中 建设期 生产期 定期进行生产知识及环保知识强化，提高操作人员文化素质及环保意识 -- 生产期 制定合理的绿化方案，选择滞尘、降噪、对恶臭有较强抵抗和吸收能力的树种进行种植 列入环保经费中 生产期 对工艺中主要的生产工段实施对应的污染控制要求，并定期监测 列入环保经费中 施工期 生产期 废水排放 加强废水系统装置系统的运行管理 列入环保经费中 施工期 生产期 加强废水系统的维护保养，使其运行效率不低于设计标准 计入成本 施工期 生产期 固体废物 生活垃圾及时清运，加强综合利用 列入环保资金 施工期 生产期 本项目监测点位、监测项目及监测频率见表55。 表55 环境监测计划 项目 监测点位 监测项目 监测频率 废气 水泥筒仓废气治理装置排气筒 颗粒物 监测点设在排气筒 每年1次 石粉筒仓废气治理装置排气筒 颗粒物 白灰筒仓废气治理装置排气筒 颗粒物 进料仓废气治理装置排气筒 颗粒物 搅拌机废气治理装置排气筒 颗粒物 破碎机废气治理装置排气筒 颗粒物 厂界四周 无组织颗粒物 每年监测1次，每次2天，每天监测4次 噪声 厂界四周 Leq、L10、L50、L90 每季监测1次，每次1天，每天昼夜各1次 9、环保措施汇总 本项目总投资200万元，其中环保投资为78.5万元，约占总投资比例为39.25%，本项目环保投资、环保措施及污染排放措施一览表见表56。 10、污染源排放清单 本项目废气、废水、固废、噪声污染物排放清单见表57～表58。

表56  建设项目环保措施及环保投资一览表

| 类别 | 污染源名称 | 污染物 | 治理措施 | 环保投资（万元） | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 原料砂、石子装卸及堆放 | 扬尘 | 砂采用袋装，与石子一起堆放于全封闭轻钢结构原料库（50m×10m×8m），车间地面全部硬化，并配套1套喷淋洒水设施（含2个喷头），要求洒水设施洒水面积要完全覆盖物料面积，原料堆放高度不得超过3m，采取措施后抑尘效率90% | 5 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表3中大气污染物无组织排放限值：颗粒物：0.5mg/m3 |
|  | 水泥筒仓 | 粉尘 | 仓顶呼吸废气经抽气管进入一台布袋除尘器进行处理，布袋材质为覆膜滤袋，过滤风速0.575m/min，风机风量5000Nm3/h，一根H15m×Φ0.4m排气筒 | 8 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表2特别排放限值：颗粒物：10mg/m3 |
|  | 石粉筒仓 | 粉尘 | 仓顶呼吸废气经抽气管进入一台布袋除尘器进行处理，布袋材质为覆膜滤袋，过滤风速0.58m/min，风机风量3400Nm3/h，一根H15m×Φ0.3m排气筒 | 6 |  |
|  | 白灰筒仓 | 粉尘 | 仓顶呼吸废气经抽气管进入一台布袋除尘器进行处理，布袋材质为覆膜滤袋，过滤风速0.58m/min，风机风量2000Nm3/h，一根H15m×Φ0.2m排气筒 | 6 |  |
|  | 进料仓进料 | 粉尘 | 进料斗设置于全封闭轻钢结构原料库内（只留皮带出口，并设置软帘），原辅料输送皮带及斗提机全封闭，尽量降低砂石物料落料跌落高度，进料仓四面（上方、左侧、右侧、后侧）均进行围挡（围挡规格为4m×1.5m×0.8m），并在上方设抽气管，同时评价要求受料仓、输送皮带、计量仓等全封闭，并在进、出料后设集气罩（尺寸0.8m×0.6m×0.5m），废气经收集后进入一台布袋除尘器进行处理。风机风量25000m3/h，一根H15m×Φ0.8m排气筒。布袋材质为覆膜滤袋，过滤风速0.595m/min | 15 |  |
|  | 搅拌机 | 粉尘 | 搅拌设备搅拌产生的粉尘通过引风管进入一台脉冲布袋除尘器；另外，本项目搅拌系统设一个进料口，水泥、石粉、白灰均采用螺旋输送机进料，评价要求搅拌机加料口设一个集气罩（规格为1.0 m×0.8m×0.5m），废气经收集后与搅拌粉尘共用一台布袋除尘器，布袋除尘器材质为覆膜滤袋，过滤风速0.58m/min，处理风量8000m3/h，一根H15m×Φ0.4m排气筒 | 15 |  |
|  | 破碎机 | 粉尘 | 破碎机密闭，并在进、出口上方分别设一套集气罩（集气罩尺寸为0.8m×0.6m×0.5m×2）；废气经收集后进入一台布袋除尘器进行处理，风机风量12000m3/h，一根H15m×Φ0.5m排气筒。布袋除尘器材质为覆膜滤袋，过滤风速0.58m/min | 10 |  |
|  | 物料输送 | 粉尘 | 水泥、石粉、白灰等粉状料采用气力输送；其他物料输送皮带、转载点及提升机全封闭 | 3 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表3中大气污染物无组织排放限值：颗粒物：0.5mg/m3 |
|  | 运输道路 | 扬尘 | 对厂区内地面定期派专人进行路面清扫、洒水，以减少道路扬尘 | 0.5 |  |
| 水 污 染 物 | 生活废水 | CODcr、BOD5、NH3-N | 水质简单，水量少，直接用于厂区道路洒水抑尘，不外排 | -- | 无废水外排 |
|  | 搅拌仓清洗废水 | SS | 沉淀池沉淀后回用于搅拌用水，不外排 | 0.2 |  |
|  | 车辆清洗废水 | SS | 沉淀池沉淀后循环利用，不外排。 | 0.3 |  |
| 固 体 废 物 | 除尘器 | 除尘灰 | 经收集后回用于生产 | -- | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定 |
|  | 养护过程 | 不合格品 | 经收集后先经过一台破碎机破碎后，返回搅拌机用作原料回用于生产 | -- |  |
|  | 办公生活 | 垃圾 | 厂区内及办公室设置生活垃圾箱，收集后运至环卫部门指定地点 | 0.5 |  |
|  | 设备运行 | 废矿物油 | 经收集后暂存于危废暂存间，及时交由有资质单位处置 | 1.5 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB189597—2001）及修改单中标准限值要求 |
| 噪 声 | 各生产设备等 | 噪声 | 室内安装、基础减震、定期维护，绿化带隔离 | 5.0 | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准：昼间：60dB(A)，夜间：50dB(A) |
| 绿化 | 绿化区域包括工业场地周围区域的绿化；乔木、密植灌木结合种植。并且地面硬化，不得留有裸露地面 | 0.5 |  |
| 其他 | 环境管理培训 | 2 |  |
| 合计 | 78.5 |  |

表57  大气污染物排放清单及管理要求一览表

| 污染源 | 污染物 | 烟气量(Nm3/h) | 烟气温度(℃) | 运行时间(h/a) | 污染防治措施 | 排放浓度(mg/Nm3) | 排放量 (t/a) | 总量指标(t/a) | 污染物排放的分时段要求 | 管理要求 | 应向社会公开的信息内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料砂、石子装卸及堆放 | 粉尘 | -- | 20 | 5520 | 砂采用袋装，与石子一起堆放于全封闭轻钢结构原料库（50m×10m×8m），车间地面全部硬化，并配套1套喷淋洒水设施（含2个喷头），要求洒水设施洒水面积要完全覆盖物料面积，原料堆放高度不得超过3m，采取措施后抑尘效率90% | 无组织 | 0.84 | -- | 运营期全时段 | 参照执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2特别排放限值及表3大气污染物无组织排放限值： 有组织颗粒物10mg/m3；无组织颗粒物0.5 mg/m3 | ①废气治理措施、设计参数、去除效率及运行情况； ②例行监测达标情况 |
| 水泥筒仓 | 粉尘 | 5000 | 20 | 113 | 仓顶呼吸废气经抽气管进入一台布袋除尘器进行处理，布袋材质为覆膜滤袋，过滤风速0.575m/min，一根H15m×Φ0.4m排气筒 | 10 | 0.006 | 0.006 | 运营期全时段 |  |  |
| 石粉筒仓 | 粉尘 | 3400 | 20 | 17 | 仓顶呼吸废气经抽气管进入一台布袋除尘器进行处理，布袋材质为覆膜滤袋，过滤风速0.58m/min，一根H15m×Φ0.3m排气筒 | 10 | 0.0006 | 0.0006 | 运营期全时段 |  |  |
| 白灰筒仓 | 粉尘 | 2000 | 20 | 11 | 仓顶呼吸废气经抽气管进入一台布袋除尘器进行处理，布袋材质为覆膜滤袋，过滤风速0.58m/min，一根H15m×Φ0.2m排气筒 | 10 | 0.0002 | 0.0002 | 运营期全时段 |  |  |
| 进料仓进料 | 粉尘 | 25000 | 20 | 1840 | 进料斗设置于全封闭轻钢结构原料库内（只留皮带出口，并设置软帘），原辅料输送皮带及斗提机全封闭，尽量降低砂石物料落料跌落高度，进料仓四面（上方、左侧、右侧、后侧）均进行围挡（围挡规格为4m×1.5m×0.8m），并在上方设抽气管，同时评价要求受料仓、输送皮带、计量仓等全封闭，并在进、出料后设集气罩（尺寸0.8m×0.6m×0.5m），废气经收集后进入一台布袋除尘器进行处理。一根H15m×Φ0.8m排气筒。布袋材质为覆膜滤袋，过滤风速0.595m/min | 10 | 0.46 | 0.46 | 运营期全时段 |  |  |
| 搅拌机 | 粉尘 | 8000 | 20 | 1840 | 搅拌设备搅拌产生的粉尘通过引风管进入一台脉冲布袋除尘器；另外，本项目搅拌系统设一个进料口，水泥、石粉、白灰均采用螺旋输送机进料，评价要求搅拌机加料口设一个集气罩（规格为1.0 m×0.8m×0.5m），废气经收集后与搅拌粉尘共用一台布袋除尘器，布袋除尘器材质为覆膜滤袋，过滤风速0.58m/min，一根H15m×Φ0.4m排气筒 | 10 | 0.15 | 0.15 | 运营期全时段 |  |  |
| 破碎机 | 粉尘 | 12000 | 20 | 460 | 破碎机密闭，并在进、出口上方分别设一套集气罩（集气罩尺寸为0.8m×0.6m×0.5m×2）；废气经收集后进入一台布袋除尘器进行处理，一根H15m×Φ0.5m排气筒。布袋除尘器材质为覆膜滤袋，过滤风速0.58m/min | 10 | 0.06 | 0.06 | 运营期全时段 |  |  |
| 物料输送 | 粉尘 | 无组织 | 20 | 1840 | 水泥、石粉、白灰等粉状料采用气力输送；其他物料输送皮带、转载点及提升机全封闭 | 无组织 | 量极少，忽略不计 | -- | 运营期全时段 |  |  |
| 运输道路 | 扬尘 | 无组织 | 20 | 5520 | 对厂区内地面定期派专人进行路面清扫、洒水，以减少道路扬尘 | 无组织 | 量极少，忽略不计 | -- | 运营期全时段 |  |  |

表58  本项目废水、固废、噪声排放清单及环境风险防范措施

| 项目 | 污染源项 | 产生量 | 污染物 | 污染防治措施 | 排放量（t/a） | 管理要求 | 应向社会公开的信息内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 职工日常洗漱废水 | 55.2m3/a | CODcr、BOD5、NH3-N、SS | 水质简单，水量少，直接用于厂区道路洒水抑尘，不外排 | 0 | 无废水外排 | 污染物治理措施、排放去向 |
|  | 搅拌仓清洗废水 | 207m3/a | SS | 沉淀池沉淀后回用于搅拌用水，不外排 | 0 |  |  |
|  | 车辆清洗废水 | -- | SS | 沉淀池沉淀后循环利用，不外排 | 0 |  |  |
| 固废 | 布袋除尘器 | 151.27t/a | 除尘灰 | 收集后返回生产工序用作原料 | 0 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定 |  |
|  | 养护过程 | 2500t/a | 不合格品 | 经收集后先经过一台破碎机破碎后，返回搅拌机用作原料回用于生产 | 0 |  |  |
|  | 办公生活区 | 1.15t/a | 生活垃圾 | 设置生活垃圾箱，收集后运至环卫部门指定地点处置 | 0 |  |  |
|  | 设备运行 | 0.01t/a | 废矿物油 | 收集后暂存于危废暂存间，及时交由有资质单位处置 | 0 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001） |  |
| 噪声 | 各生产设备 | -- | dB(A) | 选用低噪声的设备、设置减震垫、消音器，并在厂区四周种植树木、运输车辆限速行驶，严禁鸣笛 | 昼间：<60dB(A)，夜间：<50dB(A) | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类 | 治理措施 |

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治 理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 原料砂、石子装卸及堆放 | 扬尘 | 砂采用袋装，与石子一起堆放于全封闭轻钢结构原料库（50m×10m×8m），车间地面全部硬化，并配套1套喷淋洒水设施（含2个喷头），要求洒水设施洒水面积要完全覆盖物料面积，原料堆放高度不得超过3m，采取措施后抑尘效率90% | 达标排放 |
|  | 水泥筒仓 | 粉尘 | 仓顶呼吸废气经抽气管进入一台布袋除尘器进行处理，布袋材质为覆膜滤袋，过滤风速0.575m/min，风机风量5000Nm3/h，一根H15m×Φ0.4m排气筒 |  |
|  | 石粉筒仓 | 粉尘 | 仓顶呼吸废气经抽气管进入一台布袋除尘器进行处理，布袋材质为覆膜滤袋，过滤风速0.58m/min，风机风量3400Nm3/h，一根H15m×Φ0.3m排气筒 |  |
|  | 白灰筒仓 | 粉尘 | 仓顶呼吸废气经抽气管进入一台布袋除尘器进行处理，布袋材质为覆膜滤袋，过滤风速0.58m/min，风机风量2000Nm3/h，一根H15m×Φ0.2m排气筒 |  |
|  | 进料仓进料 | 粉尘 | 进料斗设置于全封闭轻钢结构原料库内（只留皮带出口，并设置软帘），原辅料输送皮带及斗提机全封闭，尽量降低砂石物料落料跌落高度，进料仓四面（上方、左侧、右侧、后侧）均进行围挡（围挡规格为4m×1.5m×0.8m），并在上方设抽气管，同时评价要求受料仓、输送皮带、计量仓等全封闭，并在进、出料后设集气罩（尺寸0.8m×0.6m×0.5m），废气经收集后进入一台布袋除尘器进行处理。风机风量25000m3/h，一根H15m×Φ0.8m排气筒。布袋材质为覆膜滤袋，过滤风速0.595m/min |  |
|  | 搅拌机 | 粉尘 | 搅拌设备搅拌产生的粉尘通过引风管进入一台脉冲布袋除尘器；另外，本项目搅拌系统设一个进料口，水泥、石粉、白灰均采用螺旋输送机进料，评价要求搅拌机加料口设一个集气罩（规格为1.0 m×0.8m×0.5m），废气经收集后与搅拌粉尘共用一台布袋除尘器，布袋除尘器材质为覆膜滤袋，过滤风速0.58m/min，处理风量8000m3/h，一根H15m×Φ0.4m排气筒 |  |
|  | 破碎机 | 粉尘 | 破碎机密闭，并在进、出口上方分别设一套集气罩（集气罩尺寸为0.8m×0.6m×0.5m×2）；废气经收集后进入一台布袋除尘器进行处理，风机风量12000m3/h，一根H15m×Φ0.5m排气筒。布袋除尘器材质为覆膜滤袋，过滤风速0.58m/min |  |
|  | 物料输送 | 粉尘 | 水泥、石粉、白灰等粉状料采用气力输送；其他物料输送皮带、转载点及提升机全封闭 |  |
|  | 运输道路 | 扬尘 | 对厂区内地面定期派专人进行路面清扫、洒水，以减少道路扬尘 |  |
| 水污染物 | 生活废水 | CODcr、BOD5、NH3-N | 水质简单，水量少，直接用于厂区道路洒水抑尘，不外排 | 不外排 |
|  | 搅拌仓清洗废水 | SS | 沉淀池沉淀后回用于搅拌用水，不外排 | 不外排 |
|  | 车辆清洗废水 | SS | 沉淀池沉淀后循环利用，不外排。 | 不外排 |
| 固体废物 | 除尘器 | 除尘灰 | 经收集后回用于生产 | 返回生产 |
|  | 养护过程 | 不合格品 | 经收集后先经过一台破碎机破碎后，返回搅拌机用作原料回用于生产 |  |
|  | 办公生活 | 垃圾 | 厂区内及办公室设置生活垃圾箱，收集后运至环卫部门指定地点 | 合理处置 |
|  | 设备运行 | 废矿物油 | 经收集后暂存于危废暂存间，及时交由有资质单位处置 |  |
| 噪声 | 各类生产 设备 | 噪声 | 定期维护、基础减震、安装消声器、采用软连接、封闭厂房、绿化隔离 | 厂界达标 |
| 其他 | 加强绿化，加强污染防治措施，使项目污染物排放降到最低。 |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目应充分利用厂区内的空地，如建筑物前的草坪、办公楼进门附近、厂房门前空地，植树种花、建设花坛、绿带，形成由花坛、绿带、行道树组成的绿化系统，充分利用植物对污染物的净化作用，通过厂区绿化来治理噪声污染。 |

结论与建议

评价结论 1、项目概况 1.1项目名称 吕梁市俊华建材有限公司年加工5万吨水泥制品建设项目 1.2建设单位 吕梁市俊华建材有限公司 1.3建设性质 新建 1.4建设地点 文水县孝义镇乐村村西侧0.55km处 1.5建设内容 本项目总占地面积6670m2，主要建设内容包括新建生产车间、库房、办公及其他用房等配套公辅设施。 2、环境质量现状 3、环境影响分析 3.1大气环境影响分析 项目运营期废气主要为原料堆放、储存、搅拌机运行、破碎机运行、物料输送等工序产生的废气，主要污染物为粉尘。针对产生的废气，本项目拟采取的措施如下： 本项目砂采用袋装，与石子一起堆放于全封闭轻钢结构原料库间，车间地面全部硬化，并配套喷淋洒水设施；水泥筒仓、石粉筒仓、白灰筒仓分别配套除尘器；进料仓、搅拌机、破碎机等配套集气罩+除尘器；物料输送皮带全封闭；对厂区内地面定期派专人进行路面清扫、洒水，经过村庄时，要求减速慢行，以减少道路扬尘；全厂除绿化场地外，其他地面全部硬化，不得留有裸露地面。 3.2水环境影响分析 本项目生活污水水质简单，水量少，直接用于厂区道路洒水；搅拌机清洗水经沉淀池沉淀后回用于搅拌用水，车辆清洗水经沉淀池沉淀后循环利用，不外排。因此本项目不会对周围地表水产生影响。 3.3声环境影响分析 噪声主要为生产设备、风机等噪声，通过采用室内设置、采用立式水泵、进行基础减振等措施，可以达标排放。 3.4固废环境影响分析 一般固体废物包括布袋除尘器除尘灰、不合格品、生活垃圾，其中除尘灰、不合格品收集后返回生产工序，生活垃圾采取的措施为厂内设垃圾桶，生活垃圾收集后运到环卫部门指定地点。满足《一般固体废物贮存、处置场污染控制标准》及标准修改单（[2013]第36号）的相关要求；设备运行产生的废矿物油等危废，设置专门的废物暂存间，定期交由有资质单位处理，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和标准修改单（[2013]第36号）的有关规定。 经环评工程分析及环境影响分析，工程各污染源可达标排放，无废水外排。工程对区域环境空气、水环境、声环境及生态环境不会产生明显的影响。 4、污染物排放情况 根据工程分析，本工程严格执行环评所要求各处理措施后，各项污染物均可以达标排放。 5、环境管理与监测计划 本项目针对建设项目的不同阶段制定了相应的环保要求，规定了不同阶段的环保内容，明确了不同部门的工作职责，将环境管理贯穿于建设项目整个过程。 环境监测计划：对本项目废气处理后的排放口进行监测；对本项目厂界噪声进行监测。由企业自行监测，可委托有相关资质单位进行。 6、对区域环境影响 在采取环评提出的污染防治措施后，大气污染物可做到达标排放；噪声可做到达标排放；固体废弃物可合理处置，对区域环境质量影响较小。 综上所述，本项目符合国家产业政策和环保政策的要求，按评价要求完善环保设施，其污染物排放水平在环保标准允许的范围内，不会对环境造成大的不良影响。只要认真贯彻执行国家的环保法律、法规，认真落实所有的污染防治措施和本次评价提出的污染防治对策，评价认为本工程的建设从环保角度考虑可行。 2. 建议 （1）严格执行环评提出的污染防治对策。 （2）对各项污染源要严格执行达标排放，同时强化生态管理，达到社会经济与生态环境协调发展的目的。 （3）建议建设方尽量在当地招工，解决一部分人的就业问题，以此来改善当地的居民收入，并把环保工程落实到实处，使项目对周围环境造成的影响降到最低。 （4）通过宣传、学习，增强职工的环保意识，将生产管理和环保管理有机结合起来。 （5）针对行业生产特点，加强生产设备管理，尽可能减少物料流失。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图2 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列 1—2项进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2．水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3．生态影响专项评价 4．声影响专项评价 5．土壤影响专项评价 6．固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价 技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

图1  本项目水平衡图（m3/d）

建设项目工程分析

图4  本项目生产工艺流程及产排污环节图

图4 洗车平台结构图

q =

1045.4(1+0.8LgT)

(t+7.64)0.7

Q =Ψ×q×F×t

图7   危废暂存间防渗示意图